Проект №: ГП-5-74-2018

Заказчик: Администрация города Енисейска

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕНИСЕЙСК

Том II

Материалы по обоснованию

Генеральный директор                                                               В. М. Савко

Новосибирск

2018

Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Положение о территориальном планировании – том I

- Карты – тома I

- Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II

- Карты – тома II

- Электронная версия проекта

Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Пояснительная записка – том III ДСП

Электронная версия проекта:

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений

Состав графической части проекта

| № п/п | Наименование карт | Марка | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |
| 1 | Карта границ населенного пункта, входящего в состав городского округа, М 1:10 000 | ГП-1 | 1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа, М 1:10 000 | ГП-2 | 2 |
| 3 | Карта функциональных зон городского округа, М 1:10 000 | ГП-3 | 3 |
| Материалы по обоснованию |
| 4 | Карта «Положение городского округа в системе расселения Красноярского края», М 1:300 000 | ГП-4 | 4 |
| 5 | Карта современного использования территории, в том числе в части местоположения существующих и строящихся объектов местного значения городского округа (опорный план), М 1:10 000 | ГП-5 | 5 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории, М 1:10 000 | ГП-6 | 6 |
| 7 | Карта результатов комплексной оценки территории (включая сведения по геологии), М 1:10 000 | ГП-7 | 7 |
| 8 | Карта инженерной защиты территории от опасных природных процессов, М 1:10 000 | ГП-8 | 8 |
| 9 | Карта развития транспортной инфраструктуры, М 1:10 000 | ГП-9 | 9 |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области развития инженерной инфраструктуры, М 1:10 000 | ГП-10 | 10 |
| 11 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области развития ливневой сети, М 1:10 000 | ГП-11 | 11 |
| 12 | Карта охраны окружающей среды, М 1:10 000 | ГП-12 | 12 |
| 13 | Карта планировочной структуры городского округа, М 1:10 000 | ГП-13 | 13 |
| 14 | Карта зон затопления, подтопления территорий, М 1:10 000 | ГП-14 | 14 |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Начальник отдела разработки градостроительной документации | Волегжанина Т.В. |  |
|  |  | Главный архитектор института | Щетникова Н. А. |  |
|  |  | Специалист-градостроитель | Савойский Е.В. |  |
| 2 | Экономический раздел | Начальник экономического отдела | Баталова Н.А. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Специалист-градостроитель | Савойский Е.В. |  |
| 4 | Инженерные коммуникации | Начальник инженерного отдела | Трофимова Н.А. |  |
| 5 | ГОЧС | Специалист-градостроитель | Мошкович С.Л. |  |
| 6 | Инженерная подготовка, вертикальная планировка | Ведущий градостроитель проекта | Неклюдов А.А. |  |
|  |  | Специалист-градостроитель | Савойский Е.В. |  |
| 7 | Графическое оформление проекта | Градостроитель проекта | Бигдай Ю.П. |  |
|  |  | Специалист-градостроитель | Савойский Е.В. |  |
|  |  | Специалист-градостроитель | Маслова Е.В. |  |
|  |  | Инженер городского кадастра | Солдатова Н.В. |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	7

1.	Современная ситуация, особенности и потенциал развития территории	15

1.1.	Природные условия и ресурсы территории	15

1.1.1.	Климат	15

1.1.2.	Гидрогеологическая характеристика	21

1.1.3.	Инженерно-геологические условия	22

1.1.4.	Минерально-сырьевые ресурсы	23

1.1.5.	Животный мир	26

1.1.6.	Лесные ресурсы	30

1.1.7.	Особо охраняемые природные территории	30

1.2.	Комплексная оценка территории и описание основных проблем развития территории	30

1.2.1.	Особенности расселения и положение территории в структуре Красноярского края	31

1.2.2.	Сложившаяся структура землепользования, планировочная организация территории	31

1.2.3.	Объекты историко-культурного и археологического наследия	44

1.2.4.	Демографическая ситуация	100

1.2.5.	Трудовой потенциал и занятость населения	103

1.2.6.	Учреждения и предприятия обслуживания населения	105

1.2.7.	Жилищный фонд	117

1.2.8.	Транспортное обеспечение территории	118

1.2.9.	Инженерное обеспечение территории	124

1.2.10.	Экологическое состояние	159

2.	Перечень объектов федерального, регионального и местного значения, планируемых к размещению на территории города Енисейск, утверждённых в установленном порядке	164

2.1.	Перечень объектов федерального и регионального значения	164

2.2.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения городского округа	168

3.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения города Енисейск	170

3.1.	Демографический прогноз	170

3.2.	Описание принятых градостроительных решений по планировочной организации и зонированию территории	171

3.3.	Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории	178

3.4.	Развитие жилищного строительства	198

3.5.	Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям физической культуры и массового спорта, культуры. Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения	199

3.6.	Экономическая база развития городского округа	202

3.7.	Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети	207

3.8.	Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения	216

3.9.	Ливневая канализация	235

3.10.	Санитарная очистка	244

4.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения города Енисейск на комплексное развитие этих территорий	250

4.1.	Изменение экологической ситуации	250

5.	Границы городского округа и города Енисейск	257

6.	Основные технико-экономические показатели Генерального плана	344

# Введение

Проект  внесения изменений в Генеральный план городского округа город Енисейск выполнен отделом разработки градостроительной документации Акционерного общества Сибирский научно-исследовательский и проектный институт градостроительства (АО СибНИИ градостроительства) на основании муниципального контракта № 5 от 23 июля 2018 г. с администрацией города Енисейск (в соответствии с Техническим заданием – Приложение № 1 к муниципальному контракту).

Основанием для разработки проекта являются:

- постановление администрации города Енисейска о разработке проекта внесения изменений в Генеральный план города от 04.06.2018 № 119-п.;

- постановление Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края»;

- постановление Правительства Красноярского края от 20.04.2018 № 205-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 22.10.2014 № 501-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории».

Границы установлены Решением Енисейского городского Совета от 14.02.2018 № 28-243 «Об изменении и согласовании границы муниципального образования город Енисейск Красноярского края».

Статусом городского округа наделен Законом Красноярского края от 22.10.2004 № 12-2378 "О наделении муниципального образования город Енисейск статусом городского округа"

Проект  внесения изменений в Генеральный план городского округа город Енисейск  выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:  схемой территориального планирования Красноярского  края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п «Об утверждении схемы территориального планирования Красноярского края», с изменениями от 27 декабря 2016 г. № 696-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п «Об утверждении схемы территориального планирования Красноярского края», Генеральным планом городского округа, утвержденным решением Енисейского городского Совета депутатов от 08.12.2009 г. № 64-454, Правилами землепользования и застройки городского округа, утвержденными решением Енисейского городского Совета депутатов от 15.12.2009 № 64-462 в актуализированной редакции.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26.05. 2011 г., № 244.

Целью работы  является Обеспечение комплексного и устойчивого развития городского округа город Енисейск, направленного на создание благоприятных условий жизнедеятельности человека, оптимизации функционального использования городских территорий, развития и реорганизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рациональное природопользование, сохранение и улучшение природной среды, охрану и использование объектов историко-культурного и архитектурного наследия, создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, обеспечение  публичности и открытости градостроительных решений.

Основными задачами проекта являются:

- Корректировка границ населенного пункта. Подготовка сведений о границах населенного пункта, для внесения данных сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее-ЕГРН).

- Изменение функционального зонирования территории, с целью приведения в соответствие границам земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН и учета произошедших территориальных изменений.

- Уточнение перечня планируемых объектов капитального строительства местного значения для размещения на территории городского округа, с отображением их местоположения и основных характеристик.

- Учет в генеральном плане городского округа актуальных сведений о планируемом размещении:

- объектов федерального значения, предусмотренных утверждёнными документами территориального планирования РФ;

- объектов регионального значения, предусмотренных схемой территориального планирования (далее - СТП) Красноярского края.

- Приведение графических материалов Генерального плана городского округа в соответствие с требованиями действующего приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

- Учет в Генеральном плане городского округа мероприятий, предусмотренные проектом «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами для территории Красноярского края» утвержденным Министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края от 23.09.2016.

- Учет в Генеральном плане городского округа данных Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Красноярского края на период 2018-2022 годы, утвержденной распоряжением Губернатора Красноярского края от 26.06.2017 № 359-рг.

- Учет в Генеральном плане городского округа разработанных и реализованных (подлежащих к реализации) проектов в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:

- водопонижение г.Енисейска на 2017-2018 годы;

- оптимизация системы теплоснабжения г.Енисейска. Магистральные тепловые сети котельной по ул. Доры Кваш  мощностью  3,8 км;

- оптимизация системы водоснабжения г. Енисейска мощностью 4000,0 куб.м/сут финансируемых в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», вводимых в эксплуатацию в 2019 году, с последующей корректировкой информации о планируемых мероприятиях по инженерному обеспечению.

9. Определение основных направлений и параметров пространственного развития городского округа, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на расчетный срок до 2038 года.

10. Отражение нового баланса территорий муниципального образования с отображением площадей земель по категории в текстовом и картографическом материалах.

- Установление (при необходимости) категории земель, расположенных в границах муниципального образования городской округ г.Енисейск, помимо земель населенного пункта г.Енисейск и полигонов, переведенных в «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

- Внесение изменений в текстовые материалы Генерального плана, в части перспективного обслуживания населения города объектами культурно-бытового обслуживания, в соответствии с разработанными и утвержденными проектами планировки и межевания территории: микрорайона «Спортивный центр»; микрорайона «Северо-Восточный»; микрорайона «Южный-2»; микрорайона «Восточный -1»;

- Перерасчет раздела «Перспективное социальное и культурно-бытовое обслуживание населения» по выбору территории для размещения объектов, обозначенных в том числе и проектами планировок.

- Актуализация перечня земельных участков, находящихся в краевой собственности.

- Отображение на картах муниципального образования границ объектов культурного наследия и вновь выявленных объектов археологического наследия.

- Отображение на картах муниципального образования территории общественных пространств (зон) для формирования комфортной городской среды.

- Увеличение территорий земель под размещение садовых и дачных общества.

- Определение территорий земель для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям.

- Определение территорий земельных участков под инвестиционные площадки для развития бизнеса туристического направления.

- Актуализация территориальных зон городских земель с учетом полной информации Росреестра о земельных участках города, поставленных на кадастровый учет, в том числе по целевому использованию и зарегистрированных правах.

- Исправление выявленных ошибок в графических документах Генерального плана.

- Изменение функционального назначения отдельных городских территорий.

- Создание электронного Генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учётом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

- Обозначение земельного участка, ранее предусмотренного под музей деревянного зодчества, в качестве инвестиционной площадки.

- Исключение категории земель сельскохозяйственного назначения из баланса земель территории муниципального образования.

- Отображение всех водонапорных башен и их санитарно-защитных зон на картографическом материале.

- Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий.

- Рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон.

- Предложения по размещению территорий жилищного строительства, с учетом ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда города.

- Обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности городского округа, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры.

- Подготовка предложений по:

- развитию транспортного каркаса городского округа;

- развитию инженерной инфраструктуры и иных видов инфраструктур в областях, указанных в статье 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- размещению объектов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие городского округа, предусмотренных в инвестиционных проектах (в составе материалов по обоснованию проекта внесения изменений в Генеральный план).

В соответствии с п. 11 статьи 9 Градостроительного кодекса генеральный план городского округа утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта – 2018 год;

Первая очередь реализации проекта – 2028 год;

Расчетный срок реализации проекта – 2038 год.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации города.

Проект генерального плана городского округа выполнен с учетом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления.

Реализация Положений о территориальном планировании генерального плана городского округа, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются администрацией  города за счет средств местного бюджета или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Нормативная и правовая база:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред.07.02.2017) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред.28.12.2016) «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

- Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан";

- Федеральный закон от 29.07.2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

- Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. № 754»;

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 36.13330.2012. «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244;

- Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами»;

- Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Приказ Минрегиона России от 07.12.2016 № 793 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденные Постановлением Правительства Красноярского края от 23 декабря 2014 г. №631-п.

- Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа.

- Иные нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки документации по территориальному планированию.

- Проекты планировки территории, утвержденные на территории городского округа город Енисейск.

- Современная ситуация, особенности и потенциал развития территории

  - Природные условия и ресурсы территории

Климат

Климат Енисейского района резко континентальный с характерными для него низкими зимними температурами, застоем холодного воздуха в долинах рек и котловинах.

Для климатической характеристики использованы СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*), материалы наблюдений метеорологической станции г. Енисейск, п. Стрелка.

Солнечная радиация: 22

Продолжительность светового дня в зимнее время не превышает 7 часов, а летом достигает 18 часов. Сумма суммарной солнечной радиации при ясном небе составляет за год 5681 МДж/м2, при этом в январе за месяц этот показатель составляет 60 МДж/м2, а в июле – 903 МДж/м2. При средних условиях облачности радиационный баланс деятельной поверхности с апреля по октябрь положительный и изменяется от 11 МДж/м2 в октябре до 343 МДж/м2 в июле, с ноября по март радиационный баланс принимает отрицательные значения. Продолжительность солнечного сияния за год составляет 1816 часов, средняя продолжительность за день с солнцем колеблется от 10,1 ч в июле до 2,6 ч в декабре.

Атмосферное давление:

В зимнее время над поверхностью формируется устойчивый Сибирский антициклон, обусловливающий ясную и морозную погоду со слабыми ветрами. Антициклональный тип погоды составляет до 60% за зиму. Среднее месячное атмосферное давление с ноября по март более 760 мм рт. ст. (1012,5 – 1017,2 гПа), летом, когда разрушается зимний антициклон, среднее месячное атмосферное давление снижается и в июле составляет 748 мм рт. ст.

Температурный режим:

Континентальность климата обеспечивает быструю смену зимних холодов на весеннее тепло. Однако низменный рельеф способствует проникновению арктического антициклона. Его действие усиливается после разрушения сибирского антициклона с наступлением теплого периода. Поэтому до июня бывают заморозки.

Таблица 1.1.1-1

Средняя месячная и годовая температура воздуха, м/с.

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Енисейск | -22,0 | -19,0 | -10,7 | -0,9 | 7,1 | 15,1 | 18,5 | 14,9 | 8,2 | -0,5 | -12,3 | -20,7 | -1,9 |
| Стрелка | -20,8 | -18,6 | -10,1 | -0,7 | 7,6 | 15,6 | 18,9 | 15,5 | 8,6 | 0,0 | -10,4 | -18,1 | -1,1 |

Средние многолетние значения минимальных температур воздуха в самые холодные месяцы – январь и февраль – составляет –25…–27 0С, а абсолютный минимум достигает -53…-59 0С .

Средние из максимальных значений температуры для наиболее теплого месяца (июля) на всем протяжении долины колеблются в пределах 24 – 25 0С, а абсолютные максимумы температур в летние месяцы достигают значений в 36 – 39 0С .

Средняя максимальная температура воздуха для наиболее теплого месяца (июля) составляет 24,50С, абсолютный максимум – 37 0С.

Зима в районе продолжительная. Период со средней суточной температурой ниже -5° на всей протяженности составляет около 5 месяцев (с ноября по март). Ниже 0° – около полугода (187 дней).

Изменения температуры от одного дня к другому и в течение суток вызываются сменой воздушных масс. Большей частью эта изменчивость в холодное время составляет ±4-5°, в январе – 11,5°С. Максимальные изменения температуры в течение суток превышают ±20°.

Таблица 1.1.1-2

Средняя и максимальная суточная амплитуда температуры наружного воздуха по станции Енисейск (0С)

| Суточная амплитуда | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | 10,2 | 12,8 | 14 | 11,8 | 11,8 | 12,7 | 12,3 | 11,5 | 9,8 | 6,9 | 8,6 | 9,5 |
| максимальная | 25,4 | 28,5 | 31,7 | 29,5 | 24,7 | 26,6 | 22,9 | 25,9 | 22,4 | 22,2 | 27,8 | 32,8 |

Температурный режим почвы

Продолжительность безморозного периода в рассматриваемом районе составляет 103 дня, при этом первые заморозки наблюдаются уже в начале сентября. Последние заморозки на поверхности почвы могут наблюдаться в мае. Появление заморозков на поверхности почвы приходится на более ранние даты и окончание на более поздние, чем в воздухе. Безморозный период на поверхности почвы короче, чем в воздухе. Но различия в датах заморозков и длительности безморозного периода в воздухе и на почве в большой степени зависят от местных условий.

Таблица 1.1.1.-3

Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода на поверхности почвы (ºС)

| Станции | Средняя дата заморозка | Продолжительность безморозного периода, дни |
| --- | --- | --- |
| Последнего | Первого |
| Енисейск | 28 V | 9 IX | 103 |
| Стрелка | 4 VI | 12 IX | 99 |

Температура подстилающей поверхности, как и температура ее верхних слоев, обусловливается радиационными и циркуляционными факторами. Кроме того, температура поверхности почвы определяется свойствами самой почвы (механическим составом, цветом, содержанием гумуса и влаги) и особенностями местоположения участка.

Средняя максимальная температура поверхности почвы характеризует в основном температуру поверхности почвы в дневное время суток, а средняя минимальная – в ночное время. В летнее время (июнь-июль) в дневные часы средняя максимальная температура оголенной поверхности почвы в среднем на 13-17 º выше, чем средняя максимальная температура воздуха.

Осадки:

За год в районе выпадает 461 мм осадков. Распределение осадков в течение года происходит неравномерно: в теплый период, с апреля по октябрь, выпадает 360 мм, в холодный период, с ноября по март, лишь 141 мм. Годовой минимум осадков приходится на конец зимы – начало весны. С середины мая осадки учащаются. Максимальное суточное количество осадков – 74 мм.

Ветровой режим

Основное направление ветрового потока в районе Енисейск – Стрелка имеет юго-западное направление. Однако на направление ветра у земли значительное влияние оказывает ориентация долин Енисея и Ангары. Направление долины Енисея с юго-востока на северо-запад, поэтому преобладающим направлением ветра зимой в долине Енисея (станция Енисейск) будет юго-восточное. При этом велика повторяемость западных и юго-западных ветров.

В районе слияния долин Енисея и Ангары (станция Стрелка) преобладают ветры восточного румба, но часты также ветры юго-западного и западного направлений. Направления ветров по станциям наблюдений приведены на рисунках 1, 2.

Таблица  1.1.1-4

| Метеостанция | Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Шти ль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Енисейск | Январь | 1 | 1 | 14 | 33 | 12 | 25 | 10 | 4 | 18 |
|  | Июль | 3 | 5 | 14 | 17 | 14 | 17 | 15 | 15 | 17 |
|  | Год | 2 | 2 | 13 | 22 | 13 | 24 | 14 | 10 | 14 |
| Стрелка | Январь | 1 | 1 | 26 | 24 | 4 | 20 | 18 | 6 | 11 |
|  | Июль | 3 | 8 | 19 | 15 | 8 | 13 | 18 | 16 | 7 |
|  | Год | 2 | 4 | 21 | 18 | 6 | 19 | 18 | 12 | 8 |

Повторяемость направлений ветра, %

Рисунок 1.1.1-1 Роза ветров

Часто повторяющийся антициклональный тип погоды сопровождается слабыми ветрами и штилями, что обусловливает высокий потенциал загрязнения атмосферы. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤8 °С – 2,8 м/с.

В течение года наблюдается 14 дней с ветром более 15 м/с.

Летом развивается циклональная деятельность на арктическом фронте, северные ветра приносят холодный воздух.

Таблица 1.1.1-5

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Енисейск | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 2,9 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 3,4 | 3,2 | 2,5 | 2,8 |
| Стрелка | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 3,2 | 2,7 | 2,5 |

Таблица 1.1.1-6

Среднее и наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/с)

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее число дней |
| Енисейск | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 14 |
| Стрелка | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 3,8 | 3,6 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 20,0 |
| Наибольшее число дней |
| Енисейск | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 28 |
| Стрелка | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 47 |

Несмотря на то, что количество солнечной радиации, приходящейся на земную поверхность района достаточно велико – 1816 ч/г., территория находится в зоне ультрафиолетового дефицита до 2-х месяцев.

Анализ климатических условий территории показал, что в этом районе создаются неблагоприятные метеорологические условия для переноса и рассеивания промышленных выбросов за счѐт высокой повторяемости застойных условий в приземном слое атмосферы и мощных температурных инверсий.

Снежный покров.

Снежный покров устанавливается не сразу. Обычно первый снежный покров лежит недолго и после первого потепления сходит. В таблице 1.1.12 представлены даты появления и схода устойчивого снежного покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова.

Даты появления и схода устойчивого снежного покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова.

Таблица 1.1.1-7

| Характеристики | Даты |
| --- | --- |
|  | средняя | самая ранняя | самая поздняя |
| Даты появления снежного покрова | 13X | 24 IX | 1XI |
| образования устойчивого снежного покрова | 25X | 8X | 9XI |
| разрушения устойчивого снежного покрова | 24IV | 9IV | 8V |
| схода снежного покрова | 1V | 9IV | 26V |
| Число дней со снежным покровом | 187 |

Опасные атмосферные явления.

Туманы. По данным м/ст Енисейск за год в среднем наблюдается 30 дней с туманом, наиболее вероятны они в июле, августе и сентябре.

туманом в среднем – 5,6 ч.

Метели. В течение года бывает в среднем 58 дней с метелью, максимум их приходится на январь (12 дней) соответственно, в отдельные годы – до 15-16 дней за месяц.

Поземки в большей степени, чем метели зависят от местных условий. Сдувая снег с открытых мест и надувая сугробы у препятствий, поземки наносят большой ущерб автотранспорту. За зиму наблюдается в среднем 10 дней с поземкой.

Грозы – довольно частое явление на рассматриваемой территории. Среднее число дней с грозой в году – 21. Наиболее часто они наблюдаются в июле – 8 дней за месяц, в отдельные годы – до 15 дней в месяц. Средняя продолжительность гроз – 31,9 часов в году, в день с грозой – 1,5 часа.

Грозы – опасное метеорологическое явление, они сопровождаются сильными электрическими разрядами, которые повреждают линии связи и электропередач, вызывают пожары.

Град – явление не частое. Среднее число дней с градом составляет 1,1, наибольшее – 6.

Город Енисейск, согласно СП 20.13330.2011 относится:

- к V снеговому району. Вес снегового покрова на 1 м горизонтальной поверхности земли для площадок, расположенных на высоте не более 1500 м над уровнем моря, составляет 3,2 кПа.

- к II ветровому району. Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа.

- к II гололедному району. Толщина стенки гололеда, мм (превышаемая один раз в 5 лет), на элементах кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли – 5 мм.

Таблица 1.1.1-8

Сводная таблица климатических показателей по периодам (м\ст. Енисейск)

| Климатические показатели | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- |
| Климатические параметры холодного периода года |
| Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 | °С | –53 |
| 0,92 | °С | –49 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, , обеспеченностью 0,98 | °С | –50 |
| 0,92 | °С | –46 |
| Температура воздуха обеспеченностью 0,94 | °С | –27 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | –59 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | °С | 11,5 |
| Характеристика периода со средней суточной температурой воздуха ≤0°С: продолжительность средняя температура воздуха | сут, °С | 187 –13,9 |
| Характеристика периода со средней суточной температурой воздуха ≤8°С: |
| продолжительность средняя температура воздуха | сут, °С | 245 –9,6 |
| Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха 8 °С | 2,8 |
| Характеристика периода со средней суточной температурой воздуха ≤10°С: продолжительность средняя температура воздуха | сут, °С | 262 –8,4 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 79 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца | % | 78 |
| Количество осадков за ноябрь-март | мм | 141 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | ЮВ |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь | м/с | 3,7 |
| Климатические параметры теплого периода года |
| Барометрическое давление | гПа | 1000 |
| Температура воздуха обеспеченностью 0,95 0,98 | °С | 21,8 26 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | °С | 24,5 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 37 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | °С | 12,9 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 73 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца | % | 55 |
| Количество осадков за апрель-октябрь | мм | 360 |
| Суточный максимум осадков | мм | 74 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август | СЗ |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль | м/сек | 0 |

Гидрогеологическая характеристика

На водораздельных пространствах распространены комплексы средне-, верхнечетвертичных морских, ледниковых, озерно-ледниковых и флювиогляциальных отложений. Суглинки, супеси, пески, ленточные глины, обводнены спорадически. Преобладающая водообильность пород более 10,0 л/сек. Воды пресные, минерализация до 0,1 г/л.

Среднечетвертичные озерно-эллювиальные отложения, представленные глинами, суглинками, песками и супесями, практически безводны.

В долине Енисея на левобережье распространены комплексы среднечетвертичных и современных, современных аллювиальных, озерно-эллювиальных и делювиально-пролювиальных отложений. Преимущественно – галечники, пески, супеси с порово-пластовыми водами. Преобладающая водообильность пород по удельным дебитам скважин до 5 л/сек. Воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией от 0,3 до 0,5 г/л.

Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков на площади распространения водосодержащих пород.

Город Енисейск расположен на левом берегу Енисей после слияния его с Ангарой, расход воды которой больше на 24% расхода Енисея в месте слияния. Долина реки расширяется, глубины резко возрастают до 10-15 м. Течении становится медленным. Долина реки ассиметричная – с узким крутым правым и широким левым бортами. Левый борт имеет четыре аллювиальные террасы с относительными высотами от 10 до 100 м. В районе Енисейска ширина долины Енисея превышает 1000 м. Скорость течения реки составляет 1,4 м/с.

По территории города протекает ручей Зырянов (р. Мельничная), который является притоком Енисея. Так же имеются малые ручьи без названия, протяженность которых менее 10 км.

Реки относятся к Енисейскому бассейновому округу, речному подбассейну Енисей, между слиянием Большого и Малого Енисея и впадением Ангары, водохозяйственному участку Енисей от Красноярского г/у до впадения р.Ангара без р.Кан.

Гидрографические характеристики основных  рек района городского округа Енисейск.

Таблица – 1.1.2-1

Перечень водотоков на территории

| Название водотока | Длина реки, км | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- |
| р. Енисей | 3487 | 200 |
| руч. Зырянов | 23 | 50 |

Все водные объекты относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года. Питание рек и ручьев происходит за счет таяния снегов, в меньшей степени – за счет летних осадков и подземных вод.

Территория города характеризуется наличием поверхностных вод, создающих заболоченные участки, вод типа «верховодка» и аллювиальных вод.

Поверхностные воды, создающие заболоченные земли, приурочиваются, главным образом, к участкам распространения торфов.

Почвенные воды типа «верховодка» приурочиваются к супесчаным и суглинистым грунтам не имеют повсеместного распространения, создают отдельные скопления воды в виде линз, залегающих на глубине 0,35-1,2 м.

Грунтовые воды первого горизонта, связанные с песками и гравийно-галечниковыми отложениями, имеют повсеместное распространение и залегают на глубине 1,6-8,4 м. Воды относятся к типу гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевых. Источник питания вод данного горизонта – болота. Воды не пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения вследствие сильного загрязнения органическими примесями.

Грунтовые воды, залегающие на глубине порядка 16-20 м. от поверхности, гидравлически связаны с уровнями воды р. Енисей.

Инженерно-геологические условия

В соответствии с инженерно-геологическим районированием рассматриваемая территория лежит в пределах Западно-Сибирской эпиплатформы, по структурно-тектоническим особенностям относится к Чулымо-Енисейскому региону.

Территория г. Енисейска располагается в пределах Чулымо-Енисейской озерно-аллювиальной аккумулятивной заболоченной равнины. Водоразделы рек сложены озерно-аллювиальными комплексами пород, среди которых – пески, суглинки, глины, галечники, торф. По долинам рек распространены аллювиальные комплексы пород: пески, галечники с валунами, суглинки.

Территория заболочена. Наиболее благоприятны для строительства южные лесостепные участки, участки плоских водоразделов. Значительное развитие оползней в долинах рек. Островная просадочность лессовидных суглинков высоких террас и делювиальных склонов водоразделов.

Особые условия.

На территории Енисейского района подверженность оползневым процессам слабая.

Район расположен в пределах области палеозойской складчатости. Не относится к карстовым районам.

Глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 2,4 м.

Рассматриваемая территория находится у южной границы распространения островной вечной мерзлоты. Распространение и мощность субаэральных криогенных толщ островное, массивы криогенных толщ занимают менее 5% площади. В днищах долин и на междуречьях сквозные талики. Мощность криогенных толщ 25 м.

Сейсмические условия.

Изучаемый район расположен на территории относительного тектонического покоя. В пределах района не выделено активных сейсмогенерирующих структур, которые являлись бы потенциально опасными из-за возникновения в их пределах крупных землетрясений.

Согласно СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» (Актуализированная редакция СНиП II-7-81*) и Карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-97 сейсмичность района – 6 баллов шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий.

Интенсивность сейсмических воздействий в течение 50 лет для средних грунтовых условий и степени сейсмической опасности С (1%) составляет 6 баллов шкалы MSK-64 (по п. Стрелка).

Минерально-сырьевые ресурсы

Полезные ископаемые в районе г. Енисейска представлены главным образом торфом, строительными материалами - глины, суглинки легкоплавкие для кирпича и керамзита, проявления глины для цемента.

Торф

Енисейское месторождение торфа расположено на юго- западной окраине г.Енисейска.. в 28,8 км к северо- западу от ж. д. ст. Лесосибирск- 1. поисково- оценочные работы проведены в 1987 г. Площадь торфяной залежи в нулевой границе составляет 2635 га, в границе промышленной глубины- 2048 га. торфяной пласт представлен только низинной залежью.

Геоморфологически месторождение расположено на I надпойменной террасе р. Енисей.

Балансовые запасы торфа категории А составляют 10069 тыс. т., забалансовые- 884 тыс. т. Под торфяным пластом залегает сапропель, запасы которого составляют 378 тыс. т. Енисейское месторождение является резервным. подготовленным к эксплуатации.

Строительные материалы

Зыряновское месторождение глин, суглинков легкоплавких для кирпича расположено в 2 км южнее города. По обе стороны трактовой дороги Енисейск-Горская. Месторождение детально разведано и приурочено к I надпойменной террасе р.Енисей.

Месторождение сложено четвертичными образованиями. Полезная толща представлена верхним слоем коричнево- бурых суглинков мощностью от 2,55 до 7,20 м и нижним слоем голубовато- темно- серых, пепельно- серых и темно- бурых суглинков мощностью от 0,30 до 2,75 м.

Обжиг образцов кирпича показал, что при оптимальной температуре обжига 950- 980 0C возможно получить строительный кирпич марки 100, с высокой степенью морозостойкости.

Месторождение эпизодически разрабатывалось для местных нужд Енисейского кирпичного завода.

Енисейское (Енисейское-1) месторождение глин, суглинков легкоплавких для кирпича расположено в 6 км к югу от города, в 0,2 км западнее д. Горской. Полезная толща представлена двумя продуктивными горизонтами суглинков: вверху - суглинок коричневый средней мощностью 4,35 м, под ним - суглинок темно- серый до черного, илистый, средней мощностью 1,45 м. суглинки перекрываются почвенно- растительным слоем мощностью в среднем 0,5 м и подстилаются супесями и песками.

Лабораторно-технологическими исследованиями установлено, что суглинки обладают удовлетворительной формуемостью. Обожженные при температуре 900 0C образцы пригодны для производства строительного кирпича марки 170 и черепицы.

Горское проявление (глины, суглинки легкоплавкие для керамзита) расположено в 4,5 км к юго-западу от г. Енисейска, западнее д. Горской.

Бурые суглинки четвертичного возраста, слагающие IV террасу р. Енисея мощностью от 2,5 до 11,5 м.

Прогнозные ресурсы авторские Р1-3,0 млн.м3, по степени изученности отнесены к категории Р2-3,0 млн.м3.

Горский (2) (глины, аргелит для цемента) расположено в 4,5 км к юго-западу от г. Енисейска, в 1 км к западу пос. Горский. Приурочено к четвертичным отложениям IV террасы р. Енисей. Представлено пластообразной горизонтально залегающей залежью суглинков мощностью от 2,5 до 5,4 м. Не обводнено.

Прогнозные ресурсы не оценены.

Прочие ископаемые

Енисейское месторождение (сапропель) расположено юго-западнее г. Енисейска, в 2,2 км к юго-западу от пристани Енисейск, в 28,8 км к северо-западу от жд.ст. Лесосибирск-2.

Общие запасы торфа по категориям А+С2 подсчитаны в количестве 50384 тыс.м3.

Геоморфологически месторождение расположено на пойме и надпойменной террасе р. Енисей. Размеры месторождения 7,5х7,5 км. Сапропелевые отложения площадью 518 га залегают под торфяной залежью. Образование сапропеля происходило в глубоководных старицах. Поверхность месторождения ровная. С общим уклоном на северо-восток к р. Енисей и на северо-запад р. Кемь. Дно торфяной залежи неровное, встречаются западины. Объем торфяной залежи, сапропеля и органо-минеральных отложений определен отдельно по каждому виду сырья. Мощность слоя сапропеля не выдержана, колеблется от 0,05 м до 2,5 м. в среднем составляет 1,8м.

Запасы торфа подсчитаны на условную влагу 60% и утверждены комиссией ПГО «Торфгеология». Объем сапропелевых отложений, залегающих под торфом составляет 932 тыс.м3 и прогнозных ресурсов Р1-378 тыс.т. сапропель может использоваться в качестве минерального удобрения.

Усть – Кемское - 1 месторождение песчано- гравийных материалов распо-ложено в 10 км к северо-западу от города, на левобережье р.Енисей в районе устья р.Кемь.

Средний состав песчано-гравийного материала: песка- 80%, гравия- 20%.

По зерновому составу пески разнозернистые, модуль крупности колеблется в широких пределах. Гравийная часть смеси представлена в основном изометричными обломками крепких пород.

Установлена пригодность обогащенного песка и гравия для производства бетона марок не выше 250- 300.

Подземные воды

Горское месторождение подземных вод расположено в 1 км к западу от д. Горская.

Поисково-оценочные работы проводятся на площади 1,8 км2 с изучением по глубине до 450 м. Продуктивный водоносный горизонт представлен среднеюрскими отложениями итатской свиты. В декабре 2000 г ГГП «Красноярскгидрогеология» выполнен предварительный подсчет эксплуатационных запасов по категориям В+С1 в количестве 8 тыс.м3/сут. Завершение рабоот на месторождении с представлением на ТКЗ отчета с подсчетом запасов по промышленным категориям предусматривается во II квартале2001 г.

Также на территории г. Енисейска имеется ряд одиночных и групповых водозаборных скважин.

Зональным типом растительности является тайга.

Проектируемая территория относится к южнотаежной подзоне, покрыта пихтово-елово-сосновыми лесами с крупными массивами чистых сосняков. Темнохвойные леса, как более требовательные к влажности воздуха и постоянной умеренной влажности почв, предпочитают суглинистые и глинистые почвы. Светлохвойные древостои чаще занимают малоплодородные песчаные, щебнистые и даже скальные субстраты, а так же болотистые почвы. Господствует III класс бонитета, в меньшей степени – II и IV классы. Много вторичных осиново-березовых лесов.

Леса высокопродуктивны – от 150 до 400 м3/га. Они издавна эксплуатируются. Высока их возобновляемость: подрост мелколиственных пород появляется на 2-3-й год, ели – на 3-6-ой, пихты – на 10-15-й год. При условии сохранения подроста во время рубок сроки восстановления лесов значительно укорачиваются.

Почвы подзолисто-глеевые, встречаются светло-серые оподзоленные глееватые со вторым гумусовым горизонтом. В долине Енисея основные почвы дерново-подзолистые и дерново-глеевые.

Крупных болотных массивов, как в среднеобской провинции, нет. На плоских междуречьях обычно небольшие площади занимают сфагновые грядово-мочажинные, а в низинах – осоково-гипновые и кочкарные кустарничко-осоковые болота с торфяно-глеевыми и торфяными почвами. Мощность торфонакопления в южно-таежной подзоне больше, чем в северо-таежной, но меньше чем среднетаежной подзоны (3-3,5 м).

Пойменных лугов также меньше, чем в среднетаежной подзоне, хотя продуктивность выше – до 28 ц/га.

Перспективными для дальнейшего расширения пахотных площадей могут быть травные леса на подзолистых и светло-серых оподзоленных почвах.

В пойме Енисея много крупнозлаковых лугов с урожаями до 24 ц/га. Менее продуктивны мелкозлаковые – белополевичниковые луга.

Животный мир

По данным министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края на территории города Енисейска охотничьи угодья отсутствуют.

Перечни видов диких животных, дикорастущих растений и грибов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского края, область распространения которых включает территорию Енисейского муниципального района Красноярского края, представлены в таблице 1.1.5-1.

Таблица 1.1.5-1

Перечень видов диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского края, область распространения которых включает территорию Енисейского муниципального района Красноярского края

| № п/п | Наименование | Категория редкости в Красной книге Красноярского к рая * | Категория редкости в Красной книге Российской Федерации* |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс Насекомые- Insecta |
| 1 | Махаон - Pupilio machaon L. | 3 | - |
| 2 | Сенница Геро - Cocnonympha hero L. | 3 | - |
| 3 | Лента орденская голубая - Catocala fraxini L, | 3 | - |
| Класс Птицы - Aves |
| 4 | Красношейная поганка - Podiceps auritus L. | 4 | - |
| 5 | Большая выпь - Botanrus stellaris L. | 4 | - |
| 6 | Черный аист - Ciconia nigra L. | 3 | 3 |
| 7 | Западный тундровый гуменник - Anser fabalis rossicus But. (Красноярско-канская субпопуляция) | 2 | - |
| 8 | Лебедь-кликун -Cygnus су gnus L, (Обь-Внисейская субпопуляция) | 4 | - |
| 9 | Малый лебедь - Cy gnus bewickii Yarr. (места встреч) | 5 | 5 |
| 10 | Скопа - Pandion haliaetus L. | 3 | 3 |
| 11 | Хохлатый осоед - Pern is ptilorhyncus Temm. (места встреч) | 4 | - |
| 12 | Беркут - Aguila chrysaetos L. | 4 | 3 |
| 13 | Орлан - белохвост -1 laliaeetus albicilla L. | 3 | 3 |
| 14 | Сапсан - Falco peregrinus Tunst. | 4 | 2 |
| 15 | Большой подорлик - Aguila clanga Pall. | 2 | - |
| 16 | Кобчик - Falco vespertinus L. | 2 | - |
| 17 | Серый журавль - Grus grus L, | 4 | - |
| 18 | Черный журавль - Grus monacha Теmm.(места встреч) | 4 | 3 |
| 19 | Иглохвостый стриж - Hirundapus caudacutus Lath,(места встреч) | 4 | - |
| 20 | Серый сорокопут - Lanius excubitor L. | 4 | 3 |
| 21 | Дупель - Gallinago media Lath. | 4 | - |
| 22 | Большой кроншнеп - Numenius arquata L, | 4 | - |
| 23 | Филин - Bubo bubo L, | 3 | 2 |
| 24 | Воробьиный сыч - Gtaucidium passerinum L. | 4 | - |
| Класс Млекопитающие - Mammalia |
| 25 | Олень северный (лесной подвид)- Rangifer tarandus valentinae Flerov (ангарская суб популяция) | 2 | - |

*Категории редкости

2 - сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции е неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов снижающих численность, vioni и короткие сроки перейти н категорию «исчезающие»;

3 - редкие Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и распределены на ограниченной территории (акватории) или споралически распространены на значительных территориях (акваториях);

4 - неопределенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, по достаточных сведений об их состоянии и природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий;

5 - восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны и популяции, численность и распространение которых начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда в срочных мерах охраны и воспроизводства нуждаться не будут.

Таблица 1.1.5-2

Перечень видов дикорастущих растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского края, область распространения которых включает территорию Енисейского муниципального района Красноярского края

| № п/п | Наименование | Категория редкости в Красной книге Красноярского к рая * | Категория редкости в Красной книге Российской Федерации* |
| --- | --- | --- | --- |
| Part I. List of Magnoliophyta Раздел 1. Покрытосеменные |
| 1 | Тиселиум болотный - Thyselium palustre (L.) Raf. | 3 | - |
| Семейство Астровые - Asteraceae |
| 2 | Ястреб и ночка сосновая - Piloselia pinea (Schischk. & Serg.) NN. Tupitzina | 2 | - |
| Семейство Бурачниковые - Boraginaceae |
| 3 | Мертензия енисейская - Mertensia jenisseensis Popov | 3 | - |
| Семейство Капустные - Brassicaceae |
| 4 | Зубянка сибирская - Dentaria sibiriea (O.L. Schulz) N. Busch | 3 | 3 |
| Семейство Гвоздичные * Caryophyllaceae |
| 5 | Гвоздика дельтовидная - Dianthus deltoides L. | 2 | - |
| Семейство Дымянковые - Fumariaceae |
| 6 | Хохлатка приенисейская - Corydalis subjenisseensis Antipova | 3 | - |
| Семейство Яснотковые - Lamiaceae |
| 7 | Чистец лесной - Stachys sylvatica L. | 3 | - |
| Семейство Кувшинковые - Nymphaeaceae |
| 8 | Кубышка малая - Nuphar purnila (Timm) DC. | 2 | - |
| 9 | Кувшинка четырехгранная - Nymphaea tetragona Georgi | 3 |  |
| 10 | Кувшинка чистобелая - Nymphaea Candida J. Presl & C. Pres! | 3 |  |
| Семейство Орхидные - Orchidaceae |
| 11 | Венерин башмачок крапчатый - Cypripedium guttatum Sw. | 3 | - |
| 12 | Венерин башмачок крупмоцветковый - Cypripedium macranthon Sw. | 2 | 3 |
| 13 | Венерин башмачок настоящий - Cypripedium calceolus L. | 2 | 3 |
| 14 | Г нсздоцветка клобучковая * Neottianthe cucullata (L.) Schlechter | 3 | 3 |
| 15 | Дрсмлнк болотный - Epipactis palustris (L.) Crantz | 3 | - |
| 16 | Калипсо луковичная - Calypso bulbosa (L.) Oakes | 2 | 3 |
| 17 | Надбородник безлистный - Epipogium aphyllum Sw. | 2 | 2 |
| 18 | Тайник яйцевидный - Listera ovata (L.) R. Br. | 3 | - |
| 19 | Ятрышник шлемоносный - Orchis militaris L. | 2 | 3 |
| Семейство Лютиковые - Ranunculaceae |
| 20 | Ветреница (Анемоноидес) голубая - Anemone coerulea DC. | 3 | - |
| Part III. List of Polypodiophyta Раздел 3. Папоротники |
| 21 | Гроздовник виргинский - Botrychium virginianum (L.) Sw. | 3 | - |
| 22 | Гроздовник ланцетный Botrychium lanceolatum (S.G, Gmel.) Angstr. | 2 | - |
| 23 | Пузырник судетский - Cystopteris sudetica A.Br. el Milde | 3 | - |
| 24 | Ужовник обыкновенный - Ophioglossum vulgatum L. | 2 | - |
| Part VII. List of Lichencs Раздел 7/ Лишайники |
| 25 | Лобария легочная - Lobaria pulmonaria (L.) Hoffrn. | 2 | - |
| Part VIII List of Fungi Раздел 8/ Uрибы |
| 26 | Гомфус булавовидный - Gomphus clavatus (Pers,) Gray | 3 | - |
| 27 | Гриб-зонтик краснеющий - Macrolepiota rhacodes (Vittad.) Singer | 3 | - |
| 28 | Ежовик коралловидный - Herictum coralloides (Scop*) Pers | 3 | - |
| 29 | Клавариадельфус пестиковый - Clavariadelphus pistil laris (L.) Donk | 3 | - |
| 30 | Клавариадельфус усеченный - Clavariadelphus truncatus (Quel.) Donk | 3 | - |
| 31 | Клавариадельфус язычковый - Clavariadelphus ligula (Schaeff.) Donk | 3 | - |
| 32 | Клавария пурпуровая - Clavaria purpurea Fr. | 3 | - |
| 33 | Осиновик белый - Leecinum percaiuiidum (Vassilkov) Watting | 3 | - |
| 34 | Паутимник фиолетовый - Cortinarius violaceus (L,) Gray | 3 | - |
| 35 | Рядовка обутая - Tricholorna caligatum (Viv.) Ricken | 3 | - |
| 36 | Рядовка-исполин, рядовка-колосс Tricholorna colossus (Fr.) QuL | 2 | 2 |

* Категории редкости:

0 - вероятно исчезавшие виды. Таксоны и популяции, известные ранее на территории край, нахождение которых в природе не подтверждено в течение последних 50 лет;

1 - виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции, численность которых уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть;

2 -  сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки перейти в первую категорию:

3 - редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и распределены на ограниченной территории (акватории) или спорадически распространены на значительных территориях (акваториях);

4 - неопределенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий.

Лесные ресурсы

По материалам государственного лесного реестра на 01.01.2018 лесной фонд в границах городского округа город Енисейск отсутствует (в соответствии со сведениями, предоставленными Министерством лесного хозяйства Красноярского края).

В настоящее время в рамках исполнения подпункта «б» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам пленарного заседания Общероссийского народного фронта «Форум действий» от 28.12.2016 № Пр-2563 по вопросу обеспечения установления границ лесов, расположенных на землях населенных пунктов, и внесения в Единый государственный реестр недвижимости (в том числе в реестр границ) сведений о таких лесах, органами местного самоуправления проводится инвентаризация территорий, на которых расположены леса, и территорий зеленого фонда в границах населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему.

Особо охраняемые природные территории

В границах муниципального образования г. Енисейск особо охраняемые природные территории отсутствуют.

  - Комплексная оценка территории и описание основных проблем развития территории

Особенности расселения и положение территории в структуре Красноярского края

Город Енисейск находится в составе Лесосисибирско-Енисейского расселенческого узла. Расположен в долине реки Енисей, на левом, низменном берегу, ниже впадения в него Ангары, в 8 км. южнее устья реки Кемь  и относится к группе северных районов. Город Енисейск - город памятник и включен в список исторических городов России. Уникальные по характеру и ценности памятники сибирской архитектуры, памятные места, позволят создать крупный комплекс - объект показа в историческом ядре центра. Территория города и его окрестностей представляет собой низменную равнину. Равнинный в целом берег Енисея имеет небольшие возвышенности, которые были использованы сибирскими зодчими-основателями города для размещения градостроительных акцентов - церквей и монастырей.

Город Енисейск входит в состав промышленного района «Нижнее Приангарье».

Направления всех транспортных сообщений (автомобильного и водного) проходят по северной части Енисейска с запада на восток. Основной транспортный каркас сформирован магистральными улицами общегородского движения регулируемого значения: улица Ленина, Рабоче-Крестьянская улица, обеспечивающие основную связь с г. Лесосибисрк, г. Красноярск.

Природной осью является не только река Енисей, но и еще река Мельничная. Река Мельничная является центром рекреационного каркаса г. Енисейска, обеспечивающим связь сквозь городскую ткань.

Сложившаяся структура землепользования, планировочная организация территории

Городской план имеет линейную форму благодаря природным условиям, ограничившим развитие с севера – рекой Енисей, с юга заболоченными территориями.

Исторический план города имеет ресурсоэффективную структуру. На протяжении более 30 лет строительство ведется преимущественно на освоенных территориях. Сохраняются исторические особенности планировки. План города остается компактным.

Сложилась система функциональных связей между местами приложения труда, расселения и обслуживания.

Планировочно город образован из трех жилых районов. Промышленные и коммунально-складские территории преимущественно размещены на южной и юго-западной окраине.

Прибрежная зона на достаточно большом расстоянии занята промышленными предприятиями.

Транзитные грузовые транспортные потоки направлены через город. Буферная зона города представлена городскими лесами и содержит потенциал устойчивости экологического равновесия.

На территории г. Енисейска расположено несколько земельных участков, находящихся в собственности Красноярского края. Характеристика земельных участков представлена в таблице 1.2.2-1.

Таблице 1.2.2-1

Перечень земельных участков, учитываемых в реестре государственной собственности Красноярского края и расположенных на территории городского округа город Енисейск по состоянию на 21.03.2019

| PНКИ общий | Кадастровый номер | Адрес (местоположение) | Площадь, кв.м. | Полное наименование балансодержателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П11000024343 | 24:47:0010279:16 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, д. 101, Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир "Дом Флеера" | 432,00 | Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| П11000001643 | 24:47:0010135:23 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петровского, д. 3, "Флигель Тонконогова" | 1226,00 | Государственная казна Красноярского края |
| П11000002381 | 24:47:0000000:3671 | Красноярский край, г. Енисейск | 549,00 | Краевое государственное казённое учреждение "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю" |
| П11000024346 | 24:47:0010131:13 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петровского, д. 11, "Дом Евсеева" | 347,00 | Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| П11000024361 | 24:47:0010280:5 | Россия, Красноярский край, г. Енисейск, Партизанский пер. 11 | 615,00 | Государственная казна Красноярского края |
| П11000000449 | 24:47:0010279:5 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, д. 101 | 21,40 | Государственная казна Красноярскою края |
| П11000003218 | 24:47:0010101:16 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромашкина, зд. 16 | 1793,00 | Государственная казна Красноярского края |
| П11000001933 | 24:47:0010244:73 | Российская Федерация, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ульяны Громовой, дом 17/1 | 21916,00 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Енисейская районная больница" |
| 1111000024360 | 24:47:0010270:82 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина | 103,00 | Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| П11000000448 | 24:47:0010279:117 | Местоположение: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, д. 101 | 389,00 | Краевое госудаpcтвенное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| П11000002286 | 24:47:0000000:3608 | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, г. Енисейск, автомобильная дорога подъезд к паромной переправе | 44981,00 | Краевое государственное казённое учреждение "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю" |
| П11000002380 | 24:47:0000000:3670 | Красноярский край, г. Енисейск | 49809,00 | Краевое государственное казённое учреждение "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю" |
| П11000001969 | 24:47:0010279:98 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина | 260,00 | Государственная казна Красноярского края |
| П11000024352 | 24:47:0010229:145 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ульяны Громовой, д. 41 | 43453,00 | Государственное предприятие Красноярского края "Лесосибирск- Автодор" |
| П11000024347 | 24:47:0010279:11 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 68 | 2832,00 | Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| П11000002965 | 24:47:0010280:2 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 62 "Б" | 936,00 | Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Енисейский педагогический колледж" |
| П11000029198 | 24:47:0000000:100 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Енисейский район, зимняя автомобильная дорога "обход города Енисейска", участок № 1 | 71388,00 | Краевое государственное казённое учреждение "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю" |
| П11000027609 | 24:47:0010270:100 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 82 | 273,00 | Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| П11000001880 | 24:47:0010125:96 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 161 | 691,00 | Государственная казна Красноярского края |
| П11000001966 | 24:47:0010279:50 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 72 | 394,00 | Государственная казна Красноярского края |
| П11000027209 | 24:47:0010288:5 | Россия, Красноярский край, г. Енисейск, Партизанский пер., 79 | 2406,60 | Краевое государственное казённое учреждение "Енисейский отдел ветеринарии" |
| П11000000672 | 24:47:0010101:54 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромашкина, 14 | 1625954,0 0 | Государственная казна Красноярского края |
| П11000001967 | 24:47:0010130:9 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Магазин Хнюнина. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 1 12 | 1048,00 | Государственная казна Красноярского края |
| П11000029556 | 24:47:0000000:5827 | Красноярский край, Енисейский район, район урочища Култук | 35000,00 | Государственная казна Красноярского края |
| П11000024355 | 24:47:0010279:12 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Дом Кобычева. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Горького, д. 6 | 619,00 | Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| П11000029507 | 24:47:0010271:24 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Енисейск, пер. Партизанский, 8 | 751,00 | Краевое государственное казенное учреждение "Центр занятости населения города Енисейска" |
| П11000026621 | 24:47:0010134:17 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, дом 122, "Дом Воеводы" | 769,00 | Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| П11000002521 | 24:47:0010270:12 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Дом Кытманова. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, дом 105 | 1664,85 | Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| П11000028092 | 24:47:0010279:25 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенною в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, зд. 93 | 1546,83 | Государственная казна Красноярского края |
| П11000024354 | 24:47:0010301:7 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Христорождественский монастырь - Церковь Иверской богоматери. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, дом 100 | 1003,00 | Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| П11000027607 | 24:47:0010270:96 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 82 | 72,00 | Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| П11000002455 | 24:47:0010270:11 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир Усадьба Кытманова. 11очтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 82 | 4299,00 | Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| П11000006271 | 24:47:0010244:132 | Российская Федерация, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ульяны Громовой, 17А | 13553,00 | Государственная казна Красноярского края |
| П11000024344 | 24:47:0010270:13 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир "Дом Дементьевых". Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, д. 80, | 837,00 | Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| П11000002961 | 24:47:010344:14 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 2 | 9298,92 | Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Енисейский педагогический колледж" |
| П11000027589 | 24:47:0010270:98 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 105 | 12,00 | Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| П11000027608 | 24:47:0010270:101 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 82 | 10,00 | Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| П11000024364 | 24:47:0010279:116 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Дом Бородкина. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина | 356,00 | Государственная казна Красноярского края |
| П11000001914 | 24:47:0010220:3 | Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Калинина, дом 26 | 5964,11 | Краевое государственное автономное учреждение "Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов" |
| П11000024353 | 24:47:0010279:13 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 95 | 461,00 | Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| П1000027559 | 24:47:0010131:134 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петровского, 11 | 172,00 | Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| П11000027606 | 24:47:0010273:144 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 34 | 968,00 | Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| П11000029606 | 24:47:0010270:104 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 103 | 955,00 | Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| П11000029199 | 24:47:0000000:3190 | Красноярский край, город Енисейск, зимник обход г. Енисейска | 35626,00 | Краевое государственное казённое учреждение "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю" |
| П11000002938 | 24:47:0010301:5 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир Христорождественский монастырь. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Горького, дом 1 | 955,00 | Государственная казна Красноярского края |
| - | 24:47:0000000:3660 | Красноярский край, г. Енисейск, автомобильная дорога Енисейск-паром через Енисей | 50 784 | Краевое государственное казённое учреждение "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю" |
| - | 24:47:0000000:3673 | Красноярский край, г. Енисейск | 17 480 | Краевое государственное казённое учреждение "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю" |
| - | 24:47:0000000:5847 | Красноярский край, г. Енисейск | 3 921 | Краевое государственное казённое учреждение "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю" |

Объекты, земельные участки, которых находятся в

федеральной собственности

1. Спасский монастырь, ул. Рабоче-крестьянская, 101-103, объект культурного наследия;

2. Христорождественский монастырь, ул. Ленина, 100-102, объект культурного наследия;

3. Воскресенская церковь, ул. Ленина, 104, объект культурного наследия;

4. Троицкая церковь, ул. Перенсона, 34, объект культурного наследия;

5. Богоявленский собор, пер. Пожарный, 1, объект культурного наследия;

6. Успенская церковь, ул. Рабоче-Крестьянская, 116, объект культурного наследия;

7. Комплекс деревянных домов, ул. Ленина, 74, 76, объект культурного наследия;

8. Деревянный дом, ул. Ленина, 80, объект культурного наследия;

9. Дом жилой с лавкой, ул. Ленина, 82, объект культурного наследия;

10. Дом Грязнова, ул. Ленина, 83, объект культурного наследия;

11. Дом Савельева, ул. Ленина, 95, объект культурного наследия;

12. Дом с лавка Захарова, ул. Ленина, 97, объект культурного наследия;

13. Дом Бородкина, ул. Ленина, 99, объект культурного наследия;

14. Дом Флеера, ул. Ленина, 101, объект культурного наследия;

15. Усадьба Баландина, ул. Ленина, 103, объект культурного наследия;

16. Дом Кытманова, ул. Ленина, 105, объект культурного наследия;

17. Дом Захарова, ул. Ленина, 106, объект культурного наследия;

18. Дом Дементьева, ул. Ленина, 109, объект культурного наследия;

19. Дом Тонконогова, ул. Ленина, 113, объект культурного наследия;

20. Дом воеводы, ул. Ленина, 122, объект культурного наследия;

21. Дворовые постройки Востротина, ул. Ленина, 140, объект культурного наследия;

22. Здание присутственных мест, пер. Партизанский, 6, объект культурного наследия;

23. Здание аптеки, ул. Рабоче-Крестьянская, 106, объект культурного наследия;

24. Усадьба Лапшина, пер. Партизанский, 16, объект культурного наследия;

25. Дом Евсеева, ул. Петровского, 11, объект культурного наследия;

26. Усадьба Кытманова, ул. Кирова, 82, объект культурного наследия;

27. Дом Тонконогова, ул. Петровского, 3, объект культурного наследия;

28. Амбар, ул. Кирова, 72, объект культурного наследия;

Объекты, земельные участки, которых находятся в

краевой собственности

29. Татарская мечеть, ул. Бограда, 41, объект культурного наследия;

30. Флигель Кобычева, ул. Горького, 6, объект культурного наследия;

31. Пакгауз Бородкина, ул. горького, 12, объект культурного наследия;

32. Комплекс городской больницы, ул. Декабристов, 1, объект культурного наследия;

33. Дом Дементьевых, ул. Кирова, 80, объект культурного наследия;

34. Флигель, ул. Ленина, 78, объект культурного наследия;

35. Дом Макарова с магазином, ул. Ленина, 110, объект культурного наследия;

36. Дом с Магазином Хнюнина и коновалова, ул. Ленина, 112, объект культурного наследия;

37. Дом с лавкой, пер. Партизанский, 3, объект культурного наследия;

38. Дом Востротина, ул. Петровского, 21, объект культурного наследия;

39. Здание винного склада, ул. Вейнбаума, 10, объект культурного наследия;

40. Усадьба Коновалова, ул. Ленина, 67, объект культурного наследия;

41. Дом Гафарова с лавкой, ул. Бограда, 53, объект культурного наследия;

42. Магазин Замараева, ул. Ленина, 124, объект культурного наследия;

43. Магазин Кытманова, ул. Ленина, 130, объект культурного наследия;

44. Читальня Баландина, ул. Ленина, 130, объект культурного наследия;

45. Магазин Хнюнина, ул. Ленина, 133, объект культурного наследия;

46. Усадьба Грязнова, пер. Партизанский, 5.9, объект культурного наследия;

47. Дом Кузнецова, пер. Партизанский, 11, объект культурного наследия;

48. Дом Козицына, ул. Петровского, 1, объект культурного наследия;

49. Типография Дементьева, ул. Петровского, 5, объект культурного наследия;

50. Пожарное депо, пер. Пожарный, 3, объект культурного наследия;

51. Здание городской больницы, ул. Рабоче-Крестьянская, 108, объект культурного наследия;

52. Дом Урушева, ул. Фефелова, 80, объект культурного наследия;

53. Уездное училище, ул. Бабкина, 1, объект культурного наследия;

54. Жилые дома конца XIX века, ул. Бабкина, 27,28,29,30, ул. Бограда, 36-38, объекты культурного наследия;

55. Жилой дом, ул. Бабкина, 38, объект культурного наследия;

56. Жилой дом, ул. Бограда, 77, объект культурного наследия;

57. Жилой дом, ул. Ванеева, 5, объект культурного наследия;

58. Дом Коневского, ул. Ванеева, 6, объект культурного наследия;

59. Флигель, ул. Ванеева, 7, объект культурного наследия;

60. Жилой дом, ул. Кирова, 70, объект культурного наследия;

61. Жилой дом, ул. Кирова, 76, объект культурного наследия;

62. Жилой дом, ул. Кирова, 78, объект культурного наследия;

63. Дом, где жил Шлихтер А.Г., ул. Иоффе, 7, объект культурного наследия;

64. Дом Щукина, ул. Ленина, 70, объект культурного наследия;

65. Флигель Неробелова, ул. Ленина, 85, объект культурного наследия;

Таблица 1.2.2-2

Существующий баланс территорий

| № п/п | Территории | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь городского округа Енисейск, в том числе: | 6641,0 | 100 |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 379,9 | 5,72 |
| 1.2 | Зона застройки малоэтажными домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 99,1 | 1,5 |
| 1.3 | Зона застройки среднеэтажными домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 11,1 | 0,16 |
| 1.4 | Общественно-деловая зона | 6,9 | 0,1 |
| 1.5 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 25,85 | 0,38 |
| 1.6 | Зона специализированной общественной застройки | 41,7 | 0,6 |
| 1.7 | Зона исторической застройки | 0,06 | 0,001 |
| 1.8 | Производственная зона | 88,05 | 1,32 |
| 1.9 | Коммунально-складская зона | 17,87 | 0,26 |
| 1.10 | Зона инженерной инфраструктуры | 10,75 | 0,16 |
| 1.11 | Зона транспортной инфраструктуры | 393,56 | 5,9 |
| 1.12 | Зоны сельскохозяйственного использования | 0,8 | 0,01 |
| 1.13 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 97,2 | 1,46 |
| 1.14 | Зона рекреационного назначения | 107,1 | 1,6 |
| 1.15 | Зоны озелененных территорий общего пользования | 2971,7 | 44,94 |
| 1.16 | Зона кладбищ | 24,84 | 0,37 |
| 1.17 | Зона складирования и захоронения отходов | 11,27 | 0,16 |
| 1.18 | Зона озелененных территорий специального назначения | 1,1 | 0,016 |
| 1.19 | Зона режимных территорий | 202,44 | 3,0 |
| 1.20 | Зона акваторий | 682,31 | 10,27 |
| 1.21 | Иные зоны | 1467,4 | 22,0 |

Таблица 1.2.2-3

Сведения о распределении общих площадей городских населённых пунктов по видам использования земель и формам собственности (форма 22-5)

| №№ п/п | Виды использования земель | МШ | Общая площадь |  |  | В государственной и муниципальной собственности | В собственности Российской Федерации | В собственности субъекта Российской Федерации | В муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В собственности граждан | В собственности юридических лиц |  | всего | из них предоставлено: | всего | из них предоставлено: | всего | из них предоставлено: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | гражданам |  | юридическим лицам |  |  | гражданам |  | юридическим лицам |  |  | гражданам |  | юридическим лицам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | во владение и пользование | в аренду | в пользование | в аренду |  | во владение и пользование | в аренду | в пользование | в аренду |  | во владение и пользование | в аренду | в пользование | в аренду |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Земли жилой застройки, из них: | 01 | 287 | 128 | 1 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 17 |  |  |
| 1.1 | многоэтажной | 02 | 17 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | индивидуальной | 03 | 269 | 128 | 1 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 17 |  |  |
| 2 | Земли общественно-деловой застройки | 04 | 63 | 4 | 1 | 58 | 21 |  |  | 2 |  | 7 |  |  | 4 | 2 | 17 |  |  | 3 | 9 |
| 3 | Земли промышленности | 05 | 80 | 4 | 3 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Земли общего пользования | 06 | 328 |  |  | 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 5 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них: | 07 | 299 |  |  | 299 | 14 |  |  |  |  | 189 |  |  | 163 |  | 27 |  |  |  | 15 |
| 5.1 | железнодорожного транспорта | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | автомобильного транспорта | 09 | 32 |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 5.3 | морского, внутреннего водного транспорта | 10 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | воздушного транспорта | 11 | 238 |  |  | 238 | 9 |  |  |  |  | 163 |  |  | 163 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | иного транспорта | 12 | 25 |  |  | 25 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 15 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования, из них занятые: | 13 | 989 | 67 |  | 922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 6.1 | Крестьянскими (фермерскими) хоз-ми | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Предприятиями занимающимися сельскохозяйственным производством | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Садоводческими объединениями и индивидуальными садоводами | 16 | 70 | 67 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Огородническими объединениями и индивидуальными огородниками | 17 | 39 |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 6.5 | Дачниками и дачными объединениями | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Личными подсобными хозяйствами | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Служебными наделами | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Для других целей | 21 | 880 |  |  | 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, из них: | 22 | 2977 |  |  | 2977 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 7.1 | Земли особо охраняемых природных территорий в том числе: | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Земли рекреационного значения в том числе: | 25 | 2969 |  |  | 2969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | городские леса | 26 | 2969 |  |  | 2969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Земли историко-культурного значения | 27 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Земли лесничеств и лесопарков | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Земли под водными объектами | 29 | 614 |  |  | 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Земли под военными и иными режимными объектами | 30 | 398 |  |  | 398 | 195 |  |  | 195 |  | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Земли под объектами иного специального значения | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | 32 | 606 |  |  | 606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Итого земель в границах населенного пункта | 33 | 5771,6 | 203 | 5 | 5433 | 230 |  |  | 197 |  | 396 |  |  | 170 | 2 | 98 |  | 17 | 3 | 25 |
| 14 | Земли пригородной зоны | 34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Объекты историко-культурного и археологического наследия

В соответствии с перечнем исторических поселений, утвержденный приказом Министерства культуры РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 июля 2010 г. № 418/339 «Об утверждении перечня исторических поселений», г.Енисейск отнесен к перечню исторических поселений федерального значения. На основании ст. 59 и ст. 60 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон) для исторического поселения федерального значения г. Енисейск следует разработать и утвердить границы территории, предмет охраны и требования к градостроительным регламентам в границах его территории.

Также в соответствии со сведениями, предоставленными Службой по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края

расположены следующие объекты культурного наследия:

- Объекты культурного наследия (таблица 1.2.3-1);

- Выявленные объекты археологического наследия (таблица 1.2.3-2).

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, приняты согласно постановлению Правительства Красноярского края от 17 января 2017 года № 16-п «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в г.Енисейске, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон охраны».

Таблица 1.2.3-1

Объекты культурного наследия

| № п/п | Адрес объекта в соответствии с документом о принятии на государственную охрану | Уточненный адрес объекта (местоположение) | Наименование объекта в соответствии с документом о принятии на государственную охрану, датировка объекта | Документ о принятии на государственную охрану, регистрационный номер в ЕГРОКН с реквизитами приказа, вид объекта (памятник, ансамбль, достопримечательное место) | Категория историко-культурного значения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Енисейск ул. Бабкина, 1 | г. Енисейск ул. Бабкина, 1/ ул. Петровского, 9 | «Здание уездного училища», 1822–1825; 1895; 1901 гг. «Дом, в котором в марте 1917 года на собрании енисейских большевиков был избран городской комитет РСДРП(б)» | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 271410034540005 от 01.12.2014 № 2045 (памятник) | Регионального значения | Объект зарегистрирован в ЕГРОКН с наименованием «Дом, в котором в марте 1917 года на собрании енисейских большевиков был избран городской комитет РСДРП(б)» |
|  | г. Енисейск ул. Бабкина, 27/50; ул. Бабкина, 28/52; ул. Бабкина, 29/47; ул. Бабкина, 30/49 | г. Енисейск ул. Бабкина, 27; ул. Бабкина, 28/ул. Перенсона, 52; ул. Бабкина, 29/ул. Перенсона, 47; ул. Бабкина, 30/ул. Перенсона, 49 | Образец застройки, ХIХ в. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 241520371180005 от 29.12.2015 № 30168-р (ансамбль) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Бабкина, 38 | г. Енисейск ул. Бабкина, 38 | Дом жилой, кон. ХIХ в. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 241410053710005 от 13.11.2015 № 17681-р (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Бограда, 41 | г. Енисейск ул. Бограда, 41 | «Татарская мечеть», 1892 г. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 271410022490005 от 12.09.2014 № 1555 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Бограда, 77 (ул. Дударева, 42) | г. Енисейск ул. Бограда, 77 | «Дом жилой (дерево)», сер. ХIХ в. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 271410023110005 от 09.10.2014 № 1734 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ванеева, 5 ул. Ванеева, 7 | г. Енисейск ул. Ванеева, 5 ул. Ванеева, 7 | Усадьба, кон. ХIХ в.: дом жилой; флигель (дерево) | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 241520332920005 от 13.11.2015 № 16965-р (ансамбль – усадьба) 241510332920025 от 13.11.2015 № 17354-р (памятник – дом жилой, ул. Ванеева, 5) 241510332920015 от 13.11.2015 № 17130-р (памятник – флигель, ул. Ванеева, 7) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ванеева, 6 | г. Енисейск ул. Ванеева, 6 | «Дом Коневского (камень, дерево)», кон. ХIХ в. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 241410050640005 от 19.03.2015 № 461 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Вейнбаума, 10 | г. Енисейск ул. Вейнбаума, 10 | Здание винного склада, кон. ХIХ в. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 271410032420005 от 14.11.2014 № 1938 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Горького, 6 | г. Енисейск ул. Горького, 6 | «Флигель Кобычева», 1837 г. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 271410034570005 от 01.12.2014 № 2045 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Декабристов, 1 | г. Енисейск ул. Декабристов, 1 | Здание, где в городской больнице в 1828–1830 гг. лечились декабристы Шаховской Федор Петрович и Бобрищев-Пушкин Николай Сергеевич и где умерли Якубович Александр Иванович (1796–1845 гг.), декабрист, Димитров Н. М., большевик | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 271410032450005 от 14.11.2014 № 1938 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Диктатуры, 5 | г. Енисейск ул. Диктатуры пролетариата, 5 | Дом Дементьева, I-я пол. ХIХ в. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 271410034590005 от 01.12.2014 № 2045 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск площадь Диктатуры Пролетариата | г. Енисейск ул. Ленина, 116а, соор. 1 | Памятник В.И. Ленину. Скульптор Ишханов Ю.П., архитектор Покровский. Материал – бетон, 1961 г. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 271410032430005 от 14.11.2014 № 1938 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Иоффе, 9 | г. Енисейск ул. Иоффе, 13 | Дом, в котором в 1915–1916 годах жили ссыльные члены большевистской фракции IV Государственной Думы – Г.И. Петровский, А.Е. Бадаев, Н.Р. Самойлов, Н.Р. Шагов | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 241610477550005 от 12.09.2016 № 39914-р (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Каурова, 31 | г. Енисейск ул. Каурова, 31 | Дом, в котором в начале ХХ века жил полярный исследователь Бегичев Никифор Алексеевич | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 271410023060005 от 09.10.2014 № 1734 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Кирова, 68 ул. Кирова, 70 ул. Кирова, 76 ул. Кирова, 78 | г. Енисейск ул. Кирова, 68 ул. Кирова, 70 ул. Кирова, 76 ул. Кирова, 78 | Застройка улицы: здание женской гимназии, 1890-е гг.; жилой дом (дерево), сер. ХIХ в.; усадьба (дерево), сер. ХIХ в.: дом жилой; ворота; усадьба (дерево), сер. ХIХ в.: дом жилой; ворота | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 241520335430005 от 13.11.2015 № 17690-р (ансамбль – застройка, ул. Кирова, 68, 70, 76, 78) 241510335430015 от 20.11.2015 № 19746-р (памятник – здание женской гимназии, ул. Кирова, 68) 241510335430025 от 20.11.2015 № 197002-р (памятник – жилой дом, ул. Кирова, 70) 241520335430035 от 20.11.2015 № 18533-р (ансамбль – усадьба, ул. Кирова, 76) 241510335430045 от 20.11.2015 № 19202-р (памятник – дом жилой, ул. Кирова, 76) 241510335430055 от 20.11.2015 № 19407-р (памятник – ворота, ул. Кирова, 76) 241520335430065 от 20.11.2015 № 18572-р (ансамбль – усадьба, ул. Кирова, 78) 241510335430085 от 20.11.2015 № 19410-р (памятник – дом жилой, ул. Кирова, 78) 241510335430075 от 20.11.2015 № 19124-р (памятник – ворота, ул. Кирова, 78) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Кирова, 72/5 | г. Енисейск ул. Кирова, 72 | Амбар (дер.), кон. XIX в. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 271410019140006 от 07.08.2014 № 1378 (памятник) | Федерального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Кирова, 79 | г. Енисейск пер. Партизанский, 8 | «Здание присутственных мест», 1780 г. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 241410049480006 от 20.11.2015 № 19705-р (памятник) | Федерального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Кирова, 80 | г. Енисейск ул. Кирова, 80 | «Дом Дементьевых», 1860 г. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 271410034580005 от 01.12.2014 № 2045 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Кирова, 82 | г. Енисейск ул. Кирова, 82 | «Усадьба купца Кытманова», кон. XIX в. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 271420034630006 от 01.12.2014 № 2044 (ансамбль) | Федерального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 57 | г. Енисейск ул. Ленина, 57 | Дом, в котором в 1894–1911 гг. жил Васильев Юлий Николаевич, врач-гуманист, член комитета помощи политссыльным и заключённым | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 24.12.1986 № 345 241510312540005 от 13.11.2015 № 15657-р (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 61 (угол ул. Ванеева) ул. Ленина, 78 ул. Ленина, 82 | г. Енисейск ул. Ленина, 61 ул. Ленина, 78 ул. Ленина, 82 | Комплекс жилой застройки, 2-я пол. ХIХ в.: дом жилой (дерево); усадьба (дерево), 2-я пол. ХIХ в.: флигель; ворота; дом жилой с лавкой (дерево), кон. ХIХ в. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 241520336330005 от 09.11.2016 № 49773-р (ансамбль – комплекс, ул. Ленина, 61, 78, 82) 241510336330015 от 09.11.2016 № 50692-р (памятник – дом жилой (дерево), ул. Ленина, 61) 241520336330025 от 09.11.2016 № 50613-р (ансамбль – усадьба, ул. Ленина, 78) 241510336330035 от 10.11.2016 № 51205-р (памятник – флигель, ул. Ленина, 78) 241510336330045 от 10.11.2016 № 50983-р (памятник – ворота, ул. Ленина, 78) 241510336330055 от 10.11.2016 № 51456-р (памятник – дом жилой с лавкой (дерево), ул. Ленина, 82) | Регионального значения | ул. Ленина, 61 – утрачен ул. Ленина, 82 – утрачена лавка |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 67 | г. Енисейск ул. Ленина, 67 | Усадьба Коновалова, 1880-е годы | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 241420052070005 от 13.11.2015 № 17975-р (ансамбль) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 70 | г. Енисейск ул. Ленина, 70 | Дом Щукина, ХIХ в. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 241410049500005 от 12.09.2016 № 41580-р (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 74 ул. Ленина, 76, ул. Ленина, 80 | г. Енисейск ул. Ленина, 74 ул. Ленина, 76, ул. Ленина, 80 | «Комплекс жилых зданий (дер.)», кон. XIX в. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 241420052010006 от 13.11.2015 № 16409-р (ансамбль – комплекс, ул. Ленина, 74, 76, 80) 241410052010016 от 13.11.2015 № 17843-р (памятник – жилое здание, ул. Ленина, 80) 241410052010036 от 29.12.2015 № 30371-р (памятник – жилое здание, ул. Ленина, 74) 241410052010026 от 29.12.2015 № 30153-р (памятник – жилое здание, ул. Ленина, 76) | Федерального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 83 | г. Енисейск ул. Ленина, 83 | Дом Грязнова, 2-я пол. XVIII в. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 241410051190006 от 13.11.2015 № 17704-р (памятник) | Федерального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 87, 85 ул. Ленина, 87 ул. Ленина, 85 ул. Ленина, 87 (во дворе) ул. Ленина, 87 (во дворе) между № 85 и № 87 |  | Усадьба Неробелова (дерево), кон. ХIХ в.: главный дом; флигель; амбар; хлев; ворота | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 241620478310005 от 12.09.2016 № 42150-р (ансамбль – усадьба) 241610478310015 от 22.09.2016 № 42527-р (памятник – главный дом) 241610478310025 от 22.09.2016 № 42847-р (памятник – флигель) 241610478310035 от 22.09.2016 № 42779-р (памятник – амбар) 241610478310055 от 22.09.2016 № 43276-р (памятник – хлев) 241610478310045 от 22.09.2016 № 42526-р (памятник – ворота) | Регионального значения | Утрачены хлев и ворота |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 91 (пер. Горького, 4) | г. Енисейск ул. Ленина, 91 | Усадьба (дерево), 2-я пол. ХIХ в.: дом жилой ворота | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 241520332170005 от 13.11.2015 № 18050-р (ансамбль – усадьба) 241510332170025 от 13.11.2015 № 18331-р (памятник – дом жилой) 241510332170015 от 13.11.2015 № 18525-р (памятник – ворота) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 96 | г. Енисейск ул. Ленина, 95 | «Дом Савельева», 1860–1870 гг. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 271410034640006 от 01.12.2014 № 2044 (памятник) | Федерального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 96, 98 (угол ул. Лыткина, 3) ул. Ленина, 98 ул. Ленина, 96 ул. Лыткина, 3 между № 94 и № 96; № 96 и № 98 | г. Енисейск ул. Ленина, 96, 98 | Городская усадьба, кон. ХIХ в. главный дом; флигель; амбар; ворота | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 241520319980005 от 13.11.2015 № 15927-р (ансамбль – усадьба) 241510319980015 от 13.11.2015 № 16892-р (памятник – главный дом, ул. Ленина, 98) 241510319980025 от 13.11.2015 № 16072-р (памятник – флигель, ул. Ленина, 96) 241510319980035 от 13.11.2015 № 16353-р (памятник – амбар, ул. Ленина, 96) 241510319980055 от 13.11.2015 № 18061-р (памятник – ворота, ул. Ленина, 96) 241510319980045 от 13.11.2015 № 16071-р (памятник – ворота, ул. Ленина, 98) | Регионального значения | Утрачен амбар |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 97 | г. Енисейск ул. Ленина, 97 | «Усадьба Захарова», 1860–1870 гг. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 241420052150006 от 13.11.2015 № 16787-р (ансамбль) | Федерального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 99 | г. Енисейск ул. Ленина, 99 | «Дом Бородкина», 1909 г. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 241410052160006 от 13.11.2015 № 17147-р (памятник) | Федерального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 100 | г. Енисейск ул. Ленина, 100 | «Церковь Иверской Богоматери», 1871–1872 гг. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 271410032440005 от 14.11.2014 № 1938 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 100 | г. Енисейск ул. Горького, 1 | «Здание келий Христорождественского монастыря», 1830 г. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 241510342750006 от 13.11.2015 № 16814-р (памятник) | Федерального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 101 | г. Енисейск ул. Ленина, 101 | «Дом Флеара», 1860 г. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 271410034650006 от 01.12.2014 № 2044 (памятник) | Федерального значения | В Указе допущена опечатка, правильно Флеера. В ЕГРОКН объект зарегистрирован правильно «Дом Флеера» |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 102 | г. Енисейск, ул. Ленина, 100 | Настоятельский корпус Христорождественского монастыря, 1822 г. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 241510333820005 от 13.11.2015 № 15639-р (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 103 | г. Енисейск ул. Ленина, 103 | «Усадьба Баландина», сер. XIX в. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 271420034660006 от 01.12.2014 № 2044 (ансамбль) | Федерального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 104 | г. Енисейск ул. Ленина, 104 | Воскресенская церковь, 1747 г. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 271410022470006 от 12.09.2014 № 1559 (памятник) | Федерального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 105 | г. Енисейск ул. Ленина, 105 | «Дом Кытманова», 2-я четв. ХIX в. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 241510298790006 от 13.11.2015 № 18024-р (памятник) | Федерального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 106 | г. Енисейск ул. Ленина, 106 | «Дом жилой», XIX в. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 271410034670006 от 01.12.2014 № 2044 (памятник) | Федерального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 109 | г. Енисейск ул. Ленина, 109 | «Дом Деменьтьева», 1820 г. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 271410034680006 от 01.12.2014 № 2044 (памятник) | Федерального значения | В Указе допущена опечатка, правильно Дементьева. В ЕГРОКН объект зарегистрирован правильно «Дом Дементьева» |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 110 | г. Енисейск ул. Ленина, 110 | Дом Макарова с магазином, кон. ХIХ в. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 271410023130005 от 09.10.2014 № 1734 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 112 | г. Енисейск ул. Ленина, 112 | Дом с магазином Хнюнина и Коновалова, 2-я пол. ХIХ в. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 271410023140005 от 09.10.2014 № 1734 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 113 | г. Енисейск ул. Ленина, 113 | «Дом Тонконогова», 1860 г. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 241410049800006 от 29.12.2015 № 30217-р (памятник) | Федерального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 116 | г. Енисейск ул. Ленина, 116 | «Здание городского магистрата», 1747–1753 гг. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 241410048190005 от 13.11.2015 № 15666-р (памятник) | Регионального значения | Утрачен |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 120 | г. Енисейск ул. Ленина, 120 | «Здание, где в сентябре 1913 года выступал во время сибирской экспедиции норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен. Здесь в мужской гимназии в 1915–1917 гг. учился революционер-большевик Лыткин Федор Матвеевич» | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 271410023070005 от 09.10.2014 № 1734 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 122 | г. Енисейск ул. Ленина, 122 | «Дом воеводы», 1722 г. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 241410049080006 от 13.11.2016 № 15528-р (памятник) | Федерального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 124 | г. Енисейск ул. Ленина, 124 | Дом, в котором в 1833–1835 гг. жил декабрист М.А. Фонвизин | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 241410049210005 от 15.03.2017 № 81770-р (памятник) | Регионального значения | Дом сгорел в 1869 г., по решению крайисполкома от 24.12.1986 № 345 числится в списках для снятия с государственной охраны |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 124, 126 (угол Пожарного пер.) ул. Ленина, 124 ул. Ленина, 126 | г. Енисейск ул. Ленина, 124 ул. Ленина, 126 | Торговая усадьба Замараева, кон. ХIХ в.: здание магазина; амбар (дерево) | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 241420050790005 от 18.03.2015 № 426 (ансамбль – усадьба) 241410050790035 от 09.11.2016 № 49520-р (памятник – здание магазина, ул. Ленина, 124) 241410050790045 от 14.03.2017 № 81210-р (памятник – амбар, ул. Ленина, 126) | Регионального значения | Утрачен амбар |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 82 | г. Енисейск ул. Ленина, 130 | «Дом, в котором в начале марта 1917 г. выступил на собрании Я.М. Свердлов, в мае 1917 г. проходили заседания большевиков Енисейского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 271410034550005 от 01.12.2014 № 2045 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 130 | г. Енисейск ул. Ленина, 130 | Здание магазина Кытманова, кон. ХIХ в. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 271410034620005 от 01.12.2014 № 2045 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 131 | г. Енисейск ул. Ленина, 131 | Усадьба Востротина (дерево), 2-я пол. ХIХ в.: жилой дом; ворота | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 241520298820005 от 13.11.2015 № 15737-р (ансамбль – усадьба) 241510298820015 от 13.11.2015 № 17903-р (памятник – ворота) 241510298820025 от 13.11.2015 № 17868-р (памятник – жилой дом) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 133 (угол ул. Худзинского) | г. Енисейск ул. Ленина, 133 | «Здание магазина Хнюнина», 2-я пол. ХIХ в. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 241510336310005 от 27.11.2015 № 20982-р (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Ленина, 140 | г. Енисейск ул. Ленина, 140 | «Усадьба Востротина», XIX в. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 241510337630006 от 13.11.2015 № 17578-р (памятник) | Федерального значения |  |
|  | г. Енисейск пер. Марковского, 6 | г. Енисейск ул. Марковского, 6 | Усадьба Аблина (дерево), кон. ХIХ в.: жилой дом; ворота | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 241520331320005 от 13.11.2015 № 15664-р (ансамбль – усадьба) 241510331320015 от 13.11.2015 № 17871-р (памятник – жилой дом) 241510331320025 от 13.11.2015 № 16423-р (памятник – ворота) | Регионального значения | Утрачены ворота |
|  | г. Енисейск пер. Марковского, 10 (угол ул. Тамарова) |  | Жилой дом (дерево), 2-я пол. ХIХ в. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 241610477560005 от 12.09.2016 № 41144-р (памятник) | Регионального значения | Утрачен |
|  | г. Енисейск пер. Марковского, 16 (угол ул. Перенсона) | г. Енисейск ул. Марковского, 16 | Жилой дом Музафаровых (дерево), 1914 г. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 241410048620005 от 19.01.2015 № 99 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск пер. Партизанский, 3 | г. Енисейск пер. Партизанский, 3 | Дом с лавкой, 1914 г. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 241410049540005 от 09.11.2016 № 48575-р (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск пер. Партизанский, 11а | г. Енисейск пер. Партизанский, 11а | Дом Кузнецова, II-я половина ХIХ в. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 241410050600005 от 01.06.2015 № 443-р (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск пер. Партизанский, 16 | г. Енисейск пер. Партизанский, 14 пер. Партизанский, 16 | «Усадьба Лапшина», XIX в. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 241520352980006 от 29.12.2015 № 30637-р (ансамбль) | Федерального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Перенсона, 34 | г. Енисейск ул. Перенсона, 34 | «Троицкая церковь», 1772–1782 гг. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 271410019560006 от 07.08.2014 № 1377 (памятник) | Федерального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Перенсона, 67 | г. Енисейск ул. Перенсона, 67 | Деревянный резной дом, ХIХ в. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 271410022530005 от 12.09.2014 № 1555 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Перенсона, 69 ул. Перенсона, 71 ул. Перенсона, 75 |  | Застройка улицы: дом Безъязыкова (дерево), кон. ХVIII – нач. ХIХ вв.; усадьба Неждановых (дерево), кон. ХVIII – нач. ХIХ в.: дом жилой; ворота; усадьба Алтынбаевых (дерево), кон. ХIХ в.: дом жилой; флигель; амбар | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 241620482900005 от 12.09.2016 № 41256-р (ансамбль – застройки улицы) 241610482900015 от 22.09.2016 № 43083-р (памятник – дом Безъязыкова, ул. Перенсона, 69) 241620482900025 от 22.09.2016 № 43006-р (ансамбль – усадьба Неждановых, ул. Перенсона, 71) 241610482900045 от 22.09.2016 № 43325-р (памятник – дом жилой, ул. Перенсона, 71) 241610482900075 от 22.09.2016 № 43724-р (памятник – ворота, ул. Перенсона, 71) 241620482900035 от 22.09.2016 № 43009-р (ансамбль – усадьба Алтынбаевых, ул. Перенсона, 75) 241610482900065 от 22.09.2016 № 43260-р (памятник – дом жилой, ул. Перенсона, 75) 241610482900085 от 22.09.2016 № 43476-р (памятник – флигель, ул. Перенсона, 75) 241610482900055 от 22.09.2016 № 43497-р (памятник – амбар, ул. Перенсона, 75) | Регионального значения | ул. Перенсона, 75 – утрачен амбар |
|  | г. Енисейск ул. Петровского, 1 | г. Енисейск ул. Петровского, 1 | «Дом Козицина», начало ХХ в. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 271410034610005 от 01.12.2014 № 2045 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Петровского, 2 | г. Енисейск ул. Петровского, 2 | Дом, в котором в 1917 году на митинге был создан городской комитет партии большевиков под руководством Худзинского Т.И. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 241410055150005 от 09.11.2016 № 48486-р (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Петровского, 3 | г. Енисейск ул. Петровского, 3 | «Дом Тонконогова», II-я пол. ХIХ в. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 241410055130005 от 14.03.2016 № 34377-р (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Петровского, 5 | г. Енисейск ул. Петровского, 7 | «Типография Дементьева», 1890 г. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 271410022480005 от 12.09.2014 № 1555 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Петровского, 11 | г. Енисейск ул. Петровского, 11/2 (дом) ул. Петровского, 11 (флигель) | «Усадьба Евсеева», 1730 г. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 271420034690006 от 01.12.2014 № 2044 (ансамбль) | Федерального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Петровского, 21 | г. Енисейск ул. Петровского, 21 | Дом Востротина, 1860–1870 гг. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 271410032460005 от 14.11.2014 № 1938 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Петровского, 23 | г. Енисейск ул. Иоффе, 7 | Дом, в котором с 1909 г. жил, находясь в ссылке, активный участник Самарской, Тульской, Петербургской, Московской, Красноярской партийных организаций Шлихтер Александр Григорьевич, в последствии крупный учёный экономист, народный комиссар УССР, вице-президент Академии наук УССР | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 241510331080005 от 13.11.2015 № 16945-р (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск пер. Пожарный, 1 | г. Енисейск пер. Пожарный, 1 | «Богоявленский собор», 1738–1750 гг. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 271410019550006 от 07.08.2014 № 1379 (памятник) | Федерального значения |  |
|  | г. Енисейск пер. Пожарный, 3 | г. Енисейск ул. Ленина, 122А | Пожарное депо (камень, дерево), кон. ХIХ в. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 241410050660005 от 19.03.2015 № 459 (памятник) | Регионального значения | В ЕГРОКН объект зарегистрирован по адресу: пер. Пожарный, 3 |
|  | г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 59/14 | г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 59 | Дом Елтышева, 1880 г. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 271410022500005 от 12.09.2014 № 1555 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Горького, 12 | г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 62 | Пакгауз Бородкина, сер. ХIХ в. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 241710828250005 от 15.03.2017 № 81888-р (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 62 | г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 62 | «Дом Бородкина», 1861 г. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 271410034600005 от 01.12.2014 № 2045 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 70 | г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 70 | Усадьба Бычкова, кон. ХIХ в.: дом жилой; флигель; ворота (дерево) | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 241520330710005 от 13.11.2015 № 17291-р (ансамбль – усадьба) 241510330710015 от 20.11.2015 № 18682-р (памятник – дом жилой) 241510330710025 от 20.11.2015 № 19747-р (памятник – флигель) 241510330710035 от 20.11.2015 № 18813-р (памятник – ворота) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 80 | г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 80 | Дом Пигасова, II-я половина ХIХ века | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 271410022520005 от 12.09.2014 № 1555 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Рабочекрестьянская, 91 | г. Енисейск ул. Рабоче–Крестьянская, 101 строение 1 строение 3 строение 2 | «Спасский монастырь: Спасская церковь; Захарьевская надвратная церковь; здание келий; ограда», 1641–1750 гг. | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 241520336890006 от 13.11.2015 № 17953-р (ансамбль – монастырь) 241510336890016 от 20.11.2015 № 19286-р (памятник – Спасская церковь) 241510336890026 от 20.11.2015 № 18745-р (памятник – Захарьевская навратная церковь) 241510336890036 от 20.11.2015 № 18791-р (памятник – ограда) 241510336890046 от 14.03.2016 № 35410-р (памятник – здание келий) | Федерального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 106 | г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 106 | «Здание аптеки», кон. ХIХ в. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 271410022460006 от 12.09.2014 № 1561 (памятник) | Федерального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 108 | г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 108 | «Здание городской богадельни», 1865 г. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 241410327280005 от 13.11.2015 № 15715-р (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 110 | г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 110 | «Дом Борзецовой», II-я пол. ХIХ в. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 241410056200005 от 06.07.2015 № 990-р (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 112 | г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 112 | Магазин Хнюнина, кон. ХIХ в.: здание магазина; ворота | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 241520330570005 от 13.11.2015 № 17304-р (ансамбль) 241510330570025 от 20.11.2015 № 18768-р (памятник – здание магазина) 241510330570015 от 20.11.2015 № 19068-р (памятник – ворота) | Регионального значения | Утрачены ворота |
|  | г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 114 | г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 114 | Дом Калашникова, III-я четв. ХIХ в. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 241410056260005 от 13.11.2015 № 16829-р (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 116 | г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 116 | «Ансамбль Успенской церкви», 1793–1819 гг. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 241520346870006 от 13.11.2015 № 16009-р (ансамбль) | Федерального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 118 г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 118 ул. Рабоче-Крестьянская, 121 ул. Рабоче-Крестьянская, 123 | г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 118 г. Енисейск ул. Рабоче-Крестьянская, 118 ул. Рабоче-Крестьянская, 121 ул. Рабоче-Крестьянская, 123 | Дом жилой, 2-я пол. ХIХ в. Комплекс деревянных домов | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 241520382580005 от 15.05.2017 № 91571-р (ансамбль – ул. Рабоче-Крестьянская, 118, 121, 123) 241510382580015 от 13.12.2017 № 134633-р (памятник – дом жилой, ул. Рабоче-Крестьянская, 118) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Фефелова, 80 | г. Енисейск ул. Фефелова, 80 | Дом Урушева, 1890 г. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 271410022510005 от 12.09.2014 № 1555 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Фефелова, 97 | г. Енисейск ул. Фефелова, 97 | Флигель усадьбы (дерево), 2-я пол. ХIХ в. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 241510318860005 от 13.11.2015 № 17695-р (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Фефелова, 44 ул. Фефелова, 99 ул. Фефелова, 101 ул. Фефелова, 105 ул. Фефелова, 107 ул. Фефелова, 109 | г. Енисейск ул. Фефелова, 44 ул. Бабкина, 21 ул. Бабкина, 24 ул. Фефелова, 105 ул. Фефелова, 107 ул. Фефелова, 109 | Комплекс деревянных домов | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 241620481410005 от 12.09.2016 № 41268-р (ансамбль) | Регионального значения | ул. Фефелова, 101, состоит из дома (ул. Бабкина, 24), флигеля и хлева, утрачены флигель и хлев ул. Фефелова, 107, состоит из дома жилого, амбара, завозни и ворот (западные), утрачена завозня |
|  | г. Енисейск ул. Фефелова, 109/ пер. Худзинского, 17 | г. Енисейск ул. Худзинского, 21а | Флигель усадьбы (дерево), кон. ХIХ в. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 271410023100005 от 09.10.2014 № 1734 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Тамарова, 13 | г. Енисейск ул. Тамарова, 13 | Дом жилой (дерево), кон. ХVIII – нач. ХIХ вв. | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 271410023080005 от 09.10.2014 № 1734 (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск пер. Худзинского, 18 | г. Енисейск ул. Худзинского, 18 | Усадьба (дерево), кон. ХIХ в.: дом жилой | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 241510352230005 от 13.11.2015 № 15803-р (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск ул. Худзинского, 22 | г. Енисейск ул. Худзинского, 22 | Здание, где в 1917 г. была создана и находилась жилищно-бытовая коммуна ссыльных большевиков и политический клуб большевиков | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 24.12.1986 № 345 241510328450005 от 13.11.2015 № 18276-р (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск городское кладбище | г. Енисейск ул. Перенсона, 129 | Могила Щетинина Прокопия Дмитриевича (1908–1979), полного кавалера ордена Славы | Постановление Законодательного Собрания Красноярского края от 29.03.1995 № 5-122П 241510331150005 от 13.11.2015 № 15313-р (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск городское кладбище | г. Енисейск ул. Перенсона, 129 | Могила Кытманова Александра Игнатьевича (1858–1919 гг.), основателя Енисейского музея | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 24.12.1986 № 345 241510331310005 от 13.11.2015 № 16129-р (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск татарское кладбище | г. Енисейск ул. Бограда, 121 | Братская могила 19-ти гвардейцев-татар – участников Енисейско-Маклаковского восстания в феврале 1919 года | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 241510331070005 от 13.11.2015 № 15430-р (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск на Севастьяновском кладбище | г. Енисейск ул. Перенсона, 129 | Братская могила 300 участников Енисейско-Маклаковского восстания, замученных и расстрелянных колчаковцами в феврале 1919 года | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 241510331160005 от 13.11.2015 № 16333-р (памятник) | Регионального значения |  |
|  | г. Енисейск на Севастьяновском кладбище по ул. Иоффе | г. Енисейск ул. Иоффе, 1А | Братская могила 242 активных участников Енисейско-Маклаковского восстания, замученных и расстрелянных колчаковцами в феврале 1919 года | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15 241510331180005 от 13.11.2015 № 15470-р (памятник) | Регионального значения |  |
|  | Красноярский край, Енисейский район, приблизительно 342 м западнее д. Горская | Красноярский край, Енисейский район, приблизительно 342 м западнее д. Горская | Братская могила 28 партизан, расстрелянных колчаковским карательным отрядом 12 февраля 1919 года | Приказ Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 01.03.2018 № 88 «О внесении изменений в приказ службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 12.09.2017 №560 «Об утверждении границ режима использования территории объектов культурного наследия» | Регионального значения |  |

Таблица 1.2.3-2

Выявленные объекты археологического наследия

| № п/п | Наименование выявленного объекта культурного наследия | Адрес объекта (или описание местоположения объекта) | Сведения об историко-культурной ценности объекта | Документ о включении в перечень выявленных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Енисейск. Енисейское городище | г. Енисейск | ВОАН | Приказ министерства культуры Красноярского края от 24.12.2013 № 648 |
|  | Енисейск. Абалакский некрополь | г. Енисейск | ВОАН | Приказ министерства культуры Красноярского края от 24.12.2013 № 648 |
|  | Енисейск. Богоявленский некрополь | г. Енисейск | ВОАН | Приказ министерства культуры Красноярского края от 29.10.2013 № 511 |
|  | Енисейск. Иверский некрополь | г. Енисейск | ВОАН | Приказ министерства культуры Красноярского края от 24.12.2013 № 648 |
|  | Енисейск. Преображенский некрополь. | г. Енисейск | ВОАН | Приказ министерства культуры Красноярского края от 24.12.2013 № 648 |
|  | Енисейск. Троицкий некрополь | г. Енисейск | ВОАН | Приказ министерства культуры Красноярского края от 24.12.2013 № 648 |
|  | Енисейск. Поселение-1 | г. Енисейск | ВОАН | Приказ министерства культуры Красноярского края от 29.10.2013 № 511 |
|  | Енисейск. Стоянка Богоявленская | г. Енисейск | ВОАН | Приказ министерства культуры Красноярского края от 29.10.2013 № 511 |
|  | Енисейск. Стоянка Ивановка-1 | г. Енисейск | ВОАН | Приказ службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 25.07.2016 № 476 |
|  | Енисейск. Стоянка Троицкая | г. Енисейск | ВОАН | Приказ министерства культуры Красноярского края от 24.12.2013 № 648 |
|  | Енисейск. Стоянка Татарская | г. Енисейск | ВОАН | Приказ министерства культуры Красноярского края от 24.12.2013 № 648 |
|  | Енисейск. Комплекс остатков строений, связанных с личностью Даниила Ачинского (Делие) | г. Енисейск | ВОАН | Приказ службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 01.02.2016 № 31 |

Демографическая ситуация

Численность населения г. Енисейска на 01.01.2018г. составила 17826 человек (1,1 % от численности городского населения Красноярского края).

В период  с 2008г по 2018г. наблюдалось уменьше ние численности населения (рис. 1)

Рисунок 1.2.4-1 – Динамика численности населения г. Енисейска

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в г. Енисейске в течение периода с 2008 г. по 2018 г., представлены в таблице 1.2.4-1.

Таблица 1.2.4-1

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию на территории г. Енисейск

| № п/п | Наименование показателя | Годы | Среднегодовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | доля от общей численности, % |
| 1. | Численность населения на начало года, чел. | 19047 | 18958 | 18855 | 18724 | 18640 | 18529 | 18561 | 18359 | 18156 | 17999 | 100,00 |
| 2. | Число родившихся, чел. | 275 | 275 | 272 | 262 | 286 | 274 | 245 | 291 | 268 | 239 | 1,07 |
| 3. | Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 14,4 | 14,5 | 14,4 | 14,0 | 15,3 | 14,8 | 13,2 | 15,9 | 14,8 | 13,3 | Х |
| 4. | Число умерших, чел. | 297 | 277 | 270 | 279 | 239 | 244 | 257 | 259 | 281 | 244 | 1,31 |
| 5. | Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 15,6 | 14,6 | 14,3 | 14,9 | 12,8 | 13,2 | 13,8 | 14,1 | 15,5 | 13,6 | Х |
| 6. | Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -22 | -2 | 2 | -17 | 47 | 30 | -12 | 32 | -13 | -5 | -0,24 |
| 7. | Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | -67 | -101 | -133 | -67 | -158 | 2 | -190 | -235 | -144 | -168 | 0,07 |
| 8. | Общий прирост численности населения, чел. | -89 | -103 | -131 | -84 | -111 | 32 | -202 | -203 | -157 | -173 | -0,17 |

Общий коэффициент рождаемости составил в 2017 г. 13,3 ‰, что выше  среднего по Красноярскому краю значения аналогичного показателя (12,4 ‰). Среднее за период с 2008 г. по 2017 г. значение коэффициента рождаемости на территории г. Енисейск составило 14,5 ‰.

Общий коэффициент смертности составил в 2017 г. 13,6 ‰, что выше  среднего по Красноярскому краю значения – 12,3 ‰. Среднее за период с 2008 г. по 2017 г. значение коэффициента смертности составило 14,2 ‰.

Основной вклад в выбитие населения вносит миграционный отток. В период 2008-2017гг. отток постоянного населения составил 1261 человек.

В возрастном составе смертности растет доля лиц пожилого возраста. Среди причин смертности лидируют болезни системы кровообращения, на втором месте – новообразования.

Рисунок 1.2.4-2 – Общий прирост численности населения

Возрастная структура населения г. Енисейск  характеризуется высокой долей лиц моложе трудоспособного возраста (22,2 %) и высокой долей лиц старше трудоспособного возраста (23,6%). В течение 2014-2016 гг. наблюдались следующие тенденции:

- увеличение доли населения моложе трудоспособного и старше трудоспособного возрастов;

- снижение доли граждан трудоспособного возраста (таблица 1.2.4-2).

Таблица 1.2.4-2

Возрастная структура населения*

| Наименование возрастной группы | 2014г. | 2015г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1.Моложе трудоспособного возраста, из них: | 3862 | 21,0 | 3944 | 21,7 | 4002 | 22,2 |
| дети 0-6 лет | 1931 | 10,5 | 1925 | 10,6 | 1896 | 10,5 |
| дети 7-15 лет | 1931 | 10,5 | 2019 | 11,1 | 2106 | 11,7 |
| 2.Трудоспособный возраст, из них: | 10276 | 56,0 | 9959 | 54,9 | 9748 | 54,2 |
| женщины 16-54 лет | 4819 | 26,2 | 4677 | 25,8 | 4583 | 25,5 |
| мужчины 16-59 лет | 5457 | 29,7 | 5282 | 29,1 | 5165 | 28,7 |
| 3 Старше трудоспособного возраста, из них: | 4221 | 23,0 | 4253 | 23,4 | 4249 | 23,6 |
| женщины 55 и старше | 3041 | 16,6 | 3051 | 16,8 | 3039 | 16,9 |
| мужчины 60 и старше | 1180 | 6,4 | 1202 | 6,6 | 1210 | 6,7 |
| Всего | 18359 | 100,0 | 18156 | 100,0 | 17999 | 100,0 |

*Всего (численность, чел.) указана на конец года

Таким образом, для демографической ситуации на территории г. Енисейск характерны естественная убыль населения, нестабильный миграционный приток граждан, высокая доля лиц старше трудоспособного возраста. Положительной тенденцией является увеличение доли граждан моложе трудоспособного возраста.

Трудовой потенциал и занятость населения

Численность трудовых ресурсов г. Енисейск составила на начало 2017 г. 9741 человек. Основные показатели занятости населения в течение 2012-2016 гг. представлены в таблице 1.2.5-1.

Таблица 1.2.5-1

Занятость населения г. Енисейск

| Наименование показателя | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность трудовых ресурсов, в среднем за период, чел. | 10994 | 10644 | 10449 | 10054 | 9741 |
| Численность занятых в экономике, в среднем за период, чел. | 6619 | 6574 | 6381 | 6397 | 6309 |
| Доля трудовых ресурсов, занятых в экономике муниципального образования, в среднем за период, % | 60,2 | 61,8 | 61,1 | 63,6 | 64,8 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте), на конец периода, % | 4,6 | 4,7 | 3,4 | 3,3 | 2,9 |

Среднегодовая численность занятых в экономике в 2016 году составила 6309 человек.

В состав трудовых ресурсов входят: трудоспособное население в трудоспособном возрасте, работающие пенсионеры, студенты, работающие подростки. В течение последних лет наблюдается снижение численности трудовых ресурсов. Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте, в среднем за 2016 год составила 9541 человек (2015 – 9854 человека). В 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдается уменьшение доли населения трудоспособного возраста в численности постоянного населения с 54,9% до 54,2%.

На состояние трудовых ресурсов г. Енисейска значительно влияет наличие маятниковой миграции. Выезжает на работу за пределы городского округа, в основном, население трудоспособного возраста.

По состоянию на 01.01.2018 г. уровень безработицы составил 1,8 %, что более, чем в три раза меньше среднего уровня по Красноярскому краю. При этом в ряде отраслей наблюдается дефицит предложения. Наибольший дефицит кадров можно отметить в сферах образования и медицины. Также отмечается нехватка квалифицированных управленцев и специалистов с техническим образованием (инженеры, строители).

Снижения уровня безработицы удалось добиться, в том числе, и за счет реализации на территории города государственной подпрограммы Красноярского края «Подготовка к 400-летию Енисейска в 2019 году», в ходе реализации которой были созданы новые рабочие места (занятой на реставрационных и благоустроительных работах).

Центром занятости населения города совместно с администрацией Енисейска разработан межведомственный проект «Повышение уровня занятости населения города Енисейска» на период 2019-2020 гг., в рамках реализации которого разработан комплекс мер, способствующих повышению экономической активности граждан. Успешная реализация проекта позволит заполнить текущую и перспективную кадровую потребность для наиболее важных отраслей городской экономики: образование, медицина, предпринимательство. С учетом перспективы развития указанных направлений (в том числе строительство акушерского комплекса и развитие предприятий, работающих в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса) прогнозируемая кадровая потребность к 2021 году составит 35-40 человек. После завершения реализации проекта системная работа по данному направлению будет продолжена путем разработки и реализации новых межведомственных проектов, с вовлечением в них работодателей и соискателей.

Существующая экономическая ситуация оказывает негативное влияние на рынок труда. Результатом является миграционная убыль трудоспособного населения, в том числе и высококвалифицированных кадров. Специфика структуры занятости населения состоит в том, что непроизводственная сфера аккумулирует большинство работающего населения. Наибольшее количество рабочих мест создается за счет учреждений бюджетной сферы и коммунальной инфраструктуры (рисунок 1.2.5-1), уровень заработной платы в которых является достаточно низким.

Рисунок 1.2.5-1 – Количество занятых по отраслям на 01.01.2018 г.

Учреждения и предприятия обслуживания населения

Образование

В системе образования г. Енисейск функционируют 9 дошкольных образовательных организаций, 4 общеобразовательных организации, 9 организаций дополнительного образования детей, в т.ч. учреждения спорта и культуры, 2 профессиональных образовательных организации.

Сведения о дошкольных образовательных организациях г. Енисейска представлены в таблице 1.2.6-1. Общая проектная мощность учреждений составляет 1136 места и используется на 105 %.

Таблица 1.2.6-1

Дошкольные образовательные организации  г. Енисейск

| № | Наименование, адрес | Проектная мощность, мест | Число детей, посещающих ДОУ | Тип здания/ Материал стен | Год постройки, площадь | Износ фондов зданий и сооружений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБДОУ №1, ул. Куйбышева,43 | 130 | 133 | 1/кирпич | 1982 г., 1494,1м2 | 44,3 |
| 2. | МБДОУ №5, ул. Бабкина, 47 | 125 | 145 | 1/железобетон | 1983г., 1470,0м2 | 36,4 |
| 3. | МБДОУ №6, ул. Фефелова, 64 | 86 | 54 | 1/кирпич | 1964г., 636,0м2 | 100 |
| 4. | МБДОУ №7, ул. Мичурина, 45 | 60 | 64 | 1/дерево | 1950г., 357,8м2 | 100 |
| 5. | МБДОУ №9, м-он «Полюс», ДОС 1/110 | 145 | 185 | 1/кирпич | 1979г., 1698,6м2 | 44,8 |
| 6. | МБДОУ №10, ул. Рабоче-Крестьянская, 17 | 90 | 92 | 1/Дерево, кирпич | 1959г., 1989г.(пристройка) 781,4м2 | 100/50 |
| 7. | МБДОУ №11, ул. Гастелло, 10 | 190 | 184 | 1/кирпич | 1967г., 1121,4м2 | 67,0 |
| 8. | МБДОУ №15, Ул. Промышленная, 20/12 | 190 | 192 | 1/кирпич | 2015г., 2302,6м2 | 1,7 |
| 9. | МБДОУ №16, ул. Перенсона, 85 | 120 | 145 | 1/железобетон | 1972г., 1548,7м2 | 22,8 |

Сведения об общеобразовательных организациях г. Енисейск представлены в таблице 1.2.6-2. Общая вместимость школ составляет 1674 места. Фактическое количество учащихся на 2017/2018 учебный год – 1887 человек.

Таблица 1.2.6-2

Общеобразовательные организации

| № | Наименование, адрес | Проектная мощность, мест | Число уч-ся на 2017/2018 уч. год, чел. | Тип здания/ Материал стен | Год постройки, площадь | Износ,% | Площадь спортзала (общедоступный), кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МАОУ СШ №1 им. И.П. Кытманова, ул. Ленина, 120 | 500 | Капитальный ремонт | 7/кирпич | 1886 г., 3722 м2 | 100 | 249,3 |
| 2. | МБОУ СШ №2, ул.Бабкина,46 | 624 | 685 | 7/железобетон | 1980 г., 4675,6 м2 | 39,4 | 158,8 |
| 3. | МБОУ СШ №3, ул. Ленина, 102 | 300 | 479 | 7/кирпич | 1960 г., 2010,4 м2 | 74,5 | 154,0 |
| 4. | МБОУ СШ №7, м-он «Полюс» | 350 | 220 | 7/кирпич | 1980 г., 1913,4 м2 | 41,3 | 173,2 |
| 5. | МАОУ СШ №9, ул. Вейнбаума, 52 | 400 | 503 | 5/железобетон | 2010 г., 8796 м2 | 6,1 | 288 большой 167 малый |

Организации дополнительного образования детей

Функционируют 9 организаций дополнительного образования:

- 5 организаций в ведении органа управления образования,

- МБУ "Спортивная школа" г. Енисейска имени Г.П. Федотова,

- 3 организации в сфере культуры.

Общее количество учеников -  3187 человека.

Таблица 1.2.6-3

Организации дополнительного образования г. Енисейск, находящиеся в ведении органа управления образования

| № | Наименование, адрес | Вместимость (чел.) | Число учащихся (чел.) | Тип здания/ Материал стен | Год постройки, площадь | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МАОУ ДО ЦДО, ул. Горького, 5 | 220 | 655 | 8/дерево | 1969 г. 1261,9 м2 | 100 |
| 2. | МАОУ ДО ЦДО, ул. Ленина, 92 | 50 | 117 | 8/дерево | 1952 г. 248,9 м2 | 100 |
| 3. | МАОУ ДО ЦПО и ТО, Учебный корпус, Ул. Диктатуры Пролетариата 3 | 194 | 552 | 8/дерево | 1959 г. 727,8 м2 | 100 |
| 4. | МАОУ ДО ЦПО и ТО, Гараж, Ул. Диктатуры Пролетариата 3а | 30 | 74 | 8/кирпич | 1989 г. 147 м2 | 54,8 |
| 5. | МАОУ ДО ЦПО и ТО, Кулинария, Ул. Диктатуры Пролетариата 2 | 33 | 132 | 8/кирпич | 1964 г. 585,5 м2 | 100 |

Практически все учреждения дополнительного образования требуют капитального ремонта.

Сфера профессионального образования г. Енисейск представлена:

-  КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж»,

-  КГБПОУ «Енисейский многопрофильный техникум».

При КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж» также действует общежитие на 100 человек.

Учреждения социального обеспечения населения

Предоставление гражданам социальной помощи, социального обслуживания, иных мер государственной социальной поддержки осуществляют три учреждения:

-  управление социальной защиты населения администрации г. Енисейска,

- МБОУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Енисейского района»,

-  управление социальной защиты населения администрации  Енисейского района.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание населения г. Енисейска осуществляет  КГБУЗ «Енисейская районная больница».

Таблица 1.2.6-4

Перечень объектов КГБУЗ «Енисейская районная больница»

| № | Адрес | Тип | Посещений в смену | Количество коек круглосуточного стационара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул.Кирова 129 | Терапевтическое отделение | - | 36 |
| 2. | Ул. У. Громовой, 17а | Бюро судебно-медицинской экспертизы | - | - |
| 3. | Ул. Бабушкина, 19 | Поликлиника, противотуб. отделение | 20 | - |
| 4. | Ул. Диктатуры Пролетариата,4 | Поликлиника, детская | 100 | - |
| 5. | Ул. У. Громовой, 17 | Поликлиника, взрослая | 320 | - |
| 6. | Ул. Кирова,82 | Больница | 20 | 150 |
| 7. | Ул. Ленина,2 | Здравпункт | - | - |
| 8. | Ул. Худзинского,73 | Здравпункт | - | - |
| 9. | Ул. Ленина, 40 | Станция скорой медицинской помощи | - | - |
| 10. | Ул. Ленина, 8 | Стоматологическая поликлиника | 100 | - |
| 11. | Ул. Ленина, 114 | Родильный дом | - | 31 |
| 12. | Ул. Лыткина,8 | Женская консультация | 40 | - |

Таблица 1.2.6-5

Перечень органов социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания

| № | Адрес | Тип | Посещений в смену | Количество коек круглосуточного стационара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Худзинского, 2 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения "Северный" | - | - |
| 2. | ул. Бабкина, 38 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения "Енисейский" | - | - |

Физическая культура и спорт

В г. Енисейск действуют более 50 спортивных сооружений, в том числе:

- 1 стадион;

- 22 спортивных залов, включая школьные;

- 26 плоскостных спортивных сооружений;

- 1 лыжная база;

- 2 тира;

- 1 спортивный городок для выполнения норм комплекса ГТО.

Таблица 1.2.6-6

Объекты физической культуры и спорта

| № п/п | Наименование, адрес | Спортивные залы общего пользования | Плоскостные сооружения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУ "Спортивная школа" г. Енисейска имени Г.П. Федотова ул. Бабкина,1 | Спортивный зал 288 кв.м |  |
| 2 | МБУ "Спортивная школа" г. Енисейска имени Г.П. Федотова ул. Ленина, 93 | Спортивный зал 182 кв.м |  |
| 3 | МБУ "Спортивная школа" г. Енисейска имени Г.П. Федотова ул. Бабкина,1 | Тренажерный зал 93 кв. м |  |
| 4 | ФСЦ «Юбилейный» ул. Куйбышева 43 «А» | Тренажерный зал 108 кв.м |  |
| 5 | ФСЦ «Юбилейный» ул. Куйбышева 43 «А» | Зал единоборств 288 кв.м |  |
| 6 | ФСЦ «Юбилейный» ул. Куйбышева 43 «А» | Универсальный спортивный зал 672 кв. м |  |
| 7 | ФСЦ «Юбилейный» ул. Куйбышева 43 «А» | хореографический зал 81 кв.м |  |
| 8 | МБУК «Городской Дом культуры» имени А.О. Арутюняна, ул. Ленина, 44 | Спортивный зал 288 кв.м |  |
| 9 | КГБОУ СПО «Енисейский педагогический колледж», ул. Ленина, 2 | Спортивный зал 288 кв.м |  |
| 10 | КГБПОУ «Енисейский многопрофильный техникум» ул. Худзинского, 73 | Спортивный зал 162 кв.м |  |
| 11 | КГБПОУ «Енисейский многопрофильный техникум» ул. Худзинского, 73 | Тренажерный зал 84 кв.м |  |
| 12 | МАОУ средняя общеобразовательная школа № 1 имени И.П.Кытманова г. Енисейска Красноярского края ул. Ленина, 120 | Спортивный зал 200 кв.м |  |
| 13 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Енисейска Красноярского края ул. Бабкина, 46 | Спортивный зал 162 кв.м |  |
| 14 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Енисейска Красноярского края ул. Бабкина, 46 |  | Баскетбольная площадка 375 кв.м |
| 15 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Енисейска Красноярского края ул. Бабкина, 46 |  | Волейбольная площадка 162 кв.м |
| 16 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Енисейска Красноярского края ул. Бабкина, 46 |  | Футбольное поле 1737 кв.м |
| 17 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Енисейска Красноярского края ул. Бабкина, 46 |  | Беговая дорожка 400 кв.м |
| 18 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Енисейска Красноярского края ул. Бабкина, 46 |  | Прыжковая яма 20 кв.м |
| 19 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Енисейска Красноярского края, ул. Ленина, 102 | Спортивный зал 152 кв.м |  |
| 20 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Енисейска Красноярского края, г.Енисейск-4, в/г «Полюс» | Спортивный зал 170 кв.м |  |
| 21 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Енисейска Красноярского края, г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52 | Спортивный зал 288 кв.м |  |
| 22 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Енисейска Красноярского края, г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52 | Спортивный зал 162 кв.м |  |
| 23 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Енисейска Красноярского края, г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52 |  | Хоккейная коробка 800 кв.м |
| 24 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Енисейска Красноярского края, г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52 |  | Тир 264 кв.м |
| 25 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Енисейска Красноярского края, г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52 |  | Баскетбольная площадка 364 кв.м |
| 26 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Енисейска Красноярского края, г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52 |  | Волейбольная площадка 162 кв.м |
| 27 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Енисейска Красноярского края, г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52 |  | Волейбольная площадка 15 кв.м |
| 28 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Енисейска Красноярского края, г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52 |  | Беговая дорожка 1000 кв.м |
| 29 | МБОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Енисейска Красноярского края ул. Горького, 5 | Тренажерный зал 92 кв.м |  |
| 30 | Спортивный клуб по месту жительства «Атлетика» г. Енисейск, ул. Промышленная 20/1 подвальное помещение многоквартирного дома | Тренажерный зал 252 кв.м |  |
| 31 | Межмуниципальный отдел МВД России «Енисейский» | Спортивный зал 276 кв.м |  |
| 32 | Воинская часть Полюс 14058 | Спортивный зал 288 кв.м |  |
| 33 | Воинская часть Полюс 14058 | Тренажерный зал 216 кв.м |  |
| 34. | Стадион «Труд» ул. 40 лет Октября, 21 |  | Тир 363 кв.м |
| 35 | Стадион «Труд» ул. 40 лет Октября, 21 |  | Хоккейная коробка1512 кв.м |
| 36 | Стадион «Труд» ул. 40 лет Октября, 21 |  | Футбольное поле 7000 кв.м |
| 37 | Стадион «Труд» ул. 40 лет Октября, 21 |  | Малое футбольное поле 800 кв.м |
| 38 | Стадион «Труд» ул. 40 лет Октября, 21 |  | Малое футбольное поле 800 кв.м |
| 39 | Стадион «Труд» ул. 40 лет Октября, 21 |  | Волейбольная площадка 162 кв.м |
| 40 | Стадион «Труд» ул. 40 лет Октября, 21 |  | Волейбольная площадка 162 кв.м |
| 41 | Стадион «Труд» ул. 40 лет Октября, 21 |  | Баскетбольная площадка 375 кв. м |
| 42 | Стадион «Труд» ул. 40 лет Октября, 21 |  | Беговая дорожка 1600 кв.м |
| 43 | Стадион «Труд» ул. 40 лет Октября, 21 |  | Сектор для прыжков в длину 80 кв.м |
| 44 | Стадион «Труд» ул. 40 лет Октября, 21 |  | Сектор для толкания ядра 40 кв.м |
| 45 | Стадион «Труд» ул. 40 лет Октября, 21 |  | Сектор для городков 144 кв.м |
| 46 | Стадион «Труд» ул. 40 лет Октября, 21 |  | Лыжная база 110 кв.м |
| 47 | Стадион «Труд» ул. 40 лет Октября, 21 |  | Военно-спортивная полоса препятствий 600 кв.м |
| 48 | Стадион «Труд» ул. 40 лет Октября, 21 |  | Каток сезонный 2800 кв.м |
| 49 | Воинская часть Полюс 14058 |  | Хоккейная коробка 1800 кв.м |
| 50. | Воинская часть Полюс 14058 |  | Волейбольная площадка 162 кв.м |
| 51 | Воинская часть Полюс 14058 |  | Баскетбольная площадка 364 кв.м |
| 52 | Воинская часть Полюс 14058 |  | Футбольное поле 6240 кв.м |
| 53 | Воинская часть Полюс 14058 |  | Беговая дорожка 1200 кв.м |

Культура и искусство

В культурной сфере г. Енисейск функционируют 7 учреждений культуры:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом культуры имени А.О.Арутюняна";

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурный центр";

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система";

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Енисейский краеведческий музей имени А.И. Кытманова";

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени Н.Ф. Дорогова»;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хореографическая школа»;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа».

Таблица 1.2.6-7

Учреждения культуры и искусства г. Енисейска

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Проектная мощность объекта | Степень износа,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУК "Городской Дом культуры имени А.О.Арутюняна" | ул. Ленина, 44 | 350 | 100,0 |
| 2 | МБУК "Культурный центр" | ул. Ленина, 130 | 110 |  |
| 3 | МБУК "Енисейский краеведческий музей имени А.И.Кытманова" | ул. Бабкина, 8 | 39245 | 100,0 |
| 4 | МБУК "Централизованная библиотечная система" | ул. Ленина, 95 | 50251 | - |
|  |  | ул. Ленина, 110 | 42975 | 100,0 |
|  |  | ул. Промышленная, 20/7 | 10443 | - |
|  |  | ул. Рабоче-Крестьянская, 208 | 13076 | - |
|  |  | ул. Куйбышева, 43а | 10613 | - |
| 5 | МБУ ДО "Детская художественная школа имени Н.Ф. Дорогова" | ул. Диктатуры пролетариата, 5 | 228 | - |
| 6 | МБУ ДО " Хореографическая школа" | ул. Ленина, 112 | 250 | - |
|  |  | Ул. Петровского, 1 | 100 | - |
| 7 | МБУ ДО «Детская музыкальная школа» | Ул. Ленина, 120а | 217 | 45,0 |
|  |  | Ул. Ленина, 115 | 217 | 100,0 |

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения

В г. Енисейск расположены 31 предприятие общественного питания (2531 посадочных мест), в том числе 16 столовых учебных заведений, организаций.

В границах муниципального образования насчитывается 254 стационарных торговых объекта. Общая площадь торговых залов магазинов составляет 16330,6 кв.м, в том числе:

471,2 кв.м – специализированных продовольственных магазинов;

4372,6 кв.м – специализированных непродовольственных магазинов;

11486,8 кв.м – магазинов смешанных товаров.

Функционируют 12 аптек, аптечных киосков и пунктов, 15 организаций бытового обслуживания.

В таблице 1.2.6-7 представлены результаты анализа соответствия социальной инфраструктуры г. Енисейск требованиям СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», местным нормативам градостроительного проектирования г. Енисейска Красноярского края, отраслевым методическим рекомендациям в сферах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры.

Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура г. Енисейска по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям. Существует потребность в учреждениях образования, культуры, физкультурно-спортивных сооружениях. Недостаточно гостиниц, предприятий бытового обслуживания граждан.

Таблица 1.2.6-8

Анализ обеспеченности населения г .Енисейск учреждениями и предприятиями обслуживания

| № п/п | Наименование объекта | Минимальная норма, единица измерения | Требуется по норме | Имеется по факту | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Учреждения образования |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста – 85-100 %, место | 1611 | 1136 | 70,5 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | Необходимый уровень обеспеченности – 100%, место | 1887 | 1674 | 88,7 |
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования для детей | 10 % от общего числа школьников, место | 190 | 2184 | 100,0 |
| 2. | Учреждения здравоохранения |
| 2.1 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 18,15 посещений в смену на 1 тыс. человек, посещение в смену | 323 | 600 | 100,0 |
| 2.2 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | 13,47 коек на 1 тыс. человек, койка | 239 | 217 | 91,0 |
| 2.3 | Станция скорой медицинской помощи | 1 автомобиль на 10 тыс. жителей, автомобиль | 2 | 3 | 100,0 |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения |
| 4.1 | Спортивные залы общего пользования | 60-80 кв.м площади пола на 1 тыс. человек, кв.м | 1424 | 2906 | 100 |
| 4.2 | Помещения для физкультурных занятий и тренировок | 70-80 кв.м площади пола на 1 тыс. человек, кв.м | 1225 | 1886 | 100 |
| 4.3 | Бассейны общего пользования | 25 кв.м зеркала воды на 1 тыс. человек, кв.м зеркала воды | 445 | 0 | 0 |
| 4.4 | Плоскостные спортивные сооружения | 19494 кв.м на 10 тыс. человек, кв.м | 34699 | 23514 | 67,8 |
| 5. | Учреждения культуры и искусства |
| 5.1 | Учреждения культуры клубного типа | 1 объект на 20 тыс. человек, объект | 1 | 2 | 100,0 |
| 5.2 | Театры | 1 объект, объект | 1 | 0 | 0 |
| 5.3 | Общедоступная библиотека | 1 объект на 20 тыс. человек, объект | 1 | 1 | 100,0 |
| 5.4 | Детская библиотека | 1 на 10 тыс. детей | 1 | 1 | 100,0 |
| 5.5 | Краеведческий музей | 1 объект, объект | 1 | 1 | 100,0 |
| 5.6 | Тематический музей | 1 объект, объект | 1 | 1 | 100,0 |
| 5.7 | Кинозал | 1 объект на 20 тыс. человек, объект | 1 | н/д | н/д |
| 6. | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 6.1 | Предприятия торговли, всего | 521,5 кв. м. торговой площади на 1 тыс. человек, кв.м | 9283 | 16330,6 | 100 |
| 6.2 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. человек, место | 712 | 2531 | 100,0 |
| 6.3 | Предприятия бытового обслуживания | 9 рабочих мест на 1 тыс. человек, рабочее место | 160 | 113 | 70,6 |
| 7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 7.1 | Гостиницы | 6 мест на 1 тыс. человек, место | 107 | 475 | 85,3 |
| 7.2 | Кладбища традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. человек, га | 4,3 | 19,85 | 100,0 |

Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда г. Енисейска на конец 2017 г. составила 524,3 тыс. кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда составляет 29,4 кв.м на человека.

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составила 20,5 тыс. кв.м. Согласно реестру аварийного жилищного фонда на июль 2017г. подлежит сносу и расселению в ближайшее время 16,6 тыс. кв.м. В таблице 1.2.7-1    приведена оценка жилищного фонда по физическому состоянию.

Таблица 1.2.7-1

Характеристика жилищного фонда г. Енисейск

| Процент износа | Площадь, тыс. кв. м |
| --- | --- |
| от 0% до 30% | 104,4 |
| от 31 % до 65 % | 339 |
| от 66% до 70% | 43,9 |
| Свыше 70% | 16,5 |

Доля жилищного фонда, оборудованная одновременно всеми основными видами благоустройства, составляет 96,4% (таблица 1.2.7-2).

Таблица 1.2.7-2

Оборудование жилищного фонда

| Вид оборудования | Доля от общей площади жилищного фонда, % |
| --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, всего | 100,0 |
| в том числе оборудованная: |  |
| водопроводом | 58,1 |
| в том числе централизованным | 57,6 |
| водоотведением (канализацией) | 41,1 |
| в том числе централизованным | 7,1 |
| отоплением | 39,6 |
| в том числе централизованным | 39,6 |
| горячим водоснабжением | 12,2 |
| в том числе централизованным | 11,0 |
| ваннами (душем) | 12,2 |
| напольными электрическими плитами | 57,6 |

В 2016 г. ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования составил 3,2 тыс. кв.м. Ввод – за счет строительства индивидуальных жилых домов. За 2017 год введено в эксплуатацию всего 2, 56 тыс кв. м жилья. Низкий темп строительства индивидуальных жилых помещений связан с отсутствием опережающего строительства инженерной инфраструктуры к новым микрорайонам.

Транспортное обеспечение территории

Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортно-экономические связи г. Енисейска осуществляются, в основном, автомобильным видом транспорта.

Воздушный транспорт

В северо-западной части города расположен аэропорт «Енисейск», рассчитанный на посадку поршневых и реактивных самолетов.

По данным Сибирского окружного управления воздушного транспорта (ОУ ВТ РОСАВИАЦИИ) Красноярский филиал, класс аэропорта 2, класс аэродрома «В». Размеры ИВПП – 2190мх42м, покрытие – асфальтобетон. Принимаемые типы самолетов, в соответствии со Свидетельством № 17 о государственной регистрации и годности аэродрома к эксплуатации – ИЛ-76 в зимний период, Ил-18, Ту-134, Як-40, Ан-26, Ан-74(72), Ан-2, Ан-3, и вертолеты всех типов круглогодично, круглосуточно.

Имеется аэровокзал вместимостью 50 пассажиров в час.

На территории района имеется 5 аэропортов с грунтовыми ВПП размерами:

Айдара – 650х100м; Кривляк - 650х80м; Майское, Новый городок, Сым – 650х70м.

На территории муниципального образования расположены объекты единой системы организации воздушного движения:

-объект ВРЛ+АРП;

-объект РМА/РМД+ПРЦ+ПМРЦ;

- объект КПД.

Кроме того, Енисейский отряд лесной авиации для проведения авиационных работ использует 11 вертолетных площадок с грунтовым покрытием: Колмогорово, Суханово, Лосиноборск, Усть-Пит, Луговатка, Безымянка, Александровский Шлюз, Назимово, Шишмарево, Маковское.

По району проложено 9 авиамаршрутов:

- «Енисейск-Маковское-Лосиноборск-Суханово-Айдара – и обратно»

- «Енисейск-Маковское-Лосиноборск-Суханово - и обратно»

- «Енисейск-Усть-Пит-Шишмарево-Колмогорово-Назимово-Новый Городок- Ярцево-Кривляк-Майское – и обратно»;

- «Енисейск-Новый городок-Ярцево-Кривляк-Майское – и обратно»;

- «Енисейск-Усть-Пит-Шишмарево-Колмогорово-Назимово – и обратно»;

- «Енисейск-Усть-Пит-Шишмарево-Колмогорово-Назимово-Новый городок- Ярцево-Кривляк-Майское – и обратно»;

- «Енисейск-Ярцево-Кривляк-Майское-Сым – и обратно»;

- «Енисейск-Подтесов-Енисейск»;

- «Енисейск-Луговатка-Безымянка- Александровский Шлюз-Новый Городок- Ярцево – и обратно».

Аэропорт является запасным для г. Красноярска и при условии ремонта взлетно-посадочной полосы и строительства нового аэровокзала способен принимать все виды самолетов.

Водный транспорт

Важной транспортной артерией для города является река Енисей, по которой с 1 мая по 20 октября осуществляется навигация грузовыми и пассажирскими судами. Кроме того, г. Енисейск обслуживает суда большого водоизмещения на линии Красноярск-Дудинка.

Здание речного вокзала ветхое и размещается на стесненной территории.

В Енисейском отделении ГИМС (государственной инспекции по маломерным судам) зарегистрировано 2452 маломерных судна, из них на территории г. Енисейска стоит на учете – 186 маломерных судов.

Транспортная доступность

Основные перевозки грузов и пассажиров, как внутри города, так и на внешних связях производит автотранспортное предприятие МУП «Енисейское АТП».

Организованы 12 пригородных и междугородных автобусных маршрута из Енисейска в Красноярск, Лесосибирск, Новосибирск, Большую Мурту, Пировское, Казачинское, и некоторые населенные пункты Енисейского района (д. Горская, д. Погодаево, п. Подтесово, п. Шапкино, п. Озерное, п. Геофизиков, п. Прутовая, п. Потапово, п. Епишино).

Средний пассажиропоток  на пригородных и междугородных маршрутах составляет 690 человек в сутки.

Для обслуживания пригородных и междугородных автобусных маршрута в городе имеется автовокзал, площадь пассажирского зала – 72,7 кв. м, вместимость (единовременное пребывание) – 94 пассажира.

Марки обслуживаемых автобусов: ЛАЗ 699Р, ИКАРУС 256, HYNDAYER 0600, HYNDAYER TOWN, SSANG YONG TRANSSTAR SB 85, FSIA COSMOS AM 18, DAEWOO BS 106, DAEWOO BH 115, ЛИАЗ 677, ЛИАЗ 5256, ПАЗ 3205, Газ 322132. Количество отправлений в год от вокзала по видам маршрутов:

- городские – 130 тыс. пасс.

- пригородные – 124 тыс. пасс.

- междугородные – 110 тыс. пасс.

Автовокзал расположен в центре города в приспособленном помещении и стесненных условиях с недостатком территории для отстоя подвижного состава.

Характеристика сети дорог городского округа, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценку качества содержания дорог

Общая протяженность улично-дорожной сети г. Енисейска составляет 79,75 км. Из общего количества дорог 23,75 км (30%) являются транзитными и служат для пропуска грузового транспорта, проходящего через территорию города, а так же для движения междугородных автобусов.

По данным КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» на территории городского округа город Енисейск расположены следующие автомобильные дороги, находящиеся в краевой собственности:

1. Автомобильная	дорога 04 ОП РЗ 04К-341 Енисейск-паром через Енисей регионального значения, протяженностью 2,68 км, асфальтобетонного покрытия.

2. Автомобильная	дорога 04 ОП РЗ 04К-013 Енисейск-Пировское (в границах городского округа) регионального значения, 2,18, асфальтобетонного покрытия.

3. Автомобильная	дорога 04 ОП МЗ 04Н-340 Енисейск-Горская межмуниципального значения, 	протяженностью 3,15км.

4. Автомобильная	дорога 04 ОП МЗ 04Н-357 Подъезд к паромной переправе межмуниципального значения, протяженностью 2,45 км, покрытие переходного типа.

5. Автомобильная	дорога 04 ОП РЗ 04К-344 Красноярск-Енисейск (в границах городского округа) регионального значения, 2,57 км, асфальтобетонного покрытия.

Таблица 1.2.8-1

Сведения о существующих дорожных объектах и объектах сервиса

| № | Наименование а/д | Объекты дорожного сервиса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Енисейск- Пировское | АЗС | 2+185 (справа) |
|  |  | Магазин | 2+360 справа |
|  |  | Продуктовый магазин | 3+054 (справа) |
| 2 | Подъезд к паромной переправе | АЗС | 0+035 (справа) |
| 3 | Красноярск- Енисейск | Магазин «Меркурий» | 320+400 (справа) |
|  |  | Магазин «Домовенок» | 320+500 (слева) |
|  |  | Магазин «Экспресс» | 320+500 (слева) |
|  |  | Магазин «Березка» | 320+800 (слева) |
|  |  | Магазин «Сибирячка» | 322+500 (справа) |
|  |  | Стройматериалы «Русский дом» | 322+900 (справа) |
|  |  | Магазин разливного пива «Хайзенберг» | 322+950 (справа) |
|  |  | АЗС «КНП» | 323+950 (слева) |
|  |  | Кафе «Прованс» | 324+000 (справа) |
|  |  | АЗС «Энергоресурс» | 324+100 (справа) |
|  |  | Магазин «Полюс» | 325+100 (слева) |
|  |  | АЗС «Еазпромнефть» | 325+200 (слева) |

Для движения междугородных автобусных маршрутов служат 13,8 км транзитных дорог, являющихся краевой собственностью и состоящих на балансе Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю:

- автомобильная дорога 04 ОП РЗ 04К-044 по маршруту «Красноярск-Енисейск-Пировское» (323,4 -330 км), проходит по ул. Ленина протяженностью 6,35 км и по ул. Бабкина - 0,25 км;

- автодорога по маршруту «Енисейск-Горская» 0-2 км, проходит по ул. Бабкина - 0,2 км, по ул. Худзинского - 0,15 км, по ул. Матросова – 0,135 км и по ул. Дударева – 0,79 км.

Другая часть транзитных дорог – 9,9 км служат для пропуска грузового автотранспорта и являются муниципальными дорогами. Это ул. Ванеева- 0,35 км, ул. Фефелова – 1,2 км, ул. Ады Лебедевой – 0,15 км, ул. Тамарова – 1,1 км, ул. Марковского – 0,125 км, ул. Перенсона – 2,4 км, ул. Бограда – 3,05 км, ул. Молокова – 0,75 км, пер. Пролетарский – 0,075 км и пер. Партизанский – 0,75 км.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения

г. Енисейск

Таблица 1.2.8-2

| № п/п | Наименование улицы, переулков | Протяжённость, км | Средняя ширина земляного полотна улицы | Средняя ширина дорожного покрытия улицы | Тип покрытия | Площадь покрытия улицы, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м | м | а/б | ц/б | гравийно щебенистое | грунтовое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ленина | 4,32 | 11 | 8 | 4,32 |  |  |  | 34560 |
| 2 | Кирова | 3,8 | 10 | 8 | 2,8 |  | 1 |  | 30400 |
| 3 | Доброго | 2,25 | 10 | 8 | 2 |  | 0,25 |  | 18000 |
| 4 | Ванеева | 1,6 | 11 | 8 | 1,4 |  |  | 0,2 | 12800 |
| 5 | Фефелова | 1,85 | 10 | 8 | 1,2 |  | 0,65 |  | 14800 |
| 6 | пер. Партизанский | 1,85 | 10 | 7 | 1,6 |  | 0,25 |  | 14800 |
| 7 | Р-Крестьянская | 3,77 | 10 | 8 | 3,53 |  |  | 0,2 | 30160 |
| 8 | Горького | 2,1 | 7 | 6 | 1,61 |  | 0,49 |  | 13200 |
| 9 | Бограда | 2,73 | 11 | 8 | 2,43 |  | 0,3 |  | 21840 |
| 10 | Перенсона | 2,4 | 10 | 8 | 2,1 |  | 0,38 |  | 19200 |
| 11 | Тамарова | 1,1 | 10 | 8 | 1,1 |  |  |  | 8800 |
| 12 | пер. Пролетарский | 1,28 | 10 | 8 | 0,79 |  | 0,49 |  | 10240 |
| 13 | Бабкина | 1,42 | 12 | 8 | 1,42 |  |  |  | 11360 |
| 14 | Худзинского | 2 | 10 | 8 | 1,05 |  | 0,95 |  | 16000 |
| 15 | Марковского | 0,35 | 10 | 8 | 0,35 |  |  |  | 2800 |
| 16 | Бегичева | 0,05 | 7 | 6 |  |  | 0,1 |  | 300 |
| 17 | Строителей | 0,5 | 7 | 6 |  |  | 0,3 | 0,2 | 3000 |
| 18 | Автомобилистов | 0,15 | 7 | 6 |  |  | 0,15 |  | 900 |
| 19 | Куйбышева | 1 | 10 | 7 | 0,65 |  | 0,35 |  | 8000 |
| 20 | Мичурина | 2 | 7 | 6 | 0,23 |  | 1,127 | 0,5 | 12600 |
| 21 | 1 проезд | 0,53 | 10 | 8 | 0,33 |  | 0,2 |  | 4240 |
| 22 | Лесозаводская | 2 | 7 | 6 |  |  | 1,1 | 0,9 | 12000 |
| 23 | Новостроительная | 0,48 | 7 | 6 |  |  |  | 0,48 | 2880 |
| 24 | Лазо | 0,93 | 7 | 6 |  |  | 0,93 |  | 5580 |
| 25 | Попова | 0,71 | 7 | 6 |  |  | 0,71 |  | 4260 |
| 26 | Чехова | 1,35 | 7 | 6 |  |  |  | 1,35 | 8100 |
| 27 | Некрасова | 0,9 | 7 | 6 |  |  |  | 0,9 | 5400 |
| 28 | Бабушкина | 1,3 | 7 | 6 |  |  | 1,3 |  | 7800 |
| 29 | Трудовая слабода | 0,6 | 7 | 6 | 0,5 |  | 0,1 |  | 3600 |
| 30 | пер. Речной | 0,9 | 7 | 6 |  |  | 0,3 | 0,6 | 5400 |
| 31 | Адмирала Макарова | 0,3 | 7 | 6 |  |  |  | 0,3 | 1800 |
| 32 | пер. Столярный | 0,2 | 7 | 6 |  |  |  | 0,2 | 1200 |
| 33 | 2 проезд | 0,2 | 7 | 6 |  |  | 0,2 |  | 1200 |
| 34 | Лыткина | 1,56 | 7 | 6 | 0,86 |  | 0,7 |  | 9360 |
| 35 | Первомайская | 1,5 | 7 | 6 |  |  |  | 1,5 | 9000 |
| 36 | Пионерская | 1,03 | 7 | 6 |  |  |  | 1,03 | 6180 |
| 37 | 40 лет Октября | 1,9 | 7 | 6 |  |  |  | 1,9 | 11400 |
| 38 | Сурикова | 0,88 | 7 | 6 |  |  |  | 0,88 | 5280 |
| 39 | Пушкина | 0,85 | 7 | 6 | 0,4 |  | 0,45 |  | 5100 |
| 40 | Зелёная | 0,8 | 7 | 6 |  |  | 0,8 |  | 4800 |
| 41 | Спортивная | 0,19 | 7 | 6 |  |  | 0,19 |  | 1140 |
| 42 | Садовая | 0,19 | 7 | 6 |  |  | 0,19 |  | 1140 |
| 43 | Диктатуры | 0,16 | 10 | 8 | 0,16 |  |  |  | 1280 |
| 44 | пер. Пожарный | 0,1 | 10 | 8 | 0,1 |  |  |  | 800 |
| 45 | пер. Советский | 0,1 | 7 | 6 |  |  |  | 0,1 | 600 |
| 46 | пер. 8 Марта | 0,2 | 7 | 6 |  |  | 0,2 |  | 1200 |
| 47 | Каурова | 1,67 | 10 | 8 | 1 |  |  | 0,67 | 13360 |
| 48 | Крупской | 0,89 | 7 | 6 | 0,89 |  |  |  | 5340 |
| 49 | Лебедевой | 0,73 | 7 | 6 | 0,15 |  |  | 0,58 | 4380 |
| 50 | Кошевого | 0,37 | 7 | 6 |  |  | 0,37 |  | 2220 |
| 51 | Громовой | 1,72 | 7 | 6 | 0,878 |  | 0,842 |  | 10320 |
| 52 | Чайкиной | 0,15 | 7 | 6 |  |  | 0,15 |  | 900 |
| 53 | Дударева | 1,86 | 10 | 8 | 1,6 |  | 0,26 |  | 14880 |
| 54 | Ручейная | 0,2 | 7 | 6 |  |  |  | 0,2 | 1200 |
| 55 | Доры Кваш | 0,94 | 10 | 8 | 0,8 |  | 0,193 |  | 7520 |
| 56 | Южная | 0,17 | 7 | 6 |  |  |  | 0,17 | 1020 |
| 57 | Декабристов | 0,47 | 7 | 6 |  |  |  | 0,47 | 2820 |
| 58 | Промышленная | 0,97 | 11 | 8 | 0,97 |  |  |  | 7760 |
| 59 | Петровского | 0,65 | 7 | 6 | 0,25 |  |  | 0,4 | 3900 |
| 60 | пер. Димитрова | 0,4 | 7 | 6 |  |  | 0,4 |  | 2400 |
| 61 | Вейнбаума | 1 | 7 | 6 |  |  | 0,7 | 0,3 | 6000 |
| 62 | Лесная | 0,7 | 7 | 6 |  |  | 0,7 |  | 4200 |
| 63 | Комсомольская | 0,8 | 7 | 6 |  |  |  | 0,8 | 4800 |
| 64 | Иоффе | 1,1 | 10 | 8 | 1,1 |  |  |  | 8800 |
| 65 | пер. Яковлева | 0,2 | 7 | 6 |  |  |  | 0,2 | 1200 |
| 66 | Прибрежная | 0,3 | 7 | 6 |  |  | 0,3 |  | 1560 |
| 67 | Молокова | 0,75 | 7 | 6 |  |  | 0,75 |  | 4500 |
| 68 | Нестерова | 0,3 | 7 | 6 |  |  | 0,3 |  | 1800 |
| 69 | Калинина | 0,98 | 7 | 6 |  |  | 0,98 |  | 5880 |
| 70 | Сибирская | 0,4 | 7 | 6 |  |  |  | 0,4 | 2400 |
| 71 | Гагагрина | 0,55 | 7 | 6 |  |  |  | 0,55 | 3300 |
| 72 | Красноармейская | 0,85 | 7 | 6 | 0,63 |  | 0,22 |  | 5100 |
| 73 | Скорнякова | 0,39 | 7 | 6 |  |  |  | 0,39 | 2340 |
| 74 | Весны | 0,27 | 7 | 6 |  |  |  | 0,27 | 1620 |
| 75 | Осипенко | 0,25 | 7 | 6 |  |  |  | 0,25 | 1500 |
| 76 | Авиаторов | 0,2 | 7 | 6 |  |  |  | 0,2 | 1200 |
| 77 | Северная | 0,3 | 7 | 6 |  |  | 0,3 |  | 1800 |
| 78 | Ромашкина | 0,55 | 10 | 8 | 0,55 |  |  |  | 4400 |
| 79 | Гастелло | 0,72 | 7 | 6 | 0,72 |  |  |  | 4320 |
| 80 | Баландина | 0,51 | 7 | 6 |  |  |  | 0,51 | 3060 |
| 81 | Кытманова | 0,23 | 7 | 6 |  |  |  | 0,23 | 1380 |
| 82 | Матросова | 0,13 | 10 | 8 | 0,13 |  |  |  | 1040 |
| 83 | Солнечная | 0,7 | 7 | 6 |  |  |  | 0,7 | 4200 |
| 84 | 1 проезд | 0,53 | 10 | 8 | 0,33 |  | 0,2 |  | 4240 |
| 85 | Чкалова | 0,43 | 10 | 8 | 0,43 |  |  |  | 3440 |
| 86 | Кочкарова | 0,14 | 10 | 8 |  |  | 0,14 |  | 1120 |
| 87 | Полевая | 0,26 | 7 | 6 |  |  | 0,26 |  | 1560 |
| 88 | Петра Албычева | 0,43 | 7 | 6 |  |  | 0,43 |  | 2580 |
| 89 | пер. Короткий | 0,14 | 7 | 6 |  |  | 0,14 |  | 840 |
| 90 | Тихая | 0,17 | 7 | 6 |  |  |  | 0,17 | 1020 |
|  | УДС местного значения | 81,32 |  |  | 41,02 |  | 21,592 | 18,70 |  |

Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение

Город Енисейск расположен на берегу реки Енисей после слияния его с Ангарой. Со всех сторон к городу примыкает болотистая местность, поросшая смешанным лесом и кустарником.

Территория г.Енисейска имеет ряд неблагоприятных факторов - плоский рельеф и близкий к поверхности уровень грунтовых вод. Также в черте городской территории распространены болота и тальники, встречаются и торфяные отложения. По территории города протекает ряд мелких рек и ручьев. Расчлененность проектируемого района затрудняет проектирование сетей водопровода и канализации.

Водоснабжение г. Енисейск централизованное.

Подача воды в город на хозяйственно - питьевые, противопожарные и производственные нужды осуществляется из 20 скважин, рассредоточенных по территории города. Глубина скважин 165-185 метров. В систему водоснабжения так же входят насосные станции II-подъема в количестве 2 шт., водонапорные башни - 9 шт. и пожарные водоемы.

Подземные артезианские скважины эксплуатируются ООО «Енисейский водоканал» на основании договора аренды № 01/2016 от 15.11.2016 г. С МУП «Очистные сооружения» г. Енисейска.

Качественные показатели питьевой воды не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В химическом составе подземных вод в большинстве скважин обнаружено повышенное содержание железа. Кроме того производительности этих скважин хватает на удовлетворение только 67% потребности города в свежей воде, что не позволяет развивать городскую водопроводную сеть и обеспечивать население водой в нужном объеме. В связи с тем, что большинство скважин находится на застроенной территории, санитарные зоны на большинстве скважин не соответствуют нормам.

Система водоснабжения хозяйственно-питьевая с установленными на водопроводных сетях в центральной части города пожарными гидрантами для нужд пожаротушения.

На территории г. Енисейска действуют 11 эксплуатационных зон водоснабжения.

Вода из скважин насосами подается непосредственно в водопроводную сеть и через водонапорные башни к потребителю.

Разводящие сети водопровода в большинстве проложены от каждой скважины отдельно, между собой соединены только несколько водозаборов, поэтому зачастую при выходе из строя глубинного насоса на скважине целые микрорайоны города остаются без воды. Исключением является запроектированный и построенный магистральный трубопровод первой очереди, который объединяет водопроводную сеть в центральной части города в кольцо, подключенное к скважинам №№1,2,6,7,25. В других микрорайонах города объединены в группы скважины №№ 13,22; №№№ 16,23,24; №№10,11; №№ 20,21.

Протяженность сетей городских магистральных водопроводов 62 км, распределительной сети - 117 км (не в полном объеме).

Децентрализованное водоснабжение населения организовано от водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев, одиночных скважин мелкого заложения.

Не охвачено централизованными системами водоснабжения - 39,2% территории городского округа (обеспеченность водопроводом - 60,8%).

Водозаборные скважины и водонапорные башни построены в 1970-1990-е годы, имеют значительный износ и нуждаются в реконструкции, также необходима постоянная модернизация запорно-регулирующей арматуры, насосных агрегатов. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

Водозаборные скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические, деревянные), а также подземные камеры, имеют значительный износ и нуждаются в ремонте.

Перечень зон согласно наличию водозаборных скважин, приведен в таблице 1.2.9-1.

Таблица 1.2.9-1

Перечень зон согласно наличию водозаборных скважин

| № зоны | Место положения | Год бурения | Объем, тыс куб. м в год | Сооружения | Марка насоса | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина, 160В, 160Г | 1983, 2013 | 183,96 | Скважина № 1 | ЭЦВ 8-25-125 | эксплуатационная |
|  |  |  |  | Станция обеззараживания воды |  |  |
|  |  |  |  | Наземные резервуары 2х400 куб. м |  |  |
| 2 | ул. Димитрова, 2 | 1984 | 301,344 | Скважина № 2 | ЭЦВ 8-40-120 | эксплуатационная |
| 3 | ул. Крупской, 39 | 1973 | 183,96 | Скважина № 6 | ЭЦВ 8-25-125 | эксплуатационная |
|  |  |  |  | Станция обеззараживания воды |  |  |
| 4 | ул. Крупской, 21/1 | 1980 | 72,71 | Скважина № 7 | ЭЦВ 6-10-10 | эксплуатационная |
|  |  |  |  | Станция обеззараживания воды |  |  |
| 5 | ул. Ленина, 10а/1 | 1986 | 70,08 | Скважина № 9 | ЭЦВ 6-10-110 | эксплуатационная |
| 6 | ул. Ленина, 10а/2 | 1988 | 69,204 | Скважина № 10 | ЭЦВ 6-10-110 | эксплуатационная |
|  | ул. Ленина, 10а | 1988 |  | Водонапорная башня (75 куб. м) |  |  |
| 7 | ул. Некрасова, 66а | 1983 | 42,29 | Скважина № 11 | ЭЦВ 6-6,3-125 | эксплуатационная |
|  |  |  |  | Водонапорная башня (25 куб. м) |  |  |
| 8 | ул. Ленина, 32а | 1971 | 72,708 | Скважина № 12 | ЭЦВ 6-10-140 | эксплуатационная |
| 9 | ул. Ванеева, 64а | 1984 | 70,08 | Скважина № 13 | ЭЦВ 6-10-140 | эксплуатационная |
|  |  | 1984 |  | Водонапорная башня (25 куб. м) |  |  |
| 10 | ул. Доброва, 19 | 1991 | 42,29 | Скважина № 15 | ЭЦВ 5-6,5-120 | эксплуатационная |
|  |  |  |  | Водонапорная башня (15 куб. м) |  |  |
| 11 | ул. Куйбышева, 55а | 1979 | 69,204 | Скважина № 16 | ЭЦВ 6-10-110 | эксплуатационная |
|  |  |  |  | Водонапорная башня |  |  |
| 12 | ул. Ромашкина, 2а | 1989 | 69,204 | Скважина № 20 | ЭЦВ 6-10-140 | эксплуатационная |
| 13 | ул. Ромашкина, 2а/1 |  | 42,29 | Скважина № 21 | ЭЦВ 5-6,3-120 | эксплуатационная |
|  | ул. Ромашкина, 2а |  | - | Водонапорная башня (30 куб. м) |  |  |
| 14 | ул. Пушкина, 21б | 1986 | 69,204 | Скважина №22 | ЭЦВ 6-10-140 | эксплуатационная |
| 15 | ул. Бабушкина, 1/1 | н/д | 69,204 | Скважина №23 | ЭЦВ 6-10-140 | эксплуатационная |
| 16 | ул. Бабушкина, 1/2 | н/д | 42,29 | Скважина №24 | ЭЦВ 6-6,3-125 | эксплуатационная |
| 17 | ул. Дударева, 56/1 | 1989 | 72,708 | Скважина №25 | ЭЦВ 6-10-110 | эксплуатационная |
| 18 | ул. Калинина, 40а | 1989 | 70,08 | Скважина №26 | ЭЦВ 6-10-140 | эксплуатационная |
| 19 | ул. Р-Крестьянская, 202а | н/д | 69,204 | Скважина №27 | ЭЦВ 6-10-140 | эксплуатационная |
| 20 | ул. Ванеева, 1/9 | 1988 | 70,08 | Скважина | ЭЦВ 6-10-110 | эксплуатационная |

В настоящее время установлены и запущены в эксплуатацию станции обеззараживания воды, исполненные в мобильных зданиях для подземных водозаборов, подающих воду в кольцевой водопровод г. Енисейска по адресам: ул. Крупской, 21; ул. Крупской, 39; ул. Димитрова, 2; ул. Дударева, 56/1; ул. Ленина, 160г. Показатели качества воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На остальных скважинах, расположенных на территории города, отсутствуют сооружения очистки и водоподготовки воды, потребителям подается исходная (природная) вода, показатели качества которой не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Насосная станция II подъема находится в районе пересечения ул. Н. Димитрова и ул. Рабоче - Крестьянской, около Успенского собора. Оборудование станции, насосные агрегаты и запорно-регулирующая арматура находятся в неудовлетворительном состоянии.

Также на территории города есть скважины, находящиеся в частном владении.

Диаметр водопроводов варьируется от 20 мм до 300 мм.

Материал трубопроводов - сталь и полиэтилен.

На сегодняшний день износ магистральных водоводов, дворовых и уличных сетей, водопроводных вводов составляет около 70%.

В процессе транспортировки воды используется мощное, с высоким энергопотреблением оборудование (насосные агрегаты). В связи с этим достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Отсутствие автоматизации технологического процесса водоснабжения не позволяет максимально повысить оперативность и качество управления технологическими процессами, обеспечить их функционирование, сократить затраты времени на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе.

В настоящее время полностью оборудованы приборами учёта объекты бюджетных организаций, объекты соцкультбыта, объекты индивидуальных предпринимателей. Частично - жилая и общественная застройка

В жилых домах установку приборов учёта осуществляет управляющая компания в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По данным Комитета природных ресурсов по Красноярскому краю на территории района разведано Горское месторождение подземных вод, расположенное в 1 км к западу от деревни Горская. На глубине 400 м была найдена вода надлежащего качества. На сегодняшний день водозаборные сооружения оборудованы артезианскими скважинами, двумя резервуарами вместимостью по 1200 куб. м каждый, для хранения аварийного, регулирующего и противопожарного объемов воды, насосной станцией II подъема, обеззараживающей установкой, двумя напорными водоводами и рассчитаны на 4000 куб. м/сут.

Водоотведение

Город Енисейск расположен на низком заболоченном берегу реки Енисей, в связи, с чем ежегодно происходит подтопление грунтовыми и паводковыми водами.

По территории города протекает ряд мелких рек и ручьев: реки Пестеровка, Мельничная, ручьи Зырянов, Лазаревский, Ерзовка. Разветвленность мелких рек и ручьев затрудняет сведение сточных вод в единую сеть ливневой канализации.

Также в черте городской территории распространены болота и тальники, которые требуют засыпки и осушения.

В настоящее время г. Енисейск застроен большей частью малоэтажной застройкой. Существующие трех, пятиэтажные жилые дома не имеют централизованной канализации, за исключением жилых домов, находящихся на территории около больничного комплекса, центра города частично ул. Худзинского, ул. Кирова и военного городка, расположенного в восточной части города.

В городе Енисейске с 1992 года эксплуатируются биологические очистные сооружения канализации производительностью 5,7 тыс. куб.м/сут со сбросом сточных вод в реку Енисей. Площадка очистных сооружений расположена северо-западнее города ниже по течению р. Енисей. Выпуск очищенных сточных вод подрусловой в р. Енисей.

В состав очистных сооружений входят:

песколовки;

первичные отстойники;

аэротенки;

вторичные отстойники;

контактные резервуары;

хлораторная;

минерализатор;

иловые площадки.

Очистка сточных вод включает в себя механическую, биологическую и химическую очистку, обработку образующегося осадка и его утилизацию.

В городе работают четыре канализационных насосных станции.

В малоэтажной (усадебной) застройке население пользуется выгребами, надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

В настоящее время на территории города отсутствует организованная система сети ливневой канализации. Данная ситуация осложняется также неработающей дренажной системой (засыпаны кюветы), отсутствием водопропускных труб через дорожное полотно.

Городские канализационные очистные сооружения принимают хозяйственно-бытовые сточные воды от южной, центральной и восточной части г. Енисейска (а также военного городка), с помощью следующих насосных станций:

1) насосная станция у больничного комплекса;

2) насосная станция на территории военного городка;

3) насосная станция около мужского монастыря;

4) головная насосная станция на очистных сооружениях.

Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений (КОС) установленная СЭС составляет 400 м.

Производительность очистных сооружений (проектная) 5736 куб. м/сут.

По данным Государственного водного реестра за 2014-2017 г.г. наибольший расход воды 16500 куб. м/сек; наименьший летний 6535 куб. м/сек; зимний 4220 куб. м/сек.

На данный момент в городе имеются следующие территории, необеспеченные централизованной системой водоотведения: 1) вся западная часть города; 2) в центральной части города: вся южная часть, кроме территории около больничного комплекса; вся северная часть, кроме территории частично по ул. Кирова, ул. Фефелова; 3) вся восточная часть города, кроме территории военного городка.

Южная зона.

На КНС, расположенную по ул. Промышленная, 20, у больничного комплекса, поступают стоки частично самотеком от центральной части и южных районов города: поликлиника, акушерский корпус, больница и ряда пятиэтажных зданий. Далее стоки через напорный канализационный коллектор, проложенный по переулку Пролетарский - ул. Пролетарская, попадают в камеру гашения напора, расположенную на перекрестке ул. Пролетарская - Бограда, и далее самотеком по канализационному трубопроводу, проложенному по ул. Пролетарская, стекают в магистральный трубопровод по ул. Кирова, далее самотеком на канализационные очистные сооружения города.

Восточная зона.

На КНС, расположенную на территории военного городка, поступают стоки от военного городка. Далее стоки через напорный канализационный коллектор, проложенный по ул. Ленина, попадают в камеру гашения напора, расположенную по ул. Горького, и далее самотеком по канализационному трубопроводу, проложенному по ул. Фефелова, стекают в КНС, расположенную по адресу ул. Фефелова, 19в.

Центральная зона.

На КНС, расположенную по адресу ул. Фефелова, 19в, на территории около мужского монастыря, поступают стоки от близлежащих зданий, центр города. Около КНС расположена камера гашения напора, из которой канализационные стоки самотеком по трубопроводу, проложенному по ул. Худзинского и ул. Кирова, поступают далее самотеком на канализационные очистные сооружения города.

Охват населения централизованной системой канализации составляет 16,27 %.

Общая протяженность уличных сетей канализации в городе составляет 8,9 км.

В настоящее время коммерческий учёт принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды.

Таблица 1.2.9-2

Характеристика канализационных насосных станций

| № п/п | Наименование | Марка насоса | Кол-во насосов | Мощность, кВт | Производительность, куб.м/час | Глубина заложения коллектора, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | подающий | напорный |
| 1. | ул. Фефелова, 19в | Иртыш НФ2.125/315. 315-30/4-300 | 3 | 30,00 | 214 | 3-7 | 3-3,3 |
| 2. | ул. Промышленная, 20 | Иртыш НФ2.65/250.258-7,5/4 | 2 | 7,50 | 68 | 3-7 | 3-3,3 |
|  |  | Иртыш НФ2.100/250.258-7,5/4 | 1 |  |  | 3-7 | 3-3,3 |
| 3. | ул. Р-Крестьянская, 178 | СД 250/22,5 | 3 | 37,00 | 250 | 3-7 | 3-3,3 |
| 4. | На территории военного городка | Информация отсутствует |

Принципиальная схема канализации

Самотечная канализация (квартальная)

Ул. Промышленная – Доры Кваш

L=4990 м

| КНС Полюс |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напорный коллектор L=4990 м Сталь 325 |  | КНС ул. Промышленная |  |  |
|  |  |  | Напорный коллектор L=612*2 м пластик 219 |  |
| Камера гашения ул. Фефелова |  |  |  |  |
| Самотечный коллектор L=542 м пластик 500 L=108 м ж/б |  |  |  |  |  |
|  | Камера гашения ул. Бограда |  |  |
| КНС ул. Фефелова |  | Самотечная канализация Ул. Пролетарская L=760 м асбоцемент 400 |  |  |
| Напорный коллектор L=380*2 м Сталь 250 |  |  |  |  |  |
| Камера гашения ул. Кирова |  |  |  |  |  |
| Самотечная канализация ул. Кирова L=90 м 500 ж/б пластик 560 |  |  |  |
|  |  | ОС ГКНС |  | Блок емкостей |
|  |  | Сливной лоток для АС машин |  |  |

Диаметр канализационных сетей варьируется от 150 мм до 500 мм. Сети проложены из чугунных, керамических, асбестоцементных труб.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Износ канализационных сетей составляет 65 %. Это приводит к аварийности на сетях и образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

На канализационных насосных станциях изношенное состояние насосного оборудования, задвижек, арматуры. Здание головной канализационной насосной станции находится в аварийном состоянии.

В настоящее время нормальной работе очистных сооружений, нормативной очистке сточных вод и обработке осадков препятствует ряд причин:

Большие расходы сточных вод во время таяния снега и ливневых осадков;

Неудовлетворительная работа системы хлорирования;

Несовершенство конструкции оборудования на стадии удаления грубых примесей;

Неудовлетворительное состояние сооружений биологической очистки (аэротенки);

Повышенные бактериальные загрязнения на выпуске очищенных сточных вод в водоём;

Физически и морально устаревшее оборудование;

Неприятный запах осадков сточных вод;

Плохая влагоотдача осадков сточных вод;

Значительные объемы образования осадков сточных вод.

Организации, нарушающие правила приема сточных вод на ОСК.

В настоящее время очистные сооружения требуют совершенствования конструкции, монтажа нового и дополнительного оборудования.

Теплоснабжение

В муниципальной собственности находятся 12 источников тепла, 8 котельных находятся в собственности ООО «Ирбис-3» и 6 ведомственных источников тепла.

Существующие источники теплоты – это автономные отдельно стоящие или пристроенные отопительные котельные малой мощности, имеющие тепловые сети относительно небольшой протяженности и обеспечивающие тепловой энергией потребителей расположенных в непосредственной близости от этих источников.

В настоящее время потребители г. Енисейска обеспечиваются преимущественно централизованным способом тепла на базе 20 автономной котельной (6 ведомственных источников тепла не учитываются в расчетах схемы теплоснабжения г. Енисейска), общей установленной мощностью 138,59 МВт (119,17 Гкал/ч). Частью потребителей, в основном частный сектор индивидуальной жилой застройки, используется печное отопление.

Основным топливом для котельных является бурый уголь Ирша-Бородинского месторождения, кроме котельной №25 по ул. Бабушкина, 1/6, которая использует опилки топочные. Для печного отопления в районах индивидуальной жилой застройки города также используется уголь и дрова. Доставка угля на открытые склады котельных города осуществляется автомобильным транспортом с перевалочной базы Лесосибирского речпорта. Доставка угла на перевалочную базу осуществляется железнодорожным транспортом.

Сведения по существующим котельным г. Енисейска с указанием установленной мощности и присоединенных нагрузок, приведены в таблице 1.2.9-3.

Таблица 1.2.9-3

Характеристика существующих котельных

| № п/п | Место расположения, наименование источника тепла | Удельный расход условного топлива, кг.у.т./ Гкал | Средневзвешанный КПД котлов. % (фактический) | Расход э/энергии, кВт*ч/год | Удельный расход э/энергии, кВт*ч/гкал | Установленная мощность источника тепла Гкал/ч | Протяженность сетей от котельной, м | Количество установок ХВО.ю шт | Кол-во котлов, шт | Марка, количество котлов, мощность котла | Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч | Вид топлива | Год ввода котельной в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальное образование г. Енисейск. Право пользования: Соглашение об уступке прав и обязанностей по концессионному соглашению №1 от 26.04.2017 |
| 1 | Котельная №6 пер. Пролетарский, 4 | 305,25 | 65 | 142,62 | 32,83 | 3,04 | 1657 | - | 4 | №1 КВТС (сварной) №2 КВТС (сварной) | 1,313 | уголь | 1970 |
| 2 | Котельная №7 ул. Ленина, 160 | 261,44 | 73,3 | 1183,0 | 74,31 | 12,5 | 8405 | 3 | 3 | №1 КВ-5ФС, №2 КВ-5ФС, №3 КВм-2,5 | 6,493 | уголь | 2007 |
| 3 | Котельная №8 ул. Доры Кваш, 20 | 310,78 | 65,5 | 940,53 | 56,67 | 10,98 | Тепловые-3916 ГВС-3116 | - | 10 | №1 КВр-1,25, №2 КВр-1,44, №3 КВр-1,16К, №4 КВр-1,44, №5 КВр-1,25, №6 КВр-1,0, №7 КВр-1,25, №8 КВр-1,25, №9 КВр-1,25, №10 КВр-1,25 | 5,028 | уголь | 1982 |
| 4 | Котельная №10 ул. Худзинского, 73А | 253,95 | 73,6 | 306,84 | 62,15 | 6,49 | 3031 | - | 5 | №1 КВс-1,74, №2 КВр-1,45, №3 КВр-1,44, №4 КВс-1,45, №5 КВс-1,45 | 2,082 | уголь | 1983 |
| 5 | Котельная №11 ул. Крупская, 41 | 229,19 | 80 | 145,44 | 60,30 | 1,9 | 1082 | - | 3 | №1 КВр-0,63, №2 КВр-0,7, №3 КВр-0,63 | 1,030 | уголь | 1982 |
| 6 | Котельная №12 ул. Горького, 42А | 250,53 | 72,5 | 274,47 | 43,37 | 4,2 | Тепловые-2373 ГВС-893 | - | 8 | №1 КВТР-0,4сварной, №2 КВТР-0,4сварной, №3 КВТР-0,4сварной, №4 КВТР-0,4сварной, №5 КВр-1,16, №6 КВр-1,16 | 1,975 | уголь | 1980 |
| 7 | Котельная №21 ул. Ленина, 25/15 | 228,7 | 80 | 179,79 | 74,68 | 2,0 | 1622 | - | 2 | №1 КВр-1,16, №2 КВр-1,16 | 0,766 | уголь | 1972 |
| 8 | Котельная №22 ул. Попова, 21 | 229,99 | 80 | 117,42 | 89,59 | 1,4 | 1017 | - | 2 | №1 КВр-0,7, №2 КВр-0,7 | 0,464 | уголь | 1975 |
| 9 | Котельная №23 ул. Ленина, 40В | 229,16 | 80 | 102,1 | 30,07 | 1,2 | 1158 | - | 3 | №1 КВТС-0,4сварной, №2 КВТС | 1,280 | уголь | 1972 |
| 10 | Котельная №24 ул. Ленина, 14В | 274,63 | 65,7 | 419,72 | 62,49 | 8,05 | Тепловые-591 ГВС-591 | - | 7 | №1 КВр-1,45, №2 КВр-1,0, №3 КВр-1,0, №4 КВр-1,45, №5 КВр-1,45, №6 КВр-1,45, №7 КВр-1,45 | 2,148 | уголь | 1984 |
| ООО «Ирбис-3». Право пользования: Договор аренды имущества №030-05.17/П от 05.05.2017г. |
| 1 | Котельная №9 ул. Дударева, 91 | 236,87 | 77,5 | 106,12 | 71,52 | 2,25 | 869 | - | 2 | №1 КВ-0,8, №2 КВр-1,45 | 0,268 | уголь | 1991 |
| 2 | Котельная №15 ул. Ленина, 89А | 231,47 | 65 | 86,91 | 105,32 | 1,4 | 375 | - | 2 | №1 КВр-1,16, №2 КВр-1,16 | 0,488 | уголь | 1970 |
| 3 | Котельная №25 ул. Бабушкина,1/6 (уголь) | 280,54 | 78,3 | 1007,76 | 60,01 | 11,94 | 6409 | 5 | 5 | №1 КВм-3,15ШП, №2 КВм-3,15ШП, №3 КВ-ТС6,5 | 3,81 | уголь | 1984 |
|  | Котельная №25 ул. Бабушкина,1/6 (щепа) | 280,54 | 60 | 1007,76 | 60,01 | 15,2 | 6409 | 5 | 5 | №1 ДКВР 10/13, №2 ДКВР 10/13, |  | щепа |  |
| 4 | Котельная №1 ул. Ромашкина, 2А | 291,72 | 67,5 | 571,26 | 48,53 | 11,2 | 4262 | - | 2 | №1 КЕ 10-14с, №2 КЕ 10-14с | 2,53 | уголь | 1978 |
| 5 | Котельная №3 ул. Рабоче- Крестьянская, 200 «А» | 230,04 | 78,7 | 627,15 | 50,50 | 10,38 | 6074,5 | - | 6 | №1 КВм-2,15, №2 КВм-2,15, №3 КВм-2,15, №4 КВм-2,15, №5 КВр-1,45КБ, №6КВр-1,45КБ | 3,07 | уголь | 1983 |
| 6 | Котельная №18 ул. Ванеева, 1/9 | 293,18 | 63,8 | 494,37 | 123,47 | 5,0 | 2193 | - | 4 | №1 КВр-1,45, №2 КВр-1,45, №3 КВр-1,63, №4 КВр-1,28 | 1,48 | уголь | 1975 |
| 7 | Котельная №19 ул. Ленина, 67 | 284,29 | 65 | 120,18 | 49,08 | 1,6 | 918 | - | 2 | №1 КВТС-0,7, №2 КВТС-0,9 | 0,67 | уголь | 1975 |
| 8 | Котельная №20 ул. Ванеева, 63А | 247,22 | 75 | 202,08 | 20,15 | 4,1 | 2567 | - | 3 | №1 КВТС-1,2, №3 КВр-1,45КБ, №4 КВр-1,45КБ | 1,77 | уголь | 1975 |
| Муниципальное образование г. Енисейск. Право пользования: Договор №771 от 27.06.2016г. |
| 1 | Котельная №16 ул. Горького, 31А | 227,12 | 81 | 99,72 | 99,04 | 2,09 | 1321 | - | 2 | №1 КВр-0,8 №2 КВр-1,5-95 | 0,47 | уголь | 1986 |
| 2 | Котельная №2 ул. Рабоче- Крестьянская, 212 | 275,88 | 65 | 79,72 | 136,43 | 2,25 | 672 | - | 2 | №1 КВр-1,45, №2 КВр-0,8 | 0,26 | уголь | 1989 |
| Ведомственные источники тепла |
| 1 | Котельная ул. Громовой, 1владелец МП «Енисейское АТП» |  |  |  |  | 4,08 |  |  |  | Судовой (1 шт), КВТС-1 (1 шт), КВТС (2 шт), КВТС-1 (2 шт) | 1,17 | Бурый уголь | 1960 |
| 2 | Котельная ул. Р-Крестьянская, 210 (Хлебозавод) |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | Е1/9 (3 шт) | - | Бурый уголь | 984 |
| 3 | Котельная ул. Доры Кваш, 16 АО «КрасЭко» |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  | КВТС-0.4 (3шт) | 0,9955 | Бурый уголь | 1980 |
| 4 | Котельная ул. Громовой, 19Б владелец ОАО «Северная» |  |  |  |  | 4,12 |  |  |  | Е1-09 (2 шт), КВр-1,16-95 (3шт) | 1,12 | Бурый уголь | 1986 |
| 5 | Котельная ул. Декабристов, 11 владелец ФКУ СИЗО-2» |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  | КВ-1,74 (2 шт), КВТС-1м (2шт) | 3,422 | Каменный уголь | 1988 |
| 6 | Котельная (КВД) №83 Воинская часть 14058 «Полюс», военный городок №1владелец МО РФ |  |  |  |  | 31,75 |  |  |  | КЕ 10/14 СО (3 шт), КЕ 6.5/14 СО (3шт) | - | Уголь | 1968 |

Существующие котельные г. Енисейска представляют собой сложное техническое сооружения и состоят из основного и вспомогательного котельного оборудования, размещенного в помещении котельных или вне их границ и предназначенных для производства тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей.

Таблица 1.2.9-4

Основные характеристики источников теплоснабжения

|  | Наименование источников тепловой энергии |
| --- | --- |
| Муниципальное образование г. Енисейск. Право пользования: Соглашение об уступке пров и обязанностей по концессионному соглашению №1 от 26.04.2017 |
| Котельная №6 по пер. Пролетарский, 4 |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 80/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,04 |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 2,59 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,016 (факт с 15.05.17 по 01.01.18) |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 3,024 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 2013; 2014; 2015 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Открытая, 2-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Котельная №7 по ул. Ленина 160 |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 80/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 12,5 |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 11,5 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,006 (факт с 15.05.17 по 01.01.18) |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 12,49 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 2007; 2017 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Открытая, 2-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Отсутствуют |
| Котельная №8 по ул. Доры Кваш, 20 |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 80/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 10,98 |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 8,65 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,012 (факт с 15.05.17 по 01.01.18) |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 10,97 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 2007; 2013; 2014; 2015 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Закрытая, 4-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Котельная №10 по ул. Худзинского, 73А |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 80/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 6,49 |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 5,71 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,025 (факт с 15.05.17 по 01.01.18) |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 6,46 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 2010; 2014;2015;2016 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Открытая, 2-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Котельная №11 по ул. Крупская,41 |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 80/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,9 |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 1,61 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,001 (факт с 15.05.17 по 01.01.18) |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 1,189 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 2015 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Открытая, 2-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Котельная №12 по ул. Горького, 42А |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 80/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 4,2 |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 3,04 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,003 (факт с 15.05.17 по 01.01.18) |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 4,2 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 2013; 2015; 2016 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Закрытая, 4-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Котельная №21 по ул. Ленина, 25/15 |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 80/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 2,0 |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 1,6 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,0002 (факт с 15.05.17 по 01.01.18) |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 1,99 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 2015 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Открытая, 2-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Котельная №22 по ул. Попова, 21 |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 80/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,4 |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 1,12 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,0006 (факт с 15.05.17 по 01.01.18) |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 1,39 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 2016; 2017 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Открытая, 2-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Котельная №23 по ул. Ленина, 40В |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 80/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,2 |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 0,96 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,0007 (факт с 15.05.17 по 01.01.18) |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 1,19 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 2015 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Открытая, 2-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Котельная №24 по ул. Ленина, 14В |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 80/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 8,05 |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 6,44 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,0025 (факт с 15.05.17 по 01.01.18) |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 8,05 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 2008; 2012; 2015 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Закрытая, 4-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| ООО «Ирбис-3». Право пользования: Договор аренды имущества №030-05.17/П от 05.05.2017г |
| Котельная №9 по ул. Дударева, 91 |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 80/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 2,25 |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 2,05 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,0012 (факт 2017г) |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 2,24 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 2015; 2016 |
| Среднегодовая загрузка оборудования, % | 13 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Открытая, 2-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Котельная №15 по ул. Ленина, 89А |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 80/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,4 |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 1,12 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,0003 (факт с 15.05.17 по 01.01.18) |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 1,11 |
| од ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 2015; 2016 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Открытая, 2-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Котельная №25 по ул. Бабушкина, 1/6 |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 80/60) |
| Установленная тепловая мощность (щепа), Гкал/час | 15,2 |
| Параметры располагаемой мощности (щепа), Гкал/час | 11,0 |
| Установленная тепловая мощность (уголь), Гкал/час | 11,94 |
| Параметры располагаемой мощности (уголь), Гкал/час | 11,12 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,03 (факт 2017г) |
| Параметры тепловой мощности, нетто | - |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 1981;2015;2017 |
| Среднегодовая загрузка оборудования, % | 64 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Открытая, 2-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Котельная №1 по ул. Ромашкина, 2А |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 80/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 11,2 |
| Ограничения тепловой мощности | Нет |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 8,0 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,01 (факт 2017г) |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 11,19 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 1987;1989 |
| Среднегодовая загрузка оборудования, % | 18 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Открытая, 2-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Котельная №3 по ул. Рабоче-Крестьянская, 200 «А» |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 80/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 10,38 |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 10,3 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,004 (факт 2017г) |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 10,37 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 2015;2016;2017 |
| Среднегодовая загрузка оборудования, % | 34 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Открытая, 2-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Котельная №18 по ул. Ванеева, 1/9 |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 85/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 5,0 |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 3,3 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,006 (факт 2017г) |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 4,99 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 2008; 2015;2017 |
| Среднегодовая загрузка оборудования, % | 24 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Открытая, 2-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Котельная №19 по ул. Ленина, 67 |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 85/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,6 |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 1,4 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,003 (факт 2017г) |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 1,37 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 2012; 2015 |
| Среднегодовая загрузка оборудования, % | 12 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Открытая, 2-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Котельная №20 по ул. Ванеева, 63А |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 85/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 4,1 |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 3,8 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,002 (факт 2017г) |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 4,09 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 2011;2016 |
| Среднегодовая загрузка оборудования, % | 58 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Открытая, 2-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Муниципальное образование г. Енисейск. Право пользования: Договор №771 от 27.06.2016г. |
| Котельная №16 по ул. Горького, 31А |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 85/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 2,09 |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 1,9 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,0005 (факт 2017г) |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 2,08 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 2014;2016 |
| Среднегодовая загрузка оборудования, % | 7,0 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Открытая, 2-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Котельная №2 по ул. Рабоче-Кестьянская,212 |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 85/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 2,25 |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 1,55 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,0011 (факт 2017г) |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 2,24 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 2008; 2015 |
| Среднегодовая загрузка оборудования, % | 6,0 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Открытая, 2-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Ведомственные источники тепла |
| Котельная по ул. Ульяны Громовой, 1 владелец МП «Енисейское АТП» |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 80/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 4,08 |
| Ограничения тепловой мощности | Нет данных |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 4,08 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,014 |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 4,04 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 1984 |
| Среднегодовая загрузка оборудования, % | - |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Открытая, 2-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Котельная по ул. Рабоче-Крестьянская, 210 |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 80/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,4 |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 0,4 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,014 |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 0,39 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 1984 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Открытая, 2-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Котельная по ул. Доры Кваш, 16 владелец АО «КрасЭко» |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 80/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,02 |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 1,02 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,105 |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 0,915 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 2010;2015 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Открытая, 2-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Котельная по ул. Ульяны Громовой, 19Б владелец ООО «Енисейэнергоком» |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 80/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 4,12 |
| Ограничения тепловой мощности | Нет данных |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 4,12 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,144 |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 3,98 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 1986 |
| Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта | - |
| Среднегодовая загрузка оборудования, % | 61,9 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Открытая, 2-хтрубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Котельная по ул. Декабристов, 11 владелец ФКУ «СИЗО-2» |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 80/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 4,4 |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 4,4 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,154 |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 4,25 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 1998; 2006 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Открытая, 2-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Котельная (КВД) №83 Воинская часть 14058 «Полюс», военный городок №1 владелец МО РФ |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 (фактический 80/60) |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 31,75 |
| Параметры располагаемой мощности, Гкал/час | 31,75 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 1,111 |
| Параметры тепловой мощности, нетто | 30,64 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования (проведение последнего капитального ремонта) | 1985; 1995; 1997; 1998; 2003 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Система теплоснабжения | Открытая, 2-х трубная |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |

В настоящее время в г. Енисейске функционируют магистральные, внутриквартальные тепловые сети от существующих источников тепла. Тепловые сети - локальные с малым радиусом обслуживания.

Теплоноситель - вода с расчетными температурными параметрами 95/70° (фактические 80/60°С) при расчетной температуре наружного воздуха -46С°.

Схема теплоснабжения – закрытая.

В г. Енисейске действует преимущественно 2-х трубная, водяная схема подачи тепла потребителям. Однако на трех котельных (котельная №8 ул. Доры Кваш, 20; котельная №12 ул. Горького, 42А и котельная №24  ул. Ленина, 14В) функционирует 4-х трубная система теплоснабжения с подачей тепла на нужды ГВС потребителям по двум отдельным трубопроводам.

Материал трубопроводов – сталь трубная.

Прокладка теплосети выполнена несколькими способами: подземно в непроходных железобетонных каналах; надземно на низких отдельно стоящих опорах; надземно в деревянных утепленных коробках.

Компенсация температурных расширений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также за счет применения П-образных компенсаторов.

Грунты представлены в основном разнозернистыми песками и гравийно - галечниковыми отложениями с песчаным заполнителем.

На текущий момент на тепловых сетях г. Енисейска установлена преимущественно стальная и чугунная запорная арматура. Назначение запорной арматуры - проведение текущих и ремонтных работ. Регулирующая арматура на тепловых сетях от котельных по ул. Ленина, 160, Д. Кваш, 20, Горького, 42А представлена в латунном и стальном исполнении.

Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры не менее 1,8-2 м, в перекрытиях камер один - два люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в стороны водосборного приямка.

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по причине присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах.

В настоящий момент в г. Енисейске, общая протяженность тепловых сетей составляет 52,9 км.

Охват населения централизованным теплоснабжением отапливаемого жилого фонда составляет 207 452,23 м. кв. Горячее водоснабжение – 81141, 16 м. кВ.

Существующие источники теплоты- это автономные отдельно стоящие отопительные котельные малой мощности, обеспечивающие теплом рядом расположенные здания, и имеющие тепловые сети небольшой протяженности.

Большее количество существующих котельных г. Енисейска малой производительности, до 5 Гкал/ч, размещенных по всему городу, использующих ручную загрузку топлива и удаления очаговых остатков, не имеющих очистку дымовых газов, создает неблагоприятную экологическую обстановку в городе в целом, приводит к перерасходу средств на обслуживание, к завышенному расходу топлива, к затруднениям по обеспечению оптимальных режимов в отапливаемых зданиях, к нарушению санитарно-защитных зон источников. Фактически система теплоснабжения является децентрализованной.

Тепловые сети города в изношенном состоянии, процент износа составляет 70%, потери тепла в сетях составляет 30%.

Газоснабжение

В г. Енисейске сети газораспределения отсутствуют.

Обеспечение населения сжиженным углеводородным газом для удовлетворения коммунально - бытовых нужд осуществляется по средствам использования газовых баллонов.

Годовой расход газа населением на пищеприготовление и нагрев воды составляет 102,123 тыс. т/год.

Трубопроводный транспорт

Объекты трубопроводного транспорта на территории г. Енисейск отсутствуют.

Электроснабжение

Территориально обслуживающие сети г. Енисейска – производственное отделение «Северные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» и производственное отделение «Енисейский участок электрических сети» Северного филиала АО «КрасЭКО».

В 2015 году была выполнена реконструкция ПС «Енисейская» по проекту «Установка 2-х линейных ячеек 35 кВ на ПС №11 «Енисейская», ПАО «МРСК-Сибири».

Электроснабжение г. Енисейска осуществляется от ПС 110/35/10 кВ «Енисейская» №11, оборудованной двумя трансформаторами мощностью 25 МВА каждый и ПС 35/6 кВ «Полюс» №14, оборудованной двумя трансформаторами мощностью 4 МВА каждый. Распределение электроэнергии потребителям производится посредством ЛЭП 10 кВ через ТП 10/0,4 кВ по сетям ЛЭП 0,4 кВ.

Таблица 1.2.9-5

Перечень трансформаторных подстанций на территории муниципального образования г. Енисейска

| № п./п. | № Наименование подстанции | Типы трансформа торных подстанций | Год ввода в эксплуатацию ТП | Мощность ТМ, (кВА) | Год выпуска ТМ | № ТМ | Место установки (населенный пункт) | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ТП № 04-301 | ЗТП | 1984 | 400/250 | 1977/1976 | Б/Н | ГПКК Лесосибирск - Автодор, г. Енисейск, ул. Громовой, 41 | ГПКК Лесосибирск- Автодор |
| 2, | ТП № 04-303 | ЗТП | 1978 | 400/2.50 | 1974/1981 | 528257/ВСВ4 | Р/Крестьянская, 176/1 | КУМИ г. Енисейска |
| 3. | ТП № 04-304 | ЗТП | 1982 | 400/400 | 1980/1980 | СВРН/804757 | Мясокомбинат, уд. Р/Крестьянская, 198 | КУМИ г. Енисейска |
| 4, | ТП № 04-305 | КТП | 1980 | 400 | 1992 | 54892 | База ЖКС ул. Р/ Крестьянская, 200 | КУМИ г. Енисейска |
| 5. | ТП № 04-306 | 1СТП | 2011 | 250 | 2010 | 12003 | ул. Прибрежная 8 | КУМИ г. Енисейска |
| 6, | ТП № 04-307 | ЗТП | 1998 | 250 | 1981 | 87H3G55 | ул. Р/ Крестьянская 223 | КУМИ г, Енисейска |
| 7. | ТП № 04-308 | ЗТП | 1980 | 630/560 | 1978/1978 | 8636/8392 | Р/ Крестьянская, 212 | ООО «Енисейск стройремонт» |
| 8. | ТП № 04-309 | ЗТП | 1980 | 320 | 1951 | 604469 | ул.Чкалова, 4 | КУМИ г. Енисейска |
| 9. | ТП № 04-310 | ЗТП | 1998 | 400 | 1990 | 16254 | ул. Скорнякова 19 | КУМИ г, Енисейска |
| 10. | ТП № 04-311 | ЗТП | 2011 | 250 | 2011 | 13289 | ул. Кирова. 140 | КУМИ г. Енисейска |
| 11. | ТП № 04-312 | ЗТП | 2008 | 630/630 | 2006/2006 | 2389/2390 | ул. Ленина, 160 | КУМИ г, Енисейска |
| 12. | ТП № 04-313 | ЗТП | 1987 | 630/630 | 1987/1987 | 43021/43587 | Очистные сооружения | ОАО «ЕСП» |
| 13. | ТП № 04-314 | КТП | 2011 | 100 | 2011 | 10549 | ул. Доры Кваш. 19 | КУМИ г. Енисейска |
| 14. | ТП №04-315 | ЗТП | 1990 | 630/630 | 1989. 1989 | 50220/45288 | ул. Промышленная 20/4 | КУМИ г. Енисейска |
| 15. | ТП № 04-316 | КТП | 1990 | 160 | 1981 | 85313361 | ул. Авиатора 5 | КУМИ г, Енисейска |
| 16. | ТП № 04-317 | КТП | 2011 | 160 | 2011 | 12154 | ул. Красноармейская 10 | КУМИ г, Енисейска |
| 17. | ТП № 04-318 | КГП | 2012 | 100 | 2012 | 37674 | ул. Р/Крестьянская. 199 | ИП Кулешова Е. А, |
| 18. | ТП № 04-319 | КТП | 2015 | 400/400 | 2015 | 1825121/1821710 | ул. Промышленная 20/6 | АО «КрасЭКо» |
| 19. | ТП № 06-501 | КТП | 1977 | 400 | 1989 | 422069 | ул. Чехова 58 | КУМИ г. Енисейска |
| 20. | ТП № 06 - 502 | КТПИ | 1987 | 400 | 1987 | 32164 | Енисейский филиал ЗАО «Енисейтелеком» ул. ул.Ленина, 38 | Енисейский филиал ООО «Т2 мобайл» |
| 21. | ТП № 06 — 503 | ЗТП | 2013 | 400 | 2013 | 43761 | ул. Ленина. 16 | КУМИ г. Енисейска |
| 22. | TI1 № 06 - 504 | ЗТП | 1980 | 630/630 | 1982 | 24309/24661 | ул. Ленина, 10 | КУМИ г. Енисейска |
| 23. | ТП №06 — 505 | ЗТП | 2012 | 400/400 | 2012/2010 | 218/216 | ул, Ленина, 2 | КУМИ г. Енисейска |
| 24. | ТП № 06 - 507 | ЗТП | 1977 | 320 | 1977 | 90189 | ул. Куйбышева, 29 | КУМИ г. Енисейска |
| 25. | ТП № 06 - 508 | ЗТП | 1978 | 320 | 1977 | 9026 | ул. Куйбышева, 55 | КУМИ г. Енисейска |
| 26. | ТП № 06 - 509 | ЗТП | 1978 | 400 | 1977 | 2467 | ул. Куйбышева, 60 | КУМИ Г. Енисейска |
| 27. | ТП № 06- 510 | ЗТП | 1980 | 250 | 1977 | 51758 | ул. Куйбышева, 56 | КУМИ Г. Енисейска |
| 28. | ТП № 06-511 | КТП | 1980 | IQ0 | 1978 | 38399 | ул. Новостроительная 32 | КУМИ г. Енисейска |
| 29. | ТП № 06 - 512 | КТП | 1982 | 250 | 1978 | 12772 | ул. Лесозаводская 14 | КУМИ г. Енисейска |
| 30. | ТП № 06 - 513 | ЗТП | 1987 | 250 | 1974 | 3481 | Вышка МТС ул. Солнечная 1 | КУМИ г. Енисейска |
| 31. | ТП № 06-514 | КТП | 1985 | 400 | 1982 | 2784 | База ООО «СКВ» ул. Дударева, 83 | ООО «СКВ» |
| 32. | ТП № 06 - 515 | ктп | 2013 | 250 | 2013 | 51641 | ул. Доброва, 59 | КУМИ г, Енисейска |
| 33. | ТП №06-516 | ЗТП | 1990 | 160/160 | 1985/1985 | 2213/2209 | ул. Доброва, 55 | КУМИ г, Енисейска |
| 34. | ТП №06-517 | ЗТП | 1981 | 400 | 1985 | 1707 | ул. Партизанская, 66 | КУМИ г. Енисейска |
| 35. | ТП № 06-518 | КТП | 1988 | 250 | 1988 | 1160723 | ул. Яковлева | ФГУ ОИУ -2 (УП- 88/2) ГУ ФСИН России |
| 36. | ТП № 06-519 | КТП | 1997 | 100 | 1980 | б/п | ул. Лесозаводская 66 | КУМИ г, Енисейска |
| 37. | ТП № 06 - 520 | КТП | 2003 | 160 | 1981 | 874Б339 | ул. Мичурина 115 | КУМИ г, Енисейска |
| 3S. | ТП № 07- 601 | 1СГПН | 2009 | 1000/1000 | 2007 | 904840/904893 | ул Лесная 14/1 (школа) | КУМИ г. Енисейска |
| 39. | ТП № 07- 602 | КТПН | 2009 | 630/630 | 2007 | 09539/09540 | ул. У-Громовой 17/1 (Поликлиника) | КУМИ г. Енисейска |
| 40. | ТП №09-401 | ЗТП | 1975 | 400 | 1973 | 486647 | ул. Лесная 19 | КУМИ г. Енисейска |
| 41. | ТП№09-402 | ЗТП | 2013 | 250/250 | 2013/2011 | 50928/13524 | ул. Вейнбаума 33 | КУМИ г, Енисейска |
| 42. | ТП № 09 - 403 | ЗТП | 1981 | 400/180 | 1975/1955 | 40992/650413 | ул. Маркоиского 10 | КУМИ г, Енисейска |
| 43. | ТП № 09 - 404 | ОРУ | 1978 | 400 | 1978 | 9447 | ул. Вейнбаума 11 | КУМИ г. Енисейска |
| 44. | ТП № 09 - 406 | ЗТП | 19,4! | 400 | 1984 | 5600 | ул. Ленина, 140 | КУМИ г. Енисейска |
| 45. | ТП №09-407 | ЗТП | 1984 | 400 | 1984 | 21067 | ул. Пролетарская 16 | КУМИ г. Енисейска |
| 46. | ТП №09-408 | ЗТП | 1979 | 400 | 1979 | 00013 | ул, Калинина 40 | КУМИ г. Енисейска |
| 47. | ТП № 09-109 | ЗТП | 1979 | 400/250 | 1979/1971 | 45681/8035! | ул. Крупской 43 | КУМИ г. Енисейска |
| 48. | ТП № 09-410 | ЗТП | 1984 | 400/400 | 1982/1987 | 368ТКАТ/731 | ул, Кирова, 129 | КУМИ Г. Енисейска |
| 49. | ТП №09-411 | КТП | 1989 | 250 | 1987 | 87315405 | ул, Дударева, 3 | КУМИ г. Енисейска |
| 50, | ТП № 09 - 412 | КТП | 1990 | 160 | 1990 | 112134 | ул. Молокова 29 | КУМИ г. Енисейска |
| 51. | ТП №09-413 | КТП | 1999 | 400 | 1992 | 55155 | ул. Промышленная, 10 | КУМИ г, Енисейска |
| 52. | ТП № 09 - 414 | КТП | 1994 | 160 | 1989 | 851Б863 | ул. Р/Крестьянская. 193, | ИП Климченко М.В. |
| 53, | ТП № 09-415 | ЗТП | 1976 | 250 | 1976 | 7673 | ул. Бограла, 109 | КУМИ г. Енисейска |
| 54. | ТП №09-416 | КТП | 1985 | 160 | 1985 | 1038751 | ул. Промышленная 9/1 | ООО «ТИГ- Востокгсо» |
| 55. | ТП № 09-417 | КТП | 2011 | 63 | 2011 | 5834 | ул.Калинина | ИП Свитицкая Л.П. |
| 56. | ТП № 10-01 | ЗТП | 1987 | 560/400 | 1982/1982 | 4000/900581 | ул. Гастелло 11 | КУМИ г. Енисейска |
| 57. | ТП № 11- 01 | ЗТП | 1976 | 630/630 | 1975/1975 | 606/595 | ул. Бабушкина, 1 | КУМИ г. Енисейска |
| 58. | ТП №11- 02 | КТПН | 2004 | 160 | 2002 | 4114 | ООО «КемьЛес-2000» | ООО «КсмьЛсс- 2000» |
| 59. | ТП №11- 03 | КТПН | 2001 | 250 | 1987 | 530398 | ул. Некрасова 68 | КУМИ г. Енисейска |
| 60. | ТП №11- 04 | КТПН | 2001 | 160 | 1987 | 2408 | ул. Пионерская 15 | КУМИ г. Енисейска |
| 61. | ТП № 11 - 05 | КТП | 2014 | 250/250 | 2013 | 498)5/49845 | ул. Дударева 83 | АО «КрасЭКо» |
| 62. | ТП № 11 - 06 | КТП | 2014 | 250 | 2012 | 45113 | ул. Петра Албычева | АО «КрпеЭКо» |
| 63. | ТП № 11 - 07 | КТПН | 2016 | 250/250 | 2016/2016 | 20733/20617 | ул. Куйбышева, 43А, 43Б | АО «КрасЭКо» |
| 64. | ТП № 17-101 | КТПН | 1979 | 400 | 2011 | НПО | ул. Ванеева 69 | КУМИ г. Енисейска |
| 65 | ТП № 17-102 | КТП | 1981 | 160 | 1979 | 42904 | ул. Доброва, 50 | КУМИ г, Енисейска |
| т | ТП № 17- 103 | ЗТП | 1971 | 400 | 1979 | 2563 ПКРХ | 40-лет Октября 24 | КУМИ г. Енисейска Енисейска |
| 67, | ТП № 17- 104 | ЗТП | 1977 | 250 | 1987 | 1124407 | ул. Дооропп, 21 | КУМИ г. Енисейска |
| 68. | ТП № 17-105 | ЗТП | 2013 | 250 | 2013 | 50026 | ул. Доброва. 9 | КУМИ г. Енисейска |
| 69. | ТП № 17- 106 | ЗТП | 2013 | 250 | 2010 | 42572 | ул. Ванеева 20 | КУМИ г. Енисейска |
| 70. | ТП № 17- 107 | ЗТП | 1974 | 400 | 1973 | 15449 | ул. Лыткина 12 | КУМИ г. Енисейска |
| 71. | ТП № 17-108 | КТПН | 1981 | 160 | 1987 | 874Б394 | ул, Лазо 47 | КУМИ г. Енисейска |
| 72. | ТП № 17-109 | ЗТП | 2013 | 400 | 2010 | 49706 | ул. Р./Крестыянская. 64 | КУМИ г. Енисейска |
| 73. | ТП № 17-110 | ЗТП | 1986 | 160 | 1983 | 123867 | ул. 40 лет Октября 25 | КУМИ г. Енисейска |
| 74. | ТП№ 17 - 111 | ЗТП | 2002 | 400 | 2002 | 1664 | ул. Ленина. 93 «Универмаг» | КУМИ г. Енисейска |
| 75. | ТП № 17-112 | ЗТП | 1979 | 250 | 1979 | 16564 | ул. Ленина, 102 «Школа № 3» | КУМИ г. Енисейска |
| 76. | ТП № 17-113 | КТП | 1977 | 100 | 1977 | 20727 | ул. Лазо, 1 «Метеостанция» | КУМИ г. Енисейска |
| 77. | ТП № 17-114 | ЗТП | 1984 | 250 | 1984 | 235640 | ул. Трудовая Слобода 12 | КУМИ г. Енисейска |
| 78. | ТП №- 17-115 | КТП | 1980 | 100 | 1980 | 48852 | пер. Речной 3 | КУМИ г. Енисейска |
| 79. | ТП'№ 17-116 | ЗТП | 1978 | 180 | 1966 | 15150 | ул. Попова 18 | КУМИ г. Енисейска |
| 80. | ТП№ 17-117 | КТП | 1977 | 160 | 1977 | 1234 | ул. Строителей 12 | КУМИ г. Енисейска |
| 81. | ТП № 17-118 | ЗТП | 2010 | 250 | 2010 | 12005 | ул. Дударева 80 | КУМИ г. Енисейска |
| 82. | ТП №17-119 | ЗТП | 1980/2010 | 400/250 | 1974/2010 | 4097/11505 | ул. Худзннского.73 «ПТУ- 13» | КУМИ г. Енисейска |
| 83. | ТП № 17-120 | КТП | 2002 | 400 | 1983 | 930592 | ул. Бабкина, 72а | МП «Енисейское АТП» |
| 84. | ТП № 17- 121 | ЗТП | 1987 | 400/400 | 1987/1987 | 30735/31186 | ул. Р/Крсстьянская. 98 | КУМИ г. Енисейска |
| 85. | ТП №17-123 | КТПН | 2002 | 250 | 1977 | 756281 | ул. Первомайская, 22 | КУМИ г. Енисейска |
| 86. | ТП № 17- 124 | ЗТП | 1977 | 250 | 1975 | 577738 | ул. Ленина, 104 | КУМИ г. Енисейска |
| 87. | ТП № 17- 125 | КТПН | 2017 | 630 | 2015 | I846894 | ул. Ленина, 103 | АО «КрасЭКо» |
| 88. | ТП№ 18-202 | ЗТП | 1984 | 400 | 1980 | 8665 | ул. Доры Кваш, 20 | КУМИ г. Енисейска |
| 89. | ТП № 18-203 | ЗТП | 1977 | 250 | 1976 | 40428 | ул. Доры Кваш, 16 | КУМИ Енисейского района |
| 90, | ТП № 18-204 | ЗТП | 1986 | 400/400 | 1984 | 1669/6512 | ул. У-Громовой, 17/1 «Больница» | КУМИ г. Енисейска |
| 91. | ТП №18-205 | ЗТП | 2010 | 250 | 2010 | 11713 | ул. У-Громовой 36 | КУМИ г. Енисейска |
| 92. | ТП № 18-206 | ЗТП | 2006 | 400/400 | 2005.2005 | 1545607/1545612 | ул. Декабристов, 11 | ФГУ СИ № 2 ГУФСНИ России |
| 93. | ТП №18-207 | КТПН | 1993 | 250 | 1979 | 33146 | Котельная ОАО «ЕЭК» ул. Строителей 20 | КУМИ г. Енисейска |
| 94. | ТП №l 18-208 | ЗТП | 1981 | 400 | 1980 | 2224 | ул. Бабкина, 63 | КУМИ г. Енисейска |
| 95. | ТП № 18-209 | КТПН | 2013 | 400 | 2013 | 49533 | ул. Лебедевой, 6 | КУМИ г. Енисейска |
| 96. | ТП№ 18-210 | ЗТП | 2011/1980 | 400/250 | 2011/— | 10742/— | ул. Горького, 4ба | КУМИ г. Енисейска |
| 97. | ТП№ 18-211 | ЗТП | 2010 | 250 | 2010 | 11953 | ул. Крупской 28 | КУМИ г. Енисейска |
| 98. | ТП № 18-212 | ЗТП | 1983 | 250 | 1983 | 928556 | ул. Перенсона, 45 | КУМИ г, Енисейска |
| 99. | ТП №l 18-213 | ЗТП | 1982 | 400 | 1982 | 13934 | ул. Р/Крестъянская, 82 | КУМИ г. Енисейска |
| 100. | ТП № 18-214 | КТПН | 1980 | 250 | 1979 | 15050 | ул. Бабкина. 10 | КУМИ г. Енисейска |
| 101. | ТП № 18-215 | ЗТП | 1984 | 400/630 | 1975/— | 232/- | пер. Пожарный 4 | КУМИ г, Енисейска |
| 102. | ТП № 18-217 | КТПН | 1980 | 160 | 1975 | 1628 | ул. Бограда. 46 | КУМИ г. Енисейска |
| 103. | ТП № 18-218 | ЗТП | 2014/2011 | 630/250 | 2012/2009 | 44096/1758 | ул. Петровского, 2 | КУМИ г. Енисейска Енисейска |
| 104. | РП-1 Ф. 11-06 | КРУН | 1980 | ВБМ-10- 20/1000 |  |  | ул. Промышленная | КУМИ г. Енисейска |
| 105. | РП-2Ф. 11-17 | КРУН | 1975 | B13M-I0. 20/1000 |  |  | ул. Промышленная | КУМИ г. Енисейска |
| 106. | РП-4Ф. 11-09 | КРУН | 1980 | ВБМ-10- 20/1000 |  |  | ул. Промышленная | КУМИ г. Енисейска |
| 107. | РП-6 Ф. 11-11 | КРУН | 1980 | ВБМ-10- 20/1000 |  |  | ул. Промышленная | КУМИ г. Енисейска |

Таблица 1.2.9-6

Перечень оборудования Енисейского участка Северного филиала АО» подстанций на территории муниципального образования г. Енисейска

| № п/п | Диспетчерский номер ТП | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | нормативный (установочный) срок службы (из паспорта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП 11-11-07 | Трансформатор ТМГ- 250/10 | г. Барнаул | 2016 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ*10/630 | Сделано и России | 2016 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ-10/630 | Сделано в России | 2016 | 30 |
|  |  | Выключатель ВЫА- 10/630 | Сделано в России | 2016 | 30 |
|  |  | Выключатель ВНА- 10/630 | Сделано в России | 2016 | 30 |
| 2 | ТП 11-04-307 | Трансформатор ТМ- 250/10 | Сделано в СССР | \т | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/250 | Минский электротехнический завод | 1998 | 30 |
|  |  | Выключатель ВМ-10 | Запорожский запад высоковольтной аппаратуры | 1998 | 25 |
| 3 | ТП 11-04-310 | ТрансформоторТМ-400/10 | Самара Электрощит | 1998 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/400 | Сделано в СССР | 1998 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Запорожский завод высоковольтной аппаратуры | 1998 | 25 |
| 4 | ТП 11-04-315 | Трансформатор ТМ - 2x630/10 | Сделано в СССР | 1989 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ-10/630 | Сделано в СССР | 1989 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | ОАО СЭМЗ "Электродеталь" | 1989 | 25 |
| 5 | ТП 11-04-304 | Трансформатор ТМ- 2X400 | Сделано в СССР | 1981 | 30 |
|  |  | Разъединитель 2х РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1981 | 30 |
|  |  | Разъединитель 2хРВ- 10/250 | Сделано в СССР | 1981 | 30 |
| 6 | ТП 11-04-305 | ТрансформаторТМ-400/10 | Сделано в СССР | 1992 | 30 |
|  |  | Разъединитель РЛИД- 10/400 | Сделано в СССР | 1992 | 30 |
| 7 | ТП 11-04-306 | Трансформатор ТМ-250/10 | ООО "Алттранс" г. Барнаул | 2010 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/250 | Сделано в СССР | 1985 | 30 |
| 8 | ТП 11-04-309 | Трансформатор ТМ- 400/10 | ОАО "Самарский трансформаторный завод" | 1998 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1990 | 30 |
|  |  | Выключатель ВМ-10 | Запорожский завод высоковольтной аппаратуры | 1990 | 25 |
| 9 | ТП 11-04-310 | Трансформатор ТМГ - 250/10 | ООО "Алттранс" г. Барнаул | 2011 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/250 | Сделано в СССР | 1969 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Минский электротехнический завод | 1969 | 25 |
| 10 | ТП 11-04-312 | ТрансформаторТМ-2x630/10 | г. Биробиджан | 2008 | 30 |
|  |  | Разъединитель 2хРВЗ- 10/630 | Сделано в СССР | 1990 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-Ю | Сделано в СССР | 1990 | 25 |
| 11 | ТП 11-04-314 | ТранформиторТМГ-100/10 | ООО "Алттранс" г. Барнаул | 2011 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/250 | Сделано в СССР | 1990 | 30 |
| 12 | ТП 11-04-316 | ТранформоторТМГ-160/10 | ОАО "Свердловскнй завод трансформаторов" | 1990 | 30 |
|  |  | Разъединитель 2хРЛНД-10/250 | ОАО "Дивногорскнй завод низковольтной аппаратуры" | 1990 | 30 |
| 13 | ТП 11-04-317 | ТранформаторТМГ-160/10 | ООО "Алттранс" г. Барнаул | 2011 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/250 | Сделано в СССР | 1975 | 30 |
| 14 | ТП 11-06-501 | Трансформатор ТМ- 400/10 | Сделано в СССР | 1989 | 30 |
|  |  | Разъединитель РЛНД- 10/400 | ЗАО "Интерэлеьтрокомплекг" г, Москва | 1977 | 30 |
| 15 | ТП 11-06-502 | Трансформатор ТМ-400/10-У1 | Сделано в СССР | 1987 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/400 | Сделано в СССР | 1987 | 30 |
| 16 | ТП 11-06-503 | Трансформатор ТМГ-400/10 | ОАО "Самарский трииеформпторный запоя" | 2013 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/400 | Сделано в СССР | 1990 | 30 |
|  |  | Выключатель ВНз-Ю | Сделано в СССР | 1990 | 30 |
|  |  | Выключатель ВНз-10 | Сделано в СССР | 1990 | 30 |
| 17 | ТП 11-00-504 | Трансформатор ТМ - 630/Ю | Сделано в СССР | 1982 | 30 |
|  |  | Трансформатор ТМ-630/10 | Сделано в СССР | 1983 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/250 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/630 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
|  |  | Выключатель ВНПз-16 | Сделано в СССР | 1980 | 25 |
| 18 | ТП 11-06-505 | Трансформатор ТМ-400/10 | ОАО "Самарский трансформаторный завод" | 2012 | 30 |
|  |  | Разъединитель РИЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1988 | 30 |
|  |  | Выключатель ВНПз-16 | Сделано в СССР | 1988 | 25 |
|  |  | Выключа1сль QIИЪ-16 | Сделано в СССР | 1988 | 25 |
| 19 | ТП 11-06-507 | Трансформатор ТМ- 400/10 | Сделано в СССР | 1977 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1977 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1977 | 25 |
|  |  | Выключатель ВМ-10 | Сделано в СССР | 1977 | 25 |
| 20 | ТП 11-06-508 | Трансформатор ТМ- 320/10 | Сделано в СССР | 1978 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1977 | 25 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1977 | 25 |
| 21 | ТП 11-06-509 | Трансформатор ТМ- 400/10-У1 | ЗАО "Интерэлеьтрокомплекг" г, Москва | t978 | 30 |
|  |  | Выключатель ВНПз-16 | Сделало в СССР | 1978 | 25 |
| 22 | ТП 11-06-510 | Трансформатор ТТU- AI250/10 | Сделано в Румынии | 1980 | 30 |
|  |  | Выключатель ВМПв-1б | Сделано в СССР | 1980 | 25 |
| 23 | ТП 11-05-511 | Трансформатор ТМ-100/Ю-У1 | Сделано в СССР | 1978 | 30 |
|  |  | Разъединитель РЛНД-1 10/250 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
| 24 | ТП 11-06-512 | Трансформатор ТМ-250/10 | Сделано в СССР | 1982 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1982 | 30 |
| 25 | ТП 11-06-513 | Трансформатор ТМ - 2 50/И) | Сделано в СССР | 1987 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1987 | 30 |
| 26 | ТП 11-06-514 | Трансформатор ТМ- 400/10-У1 | Сделано в СССР | 1985 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1985 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1985 | 30 |
| 27 | ТП 11-06-515 | Трансформатор ТМГ-250/10 | ЗАО "Интерэлеьтрокомплекг" г, Москва | 2013 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1987 | 30 |
| 28 | ТП 11-06-516 | Трансформатор ТМ- 160/10 | Сделано в СССР | 1990 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1990 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/250 | Сделано в СССР | 1990 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1990 | 25 |
| 29 | ТП 11-06-517 | Трансформатор ТМ- 400/10-У1 | ОАО "Самарский трансформаторный завод" | 1981 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1981 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/400 | Сделано в СССР | 1981 | 30 |
|  |  | Выключатель ВНПз-l6 | Сделано в СССР | 1981 | 25 |
| 30 | ТП 11-06-518 | Трансформатор ТМ- 250/10-78У1 | Сделано в СССР | 1988 | 30 |
|  |  | Разъединитель РЛМД- 10/250 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
| 31 | ТП 11-06-519 | Трансформатор ТМ-100/10 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1980 | 25 |
| 32 | ТП 11-06-520 | Трансформатор ТМ- 160/Ю-55У1 | ООО "Алттранс" г. Барнаул | 2003 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/250 | Сделано в СССР | 1981 | 30 |
|  | ТП 11-07-601 | Трансформатор ТМГ-1000/10 | Сделано в России | 2009 | 30 |
|  |  | Трансформатор ТМГ-1000/10 | Сделано в России | 2009 | 30 |
| 33 |  | Разъединитель РВ- 10/030 | Сделано в России | 2009 | 30 |
|  |  | Выключатель ВМ-10 | Сделано в России | 2009 | 25 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в России | 2009 | 25 |
|  | ТП 11 -07-602 | Трансформатор ТМГ-630/10 | Сделано в России | 2009 | 30 |
|  |  | Трансформатор ТМГ-630/10 | Сделано в России | 2009 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/630 | Сделано в России | 2009 | 30 |
| 34 |  | Выключатель ВНП- 10М | Сделано в России | 2009 | 25 |
|  |  | Выключатель ВНП- 10М | Сделано в России | 2009 | 25 |
|  |  | Выключатель ВНП-10М | Сделано в России | 2009 | 25 |
|  |  | Выключатель ВНП- 10М | Сделано и России | 2009 | 25 |
|  | ТП 11-09-401 | Трансформатор ТМ- 400/10-70У1 | Сделано в СССР | 1975 | 30 |
| 35 |  | Разъединитель РНЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1975 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано а СССР | 1975 | 25 |
|  | ТП 11-09-402 | Трансформатор ТМГ-250/10 | ЗАО Трулпа компаний “ ЭЛЕКТРОЩИТ ТМ- САМАРА" | 2013 | 30 |
| 36 |  | Трансформатор ТМГ-250/10 | Г, Самара | 2015 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/250 | Сделано в СССР | 1990 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1990 | 25 |
|  | ТП 11-09-403 | Трансформатор ТМ-180/10 | Сделано в СССР | 1981 | 30 |
|  |  | ТрпнсформпторТМ-400/10-У1 | Сделано в СССР | 1981 | 30 |
| 37 |  | Разъединитель РВ- 10/400 | Сделано в СССР | 1981 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1981 | 30 |
|  |  | Выключатель ВНП-17 | Сделано в СССР | 1981 | 25 |
|  | ТП 11-09-404 | Трансформатор ТМ- 400/10 | Сделано в СССР | 1978 | 30 |
| 38 |  | Разьедиш1тсль РЛМД- 10/400 | Сделано в СССР | 1969 | 30 |
|  |  | Разъединитель РЛНД- 10/400 | Сделано в СССР | 1969 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1969 | 25 |
| 39 | ТП 11-09-406 | Трансформатор ТМ-400/Ю-У1 | Сделано в СССР | 1984 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1969 | 30 |
| 40 | ТП 11-09-407 | Трансформатор ТМ- 400/10-8ЭУ1 | Сделано в СССР | 1984 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВО- 10/400 | Сделано в СССР | 1970 | 30 |
|  | ТП 11-09-408 | Трансформатор ТМ- 400/Ю-У1 | Сделано в СССР | 1984 | 30 |
| 41 |  | Разъединитель РВ- 10/400 | Сделано в СССР | 1972 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1972 | 25 |
| 42 | ТП 11-09-409 | Трансформатор ТТU- Л1 250/10 | Сделано в Румынии | 1971 | 30 |
|  |  | Трансформатор ТМ-400/10-У1 | Сделано в СССР | 1979 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1979 | 30 |
|  |  | Разъединитель PD3- 10/400 | Сделано в СССР | 1979 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/250 | Сделано в СССР | 1979 | 30 |
|  |  | Выключатель DM-I0 | Сделано в СССР | 1979 | 25 |
| 43 | ТП 11-09-410 | Трансформатор ТМ- 400/10-У1 | Сделано в СССР | 1984 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1984 | 30 |
|  |  | Выключатель ВИ-10 | Сделано в СССР | 1984 | 25 |
| 44 | ТП 11-09-411 | Трансформатор ТМ-250/10-У1 | Сделано в СССР | 1989 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/250 | Минский электротехнический завод | 1989 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | ОАО "Свердловский завод трансформаторов" | 1989 | 1994 |
| 45 | ТП 11-09-412 | Трансформатор ТМ-250/Ю-55У1 | ОАО "Свердловский завод трансформаторов" | 1990 | 25 |
|  |  | Разъединитель РЛМД-1 10/250 | ОАО "Кореневский завод низковольтной аппаратуры" | 1990 | 30 |
| 46 | ТП 11-09-413 | Трансформатор ТМ- 400/10-У1 | ОАО "Свердловский завод трансформаторов" | 1999 | 30 |
|  |  | Разъединитель РЛ11Д-1 10/400 | ОАО "Кореневский завод низковольтной аппаратуры" | 1999 | 30 |
| 47 | ТП 11-09-414 | Трансформатор М- 160/10-55У1 | Сделано в СССР | 1994 | 30 |
|  |  | Разъединитель РЛМД-1 10/250 | ОАО "Кореневский завод низковольтной аппаратуры" | 1994 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | ОАО "Свердловский завод трансформаторов" | 1994 | 25 |
| 48 | ТП 11-09-415 | Трансформатор ТМ-250/10 | Сделано в СССР | 1976 | 30 |
|  |  | Разъединитель РПЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1974 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/400 | Сделано в СССР | 1974 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1974 | 25 |
| 49 | ТП 11-09-416 | Трансформатор ТМ- 160/10-55У1 | Сделано в СССР | 1985 | 30 |
|  |  | Разъединитель РЛНД- 10/250 | Сделано в СССР | 1976 | 30 |
| 50 | ТП 11-10-01 | Трансформатор ТМ-400/10-У1 | Сделано в СССР | 1987 | 30 |
|  |  | Трансформатор ТМ-560/10 | Сделано в СССР | 1987 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/400 | Сделано в СССР | 1987 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/400 | Сделано в СССР | 1987 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1987 | 25 |
| 51 | ТП 11-11-01 | Трансформатор ТМ-630/10 | Сделано в СССР | 1976 | 30 |
|  |  | Трансформатор ТМ-630/10 | Сделано в СССР | 1976 | 30 |
|  |  | Разъединитель РЛНД- 10/630 | Сделано в СССР | 1976 | 30 |
|  |  | Разъединитель РЛНД- 10/630 | Сделано в СССР | 1976 | 30 |
|  |  | Разъединитель РЛНД- 10/630 | Сделано в СССР | 1976 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/400 | Сделано в СССР | 1976 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/400 | Сделано в СССР | 1976 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Запорожский завод низковольтной аппаратуры | 1976 | 25 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Запорожский завод низковольтной аппаратуры | 1976 | 25 |
|  |  | Выключатель ВНП-17 | Запорожский завод низковольтной аппаратуры | 1976 | 25 |
|  |  | Выключатель ВНП-17 | Запорожский завод низковольтной аппаратуры | 1976 | 25 |
|  |  | Выключатель ВНП-17 | Запорожский завод низковольтной аппаратуры | 1976 | 25 |
| 52 | ТП 11-11-02 | Трансформатор ТМ-160/10-55У1 | Сделано в России | 2004 | 30 |
|  |  | Разъединитель РЛНД-1 10/250 | Сделано в России | 2004 | 30 |
| 53 | ТП 11-11-03 | Трансформатор ТМ-250/10 | Сделано в Югославии | 2001 | 30 |
|  |  | Выключатель ВНз-10 | Сделано в России | 2001 | 25 |
| 54 | ТП 11-11-04 | Трансформатор ТМ- 160/10-55У1 | Сделано в России | 2001 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/250 | Сделано в России | 2001 | 30 |
| 55 | ТП 11-04-319 | Трансформатор ТМГ - 400/10 | Сделано в Украине | 2015 | 30 |
|  |  | Трансформатор ТМГ-400/10 | Сделано ва Украине | 2015 | 30 |
| 56 | ТП 11-00-417 | Трансформатор ТМГ-63/10 | ООО "Алттранс" г. Барнаул | 2011 | 30 |
|  |  | Разъединитель РЛ МД-10/400 | ООО "Алттранс" г. Барнаул | 2011 | 30 |
| 57 | ТП 11-11-06 | Трансформатор ТМГ- 250/10 | ОАО "Самарский трансформаторный завод" | 2014 | 30 |
|  |  | Выключатель BНА-П-10/630 | ООО "ПФК КОПТЕЛ" Волгафлдскоя оба. | 2014 | 25 |
| 58 | ТП 11-17-101 | Трансформатор ТМГ-40/10 | ООО "Алттранс" г. Барнаул | 2012 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/400 | Сделано в СССР | 1987 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1987 | 25 |
| 59 | ТП 11-17-102 | Трансформатор ТМ- 160/10-55У1 | Сделано в СССР | 1979 | 30 |
|  |  | Разъединитель РЛПД-1 10/250 | Сделано в СССР | 1979 | 30 |
| 60 | ТП 11-17-103 | Трансформатор ТМ-400/10-70У1 | Сделано в СССР | 1971 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/400 | Сделано в СССР | 1971 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/400 | Сделано в СССР | 1971 | 30 |
| 61 | ТП 11-17-104 | Трансформатор ТМ-250/Ю-78У1 | Сделано в СССР | 1977 | 30 |
|  |  | Разъединитель PI3- 10/400 | Сделано в СССР | 1977 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1977 | 30 |
|  |  | Выключатель ВИ-10 | Сделано в СССР | 1977 | 2S |
| 62 | ТП 11-17-105 | Трансформатор ТМГ-250/10 | ОАО "Самарский трансформаторный завод" | 2013 | 30 |
|  |  | Разъединитель ВН-10 | Сделано и СССР | 1980 | 25 |
| 63 | ТП 11-17-106 | Трансформатор ТМГ- 250/10 | ОАО "Самарский трансформаторный завод" | 2013 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/400 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1980 | 25 |
| 64 | ТП 11-17-107 | Трансформатор ТМФ-400/10 | Сделано в СССР | 1974 | 30 |
|  |  | Выключатель ВИ-10 | Сделано в СССР | 1974 | 25 |
| 65 | ТП 11-17-108 | Трансформатор ТМ-1А0/10.55У1 | Сделано в СССР | 1987 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/250 | Сделано в СССР | 1981 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1981 | 25 |
| 66 | ТП 11-17-109 | Трансформатор ТМГ- 400/10 | ОАО "Самарский трансформаторный завод" | 2013 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ-10/400 | Сделано в СССР | 1981 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1981 | 25 |
| 67 | ТП 11-17-110 | Трансформатор ТТи- А1 160/10 | Сделано в Румынии | 1986 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1986 | 25 |
| 6В | ТП 11-17-111 | Трансформатор ТМ- 400/10-У1 | Сделано в СССР | 2002 | 30 |
|  |  | Выключатель . ВН-10 | Сделано в СССР | 1970 | 25 |
| 69 | ТП 11-17-112 | Трансформатор ТМ-250/10-0.4 | Сделано в СССР | 1979 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1979 | 25 |
| 70 | ТП 11-17-113 | Трансформатор ТМ-100/10-У1 | Сделано в СССР | 1977 | 30 |
|  |  | Разъединитель РЛНД-1 10/250 | Сделано в СССР | 1977 | 30 |
| 71 | ТП 11-17-114 | Трансформатор ТМ- 250/10-0.4 | Сделано в СССР | 1984 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/400 | Сделано в СССР | 1984 | 30 |
| 72 | ТП 11-17-115 | Трансформатор ТМ-100/10-У1 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
|  |  | Разъединитель РЛНД-1 10/400 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
| 73 | ТП 11-17-116 | Трансформатор ТМ-180/10 | Сделано в СССР | 1978 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/400 | Сделано в СССР | 1978 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1978 | 25 |
| 74 | ТП 11-17-117 | Трансформатор ТМ-160/10-55У1 | Сделано в СССР | 1977 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/400 | Сделано в СССР | 1977 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1977 | 25 |
| 75 | ТП 11-17-118 | Трансформатор ТМ-250/10-0.4 | ООО "Алттранс" г. Барнаул | 2010 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1979 | 30 |
|  |  | Выключатели ВН- 10/400 | Сделано в СССР | 1979 | 25 |
|  |  | Выключатель 011-10 | Сделано в СССР | 1979 | 25 |
| 76 | ТП 11-17-119 | Трансформатор ТМ-250/10-0.4 | Сделано в России | 2010 | 30 |
|  |  | Трансформатор ТМ-400/10-У1 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/400 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/400 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
|  |  | Выключатель BI1- 10/400 | Сделано в СССР | 1980 | 25 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1980 | 25 |
| 77 | ТП 11-17-120 | Трансформатор ТМ- 400/10-70У1 | Сделано в России | 2002 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1980 | 25 |
| 78 | ТП 11-17-121 | Трансформатор ТМ- 400/10-У1 | Сделано в СССР | 1987 | 30 |
|  |  | Трансформатор ТМ- 400/10-У1 | Сделано в СССР | 1987 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1987 | 30 |
|  |  | Выключатель ВНРу- 10/400-10В УЗ | Сделано в СССР | 1987 | 25 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1987 | 25 |
| 79 | ТП 11-17-122 | Трансформатор ТМГ-250/10 | ОАО "Самарский трансформаторным завод" | 2014 | 30 |
|  |  | Трансформатор ТМГ-250/10 | ОАО "Самарский трансформаторный завод" | 2014 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/400 | ОАО "Свердловский завод трансформаторов" | 2014 | 30 |
|  |  | Выключатель ВНА-П- 10/630 | ООО "ПФТС КОПТЕЛ" Волгоградская обл. | 2014 | 25 |
| 80 | ТП 11-17-123 | Трансформатор ТМ-250/10-0.4 | Сделано в СССР | 2002 | 30 |
|  |  | Выключатель ВЫ-10 | Сделано в СССР | 2002 | 25 |
| 81 | ТП 11-17-124 | Трансформатор ТМ-250/10-0,4 | Сделано в СССР | 1977 | 30 |
|  |  | Выключатель ВМ-10 | Сделано в СССР | 1977 | 25 |
| 82 | ТП 11-1 В-202 | Трансформатор ТМ- 400/10-70У1 | ОАО "Самарской трансформаторный завод" | 1984 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1984 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1984 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1984 | 25 |
| 83 | ТП 11-18-203 | Трансформатор ТМ-250/10-0.4 | Сделано в Югославии | 1977 | 30 |
|  |  | Выключатель ВМ-10 | Сделано в СССР | 1977 | 25 |
| 84 | ТП 11-1 В-204 | Трансформатор ТМ-400/10-У1 | Сделано в СССР | 1986 | 30 |
|  |  | Трансформатор ТМ- 400/10-У1 | Сделано в СССР | 1986 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1986 | 30 |
|  |  | Выключатель ВМ-10 | Сделано в СССР | 1986 | 25 |
|  |  | Выключатель ВМ-10 | ООО "Атптрпис" г. Барнаул | 1986 | 25 |
| 85 | ТП 11-18-205 | Трансформатор ТМ-250/10-0.4 | ООО "Атптрпис" г. Барнаул | 2010 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/400 | Сделано в СССР | 1987 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1987 | 25 |
| 86 | ТП 11-18-206 | Трансформатор ТМГ- 400/10 | Минский электротехнический завод | 2006 | 30 |
|  |  | Трансформатор ТМ Г- 400/10 | Минский электротехнический завод | 2006 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/630 | ГУП г. Кострома | 2006 | 30 |
|  |  | Выключатель ВНРу- 10/400-10В УЗ | ГУП г, Кострома | 2006 | 25 |
| 87 | ТП 11-1 В-207 | Трансформатор ТМ-250/10-0,4 | Сделано в Болгарии | 1993 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1993 | 30 |
|  |  | Выключатель ВМ-10 | Сделано в СССР | 1993 | 25 |
| 88 | ТП 11-18-208 | Трансформатор ТМ- 400/10-У1 | Сделано в СССР | 1981 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1975 | 30 |
|  |  | Выключатель ВМ-10 | Сделано в СССР | 1975 | 25 |
| 89 | Тп 11-18-209 | Трансформатор ТМГ-400/10 | ОАО "Самарский трансформаторный завод" | 2013 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/200 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
|  |  | Выключатель ВМЛ-П- 10/630 | Сделано в СССР | 1980 | 25 |
| 90 | ТП 11-18-210 | Трансформатор ТМГ-400/10 | ООО "Атптрпис" г. Барнаул | 2011 | 30 |
|  |  | Трансформатор ТМ- 160/10-55 У1 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1980 | 25 |
| 91 | ТП 11-18-211 | Трансформатор ТМГ-250/10 | ООО "Атптрпис" г. Барнаул | 2010 | 30 |
|  |  | Разъединитель РИЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1972 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1972 | 25 |
| 92 | ТП 11-18-212 | Трансформатор ТМ- 250/10-55У1 1Р54 | Сделано в СССР | 1983 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/4 00 | Сделано в СССР | 1979 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1979 | 25 |
| 93 | ТП 11-18-213 | Трансформатор ТМ-400/10-У1 | ОАО "Самарский трансформаторный ЭП1ЮЛ" | 1982 | 30 |
|  |  | Разъединитель РБЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1968 | 30 |
|  |  | Выключатель ВН-10 | Сделано в СССР | 1968 | 25 |
| 94 | ТП 11-18-214 | Трансформатор ТМ- 2500/10-55У1 1Р54 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
| 95 | ТП 11-18-215 | Трансформатор ТМ-250/10-0.4 | Сделано в СССР | I9S4 | 30 |
|  |  | Трансформатор ТМ- 400/10-У1 | Сделано в СССР | 1984 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВ- 10/400 | Сделано в СССР | 1984 | 30 |
|  |  | Выключатель ВНРу- 10/400-10В УЗ | Сделано в СССР | 1984 | 25 |
| 96 | ТП 11-18-217 | Трансформатор ТМ-160/10-55У1 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/200 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
| 97 | ТП 11-18-21В | Трансформатор ТМГ-630/10 | ОАО "Самарский трансформаторный завод" | 2014 | 30 |
|  |  | Трансформатор ТМ Г-250/10 | г. Биробиджан | 2011 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/630 | Сделано в СССР | 1960 | 30 |
|  |  | Выключатель ВИП- 10М | Сделано в СССР | I960 | 25 |
| 98 | РП Ns 1 | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
|  |  | Выключатель BUM-10- 20/1000 | Сделано в СССР | 1980 | 25 |
| 99 | РП №2 | Разъединитель РВЗ- 10/630 | Сделано в СССР | 1975 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/630 | Сделано в СССР | 1975 | 30 |
|  |  | Выключатель I3GM-IQ- 20/1000 | Сделано в СССР | 1975 | 25 |
| 100 | РП №4 | Разъединитель РВЗ- 10/630 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/630 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
|  |  | Выключатель ВЕМ-10- 20/1000 | Сделано в СССР | 1980 | 25 |
| 101 | РП №6 | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
|  |  | Разъединитель РВЗ- 10/400 | Сделано в СССР | 1980 | 30 |
|  |  | Выключатель ВБМ-10- 20/1000 | Сделано в СССР | 1980 | 25 |
| 102 | ТП 11-17-125 | Трансформатор ТМ Г- 630/10 | г. Минск | 2017 | 30 |
|  |  | Выключатель ВИА- 10/630 | Сделано в СССР | 2017 | 30 |

Связь и информатизация

По территории проходят линии зонной связи (местная связь и междугородняя связь по Красноярскому краю).

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

На территории г.Енисейск  действуют основные операторы сотовой связи.

Норма телефонной плотности для городских населённых пунктов – 100%-ная телефонизация для квартирного сектора и 4 телефона-автомата на 1000 жителей.

Экологическое состояние

Современная экологическая ситуация в Енисейске весьма неоднородна как в компонентном, так и в территориальном разрезе. По отношению к элементам природной среды характеризуются следующими проблемными ситуациями, требующими государственного регулирования:

1. Загрязнение атмосферного воздуха является одним из главных факторов риска для здоровья населения.

За годы реформ многие промышленные предприятия г. Енисейска прекратили свою деятельность:

Енисейский механический завод;

Енисейский мясокомбинат;

Енисейский Пивобезалкогольный завод;

Нижне - Енисейская сплавная контора;

Лесозавод;

Енисейский Горпромкомбинат;

Северный леспромхоз и др.

Несмотря на отсутствие крупных промышленных предприятий,  есть постоянные источники загрязнения воздуха и подземных вод. Среди них – котельные предприятий, которые не оборудованы газоочистительными установками.

Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды обитания человека. Степень его загрязнения относится к числу приоритетных факторов, влияющих на здоровье населения. Слагаемыми качества атмосферного воздуха являются интенсивность загрязнения его выбросами, как от стационарных (промышленные предприятия), так и от передвижных источников загрязнения (транспорт).

Ближайшие посты наблюдения ФГБУ «Среднесибирское УГМС» и ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском крае расположены в городе Лесосибирске.    Наблюдения проводятся по следующим показателям: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, бензапирен, формальдегид, тяжелые металлы (марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк, кадмий, железо, магний).

Из представленных данных мониторинга, средняя за 2017 год концентрация взвешенных веществ равна 0,084 мг/м3 и составляет менее 1 ПДК. Основные источники загрязнения атмосферы городов взвешенными веществами – предприятия металлургии, теплоэнергетики, стройматериалов, коммунальные и производственные котельные, а также вторичное загрязнение.

Средняя за год и максимальная разовая концентрация диоксида серы ниже 1 ПДК и в сравнении с 2016 г. существенно не изменилась, случаев превышения ПДК м.р. не зафиксировано. Основные источники загрязнения атмосферы диоксидом серы – предприятия теплоэнергетики.

Средняя за год концентрация оксида углерода по городу ниже 1 ПДК, что не превышает гигиенический норматив. Основные источники загрязнения атмосферы оксидом углерода – коммунальные и производственные котельные, предприятия металлургии, автотранспорт и лесные пожары.

Средняя за год концентрация диоксида азота составляет ниже 1 ПДК. Основные источники загрязнения атмосферы диоксидом азота - предприятия теплоэнергетики, металлургии, автотранспорт.

Средняя за год концентрация оксида азота составляет ниже 1 ПДК. Основные источники загрязнения атмосферы оксидом азота - предприятия теплоэнергетики, металлургии, автотранспорт.

Средняя концентрация по фенолу не превышали гигиенического норматива (ПДКс.с.) и в сравнении с 2016 г. существенно не изменились. Основные источники загрязнения атмосферы фенолами — предприятия стройматериалов, деревообработки, металлургии и др.

Средняя за год концентрация бензапирена составляет 4,8 ПДК и в сравнении с 2016 г. существенно снизилась. Основные источники загрязнения атмосферы бензапиреном — промышленные и отопительные котельные, бытовые печи, предприятия металлургии, горящие свалки, автотранспорт.

Средняя за год концентрация формальдегида 1,2 ПДК. Основные источники загрязнения атмосферы формальдегидом — предприятия стройматериалов и деревообработки, автотранспорт.

Средние за год концентрации тяжелых металлов не превысили 1 ПДК.

2. Загрязнение водного бассейна. Город Енисейск располагает значительными ресурсами поверхностных вод. Это главная водная артерия региона - река Енисей.

Енисейская вода одна из лучших в России по своим биохимическим параметрам. Солевой состав воды очень благоприятный: у нее очень высокий минеральный остаток и очень хорошо скоординированы все необходимые соли.

Загрязнение поверхностных вод связано прежде всего со сбросом загрязненных сточных вод в водные поверхностные объекты в результате ведения хозяйственной деятельности и поступлением в водные объекты загрязняющих веществ с талым и ливневым поверхностным стоком. Оценка качества воды бассейнов рек Енисей приведены по данным ФГБУ «Среднесибирское УГМС» и его подразделений.

Режимные наблюдения за загрязнением воды реки Енисей проводятся в 12 створах государственной наблюдательной сети (7 пунктов). Согласно классификации воды, в водных объектах по повторяемости случаев превышения ПДК загрязненность воды реки Енисей по БПК5 и фенолам изменяется в диапазоне «единичная» - «устойчивая» (7,7-47,6 % превышений ПДКрх). По ионам железа общего, цинка, марганца и алюминия загрязненность воды определяется как «единичная» «характерная» (3,8-85,7 % превышение ПДКрх). По нефтепродуктам загрязненность воды колеблется в пределах «неустойчивая» - «характерная» (25,0-66,7 % превышений ПДКрх). По ХПК загрязненность воды колеблется в пределах «устойчивая»  -«характерная»  (41,7-100 % превышений ПДКрх). По ионам меди загрязненность воды определяется как «характерная» (66,7-100 % превышений ПДКрх). Уровень загрязненности воды р. Енисей по кратности превышения ПДКрх определяется как «низкий» по ХПК, БПК5 и ионам кадмия (частный оценочный балл не превышал 1,8). По остальным ионам уровень загрязненности различен на всей протяженности реки и изменяется в пределах «низкий» - «средний» (частный оценочный балл находится в пределах 1,0-2,3).

Наиболее острая экологическая обстановка в городе связана с ухудшением качества питьевой воды.

Водоснабжение Енисейска осуществляется от нескольких скважин, зоны санитарной охраны источников водоснабжения не установлены. Ухудшение качества подземных вод связано еще и с постоянным загрязнением почв стихийными свалками мусора.

Деревообрабатывающие предприятия расположенного выше по течению города Лесосибирска, являясь крупными водопользователями, оказывают воздействие на воды реки Енисей.

Источником радиоактивного загрязнения берега Енисея в районе Енисейска явились выбросы Красноярского горнохимического комбината.

С 1996 года в городе ведется строительство водозаборных сооружений в районе д. Горская и водовода, вследствие чего полигон ТБО по дороге на д. Горскую закрыли.

Гидрогеохимический состав подземных вод в пределах Енисейской ГСО изучался по скважине № 1а Абалаковского режимного поста (aQ), расположенной в селитебной зоне п. Абалаково (Енисейский район). Подземные воды гидрокарбонатные, кальциевые, солоноватые с минерализацией 514,40 мг/дм3 , нейтральные (рН=6,9 ед), средней жесткости (6,25 ммоль/дм3 ), с повышенным содержанием алюминия 0,84 мг/дм3 (норма 0,2 мг/дм3 ), иона аммония 6,1 мг/дм3 (норма 1,5 мг/дм³), мутности и цветности. Повышенные концентрации кремния 10,4 мг/дм3 (норма 10 мг/дм3 ) и марганца 0,33 мг/дм3 (норма 0,1 мг/дм3 ) находятся в пределах фоновых превышений. Ухудшение качества химического состава подземных вод во времени не отмечено.

В 2017 г. радиационная обстановка в Красноярском крае, вне зоны наблюдения (ЗН) ФГУП «Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК»), по сравнению с предыдущими годами не изменилась и оценивается как благополучная. На территории ЗН ФГУП «ГХК» радиационная обстановка удовлетворительная.

В настоящее время обстановка в пойме реки Енисей по данным Государственного доклада «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае в 2017 году» характеризуется как стабильная и удовлетворительная. Существующие организованные сбросы находятся в пределах разрешенных нормативов и не оказывают заметного влияния на дополнительное загрязнение реки Енисей.

Охранные зоны метеостанций

Проектом учтены земельные участки федерального значения, на которых расположены стационарные пункты государственной наблюдательной сети (по информации ФГБУ Среднесибирское УГМС, письмо от 14.09.2017 №136-ОГНС (приложение 11):

Таблица 1.2.10-1.Характеристика земельных участков федерального значения, на которых расположены стационарные пункты государственной наблюдательной сети

| Кадастровый номер земельного участка | Наименование | Местоположение | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 24:47:0010310:5 | Гидрометеорологическая обсерватория Енисейск | 663183, Красноярский край, г. Енисейск. Ул. Лазо,1. | 58°27´ с.ш. 92°09´ в.д. |
| 24:47:0010125:6 | Гидрологический пост I разряда Енисейск – р. Енисей | 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петровская, 35а (1 уч.) | 58°27´ с.ш. 92°09´ в.д. |
| 24:47:0000000:2986 |  | 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петровская, 35б (2 уч.) |  |

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической  службе» и «Положением о создании охранных зон стационарных пунктов  наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением»,  утвержденным  постановлением  Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 №972, В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.

На карте границ зон с особыми условиями использования территорий отражен земельный участок федерального значения, на котором расположены стационарные пункты наблюдательной сети и ориентировочные границы охранной зоны.

- Перечень объектов федерального, регионального и местного значения, планируемых к размещению на территории города Енисейск, утверждённых в установленном порядке

## Перечень объектов федерального и регионального значения

- Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, на территории г. Енисейск  предусмотрено:

- в области воздушного сообщения  предусмотрена реконструкция аэропортового комплекса, в том числе реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, водосточно-дренажной системы, установка светосигнального оборудования, (искусственная взлетно-посадочная полоса 2190 х 42 м, количество мест стоянки воздушных судов – 46);

- в области железнодорожного транспорта мероприятий по развитию железнодорожного транспорта не предусмотрено.

- на речном транспорте предусмотрено поддержание существующих габаритов судового хода на эксплуатируемых участках рек Енисейского бассейна, обновление судов, обеспечение трассы современными средствами навигации (ГЛОНАС);

- в области автомобильного транспорта предусмотрена реконструкция Автомобильной дороги Красноярск – Енисейск (реконструкция с повышением категорийности и переводом в автомобильную дорогу федерального значения – продолжение федеральной автотрассы М-54 «Енисей» – предложение региона для рассмотрения федеральными структурами) на расчетный срок 2018-2030гг.

2.	Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2017 года N 2525-р, на территории г. Енисейска размещение объектов федерального значения не запланировано.

3.	Схемой территориального планирования Российской Федерации области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607- р  (ред. от 23.11.2016), на территории г. Енисейска размещение объектов федерального значения не запланировано.

4.	Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, на территории г. Енисейска размещение объектов федерального значения не запланировано.

5.	Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (ред. от 23.05.2018), на территории г. Енисейска размещение объектов федерального значения не запланировано.

Перечень объектов  регионального и местного значения, предусмотренных проектом внесений изменений в Схему территориального планирования Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п «Об утверждении схемы территориального планирования Красноярского края», с изменениями от 27 декабря 2016 г. № 696-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п «Об утверждении схемы территориального планирования Красноярского края», приведен в таблице 2.1-1.

Таблица 2.1-1.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения

| N п/п | Назначение объекта регионального и межмуниципального значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты капитального строительства в области водного транспорта |
| 1.1 | Обслуживание населения водным сообщением регионального значения | Речной порт в г. Енисейске Реконструкция. I очередь (2016–2026 гг.) | 1 объект | г. Енисейск | Зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |
| 2 | Объекты капитального строительства в области авиационного транспорта |
| 2.1 | Обслуживание населения авиасообщением регионального значения | Аэропорт . Реконструкция и развитие. I очередь (2016–2026 гг.) | 1 объект | г. Енисейск | Зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |
| 3. | Объекты капитального строительства в области промышленности |
| 3.1 | Увеличение производственных мощностей в отрасли переработки древесины | Организация промышленного производства по глубокой переработке древесины (ООО «Хэппи-Стар»). I очередь (2016–2026 гг.) | годовой выпуск продукции: погонажные изделия – 6 тыс. куб. м, пеллеты – 14 тыс. тонн | г. Енисейск | Зона с особыми условиями использования территории определяется проектной документацией на объект |
| 4 | Объекты капитального строительства регионального значения в области здравоохранения |
| 4.1 | Оказание первичной, специализированной медико-санитарной помощи населению | Акушерский корпус с женской консультацией, терапией, дневным стационаром. Строительство I очередь (2016–2026 гг.) | мощность родильного дома – 27 коек, гинекологического отделения – 26 коек | г. Енисейск | Не требуется |
| 5 | Объекты капитального строительства регионального значения в области культуры и искусства |
| 5.1 | Обеспечение культурного развития и досуга населения | Театр. Строительство I очередь (2016–2026 гг.) | 1 объект | г. Енисейск | не требуется |
| 6 | Объекты регионального значения в области размещения отходов производства и потребления |
| 6.1 | Размещение отходов | Строительство межмуниципального полигона твёрдых коммунальных отходов с мусоросортировочной станцией | Площадь - 15 га | г. Енисейск | Санитарно-защитная зона |
| 7 | Объекты капитального строительства регионального значения в области туризма |
| 7.1 | Туризм | Создание туристско-рекреационного кластера «Енисейский» на территории г. Енисейска | 1 объект | г. Енисейск | Создание туристско-рекреационного кластера «Енисейский» на территории г. Енисейска |

## Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения городского округа

Стратегия социально - экономического развития города Енисейска до 2030 года (далее – Стратегия) разработана в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.12.2015 №9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае», распоряжением администрации города Енисейска от 01.01.2016 № 56 - р «О разработке Стратегии социально-экономического развития города Енисейска на период до 2030 года».

Стратегией к реализации предусмотрены мероприятия, планируемые Схемой территориального планирования Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п «Об утверждении схемы территориального планирования Красноярского края» (указаны в разделе 2.1), а также инвестиционные проекты в сфере транспорта, перерабатывающей промышленности,  энергетической и коммунальной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, жилищного строительства, бытового обслуживания (таблица 2.2-1).

Таблица 2.2-1

Перечень значимых проектов, планируемых к реализации на территории города Енисейска до 2030 года

| № п/п | Наименование проекта, объекта | Сроки реализации | Планируемые источники финансирования | Ожидаемые результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проекты регионального уровня, реализуемые на территории муниципального образования |
| 1. | Транспортная инфраструктура |
|  | Строительство глубокого обхода для грузового транспорта исторической части города | 2025-2030 | Региональный бюджет | Вывод большегрузного транспорта из исторической части города |
| 2. | Энергетическая и коммунальная инфраструктура |
| 2.1 | Строительство полигона твердых бытовых отходов | Ввод в 2019 | Региональный бюджет | Улучшение экологической обстановки за счет функционирования мусороперерабатывающего кластера Северной группы районов края по единой схеме сбора, транспортировки, сортировки, переработки и захоронения твердых бытовых отходов |
| 2.2 | Строительство новых теплоисточников | Ввод к 2025 | Муниципально- частное партнерство | Модернизация объектов системы коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа в целях обеспечения гарантированного теплоснабжения потребителей, снижения эксплуатационных расходов и оптимизация системы |
| 2.3 | Строительство новых участков тепловых сетей | 2017-2018 | Бюджет | Модернизация объектов системы коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа в целях обеспечения гарантированного теплоснабжения потребителей, снижения эксплуатационных расходов и оптимизация системы |
| 2.4 | Реконструкция Горского водозаборного сооружения со строительством станции обесфторивания | 2018-2020 | Бюджет | Улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества, улучшение на этой основе здоровья человека, обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства |
| 2.5 | Строительство кольцевых водоводов | 2020-2025 | Бюджет | Улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества, улучшение на этой основе здоровья человека, обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства |
| 2.6 | Строительство 8 канализационных насосных станций и новых канализационных сетей | 2020-2030 | Бюджет | Обеспечение уровня очистки сточных вод, согласно установленных норм |
| 2.7 | Устройство горизонтального дренажа | 2017-2020 | Бюджет | Обеспечение функционирования ливневых стоков |
| 2.8 | Строительство улиц и дорог 27,5 км | до 2030 | Бюджет | Обеспечение вновь застраиваемых территорий дорогами и тротуарами |
| 3. | Объекты социальной сферы, комплексного жилищного строительства, общественно-делового назначения |
| 3.1 | Строительство жилья | 2017-2030 | Бюджет | Ввод жилья (по оценке в 2017 году – 2570 кв.м, в 2018 году – 4899 кв.м, в 2019 году – 4999 кв.м, в 2020 году – 8498 кв.м.) за счет выделения средств из краевого бюджета в целях реализации мероприятий программы переселения из аварийного жилья, привлечения средств индивидуальных застройщиков и развития системы ипотечного кредитования |
| 3.2 | Строительство акушерского корпуса с женской консультацией, терапией, дневным стационаром | 2019-2030 | Бюджет |  |
|  | Проекты, приоритетные на муниципальном уровне |
| 4. | Овощеконсервный завод с переработкой дикоросов | 2025-2030 | Частные инвестиции | Создание вспомогательных производств и новых рабочих мест, повышение экономической активности населения. |

Государственной программой Красноярского края «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п, уточнена мощность планируемого акушерского корпуса с женской консультацией, терапией, дневным стационаром в г. Енисейске: 28 коек круглосуточного пребывания, женская консультация на 40 посещений в смену, отделение терапии круглосуточной на 35 коек, дневной многопрофильный стационар на 24 койки. Период строительства: 2017-2021 гг.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения города Енисейск

## Демографический прогноз

Прогноз численности населения учитывает сложившуюся демографическую ситуацию, перспективы социально-экономического развития городского округа, основные положения федеральных, региональных и местных целевых программ, а также тенденции, заложенные в Схеме территориального планирования Красноярского края.

Проектные предложения учитывают базовый сценарий демографического прогноза, принятый Схемой территориального планирования Красноярского края.

На прогнозируемую численность городского округа будут оказывать влияние следующие факторы:

- стабилизация миграционных процессов (минимизация миграционного оттока), снижение возрастных коэффициентов смертности на 40%, рост суммарного коэффициента рождаемости до 2,4 рождений на женщину;

- развитие транспортной и социальной инфраструктур;

- природный потенциал (территориальные, водные, ландшафтно-рекреационные).

Расчетная численность населения г. Енисейск составит  к 2028г. – 17500 человек, к 2038г – 17300 человек.

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения г. Енисейск в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2035 г., разработанный Федеральной службой государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения представлено в таблице 3.1-1.

Таблица 3.1-1

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения

| Возрастная структура населения (на начало года) | 2017 г. | 2028 | 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 22,2 | 21,7 | 19,5 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 54,2 | 52,2 | 52,4 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 23,6 | 26,1 | 28,1 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития г. Енисейск: объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

## Описание принятых градостроительных решений по планировочной организации и зонированию территории

Планировочная организация территории

Проектные решения, связанные с пространственно-территориальной организацией города обеспечивают целостность его развития и гарантируют устойчивое развитие территории. В проектной планировочной структуре обеспечивается преемственность с предыдущим генеральным планом города. В основу архитектурно-планировочного решения положены следующие принципы:

- реконструкция существующей пространственно-планировочной структуры города с приоритетным преобразованием наиболее социально неблагополучных пространств, с целью оздоровления среды города в целом;

- совершенствование функционального зонирования города с выделением следующих основных зон: жилые, общественно-деловые, производственные, инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, рекреационного назначения, специального назначения;

- организация транспортной сети города с дифференциацией грузовых и пассажирских  транспортных потоков, исключение транзита. Обеспечение удобных и кратчайших транспортных связей всех зон города между собой и внешними транспортными направлениями;

- выявление в планировочной структуре городского центра, центров жилых районов, определение их направления развития;

- формирование системы озеленения и рекреации, связанной с центрами обслуживания и основными пешеходными направлениями;

- размещение перспективных промышленных площадок с учётом уменьшения их негативного воздействия на город.

В г. Енисейск комплексный градостроительный анализ существующего положения выявил дефицит свободных территорий, благоприятных для размещения жилья и многофункциональной городской застройки. Наиболее ценным в градостроительном плане резервом города является территория, прилегающая на востоке и северо-востоке, которая занята природными территориям. Однако освоение ее под жилую застройку предполагается постепенным и рассчитано на длительный период времени (в том числе и за расчетный срок).

Проектом предполагается расширение жилой застройки, что обусловлено как прогнозным увеличением численности населения города, так и увеличением обеспеченности населения общей площадью жилого фонда.

К расчетному сроку предусматривается открытие нового полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) (Площадка 15 га, 2600 м зимней автомобильной дороги обход г. Енисейска, участок №1, кадастровый № участка 24:19:1701002:731. Категория земель согласно земельному кодексу РФ – земли промышленности.).

Проектом предусмотрено расширение муниципального кладбища на территории земельного участка 24:47:0011301:285 площадью 5 га и прилагающих территорий общей площадью 21,4 га. Общая площадь кладбища вместе с резервной территорией составляет 30 га, санитарно - защитная зона 100 м. По территории планируемого кладбища проходят: зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) воздушной линии электропередач 110 кВ С-623/С-624/С-630 ПС «Абалаковская» - ПС «Енисейская», зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи 110 кВ С638 ПС «Енисейская» - ПС «Епишинская», зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 10 кВ ф 11-05, зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи 10 кВ ф 11-16 Соответственно, в границах зоны кладбища будет установлен сервитут площадью 6,7 га.

Жилая и общественно-деловая зоны

Архитектурно-планировочные решения территории городского округа приняты с учетом экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

Основное развитие селитебной зоны г. Енисейска предлагается вести на северо-востоке города. В развитие территории входит три планировочных района: Восточный, Северо-Восточный, Южный.

Основой планирования композиции селитебной зоны северо-восточной части города является система общественных подцентров – мест сосредоточения общественной жизни населения города, размещения в них различных объектов культурно-бытового назначения.

В проекте отображено запланированное развитие застройки в районах Восточный-1, Северо-Восточный, Южный-2, Спортивный центр, Юго-восточный в соответствии с действующими проектами планировки.

Проектируемые кварталы представляют из себя развитие застройки индивидуальными жилыми домами, застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).

Внутри жилой застройки проектом предложена организация скверов; на них ориентированы детские дошкольные учреждения и школы, расположение которых вне зоны жилой застройки даст возможность организовать в жилой зоне уютные дворовые пространства.

Рекреационная зона

Проектом предлагается формирование единой системы озеленения города, состоящую из зелёных коридоров и ядер. Существующие территории озеленения и общедоступного отдыха населения сохраняются и зона лесопарков получает дополнительное развитие - развитие зон отдыха, спорта, оздоровления.

В юго-восточной части города намечается создание лесопарка с лыжнёй в зимнее время и велосипедными дорожками в летнее.

В районе восточного дачного массива на свободных территориях рекомендуется формирование лесопарка на основе существующего леса.

Большое значение в системе озеленения города отведено территории «междуречья» реки Мельничная и ручья Зырянов, где предлагается размещение музея «Деревянного зодчества» с целой системой водных каналов, благоустроенных озелененных территорий и дорожно-тропиночной сетью. На перспективу, после переноса существующей линии электропередач предлагается освоение еще большей территории под заповедник.

В генеральном плане предлагается строительство озелененной набережной реки Енисей, соединенной бульварами с центральной частью города. Необходима расчистка поймы реки Мельничная и ручья Зырянов с устройством благоустроенной набережной зоны, которая соединит набережную Енисея с музейным комплексом «Деревянного зодчества».

От набережной реки Мельничная широким озелененным бульваром по ул. Фефелова предлагается выйти к Спасскому монастырю, а от него восстановить исторический выход на набережную Енисея, проходя мимо сквера за Успенской церковью.

Набережную реки Енисей предлагается развить вдоль перспективного многофункционального комплекса, расположенного на территории бывшего Механического завода и вдоль существующих жилых образований. А в заводи реки Енисей устроить городской пляж.

Территория закрытого Абалаковского кладбища с реликтовым хвойным лесом предлагается к благоустройству и использованию, как городской сквер. На месте утраченной Абалаковской церкви необходимо устройство часовни с целью обозначения памятного исторического места.

На территории Севастьяновского кладбища, предлагаемого к закрытию так же необходимо устроить памятный сквер с тропиночной сетью с сохранением памятников жителям, оставившим свой след в истории г. Енисейска.

Составной частью общей системы озеленения города являются зеленые насаждения производственно-коммунальных территорий и санитарно-защитных зон. Для охраны природы, создания оптимальной санитарно-гигиенической среды в городе большое значение имеет правильная организация защитных зон, служащих барьером для распространения производственных отходов.

Защитное озеленение, а также посадка деревьев на рекультивируемых территориях увеличат зеленый пояс города, улучшат его экологическое состояние, обеспечат ветровую защиту.

Озелененные улицы и бульвары города объединят объекты озеленения в единую систему.

Организация отдыха населения

В перспективной системе развития туризма в Красноярском крае г. Енисейск выделяется своим потенциалом познавательного туризма, заключённым в его богатом историческом прошлом, отмеченным наличием большого количества памятников истории, культуры, архитектуры.

Природно-рекреационные ресурсы пригородной зоны г. Енисейска уступают по климатическим характеристикам, районам юга края и даже центральным его районам. Однако природа окружающая город не лишена привлекательности замечательна богатством охотофауны, интересна обилием грибов, ягод, лекарственных трав.

Пригородная зона обладает достаточным природным потенциалом для развития охотопромысловых видов рекреационных занятий для местного внешнего потока рекреантов.

Для развития туристской отрасли необходимо использовать сочетание потенциала познавательного туризма и различных видов отдыха на природе, включая экзотические кратковременные туристские маршруты с комфортным отдыхом в туристских гостиницах и базах.

На сегодняшний день туристско-рекреационный потенциал г. Енисейска задействован практически только для отдыха местного населения. Существующее городское туристическое агентство проводит познавательные экскурсии по городу, рыболовные туры.

Перспектива развития туристско-рекреационной отрасли связана с привлечением внешнего потока. Для этого необходимо поэтапно формировать инфраструктуру обслуживания.

В структуре перспективной туристской системы края г. Енисейск рассматривался Схемой развития и размещения объектов туризма как центр познавательного туризма, расположенный на пути туристских маршрутов по Енисею, а в перспективе по Ангаре.

Город Енисейск - город памятник и включен в список исторических городов России. Уникальные по характеру и ценности памятники сибирской архитектуры, памятные места, позволят создать крупный комплекс - объект показа в историческом ядре центра.

В случае, если развитие рекреационной отрасли принимается в качестве одной из стратегических целей возрождения города, потребуется разработать концепцию развития туризма, включающую разработку перспективных маршрутов, определение масштабов развития инфраструктуры обслуживания, территориальное размещение рекреационного строительства и создание целевой программы развития туризма.

Допустимая емкость рекреационных территорий городских лесов определена с учетом характера устойчивости природного комплекса и вида преобладающего занятия, удельной допустимой нагрузки - чел/га, составила коло 15 тыс. человек.

Природный и познавательный рекреационный потенциал позволяет организовать отдых для горожан (внутренний поток) и для отдыхающих внешнего потока - экскурсантов, туристов из поселений края и других регионов страны и зарубежья.

Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан

Проектом генерального плана предлагается выделение территорий под садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения. Месторасположение данных территорий предусмотрено в южной застроенной части г. Енисейска, примыкающей к планируемому музею деревянного зодчества.

Производственная, коммунально-складская зоны

Ожидаемая в г.Енисейске экономическая ситуация не позволяет рекомендовать его для значительного развития. Целесообразнее учесть, что г. Енисейск располагает определенным производственным потенциалом, трудовыми ресурсами, удобным географическим положением, в районе Среднего Енисея и Ангары имеет потенциал крупного транспортного центра и может на перспективу рассматриваться как опорный город для организации жизнеобеспечения населения Средне-Енисейского промрайона (районов Северо-Енисейского, Енисейского, Мотыгинского), Кежемского, Богучанского административных районов, т.е. всего Нижнего Приангарья, а также Туруханского района, где одной из проблем является высокая доля завозимых  продуктов питания.

Именно с развитием предприятий пищевой и перерабатывающей отраслей связана перспектива улучшения социальной сферы города и района.

Размещение (строительства) новых мощностей в городе может и не быть, но организация новых производств возможна на базе существующих основных фондов не работающих предприятий, на занимаемых ими площадках, обеспеченных инженерными коммуникациями.

На перспективу планируется развитие производственных территорий в южной и северо-восточной, северо-западной частях городского округа.

В южной части городского округа предлагается выделить территорию для пивоваренного завода, ОАО «Мясо», кирпичного завода, а так же для малого предпринимательства. Перспективное формирование промышленно-коммунальной зоны в северо-восточной части городского округа происходит за счет выделения территории для молокозавода, пивобезалкогольного завода, мебельного производства, переработки дикорастущих, лесопереработки.

В северо-западной части городского округа развитие организация промышленного производства по глубокой переработке древесины (ООО «Хэппи-Стар»).

Перспективное формирование промышленно-коммунальной зоны города проектом предусматривается в соответствии с общей планировкой города, его структурой и комплексным расселением.

Основными направлениями градостроительной реорганизации производственных территорий, определенными настоящим проектом, являются следующие:

сохранение большей части существующих предприятий производственного назначения на своих территориях;

упорядочение территорий производственного назначения с уточнением и закреплением границ площадок, использование освободившихся территорий в качестве внутригородских резервов;

улучшение состояния окружающей среды, за счет ликвидации экологически опасных и ресурсоемких производств, санации сохраняемых и рекультивации высвобождаемых производственных территорий с высоким уровнем техногенных загрязнений, обеспечения на сохраняемых производствах требований экологических нормативов, сокращения разрешенных санитарно-защитных зон;

комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий.

Согласно решению Енисейского районного Совета депутатов от 24.04.2018 № 21-277р «О согласовании границ муниципального образования» и решению Енисейского городского Совета депутатов от 25.11.2019 № 48-428 «О согласовании границы муниципального образования город Енисейск Красноярского края», в границы городского округа будут включены земли общей площадью 64,28 га, в том числе под объектом муниципальной собственности города «Водозаборные сооружения и водовод в г. Енисейск», расположенном в кадастровом квартале 24:12:0110303. Площадь муниципального образования составит 6600,49 га.

Таблица 3.2. -2

Планируемый баланс территорий

| № п/п | Территории | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь городского округа Енисейск, всего: | 6600,49 | 100 |
| 1.1 | Общая площадь населенного пункта г. Енисейск | 3182,0 | 48,2 |
| 1.2 | Зона складирования и захоронения отходов | 26,27 | 0,40 |
| 1.3 | Зона лесов | 46,25 | 0,7 |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | 24,26 | 0,36 |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | 26,34 | 0,39 |
| 1.6 | Производственная зона | 36,19 | 0,55 |
| 1.7 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 97,2 | 1,5 |
| 1.8 | Зона кладбищ | 30,00 | 0,45 |
| 1.9 | Иные зоны | 3131,98 | 47,45 |
| 2 | Общая площадь населенного пункта г.Енисейск, в том числе: | 3182,0 | 100 |
| 2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 456 | 14,33 |
| 2.2 | Зона застройки малоэтажными домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 143,3 | 4,5 |
| 2.3 | Зона застройки среднеэтажными домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 59,43 | 1,86 |
| 2.4 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 26,36 | 0,82 |
| 2.5 | Общественно-деловые зоны | 23,2 | 0,72 |
| 2.6 | Зона специализированной общественной застройки | 67,2 | 2,11 |
| 2.7 | Производственная зона | 80,06 | 2,51 |
| 2.8 | Коммунально-складская зона | 15,2 | 0,48 |
| 2.9 | Зона инженерной инфраструктуры | 11,03 | 0,35 |
| 2.10 | Зона транспортной инфраструктуры | 469,85 | 14,76 |
| 2.11 | Зона сельскохозяйственного использования | 30,84 | 0,96 |
| 2.12 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 34,95 | 1,10 |
| 2.13 | Зона рекреационного назначения | 347,49 | 10,92 |
| 2.14 | Зона озелененных территорий специального назначения | 18,32 | 0,57 |
| 2.15 | Территории озелененных территорий общего пользования | 335,28 | 10,5 |
| 2.16 | Зона кладбищ | 16,24 | 0,51 |
| 2.17 | Зона режимных территорий | 202,44 | 6,36 |
| 2.18 | Зона акваторий | 682,3 | 21,54 |
| 2.19 | Иные зоны | 162,51 | 5,1 |

## Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории

На территории муниципального образования установлены (внесены в единый государственный реестр недвижимости) следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) воздушной линии электропередач 110 кВ С-623/С-638/С-630 ПС «Абалаковская» - ПС «Енисейская»;

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи 110 кВ С638 ПС «Енисейская» - ПС «Епишинская»

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 10 кВ ф 11-05;

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи 35 кВ Т-11/12 ПС «Енисейская-ПС Полюс» ;

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи 35 кВ Т-14 ПС «Енисейская»-ПС «Подгорная» ;

- Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) сооружения волоконно-оптической линии связи ОАО "Мегафон";

- Электросетевой комплекс: воздушная ЛЭП напряжением 0,4 кВ с КТП 11-16-27, КТП 11-16-103 г. Енисейск;

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 10  кВ ф 11-12;

- Охранная зона ПС 35/6 кВ "Полюс" №14, Енисейский район;

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи 10 кВ ф 11-16;

- Охранная зона ПС 110/35/10 кВ "Енисейская" №11, Енисейский район;

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 10  кВ ф 11-13;

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 10 кВ ф.11-08м

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 10 кВ ф 11-02;

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи 35 кВ Т-17 ПС Енисейская-Связная 1Ц;

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи 35 кВ Т-18 ПС Енисейская-Связная 2Ц.

Территории объектов культурного наследия

Согласно постановлению Правительства Красноярского края от 17 января 2017 года № 16-п «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в г.Енисейске, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон охраны»:

- Объект культурного наследия регионального значения «Могила Щетинина Прокопия Дмитриевича (1908–1979), полного кавалера ордена Славы» (г. Енисейск, городское кладбище (ул. Перенсона, 129))

- Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила 19-ти гвардейцев-татар – участников Енисейско-Маклаковского восстания в феврале 1919 года» (г. Енисейск, татарское кладбище (ул. Бограда, 121))

- Объект культурного наследия регионального значения «Могила Кытманова Александра Игнатьевича (1858–1919 гг.), основателя Енисейского музея» (г. Енисейск, городское кладбище (ул. Перенсона, 129))

- Объект культурного наследия регионального значения «Здание винного склада, кон. ХIХ в.» (г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 10)

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1915-1916 годах жили ссыльные члены большевистской фракции IV Государственной Думы – Г.И. Петровский, А.Е. Бадаев, Н.Р. Самойлов, Н.Р. Шагов» (г. Енисейск, ул. Иоффе, 9 (ул. Иоффе, 13)

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой, 2-я пол. ХIХ в.» (г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 118)

- Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс деревянных домов» (г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 118)

- Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс деревянных домов» (г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 123)

- Объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой, кон. XIX в." (г. Енисейск, ул. Бабкина, 38)

- Объект культурного наследия регионального значения "Татарская мечеть, 1892 г." (г. Енисейск, ул. Бограда, 41)

- Объект культурного наследия регионального значения "Образец застройки, XIXв." (г. Енисейск, ул. Бабкина, 29/47 (ул. Бабкина, 29/ул. Перенсона, 47)

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в начале ХХ века жил полярный исследователь Бегичев Никифор Алексеевич» (г. Енисейск, ул. Каурова, 31)

- Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс деревянных домов» (г. Енисейск, ул. Фефелова, 101)

- Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс деревянных домов» (г. Енисейск, ул. Фефелова, 105)

- Объект культурного наследия регионального значения "Образец застройки, XIX в." (г. Енисейск, ул. Бабкина, 27/50 (ул. Бабкина, 27))

- Объект культурного наследия регионального значения "Образец застройки, XIXв." (г. Енисейск, ул. Бабкина, 28/52 (ул. Бабкина, 28/ул. Перенсона, 52))

- Объект культурного наследия регионального значения "Образец застройки, XIX в." (г. Енисейск, ул. Бабкина, 30/49 (ул. Бабкина, 30/ ул. Перенсона, 49))

- Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс деревянных домов» (г. Енисейск, ул. Фефелова, 107)

- Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс деревянных домов» (г. Енисейск, ул. Фефелова, 99)

- Объект культурного наследия федерального значения «Троицкая церковь, 1772–1782 гг.» (г. Енисейск, ул. Перенсона, 34)

- Объект культурного наследия федерального значения «Троицкая церковь, 1772–1782 гг.» (г. Енисейск, ул. Перенсона, 34)

- Объект культурного наследия федерального значения «Усадьба Лапшина, XIX в.» (г. Енисейск, пер. Партизанский, 16)

- Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Бычкова, кон. ХIХ в.: дом жилой; флигель; ворота (дерево)» (г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 70)

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом Урушева, 1890 г.» (г. Енисейск, ул. Фефелова, 80)

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом Пигасова, II-я пол. ХIХ в.» (г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 80)

- Объект культурного наследия федерального значения «Дом Кытманова, 2-я четв. ХIX в.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 105)

- Объект культурного наследия федерального значения «Дом Дементьева, 1820 г.» (ул. Ленина, 109)

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом Дементьевых, 1860 г.» (г. Енисейск, ул. Кирова, 80)

- Объект культурного наследия федерального значения «Здание присутственных мест, 1780 г.» (г. Енисейск,ул. Кирова, 79 (ул. Кирова, 79/пер. Партизанский, 8))

- Объект культурного наследия федерального значения «Дом Дементьева, 1820 г.» (ул. Ленина, 109)

- Объект культурного наследия федерального значения «Дом Кытманова, 2-я четв. ХIX в.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 105)

- Объект культурного наследия федерального значения «Дом воеводы, 1722 г.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 122)

- Объект культурного наследия федерального значения «Богоявленский собор, 1738–1750 гг.» (г. Енисейск, пер. Пожарный, 1)

- Объект культурного наследия федерального значения «Дом Тонконогова, 1860 г.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 113)

- Объект культурного наследия регионального значения «Пожарное депо (камень, дерево), кон. ХIХ в.» (г. Енисейск, пер. Пожарный, 3)

- Объект культурного наследия федерального значения «Дом воеводы, 1722 г.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 122)

- Объект культурного наследия федерального значения «Богоявленский собор, 1738–1750 гг.» (г. Енисейск, пер. Пожарный, 1)

- Объект культурного наследия федерального значения «Дом Тонконогова, 1860 г.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 113)

- Объект культурного наследия регионального значения «Торговая Усадьба Замараева, кон. ХIХ в.: здание магазина; амбар (дерево)» (г. Енисейск, ул. Ленина, 124, 126, угол Пожарного пер.)

- Объект культурного наследия регионального значения «Здание магазина Кытманова, кон. ХIХ в.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 130)

- Объект культурного наследия федерального значения «Усадьба Востротина, XIX в.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 140)

- Объект культурного наследия федерального значения «Усадьба Востротина, XIX в.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 140)

- Объект культурного наследия регионального значения «Здание магазина Хнюнина, 2-я пол. ХIХ в.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 133, угол ул. Худзинского (ул. Ленина, 133))

- Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Востротина (дерево), 2-я пол. ХIХ в.: жилой дом, ворота" (г. Енисейск, ул. Ленина, 131)

- Объект культурного наследия федерального значения «Спасский монастырь, 1641–1750 гг.: Спасская церковь; Захарьевская надвратная церковь; здание келий; ограда» (ул. Рабоче-Крестьянская, 91 (г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 101, стр. 1, 2, 3))

- Объект культурного наследия регионального значения «Здание городской богадельни, 1865 г.» (г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 108)

- Объект культурного наследия федерального значения «Здание аптеки, кон. ХIХ в.» (г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 106)

- Объект культурного наследия федерального значения «Спасский монастырь, 1641–1750 гг.: Спасская церковь; Захарьевская надвратная церковь; здание келий; ограда» (ул. Рабоче-Крестьянская, 91 (г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 101, стр. 1, 2, 3))

- Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс деревянных домов» (г. Енисейск, ул. Фефелова, 109)

- Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба (дерево), кон. ХIХ в.: дом жилой» (г. Енисейск, ул. Худзинского, 18)

- Объект культурного наследия регионального значения «Флигель усадьбы (дерево), кон. ХIХ в.» (г. Енисейск, ул. Фефелова, 109/пер. Худзинского, 17 (ул. Худзинского, 21а))

- Объект культурного наследия регионального значения «Здание, где в 1917 г. была создана и находилась жилищно-бытовая коммуна ссыльных большевиков и политический клуб большевиков» (г. Енисейск, ул. Худзинского, 22)

- Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом Музафаровых (дерево), 1914 г.» (г. Енисейск, пер. Марковского, 16, угол ул. Перенсона (ул. Марковского, 16))

- Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом (дерево), 2-я пол. ХIХ в.» (г. Енисейск, пер. Марковского, 10, угол ул. Тамарова (ул. Марковского, 10))

- Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Аблина (дерево), кон. ХIХ в.: жилой дом, ворота» (г. Енисейск, пер. Марковского, 6)

- Объект культурного наследия регионального значения «Застройка улицы: дом Безъязыкова (дерево), кон. ХVIII – нач. ХIХ вв.» (г. Енисейск, ул. Перенсона, 69)

- Объект культурного наследия регионального значения «Застройка улицы: усадьба Неждановых (дерево), кон. ХVIII – нач. ХIХ в.: дом жилой; ворота» (г. Енисейск, ул. Перенсона, 71)

- Объект культурного наследия регионального значения «Деревянный резной дом, ХIХ в.» (г. Енисейск, ул. Перенсона, 67)

- Объект культурного наследия регионального значения «Застройка улицы: усадьба Алтынбаевых (дерево), кон. ХIХ в.: дом жилой; флигель; амбар» (г. Енисейск, ул. Перенсона, 75)

- Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба (дерево), 2-я пол. ХIХ в.: дом жилой, ворота» (г. Енисейск, ул. Тамарова, 13)

- Объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль Успенской церкви, 1793–1819 гг.» (г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 116)

- Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс деревянных домов» (г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 121

- Объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль Успенской церкви, 1793–1819 гг.» (г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 116)

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом Калашникова, III-я четв. ХIХ в.» (г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 114)

- Объект культурного наследия регионального значения «Магазин Хнюнина, кон. ХIХ в.: здание магазина; ворота» (г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 112)

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом Борзецовой, II-я пол. ХIХ в.» (г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 110)

- Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила 360 участников Енисейско-Маклаковского восстания, замученных и расстрелянных колчаковцами в феврале 1919 года» (г. Енисейск, на Севастьяновском кладбище (ул. Перенсона, 129))

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом Востротина, 1860–1870 гг.» (г. Енисейск, ул. Петровского, 21)

- Объект культурного наследия федерального значения «Усадьба Евсеева, 1730 г.» (г. Енисейск, ул. Петровского, 11 (ул. Петровского, 11/2))

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1917 году на митинге был создан городской комитет партии большевиков под руководством Худзинского Т.И.» (г. Енисейск, ул. Петровского, 2)

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом Коневского (камень, дерево), кон. XIX в." (г. Енисейск, ул. Ванеева, 6)

- Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Коновалова, 1880-е годы» (г. Енисейск, ул. Ленина, 67)

- Объект культурного наследия федерального значения «Комплекс жилых зданий (дер.), кон. XIX в.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 80)

- Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба, кон. ХIХ в.: дом жилой, флигель (дерево)» (ул. Ванеева, 5, 7)

- Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс жилой застройки, 2-я пол. ХIХ в.: дом жилой (дерево); усадьба (дерево), 2-я пол. ХIХ в.: флигель; ворота; дом жилой с лавкой (дерево), кон. ХIХ в.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 82)

- Объект культурного наследия федерального значения «Усадьба купца Кытманова, кон. XIX в.» (г. Енисейск, ул. Кирова, 82)

- Объект культурного наследия федерального значения «Комплекс жилых зданий (дер.), кон. XIX в.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 80)

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1894–1911 гг. жил Васильев Юлий Николаевич, врач-гуманист, член комитета помощи политссыльным и заключённым» (г. Енисейск, ул. Ленина, 57

- Объект культурного наследия регионального значения «Городская усадьба, кон. ХIХ в.: главный дом, флигель, амбар, ворота» (г. Енисейск, ул. Ленина, 96, 98, угол ул. Лыткина, 3)

- Объект культурного наследия федерального значения «Здание келий Христорождественского монастыря, 1830 г.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 100 (ул. Горького, 1))

- Объект культурного наследия федерального значения «Дом жилой, XIX в.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 106)

- Объект культурного наследия регионального значения «Флигель Кобычева, 1837 г.» (г. Енисейск, ул. Горького, 6)

- Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба (дерево), 2-я пол. ХIХ в.: дом жилой, ворота» (г. Енисейск, ул. Ленина, 91/пер. Горького, 4 (ул. Ленина, 91))

- Объект культурного наследия федерального значения «Дом жилой, XIX в.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 106)

- Объект культурного наследия федерального значения «Воскресенская церковь, 1747 г.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 104)

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом Козицина, нач. ХХ в.» (г. Енисейск, ул. Петровского, 1)

- Объект культурного наследия федерального значения «Воскресенская церковь, 1747 г.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 104)

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом Макарова с магазином, кон. ХIХ в.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 110)

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом с магазином Хнюнина и Коновалова, 2-я пол. ХIХ в.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 112)

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом Дементьева, I-я пол. ХIХ в.» (г. Енисейск, ул. Диктатуры, 5 (ул. Диктатуры пролетариата, 5)

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом Тонконогова, II-я пол. ХIХ в.» (г. Енисейск, ул. Петровского, 3)

- Объект культурного наследия регионального значения «Типография Дементьева, 1890 г.» (г. Енисейск, ул. Петровского, 5 (ул. Петровского, 7))

- Объект культурного наследия регионального значения «Здание городского магистрата, 1747-1753 гг.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 116)ъ

- Объект культурного наследия федерального значения «Усадьба Баландина, сер. XIX в.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 103)

- Объект культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину. Скульптор Ишханов Ю.П., архитектор Покровский. Материал – бетон, 1961 г.» (г. Енисейск, площадь Диктатуры пролетариата)

- Объект культурного наследия федерального значения «Усадьба Баландина, сер. XIX в.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 103)

- Объект культурного наследия федерального значения «Усадьба Захарова, 1860–1870 гг.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 97)

- Дом Флеара, 1860 г.

- Объект культурного наследия федерального значения «Дом Бородкина, 1909 г." (г. Енисейск, ул. Ленина, 99)

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом с лавкой, 1914 г.» (г. Енисейск, пер. Партизанский, 3)

- Объект культурного наследия федерального значения «Амбар (дер.), кон. XIX в.» (г. Енисейск, ул. Кирова, 72/5 (ул. Кирова, 72))

- Объект культурного наследия федерального значения «Дом Флеера, 1860 г.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 101)

- Объект культурного наследия федерального значения «Дом Бородкина, 1909 г." (г. Енисейск, ул. Ленина, 99)

- Объект культурного наследия федерального значения «Амбар (дер.), кон. XIX в.» (г. Енисейск, ул. Кирова, 72/5 (ул. Кирова, 72))

- Объект культурного наследия федерального значения «Усадьба Захарова, 1860–1870 гг.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 97)

- Объект культурного наследия федерального значения «Дом Савельева, 1860–1870 гг.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 96 (ул. Ленина, 95))

- Объект культурного наследия регионального значения «Пакгауз Бородкина, сер. ХIХ в.» (г. Енисейск, ул. Горького, 12 (ул. Рабоче-Крестьянская, 62)

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом Бородкина, 1861 г.» (г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 62)

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом Елтышева, 1880 г.» (г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 59/14 (ул. Рабоче-Крестьянская, 59)

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом Кузнецова, II-я пол. ХIХ в.» (г. Енисейск, пер. Партизанский, 11а)

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом Щукина, ХIХ в.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 70)

- Объект культурного наследия федерального значения «Комплекс жилых зданий (дер.), кон. XIX в.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 76)

- Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс жилой застройки, 2-я пол. ХIХ в.: дом жилой (дерево); усадьба (дерево), 2-я пол. ХIХ в.: флигель; ворота; дом жилой с лавкой (дерево), кон. ХIХ в.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 78)

- Объект культурного наследия федерального значения «Комплекс жилых зданий (дер.), кон. XIX в.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 74)

- Объект культурного наследия федерального значения «Комплекс жилых зданий (дер.), кон. XIX в.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 76)

- Объект культурного наследия федерального значения «Комплекс жилых зданий (дер.), кон. XIX в.» (г. Енисейск, ул. Ленина, 74)

- Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила 28 партизан, расстрелянных колчаковским карательным отрядом 12 февраля 1919 года» (Енисейский район, приблизительно 342 м западнее д.Горская)

Необходимо подготовить сведения о границах зон с особыми условиями использования территории, которые должны содержать графическое описание местоположения границ данной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в соответствии с требованиями установленными пунктами 10, 11 статьи 106 Земельного кодекса РФ, приказом Минэкономразвития России от 23.03.2016 № 163 «Об утверждении Требований к системе координат, точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о использовании границы зоны с особыми условиями использования территории» и установить зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственного-бытового водоснабжения по решению органа исполнительной власти субъекта РФ.

Нормативные  охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 величина санитарного разрыва от автомобильных дорог устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

На территории г. Енисейска  размещены АЗС, нормативные санитарно-защитные зоны которых составляют:

100 м – для автозаправочных станций для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом;

50 м – для автозаправочных станций, предназначенные только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы).

Охранные зоны электросетевого хозяйства

Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны составляют:

10 метров - для линий электропередачи 10 кВ;

15 метров - для линий электропередачи 35 кВ;

20 метров - для линий электропередачи 110 кВ;

25 метров - для линий электропередачи 220 кВ;

30 метров - для линий электропередачи 500 кВ.

Охранные зоны гидрометеорологических станций

На территории г. Енисейск расположена метеорологическая станция.

В целях получения достоверной информации о состоянии и загрязнении окружающей природной среды, в соответствии со статьей 13 Федерального закона Российской Федерации «О гидрометеорологической службе» от 19.07.1998 г. № 113-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 25.06.2002 № 70-ФЗ, от 22.08.2004 № 122- ФЗ, от 03.06.2005 № 57-ФЗ, от 02.02.2006 № 21-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 07.11.2011 № 303-ФЗ, от 21.11.2011 № 331-ФЗ), «Положением о государственной наблюдательной сети» РД 52.04.567-2003 (в ред. Изменения №	1, утв. Росгидрометом 02.12.2008), Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 1999 г. № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 49) вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 м во все стороны.

Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.

Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений, размещенных на территории портов Российской Федерации, определяются по согласованию с администрацией портов с тем, чтобы не создавать помехи производственной деятельности, и с учетом перспектив развития портовых комплексов и объектов инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта.

Предоставление (изъятие) земельных участков и частей акваторий под охранные зоны стационарных пунктов наблюдений производится в соответствии с земельным, водным и лесным законодательством Российской Федерации на основании схем размещения указанных пунктов, утвержденных Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, и по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В пределах охранных зон	стационарных пунктов 	наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Трубопроводный транспорт

Охранная зона магистрального газопровода установлена в соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 и составляет 2 м от оси трубопровода в каждую сторону. Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.

Водоохранные зоны

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон устанавливается в соответствии с длиной реки:

реки длиной до 10 км - 50 м,

реки длиной от 11 до 50 км - 100 м,

реки длиной более 51 км - 200 м.

Прибрежные защитные полосы 20-50 м в зависимости от уклонов. Для рек и ручьев, протяженностью до 10 км прибрежная защитная полоса совмещается с водоохранной зоной.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

• от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

• от водонапорных башен - не менее 10 м;

• от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.

Мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением. Они могут быть единовременными, осуществляемыми до начала эксплуатации водозабора, либо постоянными режимного характера.

Объем указанных ниже основных мероприятий на территории ЗСО при наличии соответствующего обоснования должен быть уточнен и дополнен применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО.

1. Мероприятия по первому поясу

На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, указанные в п. п. 2.1, 2.2, 2.3.

* Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Не допускается спуск любых сточных вод, в т.ч. сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

2.1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

2.3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

2.4. Все работы, в т.ч. добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

2.5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

2.6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 2, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения запрещается:

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

• применение удобрений и ядохимикатов;

• рубка леса главного пользования и реконструкции.

Подлежат выполнению мероприятия пункта 2.4, а также следующее:

3.1. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

3.2. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

3.3. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

3.4. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

3.5. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

Зоны регулирования застройки

Территории, окружающие охранные зоны объектов культурного наследия, необходимы для восстановления пространственной структуры застройки, сохранения своеобразия архитектурного облика г. Енисейска, для обеспечения единства новых строений с исторически сложившейся средой.

Границы зон регулирования застройки исключают возможность искажения характера исторической планировки и неблагоприятного воздействия нового строительства на исторические архитектурные ансамбли, панорамы, силуэт с сохранением своеобразия архитектурного облика исторической части города.

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

На территории г. Енисейск  утверждены границы зон охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в г. Енисейске, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон охраны постановлением Правительства Красноярского края от 17.01.2017 № 16-п.

В соответствии со статьёй 34.1 Федерального закона:

1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов;

2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых существующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьёй 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения;

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- для памятника, расположенного в границах населённого пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населённого пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

- для ансамбля, расположенного в границах населённого пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населённого пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля;

4. В случае отсутствия утверждённых границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населённого пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удалённых элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утверждённых границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населённого пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удалённых элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Зона охраняемого природного ландшафта

Устанавливаются для сохранения исторического ценного рельефа, водоемов, восстановления исторического вида ландшафта, восстановление растительности, береговых территорий от размыва, укрепления склонов, оврагов и проведения необходимых природоохранных мероприятий.

В пределах зон охраняемого ландшафта устанавливаются следующие режимы использования земель:

а) допускается благоустройство территорий без искажения его первозданного вида;

б) допускаются ремонтные работы и установка МАФов, временных сезонных сооружений при условии согласования с органами по охране объектов культурного наследия;

в) рекомендуется прореживание зеленых насаждений и их «кронирование» для улучшения восприятия исторического наследия в целом и локальных объектов культурного наследия в частности;

г) компенсация зеленого фонда за счет обновления дендросостава, включая посадки деревьев и кустарников адаптированных пород, преимущественно вечнозеленых хвойных;

д) устройство открытой лотковой и закрытой ливневой канализации с очистными сооружениями для предотвращения губительного воздействия атмосферных осадков на фундаменты исторической застройки, особенно в центральной части города, и отвод сточных вод с новых застраиваемых территорий.

Санитарно-защитные зоны производственных объектов, объектов специального назначения

Нормативная величина санитарно-защитной зоны зависит от класса опасности объекта и составляет:

I класс опасности – 1000 м;

II класс опасности – 500 м;

III класс опасности – 300 м;

IV класс опасности – 100 м;

V класс опасности – 50 м.

Санитарно-защитная зона проектируемого кладбища составит 100 м (площадь 10 га – IV класс опасности). Также рекомендуется проведение мероприятий для уменьшения размера санитарно-защитной зоны существующего действующего кладбища.

Для планируемого полигона ТКО предлагается установить II класс санитарной опасности с нормативной санитарно-защитной зоной 500 м.

Для планируемого скотомогильника предлагается установить II класс санитарной опасности с нормативной санитарно-защитной зоной 500 м

Для планируемых производственных территорий рекомендуется установление  III класса опасности с санитарно-защитной зоной 300 м.

Опасные природные явления и процессы

Среди негативных явлений на рассматриваемой территории наблюдаются затопление, подтопление, заболачивание.

Вдоль русла реки Енисей часть земель подвержена паводковому затоплению и подтоплению.

Подтопление – это повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов зоны аэрации, приводящие к нарушению хозяйственной деятельности на данной территории, изменению физических и физико-химических свойств подземных вод, преобразованию почвогрунтов, видового состава, структуры и продуктивности растительного покрова, трансформации мест обитания животных. Подтопление территорий и связанное с ним заболачивание отмечается как в равнинных районах и межгорных впадинах в долинах рек, так и в предгорных и горных районах бассейна р. Енисей. По информации Енисейского Бассейнового управления (ЕнБВУ) г. Енисейск входит в список населенных пунктов, затапливаемых при прохождении высокого половодья (Водохозяйственные участки  17.01.04.001).

Заболоченность. В границах городской черты рельеф спокойный, имеются довольно значительные площади заболоченных земель.

Согласно приказу Енисейское бассейновое водное управление № 202 от 26.07.2019 г. «Об определении границ зон затопления, подтопления территорий, прилегающих к р.Енисей в границах г. Енисейска, на картах генерального плана отображены зоны затопления 1,3,5,10,25 и 50% обеспеченности, границы зон слабого, умеренного, сильного подтопления территорий, прилегающих к р.Енисей в границах г. Енисейска (Приложение 1).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», необходимо подготовить сведения о границах зон с особыми условиями использования территории, которые должны содержать графическое описание местоположения границ данной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. А также установить зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Рисунок 3.3.-1– Фрагмент карты периодически затапливаемых территорий в бассейне реки Енисей

В реестре муниципальной собственности города Енисейска числятся на учете следующие объекты:

-дамба, находящаяся по адресу: г. Енисейск, ул. Фефелова (мост), дата ввода в эксплуатацию 28.03.2003 г., расположенная на земельном участке с кадастровым номером 24:47:0000000:3646;

-мост-виадуг, расположенный по адресу: г. Енисейск, ул. Петровского, с асфальтированным покрытием, протяженностью 100	м., дата ввода в эксплуатацию 01.01.1970 г.

-береговое укрепление (набережная реки Енисей), находящееся по адресу: г. Енисейск, ул. Петровского, протяженностью 658 м., год ввода в эксплуатацию 1969 г.

В целях защиты населения и территории от вредного воздействия, поверхностных вод, необходимо предусмотреть мероприятия по разработке технической документации для постановки на учет бесхозяйных гидротехнических сооружений, разработке проектной документации и выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии и представляющих угрозу.

## Развитие жилищного строительства

Одной из важнейших задач социально-экономического развития г. Енисейск является обеспечение населения доступным и комфортным жильем.

Территориальное планирование городского округа в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

-создание условий для реализации предложений по размещению площадок новой застройки в рамках программ в сфере жилищного строительства;

-определение территорий, где необходимы опережающие темпы жилищного строительства с оптимальным внедрением новых типов и технологий строительства;

-комплексное освоение территории с развитием социальной, коммунальной инфраструктуры и благоустройства.

Территориальные возможности развития определяются наличием свободных пригодных для жилищного строительства площадей и наличием градостроительных ограничений на проектируемой территории.

Нормативные показатели плотности и уровня средней жилищной обеспеченности приняты в соответствии с СП 42.13330.2016, а также прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Средний жилищный показатель определен в размере – 34 кв.м. жилья на 1 человека.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилого фонда на перспективу. Общая площадь жилищного фонда составит к 2028 г. 542,5 тыс. кв.м, к 2038 г. – 588,2 тыс. кв.м.

Возможность сохранения существующей жилой застройки определена исходя из технического состояния жилищного фонда и наличия градостроительных ограничений. В полном объеме предусматривается снос ветхого и аварийного жилищного фонда. Общая площадь жилых помещений, предусмотренных под снос, составляет 40 тыс. кв.м.

С учетом запланированного объема сноса жилищного фонда объем нового жилищного строительства должен составить не менее 103,9 тыс. кв. м общей площади жилых помещений.

Распределение территории жилой застройки по периодам, с указанием общей площади жилых помещений проектного жилищного фонда и предполагаемого числа населения представлено в таблице Таблица 3.4.-1

Таблица 3.4.-1

Параметры территорий жилой застройки

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018г. | 2028г. | 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. | 17,8 | 17,5 | 17,3 |
| 2 | Норма обеспеченности общей площадью | м2/чел. | 29,4 | 31 | 34 |
| 3 | Потребность в жилищном фонде | тыс. м2 | - | 542,5 | 588,2 |
| 4 | Существующий жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 524,3 | - |  |
|  | 1) ветхий и аварийный, подлежащий сносу | тыс. м2 | - | 20,0 | 20,0 |
|  | 2) сохраняемый жилищный фонд, всего | тыс. м2 | - | 504,3 | 484,3 |
| 5 | Объем нового жилищного строительства, всего | тыс. м2 | - | 38,2 | 103,9 |

## Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям физической культуры и массового спорта, культуры. Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения

Проектом генерального плана предусмотрен комплекс мероприятий по улучшению материально-технической базы объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения и достижению требуемого уровня обеспеченности населения объектами обслуживания.

В таблице 3.5-1 ниже приведен расчет потребности жителей г. Енисейск в объектах социального и культурно-бытового обслуживания местного значения городского округа на расчетный срок.

Таблица 3.5-1

Расчет потребности населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания (2038г.)

| Наименование объекта, единица измерения | Норматив | Сохраняемые объекты | Требуемая мощность | Принято проектом | Новое строительство (в т.ч. с учетом ППМ)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |
| Дошкольные образовательные организации, место | 85% детей дошкольного возраста, место | 1136 | 1441 | 2037 | 901 |
| Общеобразовательные организации, учащийся | 100% охват детей начальным и основным общим образованием (1-9 классы) и до 75 % детей – средним общим образованием (10-11 классы), место | 1674 | 1678 | 3454 | 1780 |
| Организации дополнительного образования, место | 10 % охват от общего числа школьников, место | 1536 | 168 | 1736 | 200 |
| Объекты здравоохранения |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей, посещений | 600 | 315 | 690 | 90 |
| Больничные учреждения | 134,7 коек на 10 тыс. жителей, койка | 217 | 227 | 304 | 87 |
| Объекты спорта |
| Спортивные залы общего пользования, кв. м площади пола | 60-80 на 1 тыс. человек | 2906 | 1384 | 5256 | 2350 |
| Помещения для физкультурных занятий и тренировок, кв. м площади пола | 70-80 на 1 тыс. человек | 1886 | 1211 | 4236 | 2350 |
| Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды | 20-25 на 1 тыс. человек | 0 | 430 | 430 | 430 |
| Плоскостные сооружения, кв.м. | 1950 на 1 тыс. человек | 26314 | 33735 | 33735 | 7421 |
| Объекты культуры |
| Учреждения культуры клубного типа, объект | 1 на 20 тыс. чел | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Театр, объект | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Общедоступная библиотека | 1 на 20 тыс. человек | 4 | 1 | 5 | 1 |
| Детская библиотека | 1 на 10 тыс. детей | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Краеведческий музей | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Тематический музей | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Кинозал | 1 на 20 тыс. человек | 0 | 1 | 1 | 1 |

*ППМ– проект планировки и межевания

Потребность населения г. Енисейска в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения иного значения, рекомендуемых для размещения, представлена в таблице 3.5-2.

Таблица 3.5-2

Минимальная потребность населения г. Енисейска в объектах,

рекомендуемых для размещения, на конец 2038 года

| Наименование, единица измерения | Норматив | Потребность |
| --- | --- | --- |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Стационарные торговые объекты, кв. м площади торговых объектов | 521,5 на 1 тыс. человек | 9022 |
| в том числе: |  |  |
| стационарные торговые объекты по продаже продовольственных товаров, кв. м площади торговых объектов | 170,42 на 1 тыс. человек | 2948,3 |
| стационарные торговые объекты по продаже непродовольственных товаров, кв. м площади торговых объектов | 351,08 на 1 тыс. человек | 6073,7 |
| Предприятия общественного питания, посадочное место | 40 на 1 тыс. человек | 692 |
| Предприятия бытового обслуживания |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 9 на 1 тыс. человек | 156 |
| Прочие |
| Отделение банка, операционное место | 1 на 1-2 тыс. человек | 9 |
| Жилищно-эксплуатационные организации, объект | 1 на 20 тыс. человек | 1 |
| Гостиницы, место | 6 на 1 тыс. человек | 104 |

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития г. Енисейск на долгосрочную перспективу.

Проектом запланированы следующие мероприятия:

- строительство детского сада на 280 мест (проект планировки и межевания территории микрорайона «Северо-Восточный»);

- строительство детского сада на 95 мест (проект планировки и межевания территории микрорайона «Спортивный центр»);

- строительство детского сада на 336 мест (проект планировки и межевания территории микрорайона «Восточный – 1»);

- строительство детского сада на 190 мест (проект планировки и межевания территории микрорайона «Восточный – 1»);

- строительство общеобразовательной организации на 1280 мест (проект планировки и межевания территории микрорайона «Восточный – 1»);

- капитальный ремонт/реконструкция МАОУ СОШ №1 им. И.П. Кытманова на 500 мест, (Ленина, 120);

- строительство акушерского корпуса с женской консультацией, терапией и дневным стационаром (28 коек круглосуточного пребывания, женская консультация на 40 посещений в смену, отделение терапии круглосуточной на 35 коек, дневной многопрофильный стационар на 24 койки);

- строительство амбулатории на 50 посещений в смену (проект планировки и межевания территории микрорайона «Восточный – 1», расчетная численность населения микрорайона – до 6 тыс. чел.);

- строительство библиотеки (проект планировки и межевания территории микрорайона «Восточный – 1»);

- строительство дома культуры на 300 мест (проект планировки и межевания территории микрорайона «Восточный – 1»);

- строительство объекта дополнительного образования на 200 мест (проект планировки и межевания территории микрорайона «Восточный – 1»);

- строительство театра;

- строительство плоскостных сооружений;

- строительство физкультурно-оздоровительного центра (проект планировки и межевания территории микрорайона «Восточный – 1»);

- строительство спортивной площадки на базе КГБПОУ «Енисейский многопрофильный техникум»;

- строительство военно-спортивной полосы препятствий на базе КГБПОУ «Енисейский многопрофильный техникум»;

- строительство банно-прачечного комбината.

В соответствии с Письмом Министерства культуры Красноярского края от 12.09.2018 №74-10-2354 на территории г. Енисейска планируется создание краевого государственного учреждения культуры музейного типа согласно плану мероприятий по приему из муниципальной собственности г. Енисейска в государственную собственность Красноярского края муниципального бюджетного учреждения культуры «Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытманова», и созданию музейно-туристического комплекса.

## Экономическая база развития городского округа

Ключевая задача муниципалитета - снизить миграционный отток постоянного населения. Для этого необходимо предусмотреть комплекс мер, позволяющих улучшить условия проживания горожан (ЖКХ, строительство, транспорт, социальная сфера и здравоохранение) и сделать город максимально удобным и привлекательным для жизни, а также решить вопрос о создании новых рабочих мест.

В 90-е годы ХХ века в Енисейске получили развития предприятия, связанные с обслуживанием пароходства на Енисее и местными нуждами. Это - судостроительная верфь, ремонтно-механические мастерские лесной промышленности, пищевые комбинаты. Основными отраслями специализации города в то время являлись лесопиление и деревообработка, пищевая промышленность. Однако, сложившаяся система хозяйствования, а также ряд субъективных причин, не способствовали осуществлению намеченных мероприятий, в настоящее время Енисейск утратил профиль своей территориальной специализации.

В настоящее время отсутствуют крупные промышленные предприятия.

Наибольший удельный вес в структуре государственных и муниципальных организаций занимают образовательные учреждения (23,9 %), учреждения культуры и туризма (16,4 %) и государственные организации (19,4 %) (рисунок 3.6-1).

Рисунок 3.6-1– Виды деятельности государственных и муниципальных организаций

Предприятия малого бизнеса осуществляют деятельность преимущественно в сфере услуг и торговли (более 53%).

В статусе индивидуального предпринимателя на 1 января 2018 года в Енисейске зарегистрированы 391 человек, что меньше уровня 2017 года на 84 человека.

Более 120 организаций малого предпринимательства было зарегистрировано на территории города на начало 2018 года. Частным бизнесом реализуются проекты, направленные на модернизацию и расширение производства, особенно в сфере лесозаговки и лесопереработки.

Численность занятых в сфере предпринимательства в 2017 году составила 1 291 человек со среднемесячной заработной платой 18139, 56 руб.

Среди стабильно работающих предприятий можно выделить следующие:

- ООО «ТНГ- Востокгео» (геологоразведка),

- АО «КрасЭКо» (электроэнергетика),

- ООО «Производственный Комбинат Енисейский» (производство хлеба и мучных кондитерских изделий),

- ООО «Гром» (строительство),

- ООО «СУМ» (строительство),

- ООО «Енисейэнергоком» (производство пара и горячей воды).

В настоящее время, в целях обеспечения устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории города осуществляется поддержка малого предпринимательства за счет средств муниципального бюджета и субсидий, предоставляемых муниципальному бюджету краевым (федеральным) бюджетом, а также путем предоставления консультационных услуг.

Поскольку одним из векторов развития Енисейска должна стать капитализация культурного наследия Енисейска, уровень развития «сервисной экономики» в качестве отдельной отрасли должен выйти на новый уровень. Необходимо создание условий для развития качественной гостевой инфраструктуры (гостиницы, точки общественного питания, организация досуга). С 2015 года можно отметить небольшой рост количества предприятий, работающих в данной индустрии. На 1 января 2018 года их доля составляет 4,1 %.

Реализация инвестиционных проектов на территории города станет мощным толчком для развития городской экономики. Для улучшения инвестиционного климата в Енисейске в краткосрочной перспективе необходимо провести инвентаризацию существующей нормативно-правовой базы и принять необходимые акты, касающиеся предоставления объектов муниципальной собственности (здания, коммуникации, земельные участки) для реализации инвестиционных проектов и деятельности малого и среднего бизнеса, экономический эффект от деятельности будет оценен как высокий. В результате реализации ряда проектов предполагается создание новых рабочих мест.

На территории города есть неиспользуемые производственные площади, обеспеченные коммунальной и транспортной инфраструктурой. Стратегией социально-экономического развития города Енисейска до 2030 года запланирована реализация следующих проектов:

Организация промышленного производства по глубокой переработке древесины (ООО «Хэппи Стар») - производство погонажных изделий и пеллетов (2016-2026гг.);

Строительство овощеконсервного завода с переработкой дикоросов (2025-2030гг.).

Преимуществом развития города станет наличие двух образовательных учреждений среднего профессионального образования - КГБО «Енисейский педагогический колледж», КГБПОУ «Енисейский многопрофильный техникум», которые осуществляют подготовку специалистов для отрасли образования, рабочих кадров для строительной, транспортной и пищевой отрасли.

Большое значение для экономики г. Енисейска имеет  историко-культурный потенциал:

- большое количество объектов культурного наследия – памятников истории и культуры (более 100 объектов),

- наличие памятных мест, мемориалов, ландшафтных объектов.

Енисейск входит в список 42 исторических городов Российской Федерации. В 2001 году историческая часть города была включена в Предварительный Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Компактность исторической застройки города с высокой степенью насыщенности сохранившимися высокохудожественными памятниками архитектуры и городскими ансамблями делает территорию привлекательной для туристов. Уникальные по характеру и ценности памятники сибирской архитектуры, памятные места позволяют создать крупный комплекс объектов туристского показа в его историческом центре.

В настоящее время г. Енисейск является единственным в Красноярском крае населенным пунктом, сохранившим планировочную структуру и основной фонд исторической застройки рубежа XIX-XX веков. К наиболее ценным объектам относятся памятники каменного зодчества XVIII века: Богоявленский собор, Воскресенская, Успенская, Троицкая церкви. Сохранился комплекс Спасского монастыря со Спасским собором, надвратной церковью Захария и Елизаветы, келейным корпусом и оградой и фрагмент Христорождественского монастыря с Иверской церковью, настоятельским и келейным корпусом. Богоявленский собор, заложенный в 1709 году, является старейшей сохранившейся постройкой.

Енисейск – это историческая столица Приенисейского края, имеющая богатейшую историю развития в том числе культурного наследия. В городе функционируют один из старейших музеев края, 5 библиотек, 3 учебных заведения дополнительного образования детей, 2 культурно-досуговых учреждения. Действуют национально-культурные общества, имеются сложившиеся традиции проведения мероприятий.

Ежегодно Енисейск, в среднем, посещают около 15-20 тысяч человек с различными целями (деловыми, туристскими, культурно-познавательными). В городе проходят события местного и регионального масштабов. Основной туристский поток складывается из наиболее развитого на сегодняшний день вида туризма в городе Енисейске - культурно – познавательного. Популярные экскурсионно-туристические маршруты: «Енисейск ярмарочный», «Секреты успеха или путь «из грязи в князи», «Енисейск: между белыми и красными», «Музейная тропа», «Событийный».

Город имеет необходимые ресурсы для развития историко-культурного, музейного, событийного и других видов туризма, однако для формирования конкурентоспособного туристического продукта необходимо их совершенствование. Возможности инвестирования развития материальной базы туризма за счет местного бюджета ограничены, отсутствует механизм частных инвестиций. Увеличение мест размещения и точек питания требуют реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры для повышения уровня комфортабельности.

На современном этапе, одной из главных задач развития туристской отрасли является формирование современных турпродуктов, отвечающих требованиям как российских, так и международных стандартов, развитие туристских центров и их филиалов с формированием современной инфраструктуры обслуживание туристов.

Вовлечение горожан в проекты и программы по сохранению культурно-исторического наследия, представителей малого и среднего бизнеса, привлечение инвесторов на территорию создаст более благоприятные условия для создания эффективной туристской инфраструктуры в городе. Создание новых турпродуктов, а также межтерриториальное, региональное и международное взаимодействие с осуществлением совместных проектов, позволит закрепить город Енисейск как один из основных центров туристской притягательности.

Отдаленность от основных транспортных магистралей, отсутствие железнодорожного транспорта, как массового и скоростного, ограничивает перспективы быстрого развития туризма г. Енисейска. Создание условий для развития туризма в городе предусматривает разработку проекта развития северного направления для автотуристов (по пути следования город Красноярск – город Енисейск), организацию и проведение информационных туров, поддержку событийного проекта «Августовская ярмарка».

Перспектива развития города связана с его позиционированием в качестве центра культурно-познавательного, событийного и паломнического туризма на региональном и федеральном уровне.

Схемой территориального планирования Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п «Об утверждении схемы территориального планирования Красноярского края», запланирована реализация следующих проектов:

- создание туристско-рекреационного кластера «Енисейский»,

- создание туристско-рекреационного (автотуристского) кластера «Енисейский тракт».

## Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети

Характеристика состояния, существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры городского округа

В проектных решениях Генерального плана заложено  упорядочивание планировочной структуры, а так же обустройство улиц и основных перекрестков, и определение инфраструктура автосервиса.

Основной каркас улично-дорожной сети составит, как и в современном состоянии, магистраль общегородского значения регулируемого движения, которая на основных направлениях дублируется сетью магистралей районного значения.

Общегородская магистраль обеспечивает выходы на внешние автомобильные дороги в направлении г. Красноярск, п. Северо-Енисейский и п. Пировское, а также связывает жилую застройку с промышленными зонами города.

Магистрали районного значения  обеспечивают связи между жилыми районами, с промышленными районами, обеспечивают выход на другие магистральные  улицы.

Межмагистральное пространство принято от 250 м в центральной части города, где узкие улицы компенсируются повышенной плотностью уличной сети, что также связано с окольцовыванием исторической застройки и организацией одностороннего движения, позволяющим разгрузить улицы, и до  1000 м в периферийных районах.

Проектом предусматривается замена покрытий с гравийного на асфальтобетон, спрямление искривлённости улиц, где это возможно, для более свободного движения  транспорта и создание одинаковой ширины улиц в красных линиях.

Магистральными улицами общегородского значения являются улица Ленина, Рабоче-Крестьянская улица, по ним сосредоточены главные транспортные потоки с запада на восток.

Магистральными улицами районного значения улица 40 лет Октября, улица Худзинского, планируемая улица сквозь территорию района «Южный», планируемая улица сквозь территорию района «Северный».

По сравнению с существующим положением увеличивается проектная протяжённость основных, второстепенных улиц, проездов, проектируется обходная дорога в северо-восточном направлении, упорядочивается планировочная структура и строится  каркас красных линий улиц и дорог.

Пересечения и примыкания проезжих частей проектируются с устройством островков безопасности, регулирующими и организующими транспортные потоки.

Необходимо уделить внимание благоустройству существующих улиц и дорог в соответствии с запроектированными поперечными профилями.

По всем улицам предусматривается строительство тротуаров, шириной 1,0 - 1,5 м в зависимости от категории улицы.

В зонах отдыха необходимо благоустройство, устройство тропиночной сети и парковых дорожек.

Автобусная сеть общественного транспорта запроектирована общей протяженностью 31,29 км по главным и основным улицам с учётом анализа планировочной структуры и выявлению центров тяготения промзон, территорий транспортного и общественно-делового назначения.

Протяжённость улиц и дорог на застроенной и планируемой к развитию территории составит 165,04 км, Плотность улично-дорожной сети в среднем составит 2,5 км/кв.км.

В таблице 3.7-1 приведены технико-экономические показатели проектируемой улично-дорожной сети на расчетный срок.

Таблица 3.7-1

Показатели проектируемых улиц и дорог

| № п/п | Категория улиц, дорог | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Автомобильная дорога регионального Значения (обход г. Енисейск) | 10,72 |
| 2 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 11,48 |
| 3 | Магистральная улица районного значения | 16,73 |
| 4 | Улицы и дороги местного значения | 116,07 |

Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

При рассмотрении принципиальных  вариантов  развития  транспортной  инфраструктуры городского округа Енисейск  необходимо  учитывать  прогноз  численности  населения, прогноз  социально-экономического  и  градостроительного  развития,  деловую  активность  на территории городского округа.

Для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, необходимо решить задачу, связанную с увеличением протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Это позволит увеличить пропускную способность дорожной сети, улучшить условия движения автотранспорта и снизить уровень аварийности за счет ликвидации грунтовых разрывов, реконструкции участков автомобильных дорог местного значения, имеющих переходный тип проезжей части.

Для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения в области автомобильных дорог необходимо решить задачу, связанную с созданием условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения.

Для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети и транспортной безопасности дорожного хозяйства. Улицы местного значения в направлениях движения пешеходов необходимо оборудовать средствами снижения скоростей, средствами регулировки движения.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

На первую очередь:

-расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

-ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично- дорожной сети;

-организация безопасных пешеходных переходов;

На расчётный срок:

-упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах городского округа, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

-строительство улично-дорожной сети на территории районов нового жилищного строительства;

-строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в поселении;

Развитие транспорта на территории городского округа должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Комплекс мероприятий по планировочной организации территории и развитию транспортной инфраструктуры:

- создаст условия повышения качества работы транспортной инфраструктуры городского округа;

- даст возможность снижения затрат по доставке и отправке грузов в другие регионы;

- даст возможность развития производственного комплекса проектируемой территории;

- создаст условия для привлечения инвестиций;

- создаст условия для развития социально-экономических связей, улучшения экологической обстановки и безопасности проживания населения на территории городского округа.

Результаты определяются уровнем  достижения запланированных целевых показателей (индикаторов).

Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры

Таблица 3.7-2

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023-2038 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения МО | тыс. чел. | 17826 | 17735 | 17642 | 17528 | 17408 | 17300 |
| Количество автомобилей у населения | ед. | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| Уровень автомобилизации населения | ед./1000 чел. | 7130 | 7094 | 7057 | 6310,8 | 6963 | 6920 |
| Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Прирост протяженности дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,29 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети и дорог местного значения | км | 79,75 | 79,75 | 79,75 | 79,75 | 79,75 | 165,04 |
| Протяженность пешеходных дорожек | км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Протяженность велосипедных дорожек | км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Обеспечение транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество мостов | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Количество автозаправочных станций | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество пристаней, причалов, паромных переправ | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество станций технического обслуживания | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество капитально отремонтированных искусственных сооружений (мостов) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Основной целью является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского округа.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, а также других объектов транспортной инфраструктуры;

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно- эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий зависит от возможности бюджетов всех уровней.

Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и неувеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения».

Транспортная система г. Енисейска является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления г. Енисейск и органов государственной власти Красноярского края по развитию транспортной инфраструктуры.

Перечень мероприятий указан в таблице 3.7-3.

Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Таблица 3.7-3

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта |
| 1 | Реконструкция речного порта в г.Енисейск | 2028-2038 год |
| 2 | Реконструкция и развитие аэропорта | 2018-2028 год |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства |
| 3 | Автозаправочная станция | 2028 год |
| 5 | Строительство 4 мостов | 2028 год |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |
| 5 | - | - |
| Мероприятия по развитию сети дорог городского округа |
| 5 | Строительство обхода г.Енисейск (дорога регионального значения) | 2028-2038 год |
| 6 | Строительство подхода к г.Енисейск (юго-западной части города) (магистральная улица общегородского значения) | 2028-2038 год |
| 7 | Строительство и реконструкция магистральной улицы районного значения | 2028-2038 год |
| 8 | Строительство улиц на вновь застраиваемых территориях с устройством твердого типа покрытия | 2019-2038 год |
| 9 | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках дорог за счет средств дорожного фонда в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" | Ежегодно |
| 10 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда | Ежегодно |
| 11 | Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории" | Ежегодно |

Прогноз развития дорожной сети городского округа

Основными направлениями развития дорожной сети городского округа будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

Перспектива развития улично-дорожной сети связана с обеспечением должных параметров транспортной доступности объектов соцкультбыта, повышения класса и пропускной способности существующих улиц и дорог.

С целью обеспечения соответствия внутригородской улично-дорожной сети внешним связям, проектом предлагается:

На расчётный срок

-реконструкция, с доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения улицы Ленина и Рабоче-Крестьянской улицы;

-реконструкция, с доведением до параметров магистральных улиц районного значения улица Бограда, улица Лыткина;

- реконструкция существующих улиц местного значения;

- строительство обхода г.Енисейск, который выведет транзитные грузопотоки за пределы городской застройки;

- строительство подхода к г. Енисейск, участок от Рабоче-Крестьянской улицы с выходом в  юго-западную часть города к  планируемой дороге регионального значения (в соответствии со схемой территориального планирования  Красноярского края) в сторону п. Белый Яр;

- строительство и реконструкция магистральной улицы районного значения, начинающейся с ул. Бограда к планируемой производственной зоне;

- строительство улиц и дорог в жилой застройке, где проектом предполагается развитие жилых территорий - в районах Восточный-1, Северо-Восточный, Южный-2,Спортивный центр.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Предложения по совершенствованию транспортной системы городского округа выполнены с учётом проектного развития системы федерального и регионального транспорта.

Железнодорожный транспорт

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, на территории городского округа город Енисейск Красноярского края предусмотрено мероприятие по строительству участка Северо-Сибирской железнодорожной магистрали в целях развития и обслуживания промышленной зоны в Нижнем Приангарье.

При этом конкретное (определенное с геодезической точностью) местоположение планируемой к размещению участка Северо-Сибирской железнодорожной магистрали будет определено на этапах подготовки документации по планировке территории и подготовки проектной документации.

Водный транспорт

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, на территории городского округа город Енисейск Красноярского края предусмотрено мероприятие по поддержанию на речном транспорте существующих габаритов судового хода на эксплуатируемых участках рек Енисейского бассейна.

Воздушный транспорт

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, на территории городского округа город Енисейск Красноярского края предусмотрены мероприятия по:

реконструкции аэропортового комплекса г. Енисейска;

реконструкции, техническому перевооружению комплексов средств управления воздушным движением, радиотехническому обеспечению полетов и авиационной электросвязи аэропорта Енисейск.

Автомобильный транспорт

В соответствии со Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области автомобильного транспорта предусмотрена реконструкция Автомобильной дороги Красноярск – Енисейск (реконструкция с повышением категорийности и переводом в автомобильную дорогу федерального значения – продолжение федеральной автотрассы М-54 «Енисей» – предложение региона для рассмотрения федеральными структурами) на расчетный срок 2018-2030гг.

Схемой территориального планирования Красноярского края предусмотрена реконструкция а/д «Енисейск-Высокогорский» протяженностью 16,9 км на I очередь (2016-2026гг.).

Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение, такси), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих предприятий сохранится использование грузового транспорта, транспорт коммунальной службы для вывоза ТКО.

На территории городского окрга на расчётный срок предполагается проживание 17300 человек. Расчёт уровня автомобилизации, количества автозаправочных станций и станций технического обслуживания автомобилей, исходя из проектной численности населения, приведён в таблице 3.6-4.

Таблица 3.7-4

Проектируемая численность парка автомобилей, автозаправочных станций и станций технического обслуживания

| Население на расч.срок, чел | Расчётная автомобилизация |
| --- | --- |
|  | легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит. | грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит. | мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит. |
| 17300 | 6920 | 692 | 1730 |

Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест и станции технического обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

На перспективу проектом предлагается заменить  устаревшие пассажирские автобусы  на современные, более комфортабельные, приспособленные к северным условиям.

## Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Раздел выполнен в соответствии с требованиями «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*. С изменениями № 1», «СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Для обеспечения комфортной среды проживания населения на проектируемой территории генеральным планом предусматривается централизованная система водоснабжения ˗ комплекс инженерных сооружений и сетей:

создание закольцованной районной сети водопровода по всем улицам для обеспечения водой потребителей.

Прокладка проектируемых магистральных водопроводных сетей предусматривается в инженерных технических коридорах.

Водоснабжение планируемой территории возможно от существующих и вновь выстроенных магистральных сетей водопровода.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения, при этом намечается максимальное использование существующих сетей водопровода с заменой труб на больший диаметр там, где необходимо.

В существующей застройке необходимо выполнить поэтапную замену существующих сетей на полиэтиленовые в зависимости от степени износа и застройки планируемой территории.

С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды следует выполнять своевременную замену тех участков трубопроводов, которые в этом нуждаются.

При перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Для перекладки трубопроводов в труднодоступных местах и под оживленными магистральными улицами используется метод протаскивания трубопровода меньшего диаметра в существующей трубе. Технологии бестраншейной перекладки и прокладки трубопроводов отличаются короткими сроками производства работ с быстрым введением в эксплуатацию и представляют собой не только недорогую альтернативу открытому способу перекладки, но и высококачественный метод обновления трубопроводов, что позволяет увеличить их работоспособность, безопасность и срок использования.

Водоводы прокладываются вдоль дорог. Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины промерзания (глубина сезонного промерзания грунтов 2,5-2,8 м).

Развитие централизованной системы водоснабжения должно обеспечить подключение населения г. Енисейска в полном объеме.

По данным Комитета природных ресурсов по Красноярскому краю на территории района разведано Горское месторождение подземных вод, расположенное в 1 км к западу от деревни Горская. На глубине 400 м была найдена вода надлежащего качества. В декабре 2000г. ГГП «Красноярскгидрогеология» выполнил предварительный подсчет эксплуатационных запасов в количестве 8 тыс.куб. м/сут. На сегодняшний день водозаборные сооружения оборудованы артезианскими скважинами, двумя резервуарами вместимостью по 1200 куб.м каждый, для хранения аварийного, регулирующего и противопожарного объемов воды, насосной станцией II подъема, обеззараживающей установкой, двумя напорными водоводами и рассчитаны на 4000 куб. м/сут.

В рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» планируется:

- водопонижение г.Енисейска на 2017-2018 годы.

- оптимизация системы водоснабжения г. Енисейска мощностью 4000,0 куб.м/сут финансируемых в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», вводимых в эксплуатацию в 2019 году, с последующей корректировкой информации о планируемых мероприятиях по инженерному обеспечению.

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения; обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала г. Енисейска.

Реализация мероприятий позволит обеспечить:

бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;

обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Так же основными целями являются:

переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

Резерв водозаборных сооружений даст устойчивую, надежную работу всего комплекса водоочистных сооружений и гарантирует возможность получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения населения и предприятий г. Енисейска.

Планом  модернизации системы водоснабжения г. Енисейска предусмотрен  строительство  кольцевых водоводов в  восточной и западной частях города,  с  последующим объединением  локальных водопроводных сетей с магистральными водопроводными сетями.

В связи с критическим состоянием сетей, основными задачами в сфере водоснабжения на период до 2030 года являются:

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижение степени износа основных производственных фондов;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 каждая водозаборная скважина имеет границы зон санитарной охраны, в соответствии с которыми назначаются определенные критерии использования территорий, входящих в эти границы. В соответствии с п.2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02  граница первого пояса водозаборной скважины составляет от 30-50 м, в пределах данной территории запрещена любая деятельность (п.3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02), не связанная с работой данной скважины. Кроме того, предусматриваются второй и третий пояс зоны санитарной охраны водозаборных скважин, размер которых составляет от 50-200 м. В границах этих поясов также установлено нормирование использования данных территорий и размещения на них промышленных объектов. Всего в г. Енисейске таких скважин 16 шт., расположенных по всей территории города, соблюдение норм СанПиН 2.1.4.1110-02 для некоторых скважин невозможно, так как многие скважины расположены на территории жилых зон, либо в границы их поясов зон санитарной охраны входят промышленные объекты, нахождение которых запрещено в данных зонах водозаборных скважин. Организация зон санитарной охраны для каждой водозаборной скважины в г. Енисейске, в соответствие СанПиН 2.1.4.1110-02 02, затруднено. Перенос и закрытие промышленных объектов, запрет проведения хозяйственной деятельности на территории зон санитарной охраны источника, а также перенос жилых домов из данных зон источника требует больших финансовых затрат и недовольство со стороны населения.

Модернизация системы водоснабжения г. Енисейска значительно сократит количество земель, занимаемые водозаборными скважинами, не потребуется перенос и закрытие промышленных объектов и переселение граждан.

Модернизация объектов централизованных систем водоснабжения позволит соблюдать нормы природоохранного законодательства:

водопроводные сети спроектированы с учетом санитарно-защитных зон, равных 10м по обе стороны от крайних линий водовода;

прокладка водопроводов осуществляется на территориях свободных от свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, что соответствует п.3.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

водопроводные сети не проходят по территориям дошкольных, школьных и лечебнопрофилактических учреждений, что соответствует п.2.3. СанПиН 2.4.1. - 2660-10, п.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10, п 2.5 СанПиН 2.1.3.2630-10.

На очистных сооружениях водопровода рекомендуется выполнить компенсирующие мероприятия по снижению риска поражения населения в случае возникновения аварии в хлорном хозяйстве, обеспечивающие локализацию и ликвидацию выбросов хлора:

вести в эксплуатацию стационарную водяную защиту по периметру площадки погрузки-выгрузки контейнеров с хлором с контуром индикации хлора, с автоматическим включением водяной завесы по сигналу газоанализатора.

произвести монтаж наружного контура индикации хлора вокруг складов хлора с выводом показаний и сигнализации в ЦД11 (центральный диспетчерский пункт).

Альтернативой хлорированию является система ультрафиолетового обеззараживания воды. Она гарантирует безопасность для потребителя от присутствия в воде вирусных инфекций.

При подготовке питьевой воды хорошей альтернативой жидкому хлору является гипохлорит натрия. Данный реагент значительно безопаснее в эксплуатации, имеет сильное дезинфицирующее действие, но оказывает менее пагубное влияние на воду.

Все работы по водоподготовке будут осуществляться на одной промышленной территории, что позволит осуществлять более качественный контроль за качеством воды, поступающей к абонентам водопроводной сети. Разница зоны санитарной охраны для склада хлора и реагентного хозяйства составит 15м, в соответствии с п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Модернизация объектов централизованных систем водоснабжения позволит соблюдать нормы природоохранного законодательства в сфере хранения, транспортировки и использования хлора. Для насосной станции II подъема, в соответствии с п.2.4.2 СанПиН-02 граница первого пояса составит 15м.

Нормы на хозяйственно ˗ питьевое водопотребление приняты в соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования г. Енисейска Красноярского края».

Нормами водопотребления учтены расходы воды на хозяйственные и питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Наружное пожаротушение - 2 х 15,0 л/с согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» пункт 5.1, таблица №1. Время тушения пожара 3 часа.

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50 л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84*. Количество поливок - одна в сутки (только в летний период).

Степень благоустройства районов жилой застройки с нормой водопотребления 150 л/сут на человека, что соответствует застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями, согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Удельное водопотребление включает расходы воды на хоз-питьевые и бытовые нужды в жилых зданиях. Количество воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы на общественную застройку принимаются дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хоз-питьевые нужды.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СП 31.13330.2012 п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке – 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать  60 метров.

При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

Рекомендуется ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварийность и тем самым сократить потери.

Водопроводные сети

Расположение трубопроводов было определено на основании генерального плана, согласно СП 42.13330.2011.

На проектируемой водопроводной сети устанавливаются водопроводные колодцы и камеры с арматурой для выпуска воздуха, для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов.

Сети водопровода – кольцевого и тупикового типа.

Магистральные водопроводные сети прокладываются подземно в траншее на глубине 2,5 - 2,8м.

В качестве материала труб водопроводной сети рекомендуется применять трубы из полиэтилена. Свойства данного материала, его невысокая стоимость и простота монтажа позволяют говорить о данном материале, как об оптимальном технико – экономическом решении при строительстве и реконструкции инженерных сетей.

Проектируемая система хозяйственно – питьевого водоснабжения предназначена для подачи воды питьевого качества к санитарно – техническим приборам жилых и общественных зданий, полива зеленых насаждений, проездов и противопожарные нужды.

Для обеспечения подачи расчётных расходов воды необходимо осуществить строительство кольцевой сети водопровода, с установкой на сети пожарных гидрантов через 150 м.

Расстановка пожарных гидрантов на сети должна обеспечить пожаротушение любого здания не менее чем от двух  гидрантов.

Трассировка магистральных сетей и диаметр трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета.

Нагрузка на водопроводные сети приведена в таблице № 3.8-1.

Нагрузка на водопотребление

Таблица № 3.8-1

| №, п/п | Наименование | Единица измерения | 2018 г. | 2028 г. | 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность населения | чел. | 17826 | 17500 | 17300 |
| 2 | Норма водопотребления | л/сут | 150 | 250 | 250 |
| 3 | Расход воды | куб.м/сут | 2674 | 4375 | 4325 |
| 4 | Коэффициент неравномерности | - | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 5 | Максимальный суточный расход | куб.м/сут | 3209 | 5250 | 5190 |
| 6 | Норма расхода воды на полив | л/сут*чел | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Расход воды на полив территории | куб.м/сут | 891 | 875 | 865 |
| 8 | Расход воды на пожар | куб.м./сут | 324 | 324 | 324 |
| 10 | Неучтенные расходы, (20%) | куб.м./сут | 642 | 1050 | 1038 |
|  | ИТОГО | куб.м./сут | 5066 | 7499 | 7417 |

Водоотведение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03˗85 (с изменением № 1)», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200˗03 «Санитарно   ˗ эпидемиологические правила и нормативы. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. Санитарно ˗ защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом предлагается обеспечить централизованной системой канализации административно ˗ хозяйственные здания и жилую застройку, расположенные на планируемой территории: самотечные сети водоотведения проложены с учетом существующих сетей и рельефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от зданий до канализационно ˗ насосной станции (далее – КНС).

Строящаяся система канализации предусмотрена в составе самотечных коллекторов с поступлением стоков в КНС и с дальнейшей перекачкой по напорным коллекторам в городскую систему канализации.

Прокладка трубопроводов канализации, а также минимальные расстояния до сооружений и других инженерных коммуникаций приняты согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

На поворотах самотечного коллектора, в местах переподключения существующих септиков и в местах подключения потребителей запроектированы колодцы. Колодцы предусмотрены из монолитного бетона и элементов сборного железобетона по ГОСТ 8020-80, выполняемых по ТПР 902-09-46.88 «Камеры и колодцы дождевой канализации». Все соприкасающиеся с грунтом наружные поверхности колодцев обмазать горячим битумом БН 70/30 на 2 раза. Внутреннюю гидроизоляцию днища и стен колодцев выполнить из гидроизоляционного материала проникающего действия «ГИДРОТЕКС-В» ТУ 5716-00102717981-93 на 2 слоя. В основании колодца производится уплотнение грунта щебнем, с устройством бетонной подготовки (В 7,5) толщиной 100 мм.

В настоящее время на территории города отсутствует организованная система сети ливневой канализации.

Данная ситуация осложняется также неработающей дренажной системой (засыпаны кюветы), отсутствием водопропускных труб через дорожное полотно.

Предлагается организация поверхностного водоотвода в комплексе с локальными сетями ливневой канализации на отдельных участках территории города, разделённых на 16 водосборных бассейнов, с последующей очисткой на локальных очистных сооружениях и выпуском в проточные ручьи и реки.

Локальные сети ливневых вод объединяются в единую общегородскую систему ливневой канализации посредством соединения всех выпусков с водосборных бассейнов единым магистральным коллектором. Для обеспечения стока в этом коллекторе по его трассе предусматривается строительство станций перекачки ливневых вод.

Выпуск ливневых вод с территории без предварительной очистки категорически запрещён, поэтому на выпусках предусматривается устройство очистных сооружений.

Учитывая эпизодичность и резкую неравномерность поступления дождевых вод, наиболее простым и достаточно эффективным сооружением для очистки поверхностного стока городской территории являются локальные очистные сооружения, оборудованные устройствами для удаления осадков и нефтепродуктов. Необходимости очистки всего стока нет. Очистки требует лишь наиболее загрязнённая часть стока. Сюда относятся талые воды, поливомоечные воды, которые характеризуются малыми расходами и высокой концентрацией загрязнения, а также сток от дождей малой интенсивности.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока на территории г. Енисейска способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории. Учитывая эпизодичность и резкую неравномерность поступления дождевых вод, наиболее простым и достаточно эффективным сооружением для очистки поверхностного стока городской территории являются локальные очистные сооружения, оборудованные устройствами для удаления осадков и нефтепродуктов. Необходимости очистки всего стока нет. Очистки требует лишь наиболее загрязнённая часть стока. Сюда относятся талые воды, поливомоечные воды, которые характеризуются малыми расходами и высокой концентрацией загрязнения, а также сток от дождей малой интенсивности.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока на территории г. Енисейска способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

На перспективу рекомендуется разработать решения по прокладке лоткового водоотвода и коллектора для отвода ливневых и талых вод с исторической части г. Енисейска на очистные сооружения ливневой канализации. Общая протяженность трассы лотков составит Ъ=300 - 3466,90 м, коллектора составит 2713,35 м.

Участки для поверхностного сбора дождевых и талых вод запроектировать из пластиковых и бетонных водоотводных лотков Ъ=300 мм с решеткой производства 81апйаг1рагк. Коллектор ливневой канализации запроектировать из раструбных труб Ргадта с двойной структурированной стенкой 0300-500 по ТУ 2248-001-96467180-2008.

Прокладка трубопроводов подземная, открытым способом см. ЕСС-51.ПП13- 15.П.00.С3-ТКР.ЛК (графическая часть).

При переходе под асфальтированными дорогами запроектированы кожух из стальных электросварных труб 0530х8,0; 0630х8,0; 0720х8,0 с изоляцией весьма усиленной по ГОСТ 9.602-2005, выполняется мастикой МСР на 3 слоя.

Глубину заложения трубопроводов принять из следующих условий:

- исключение промерзания труб;

- исключение разрушения труб от движущегося транспорта.

Глубина заложения трубопровода колеблется от 0,70 м до 5,48 м, водосборных лотков от 0,38 м до 1,00 м.

Прокладка трубопроводов ливневой канализации, а также минимальные расстояния до сооружений и других инженерных коммуникаций принять согласно СП 18.13330.2011 и СНИП 2.04.03-85*.

На поворотах самотечного коллектора и в местах подключения запроектировать колодцы. Колодцы предусмотреть из монолитного бетона и элементов сборного железобетона по ГОСТ 8020-80, выполняемых по ТПР 902-09-46.88 «Камеры и колодцы дождевой канализации». Все соприкасающиеся с грунтом наружные поверхности колодцев обмазать горячим битумом БН 70/30 на 2 раза. Внутреннюю гидроизоляцию днища и стен колодцев выполнить из гидроизоляционного материала проникающего действия «ГИДРОТЕКС-В» ТУ 5716-001-02717981-93 на 2 слоя. В основании колодца производится уплотнение грунта щебнем, с устройством бетонной подготовки (В 7,5) толщиной 100 м.

Нормы на хозяйственно ˗ питьевое водопотребление приняты в соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования г. Енисейска Красноярского края».

Нормами водопотребления учтены расходы воды на хозяйственные и питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество стоков

Таблица № 3.8-2

| №, п/п | Наименование | Единица измерения | 2018 г. | 2028 г. | 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность населения | чел. | 17826 | 17500 | 17300 |
| 2 | Норма водопотребления | л/сут | 150 | 250 | 250 |
| 3 | Расход воды | куб.м/сут | 2673,90 | 4375,00 | 4325,00 |
| 4 | Коэффициент неравномерности | - | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 5 | Максимальное количество стоков | куб.м/сут | 3208,68 | 5250,00 | 5190,00 |
| 6 | Неучтенные расходы, (20%) | куб.м/сут | 641,74 | 1050,00 | 1038,00 |
| 7 | ИТОГО | куб.м/сут | 3850 | 6300 | 6228 |

Для запуска централизованной системы канализования в городе необходимо: реконструкция канализационных очистных сооружений; строительство канализационных насосных станций; строительство самотечных коллекторов и напорных канализационных сетей.

На очистных сооружениях канализации необходимы мероприятия по поэтапному достижению ПДС веществ поступающих в водный объект со сточными водами путем:

реконструкции очистных, строительством доочистки;

замена аэрационных труб в аэротенках и минерализаторах;

ремонт отстойников (частичная замена металлической трубы и днища);

изготовление и установка ловушек для «вспухающего» ила на вторичных отстойниках;

ремонт распределительных и отводных систем иловых полей;

строительство цеха термической сушки и сжигания осадка;

ремонт бортов первичных отстойников;

известкование;

выявление организаций нарушающих правила приема сточных вод на ОСК. Строгий контроль за ассенизаторскими машинами.

Строительство доочистки даст возможность достигнуть ПДС веществ поступающих в водный объект.

Реконструкция системы хлорирования увеличит обеззараживание воды от бактериальных загрязнений.

Как вариант развития обеззараживания это проектирование и строительство цеха по ультрафиолетовому обеззараживанию очищенных сточных вод. Размещение цеха возможно в районе выпуска сточных вод в водоприемник с устройством УФ - обеззараживания лоткового типа в здании модульной конструкции. Ожидаемый эффект - достижение требуемых показателей СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Замена аэрационных труб в аэротенках и минерализаторах позволит увеличить окисление углеродосодержащих веществ, развитие процессов нитрификации, т.е. увеличение глубокой очистки по БПК, нитрификация азота аммонийного, азота нитритного.

Ремонт отстойников, частичная замена металлической трубы и днища, исключит возможность вторичного загрязнения, а также глубоких и необратимых изменений биохимической активности ила, вследствии длительного пребывания его в условиях отсутствия растворенного кислорода. Результат: снижение БПК и вынос взвешенных частиц, снижение азота нитратного.

Изготовление и установка ловушек для «вспухающего» ила на вторичных отстойниках

Удаление частиц «вспухающего» ила с помощью специальных ловушек способствует снижению БПК и взвешенных веществ.

Снижение концентрации загрязнений сточных вод путем поступления очищенной воды даст ремонт распределительных и отводных систем иловых полей (временная мера).

Строительство цеха термической сушки и сжигания осадка, позволит сократить объем образующегося осадка на 90 %, создаст возможность использования его в качестве почвогрунта и уменьшить количество патогенных веществ. В качестве мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду рекомендуется также приобретение и монтаж оборудования для аэробной стабилизации уплотненного осадка сточных вод.

Обеспечение обезвоживания всего объема образующегося осадка даст приобретение фильтр - прессов, являющихся дополнительной мерой снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Ремонт бортов первичных отстойников приведет к снижению концентраций загрязнений, БПК, азота общего, фосфатов.

Известкование поможет достигнуть водоохранный эффект в виду удаления фосфатов на 80%.

Выявление организаций нарушающих правила приема сточных вод на ОСК и строгий контроль за ассенизаторскими машинами позволит обеспечить отсутствие нефтепродуктов в сточной воде и как следствие хорошую работу ила.

Рекомендации по обеззараживанию сточных вод согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» Хозяйственно-бытовые сточные воды и их смеси с производственными сточными водами, сбрасываемые в водные объекты, либо используемые для технических целей, должны подвергаться обеззараживанию. Обеззараживание следует производить после биологической очистки сточных вод.

Обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, рекомендуется производить ультрафиолетовым излучением. Допускается обеззараживание хлором или другими хлорсодержащими реагентами (хлорной известью, гипохлоритом натрия, получаемым в виде продукта с химических предприятий, электролизом растворов солей или минерализованных вод, прямым электролизом сточных вод и др.) при обеспечении обязательного дехлорирования обеззараженных сточных вод перед сбросом в водный объект.

Доза ультрафиолетового облучения определяется характером и качеством очистки сточных вод, но она должна быть не менее 30 мДж/см СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85». Тип и количество рабочего ультрафиолетового оборудования необходимо принимать на основании рекомендаций производителя. Резервное ультрафиолетовое оборудование корпусного типа необходимо предусматривать не менее одной установки. Резервирование открытых ультрафиолетовых систем лоткового типа в зависимости от их конфигурации допускается предусматривать одним каналом или одной секцией в каждом канале, или одним модулем.

Расчетную дозу активного хлора следует принимать с учетом хлоропоглощаемости сточных вод при обеспечении остаточного хлора в очищенной воде после контакта не менее 1,5 мг/л. Для расчетов допускается принимать дозу активного хлора после механической очистки (допускается использовать только в качестве аварийного мероприятия) - 10 мг/л; после биологической, физико-химической и глубокой очистки - 3 мг/л.

Хлорное хозяйство и электролизные установки следует проектировать согласно СП 31.13330. Хлорное хозяйство станций очистки сточных вод должно обеспечивать возможность увеличения расчетной дозы хлора до 1,5 раз без изменения вместимости склада.

Для смешения сточной воды с хлорсодержащими реагентами можно применять смесители любого типа.

Продолжительность контакта хлора с водой в отводящей системе (резервуарах, лотках, каналах и трубопроводах) до выпуска в водный объект следует принимать 30 мин.

Рекомендуется при реконструкции канализационных очистных сооружений перейти от обеззараживания сточных вод хлором на УФО.

Автоматизация и диспетчеризация технологического процесса ОСК является важным пунктом в реконструкции очистных.

Реконструкция ОСК должна осуществить систему учета количества поступающих сточных вод на ОСК, использовать систему автоматического контроля концентрации растворенного кислорода в иловой смеси аэротенка, установить датчики контроля показателей аммонийного и нитратного азота, датчики давления на трубопроводах, количества избыточного ила, количества уплотненного ила, расхода воздуха.

Необходимо провести автоматизацию на всех технологических процессах с передачей сигнала на воздуходувную станцию.

Ожидаемый эффект:

повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

повышение безопасности производственных процессов;

повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

сбор, обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Вышеперечисленные мероприятия позволят интенсифицировать работу очистных сооружений канализации.

Кроме того они необходимы для доведения качества очищенной воды до установленных требований к сбросу в водоприемник.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоотведения позволит обеспечить:

повышение надежности работы систем водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоотведения с учетом современных требований;

обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемые после очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41˗02˗2003», СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23˗02˗2003», СП 89.13330.2012 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II˗35˗76».

Расположение трубопроводов и сооружений было определено с учетом СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01˗89*».

Климатические данные:

Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 46 °С.

Средняя температура за отопительный период – минус 12,5 (С.

Продолжительность отопительного периода ˗ 273 суток.

Генеральным планом предусматривается централизованная система теплоснабжения для существующих, проектируемых жилых, административных и общественных зданий.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений, согласно СНиП 41-02-2003 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Тепловые сети». Теплоснабжение кварталов, где остаётся сохраняемая застройка, предусматривается от существующих ЦТП.

Технические решения:

тепловые сети, проходящие в новых жилых и общественных кварталах запроектированы с созданием кольцевых сетей;

предусмотрена подземная прокладка тепловых сетей, коридоры для возможности устройства проходных каналов на участках тепловых сетей до ЦТП;

трассировка трубопроводов магистральных тепловых сетей предусмотрена под газонами вдоль проезжей части с соблюдением «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41˗02˗2003»;

удаление дренажных вод предусматривается из тепловых камер выпусками в ливневую канализацию (с соблюдением уклонов и отметок для обеспечения самотечного удаления воды);

для повышения надежности теплоснабжения на участках тепловых сетей до ЦТП предусмотрено устройство трубопроводов по действующим ГОСТ на 25 кгс/кв. см, после ЦТП на 16 кгс/кв.см;

параметры теплоносителя после ЦТП 95/70 (С.

На сегодняшний день в г. Енисейске горячее водоснабжение потребителей производится по открытой схеме.

Существование такой схемы имеет следующие недостатки:

повышенные расходы тепла на отопление и ГВС;

высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепла;

повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях.

Необходим перевод систем транспорта и распределения тепловой энергии на работу по закрытой схеме со строительством новых и реконструкцией уже существующих тепловых пунктов в соответствии с СП 41-101-95, реконструкция систем теплопотребления в домах.

При закрытой схеме теплоснабжения приготовление горячей воды происходит в тепловых пунктах, в которые поступает очищенная холодная вода и теплоноситель. В теплообменнике холодная вода, проходя вдоль трубок теплоносителя, нагревается. Таким образом, не происходит подмешивания холодной воды в теплоноситель, и горячая вода в такой системе представляет собой подогретую холодную воду, идущую к потребителю. Отработанный теплоноситель (у него на выходе из теплообменника понижается температура) добавляется в новый теплоноситель, и эта «техническая» вода идет на отопление по зависимой или независимой схеме.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественноколичественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

снижение внутренней коррозии трубопроводов;

снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

снижение аварийности систем теплоснабжения.

В конечном результате, после отказа от открытой по ГВС схемы теплоснабжения и перехода на закрытую схему появится возможность использовать сэкономленную тепловую мощность котельных для теплоснабжения вновь подключаемых потребителей.

На основании этого целесообразно выполнить реконструкцию всей системы теплоснабжения города.

Оценка надежности позволяет сделать основные мероприятия по теплоснабжению г. Енисейска:

замена теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет: использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения;

модернизация наземных и подземных тепловых сетей с использованием новых видов изоляции;

эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания, ремонтов и испытаний, при этом особое внимание должно уделяться строгому соответствию установленного регламента на проведение тех или иных операций по обслуживанию фактической их реализации, а также автоматизации технологических процессов эксплуатации, включая защиту от блуждающих токов;

аварийно-восстановительной службы, ее оснащение и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификаций персонала аварийно-восстановительной службы;

использование аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Отдельное внимание при этом должно уделяться решению вопросов резервирования по направлению топливо-, электро- и водоснабжения.

Тепловые нагрузки

Расчет тепловых нагрузок по вновь проектируемой жилой застройке и соцкультбыту выполнен в соответствии со СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», СП 50.13330.2012  «Тепловая защита зданий», а также с учетом требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010г. №262.

Общие тепловые нагрузки на жилищно – коммунальную застройку определены по удельным  показателям расчетного расхода тепла, отнесенного к 1кв. м общей площади в различных типах застройки, тепловая нагрузка на объекты социально – культурно – бытового обслуживания подсчитывалась по удельным показателям, принятым на 1куб. м здания, в зависимости от их назначения.

Окончательное решение о выборе трассировки магистральных сетей, диаметров трубопроводов и местоположение ЦТП должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Общая тепловая нагрузка составила см. таблицу № 3.8-3

Расчет суммарной тепловой нагрузки

Таблица №3.8-3

| №, п/п | Расходы | 2018 г. | 2028 г. | 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилой фонд |
| 1 | Жилфонд, кв. м | 524,3 | 542,5 | 588,2 |
| 2 | Расход, Мвт | 29,7 | 30,8 | 33,4 |
| 3 | Расход, Гкал/час | 25,35 | 26,48 | 28,72 |
| Соцкульбыт |
| 1 | Расход, Мвт | 0,7425 | 0,77 | 0,835 |
| 2 | Расход, Гкал/час | 0,63375 | 0,662 | 0,718 |
| ВСЕГО: |
| 1 | Расход, Мвт | 30,44 | 31,57 | 34,24 |
| 2 | Расход, Гкал/час | 25,98 | 27,14 | 29,44 |

Перспективы развития и возможности расширения:

Вывод из эксплуатации котельных ул. Доры Кваш, 20; ул. Худзинского, 73, перевод нагрузок на новую котельную по ул. Доры Кваш, 20/8 (подрядная организация ООО «Форте», проектная организация ООО «Сибтепломонтаж»). Котлов для отопления и ГВС – 4 шт.

Вывод из эксплуатации котельных ул. Ванеева, 63А; ул. Горького, 31А; ул. Крупская, 41; ул. Горького, 42А, перевод нагрузок на новую котельную по ул. 40 лет октября, 23В (проектная организация ООО «Енисейэнергоком»). Котлов для отопления – 6 шт.

Вывод из эксплуатации котельной  ул. Пролетарская, 4, перевод нагрузок на котельную по ул. Ленина, 160.

Вывод из эксплуатации котельной  ул. Рабоче – Крестьянская, 212А, перевод нагрузок на котельную по ул. Рабоче – Крестьянская, 200А.

Реконструкция котельной ул. Бабушкина, 1/б: вывод из эксплуатации котельных ул. Ванеева 1/9; ул. Ленина 89А; ул. Ленина 25/15; ул. Ленина 14В; ул. Ленина 40В, ул. Попова 21. Перевод нагрузок на котельную ул. Бабушкина 1/6. Замена двух котлов на более мощные.

В рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» планируется:

- оптимизация системы теплоснабжения г.Енисейска. Магистральные тепловые сети котельной по ул. Доры Кваш  мощностью  3,8 км.

Электроснабжение

Для подключения вновь вводимых жилых домов и объектов соцкультбыта предусматривается строительство распределительных пунктов 10 кВ (3 шт.) в центре нагрузок.

Подсчет электрических нагрузок

Расчетные электрические нагрузки определены в соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя: городов оборудованных стационарными электроплитами без кондиционеров данный показатель принят в размере 2400 кВт*ч/год на 1 человека. Приведённые укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Итоги подсчета приведены в таблице № 3.8-4

Электропотребление

Таблица № 3.8-4

| Численность населения, тыс. чел. | Электропотребление, тыс. кВт*ч/год |
| --- | --- |
| 2018 г. | 2028 г. | 2038 г. | 2018 г. | 2028 г. | 2038 г. |
| 17826 | 17500 | 17300 | 7376 | 7241 | 7159 |

## Ливневая канализация

Территория г. Енисейска имеет ряд неблагоприятных факторов, препятствующих обеспечению водоотвода с проектируемой территории. Такими факторами является плоский рельеф и близкий к поверхности уровень грунтовых вод. Также в черте городской территории распространены болота и тальники, которые требуют засыпки и осушения. В некоторых частях проектируемого участка встречаются торфяные отложения.

По территории города протекает ряд мелких рек и ручьев: река Пестеровка, Мельничная, ручьи Зырянов, Лазаревский, Ерзовка. Расчлененность проектируемого района затрудняет сведение сточных вод в единую сеть ливневой канализации.

Анализ современного состояния планируемой  территории показал, что данный тип рельефа в местах планируемого нового строительства благоприятен и удовлетворяет требованиям застройки, прокладки улиц и дорог, но, при этом, неблагоприятен для прокладки самотечных инженерных сетей, т.к. средний уклон местности менее 0,5%. Также необходима подсыпка заболоченных и пониженных мест.

Водостоки

В настоящем проекте организация поверхностного водоотвода принята при помощи развитой ливневой сети.

С целью предотвращения повышения уровня грунтовых вод и улучшения экологической ситуации на проектируемой территории проектом планировки предусматривается устройство ливневой сети и закрытых очистных сооружений ливневых вод.

Запроектированная система водостоков проложена по проектируемым улицам и проездам в направлении максимальных уклонов рельефа. Система ливневой канализации включает в себя открытые лотки по краям проезжих частей (для зоны застройки индивидуальными жилыми домами), самотечные и напорные трубопроводы закрытой ливневой сети, а также канализационные насосные станции ливневой сети и очистные сооружения ливневой сети. Запроектированная система ливневой канализации, состоящая из открытых и закрытых водостоков, служит для упорядоченного централизованного отвода стоков с проектируемой территории, защищая её от подтопления дождевыми и талыми водами.

Неорганизованный поверхностный сток загрязняет природный ландшафт и речное пространство. Фильтрация из негерметичных септиков и слив поверхностных вод на поверхность земли – основные источники загрязнения почв и грунтовых вод.

Мероприятия по организации поверхностного стока направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в городе.

Строительство ливневой сети с последующей очисткой стока обеспечат организованный отвод и очистку поверхностных вод и исключат загрязнение водоёмов и природного ландшафта.

Очистка поверхностного стока производится на очистных сооружениях закрытого типа.

В центральной части города было решено отказаться от использования открытых водоотводных коллекторов ввиду невозможности большой реконструкции территории вследствие стеснённых условий и наличии большого количества исторических памятников, территория которых находится под охраной. Всё это исключает большие объёмы по вертикальной планировке территории. Проектом предусматривается строительство сети подземных ливневых коллекторов.

В зоне индивидуальной жилой застройки, за пределами исторической части города, а также на территориях нового строительства рекомендуется применение открытых водостоков. Открытые водостоки представляют собой пропуск воды по краю проезжей части свободным пробегом с внутриквартальной территории в направлении естественного понижения рельефа до проектных водоотводных лотков, расположенных по краям проезжей части, которые собирают поверхностный сток с территории и отводят его  в дождеприёмные колодцы и далее в закрытую водосточную сеть. После этого ливневый сток отводится по коллектору на площадку закрытого очистного сооружения ливневой сети. В местах пересечения водоотводных лотков с автодорогами устраиваются трубчатые переезды.

В зонах застройки многоквартирными жилыми домами, общественно-деловой застройки, производственной и комунально-складской, а также в местах, где необходим упорядоченный отвод ливневых стоков с вышележащей территории,  запроектирована закрытая ливневая сеть. Ливневый сток также отводится по коллектору на площадку закрытого очистного сооружения ливневой сети.

В местах, где зона застройки (независимо от типа и этажности) попадает в границы водоохраной зоны, обязательным условием является применение только закрытой ливневой сети.

Закрытые водостоки рекомендуется выполнить из железобетонных труб. Водоотводные  лотки рекомендуется  выполнить  вдоль проезжей части (глубина лотка в начальной точке- 0,2-0,3 м, размер лотка по дну - 0,4м). Минимальный допустимый уклон для лотков, расположенных по краю проезжей части, покрытых асфальтобетоном составляет 0,3%, для лотков покрытых брусчаткой или щебёночным покрытием 0,4%, для полимерных и полимербетонных лотков величина минимального допустимого уклона варьируется от 0,1 до 0,5% . В местах пересечения водоотводных лотков с автодорогами устраиваются трубчатые железобетонные переезды Ø400мм. Также возможно применение лотков различной конструкции марки Standartpark, которые являются как безопасными, так и эстетичными в восприятии. На дальнейших стадиях проектирования возможно уточнение водоотводных сооружений в зонах индивидуальной жилой застройки. Возможно применение водоотводных каналов, местоположение которых должно уточняться на дальнейших стадиях проектирования. Наименьшие размеры водоотводных каналов и канав трапецеидального сечения принимать: ширину по дну в начальной точке - 0,3 м; глубину в начальной точке - 0,4 м. величину заложения откосов рекомендуется принимать 1:1 - 1:2. Дно и поверхность водоотводного канала укрепляют засевом трав по слою растительного грунта. Такой вариант допустим при уклонах местности не более 1-2% и скорости течения воды не более 0,7 м/с. При уклонах местности от 2% до 5% и скорости течения воды не более 3,5 м/с поверхность водоотводного канала укрепляют бетонными плитами. В агрессивных водах для приготовления бетона применяют сульфато-стойкие цементы. При уклонах местности более 5% устраивают быстротоки с гасителями и перепады. Быстроток трапецеидального сечения может быть выполнен из монолитного бетона, ширину дна рекомендуется применять 0,6 м при расходах воды до 1 куб.м/с. При расходах воды от 1 до 3 куб.м/с ширину дна быстротока рекомендуется применять не менее 1 м. Также могут быть применены железобетонные быстротоки прямоугольного сечения.

Планировочная структура позволяет разбить территорию на 18 бассейнов поверхностного стока, площадь которых составляет от 5,6 га до 247,1 га.  Со всех бассейнов сток отводится на площадки закрытых очистных сооружения ливневой сети.

Расчет объемов поверхностного стока

Среднегодовой объём поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных территориях в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий определён в соответствии с «Рекомендациями по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», а также в СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети».

Wг = Wд + Wт + Wм,

где Wд, Wт и Wм − среднегодовой объем дождевых, талых и  поливомоечных вод, м3.

Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок, определяется по формулам:

Wд = 10hдΨдF;

Wт = 10hтΨт F;

где F − общая площадь стока, га;

hд − слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по таблице 2 СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2); hд= 360 мм.

hт − слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по таблице 1 СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2); hт= 141 мм.

Ψд и Ψт − общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно.

При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, стекающих с селитебных территорий, общий коэффициент стока Ψд  для общей площади F рассчитывается как средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности.

При определении среднегодового объема дождевых вод Wд, стекающих с территорий промышленных предприятий и производств, значение общего коэффициента стока Ψд находится как средневзвешенная величина для всей площади стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей, которые следует принимать:

для водонепроницаемых покрытий 0,6−0,8;

для грунтовых поверхностей − 0,2;

для газонов − 0,1.

При определении среднегодового объёма талых вод Wт с селитебных территорий и площадок предприятий с учётом уборки снега и потерь воды за счёт частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно принимать в пределах 0,5-0,7.

Общий годовой объем поливомоечных вод (Wм), м3, стекающих с площади стока, определяется по формуле:

Wм = 10m k FмΨм,

где т − удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 1,2−1,5 л/м2 на одну мойку);

k − среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 150);

Fм − площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га;

Ψм − коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5).

Для сокращения объёма талых вод на территории населённых пунктов в зимний период необходимо предусматривать организацию уборки и вывоза снега с депонированием на «сухих» снегосвалках, либо его сброс в снегоплавильные камеры с последующим отводом талых вод в водосточную сеть.

Таблица № 3.9-1

| № бассейна стока | № Очистного сооружения | Площадь бассейна стока, га | Объём дождевого стока, тыс.м3/год | Объём талого стока, тыс. м3/год | Объём моечных вод, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛОС-1 | 13,7 | 9,8 | 5,4 | 0,5 |
| 2 | ЛОС-1 | 78,3 | 60,0 | 27,9 | 3,0 |
| 3 | ЛОС-1 | 40,4 | 32,0 | 15,1 | 1,5 |
| 4 | ЛОС-1 | 106,6 | 83,2 | 38,9 | 3,8 |
| 5 | ЛОС-2 | 148,6 | 122,5 | 51,4 | 5,4 |
| 6 | ЛОС-2 | 44,2 | 34,8 | 18,0 | 1,6 |
| 7 | ЛОС-2 | 32,8 | 23,7 | 11,1 | 1,1 |
| 8 | ЛОС-1 | 48,0 | 38,0 | 18,2 | 1,7 |
| 9 | ЛОС-3 | 67,2 | 51,3 | 23,7 | 2,5 |
| 10 | ЛОС-3 | 42,3 | 33,5 | 15,4 | 1,5 |
| 11 | ЛОС-4 | 53,4 | 41,9 | 20,1 | 1,8 |
| 12 | ЛОС-3 | 85,7 | 70,2 | 33,3 | 3,0 |
| 13 | ЛОС-3 | 103,3 | 82,3 | 38,1 | 3,5 |
| 14 | ЛОС-3 | 39,7 | 27,0 | 12,1 | 1,5 |
| 15 | ЛОС-3 | 77,7 | 55,0 | 24,8 | 3,0 |
| 16 | ЛОС-5 | 247,1 | 213,4 | 100,1 | 9,0 |
| 17 | ЛОС-2 | 48,7 | 53,8 | 25,3 | 4,0 |
| 18 | ЛОС-1 | 5,6 | 4,0 | 2,2 | 0,2 |
| Всего: | 1006,4 | 481,1 | 48,6 |

Среднегодовой объём селитебных сточных вод Wг = Wд + Wт + Wм = 1536,1 (тыс. куб.м)

Охрана окружающей среды

Загрязнённый сток с проектируемой территории поступает в реку Енисей .

Неорганизованный поверхностный сток загрязняет природный ландшафт и речное пространство. Фильтрация из негерметичных септиков и слив поверхностных вод на поверхность земли – основные источники загрязнения почв и грунтовых вод.

На территории промышленных предприятий должна быть предусмотрена организация самостоятельной сети промливневой канализации с предварительной очисткой поверхностных стоков перед  сбросом в общесплавную сеть.

Мероприятия, исключающие загрязнение поверхностного стока промышленными загрязнениями приведены ниже.

1) Локализация на промплощадках загрязняющих выбросов через дымовые трубы и системы вентиляции.

2) Устройство автономных систем канализации на всех территориях промпредприятий, локальная очистка от всех специфических, для этих предприятий, загрязнений и сброс в водоприёмники и городские системы ливневой канализации в очищенном виде (при необходимости). Локальные системы промливневой канализации должны принимать весь сток с территории предприятий, не допуская его на жилую застройку, транспортные магистрали и улицы.

3) Запрет вывозки загрязнённого снега на городские свалки. Он должен либо складироваться на месте, либо через снеготаялки проходить очистку на очистных сооружениях своих предприятий.

Мероприятия по организации поверхностного стока направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в городе.

Строительство ливневой сети с последующей очисткой стока обеспечит организованный отвод и очистку поверхностных вод и исключат загрязнение водоёмов.

Очистка поверхностного стока производится на очистных сооружениях закрытого типа с нормативной санитарно-защитной зоной 50 м.

Очистка поверхностного стока

В соответствии с требованиями охраны окружающей среды, СП 32.13330.2012 и «Рекомендаций по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», в проекте предусмотрена очистка наиболее загрязнённой части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоёмы.

Очистные сооружения поверхностного стока представляют собой комплекс ёмкостных сооружений, заглублённых ниже поверхности земли. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов. Задержка плавающего мусора производится съёмными мусороулавливающими решётками. В состав очистных сооружений входят пескоилоуловители, нефтеуловители и сорбционные фильтры доочистки.

Пескоилоуловители предназначены для улавливания и сбора песка, взвешенных, плавающих веществ.

Принцип действия пескоилоуловителя основан на гравитации: сточная вода поступает в приёмный отсек установки, где происходит частичное снижение её скорости. Затем в рабочей части уловителя, по мере движения воды, скорость течения снижается до такой степени, что взвешенные вещества, находящиеся в воде, начинают осаждаться на дно отделителя. Скопившийся на дне уловителя осадок удаляется через стояк для откачки осадка. Частично освобождённая от взвешенных веществ вода проходит дополнительную очистку на тонкослойных фильтрующих блоках.

Нефтеловушки (нефтеуловители) представляют собой оборудование полной заводской готовности, предназначенное для улавливания и сбора нефтепродуктов из поверхностных (дождевых) и производственных сточных вод. Нефтеуловитель эффективно устраняет нефтепродукты из сточных вод. Степень очистки по нефтепродуктам – до 0,3 мг/л, а по взвешенным веществам – до 12 мг/л. Вода, подающаяся на очистку в нефтеуловитель должна иметь следующие параметры: содержание взвешенных веществ не более 200 мг/литр, нефтепродуктов не более 100-120 мг/литр. Эти параметры обеспечивает  установленный перед нефтеуловителем пескоилоуловитель.

В отстойниках принята система двухступенчатой очистки. Опыт проектирования аналогичных очистных сооружений показывает, что принятая система очистки обеспечивает эффект очистки от взвешенных веществ и нефтепродуктов на 95%. Более подробно эффект очистки в зависимости от исходных данных по загрязнениям поверхностного стока должен быть определён на дальнейших стадиях проектирования.

Твёрдый осадок и плавающий мусор отвозят на поселковую свалку, жидкую часть взвеси – на иловые площадки канализационных очистных сооружений.

Принятая конструкция очистного сооружения обеспечивает очистку поверхностного стока до ПДК рыбохозяйственного водоёма.

Перед выпуском в водоём сточные воды проходят доочистку на безнапорных сорбционных фильтрах.

На карте развития ливневой сети обозначены места расположения очистных сооружений ливневой сети.

Параметры и габариты очистных сооружений принимаются на дальнейших стадиях проектирования.

При определении условий выпуска поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий в водные объекты следует руководствоваться Водным кодексом Российской Федерации № 74-ФЗ, Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ, требованиями СанПиН 2.1.5.980-00, указаниями нормативно-методических документов по разработке и утверждению нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ.

Сброс очищенного ливневого стока в водные объекты производится с помощью рассеивающих выпусков, длина которых принимается  по расчёту на дальнейших стадиях проектирования. Принятая конструкция рассеивающих выпусков должна обеспечивать наиболее эффективное слияние дождевых и талых вод с водой водоёма.

Для повышения водопроводящей и дренирующей роли гидрографической сети возможна расчистка водоемов и русла рек.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к таким системам как:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

Защита территории от подтопления

Согласно приказу Енисейское бассейновое водное управление № 202 от 26.07.2019 г. «Об определении границ зон затопления, подтопления территорий, прилегающих к р.Енисей в границах г. Енисейска, на картах генерального плана отображены зоны затопления 1,3,5,10,25 и 50% обеспеченности, границы зон слабого, умеренного, сильного подтопления территорий, прилегающих к р.Енисей в границах г. Енисейска (Приложение 1).

Для защиты территории от подтопления грунтовыми водами при строительстве жилых и общественных зданий применятся сплошная подсыпка территории грунтами, являющимися водоупорными. При необходимости для осушения внутриквартальных территорий возможно устройство закрытых горизонтальных дренажей.

В зонах размещения капитальной застройки с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод, считая от проектной отметки территории, в целях защиты зданий и сооружений от подтопления.

При высоком уровне, но небольшом притоке грунтовых вод возможно осуществление разработки выемок с применением открытого водоотлива (откачки воды непосредственно из разрабатываемых выемок). В случаях значительного притока грунтовых вод и большой толщины водонасыщенного слоя, подлежащего разработке, уровень грунтовых вод искусственно понижается с использованием различных способов закрытого (грунтового) водоотлива – водопонижения.

При расчете дренажных систем необходимо соблюдать требования СНиП 2.06.15-85 и определять рациональное их местоположение и заглубление, обеспечивающее нормативное понижение грунтовых вод на защищаемой территории. Защиту от проникновения грунтовых вод в подземные сооружения (подвалы, подземные переходы, тоннели и т.д.) следует обеспечивать защитными гидроизоляционными покрытиями или устройством фильтрующих призм, пристенных и пластовых дренажей. В качестве защиты подвальных помещений следует предусматривать устройство локальных пластовых или кольцевых дренажей.

Защиту зданий и сооружений с особыми требованиями к влажности воздуха в подземных и наземных помещениях (музеи, книгохранилища и т.д.) следует обеспечивать устройством вентиляционных дренажей, специальных изоляционных покрытий подземной части сооружений, а также проведением мероприятий фитомелиорации, обеспечивающих устранение последствий конденсации влаги в подвальных помещениях.

## Санитарная очистка

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест  должна предусматривать рациональный сбор,  быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически  целесообразную  утилизацию коммунальных  отходов  (хозяйственно – бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно - бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта).

Уборка городских территорий включает: уборку городских дорог;
уборку территорий жилой, смешанной и промышленной застройки; уборку мест массового посещения; сбор и вывоз отходов производства и потребления.

В г. Енисейск приняты системы мусороудаления посредством:

-мусоропровода и через контейнерную площадку;

-непосредственно через контейнерную площадку;

-мусоровоза по кольцевым маршрутам;

-иными способами в соответствии с законодательством.

Для  обеспечения  должного  санитарного уровня населенных    мест и более эффективного использования  парка  специальных  машин    бытовые    отходы    в   городах   следует   удалять   по единой    централизованной   системе.

Вывоз отходов производства и потребления осуществляется специализированными организациями на основании договоров с лицами с соблюдением Порядка сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов на территории города.

Отходы производства и потребления подлежат сбору, сортировке, переработке, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды. Раздельному сбору с последующей передачей на переработку подлежат следующие виды отходов: отходы бумаги и упаковки,
текстильных материалов, отходы полимеров (полиэтилен, упаковка, ПЭТ-бутылки, одноразовая посуда), аккумуляторы, автошины, лом и отходы черных и цветных металлов.

Контейнерные площадки и контейнеры для сбора отходов производства и потребления на городских территориях должны размещаться в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Для установки контейнеров должна быть оборудована контейнерная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) с трех сторон и имеющая подъездной путь для специального транспорта.

Крупногабаритные отходы должны собираться на специально отведенных площадках.

На территориях индивидуальной жилой застройки вывоз твердых коммунальным отходов осуществляется по кольцевым маршрутам или из установленных одиночных контейнеров или контейнерных площадок. Места для установки одиночных контейнеров или контейнерных площадок определяются администрацией города по согласованию с уполномоченным органом в области надзора.

Сбор твердых коммунальных отходов (в том числе остывшей золы и шлака) по кольцевым маршрутам с территорий индивидуальной жилой застройки производится в специальную тару (плотные мешки, коробки), которая выносится в установленное время к месту остановки.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции    жилых и общественных зданий, а также объектов культурно – бытового    назначения,   вывозят   транспортом  строительных  организаций  на    специально выделенные участки. Не утилизируемые отходы промышленных    предприятий  вывозят  транспортом  этих предприятий на специальные    полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.

Для обеспечения  шумового  комфорта  жителей  бытовые  и    пищевые отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов    и не позднее 23 часов.

Объектами очистки  являются:  территория  домовладений,   уличные  и  микрорайонные  проезды,  объекты  культурно – бытового    назначения,  территории  различных   предприятий,   учреждений   и    организаций,   парки,   скверы,   площади,   места   общественного    пользования, места отдыха.

Ввиду  повышенного эпидемического риска и опасности для    здоровья  населения  специфическими  объектами   очистки   следует    считать:  медицинские учреждения,  ветеринарные    объекты.

Для  определения  числа устанавливаемых мусоросборников    (контейнеров)   следует   исходить   из   численности   населения,   пользующегося мусоросборниками,  нормы накопления отходов,  сроков    хранения   отходов.   Расчетный   объем   мусоросборников   должен    соответствовать   фактическому   накоплению   отходов   в  периоды    наибольшего их образования.

Специальные площадки для крупногабаритных отходов оборудуются для накопления отходов, по габаритам не помещающихся в стандартные контейнеры вместимостью 0,6 или 0,75 куб. м (старая мебель, холодильники, остатки от текущего ремонта квартир и другие предметы).

Специальные площадки для крупногабаритных отходов должны иметь ограждение с трех сторон высотой не менее 1,5 м, бетонное или асфальтовое покрытие с уклоном в сторону проезжей части, удобный подъездной путь с твердым покрытием.

Твердые    бытовые    отходы   вывозятся   мусоровозным    транспортом,  а жидкие отходы из неканализованных  домовладений  -    ассенизационным вакуумным транспортом.

При  временном  хранении  отходов  в дворовых сборниках    должна быть исключена  возможность  их  загнивания  и  разложения.

Поэтому  срок  хранения  в холодное время года (при температуре -5    град. и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при    плюсовой   температуре - свыше  +5  град.) не  более  одних  суток    (ежедневный  вывоз).

Для  сбора  твердых коммунальных отходов следует применять в    благоустроенном   жилищном   фонде    стандартные    металлические    контейнеры.  В домовладениях,  не имеющих канализации, допускается    применять деревянные или металлические сборники.

Площадки  для установки контейнеров должны быть удалены    от жилых домов,  детских учреждений, спортивных площадок и от мест    отдыха  населения на расстояние не менее 20 м,  но не более 100 м.   Размер площадок должен быть рассчитан  на  установку  необходимого    числа  контейнеров.

Металлические   сборники   отходов   в   летний  период    необходимо промывать (при "несменяемой" системе - не  реже  одного    раза  в  10  дней,  "сменяемой"  - после опорожнения),  деревянные    сборники - дезинфицировать (после каждого опорожнения).

Во вновь  строящихся  жилых  домах  5  этажей  и  более    следует устраивать мусоропроводы в соответствии с требованиями ВСН 8-72.

Вход  в мусороприемную камеру необходимо изолировать от    входа в здание и в другие помещения.  Пол камеры  должен  быть  на    одном   уровне   с   асфальтированным   подъездом.

Мусоропровод,   мусороприемная   камера   должны   быть    исправными.  Крышки   загрузочных   клапанов   мусоропроводов   на    лестничных   клетках   должны  иметь  плотный  привод,  снабженный    резиновыми прокладками в  целях  герметизации  и  шумоглушения.  В    жилых домах, имеющих мусоропроводы, должны быть обеспечены условия    для  еженедельной  чистки,  дезинфекции   и   дезинсекции   ствола    мусоропровода,   для   чего  стволы  оборудуются  соответствующими    устройствами.

Для дезинфекции   каналов   мусоропроводов  следует  применять    растворы: лизола (8 - 5%),  креолина (8 - 5%),  нафтализола (15 - 10%),  фенола (3 - 5%), метасиликата  натрия  (1 - 3%).  Время    контакта - не менее 0,5 часа.  Металлические емкости, контейнеры и    каналы  мусоропроводов  дезинфицировать хлорактивными веществами и    их растворами категорически запрещается.

Удаление  негабаритных  отходов из домовладений следует    производить по мере их  накопления,  но  не  реже  одного  раза  в    неделю.

Твердые  бытовые  отходы  будут  вывозиться  на  полигон ТБО. Промышленные, не утилизируемые на производстве отходы  вывозят    транспортом предприятий на специальные полигоны или сооружения для    промышленных отходов.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются водонепроницаемые выгребные ямы. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Дворовые уборные должны иметь надземную часть, выполненную из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков), водонепроницаемый выгреб глубиной не более 3 м и объемом, рассчитанным на численность населения, пользующегося уборной.

Содержание объектов накопления отходов, размещаемых в зоне застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, осуществляется за счет средств собственников указанных жилых домов.

Несанкционированное размещение всех видов отходов (временное скопление отходов, несанкционированная свалка), а также сжигание отходов без специальных установок на территории города запрещено.

В настоящее время система сбора твердых коммунальных отходов в городе от многоэтажных домов планово-регулярная, от частных домов – контейнерная. Плановой очисткой охвачено 100% улиц.

К твердым коммунальным отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемым транспортом спецавтохозяйств, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода (при отсутствии системы специализированного сбора крупногабаритных отходов).

На всех площадях и улицах, в садах, парках, на рынках, остановках городского	 транспорта.

На всех площадях и улицах,  в садах, парках, на рынках, остановках городского транспорта и других местах должны быть  выставлены  в  достаточном количестве  урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории),  но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м - на малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта.

Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения.

За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия  и  учреждения,  осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

Запрещается у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов складировать тару и запасы товаров, а также использовать для складирования прилегающие к ним территории.

Устройство на улицах палаток, ларьков, лотков для продажи фруктов и овощей должно быть согласовано с санитарно – эпидемио-логическими станциями.  Уборку территорий,  прилегающих к торговым  павильонам в радиусе 5 м,  осуществляют предприятия торговли.

Механизированную  мойку, поливку и подметание проезжей части улиц и площадей с усовершенствованным  покрытием в летний период следует производить в плановом порядке.

Дорожные покрытия следует мыть так, чтобы  загрязнения, скапливающиеся в прилотковой части дороги, не выбрасывались потоками воды на полосы зеленых насаждений или тротуар.

Улицы с повышенной интенсивностью движения, нуждающиеся в улучшении микроклимата, в жаркое время года следует поливать.

Проезжую часть улиц, на которых  отсутствует ливневая канализация, для снижения запыленности воздуха и уменьшения загрязнений следует убирать подметально - уборочными машинами.

В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать.   Собранные листья   следует   вывозить  на  специально    отведенные участки либо на поля компостирования. Сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах и парках запрещается.

В зимний период при обработке дорожных  покрытий химическими  материалами для  предотвращения  образования  водных растворов  применяемых  реагентов необходимо строго придерживаться установленных норм распределения химических реагентов.

Запрещается перемещение,  переброска  и  складирование скола льда, загрязненного снега и т.д.  на  площади   зеленых насаждений.

Накопление отходов, образующихся при проведении работ по строительству, капитальному ремонту или реконструкции объектов, осуществляется в местах, определенных в проектной документации.

Ответственность за обеспечение сбора и вывоза отходов, образующихся при проведении работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов, возлагается на регионального оператора по обращению с ТКО от источников образования до объектов размещения и переработки ТКО на территории г.о Енисейск.

Накопление промышленных отходов на предприятиях осуществляется в соответствии с действующими технологическими процессами и регламентами.

Промышленные отходы обезвреживаются, перерабатываются или повторно используются в порядке, установленном законодательством.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Федеральный закон № 89-ФЗ) все субъекты Российской Федерации с 01.01.2019 должны перейти на новую систему в области обращения с ТКО, посредством ввода на конкурсной основе института региональных операторов, которые будут осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО в зонах своей деятельности с соблюдением требований федерального, краевого законодательства и иных нормативных правовых актов.

Таким образом, деятельность по обращению с ТКО на территории городского округа города Енисейск осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО от источников образования до объектов размещения и переработки ТКО, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами для Красноярского края, утвержденной приказом министерства от 23.09.2016 № 1/451-од (далее-Схема). Согласно Схеме г.Енисейск относится к Лесосибирской технологической зоне, которая в свою очередь, входит в состав Северного макрорайона территории. Региональным оператором Лесосибирской технологической зоны в результате конкурса, проведенного Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края, было признано ОООО «Планета-Сервис».

Согласно постановлению правительство Красноярского края от 30 августа 2018 года № 497-п «Об утверждении региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае на 2018-2035 годы», в г.Енисейске запланировано строительство полигона ТКО. Строительство полигона ТКО запланировано на юго-востоке города, вдоль запроектированной обходной региональной дороги, которая будет расположена на юге города и будет проходить с запада на восток. Планируется, что обходная дорога выведет транзитные грузопотоки за пределы городской застройки и через неё будет организован подъезд к городу Енисейску в юго-западной части города. Рядом с запланированным участком под строительство полигона ТКО, планируется организация участка снегоприемного пункта.

В настоящий момент, вывоз мусора с придомовых территорий города Енисейск осуществляют управляющие компании города. ТКО вывозятся на полигон, который расположен в городе Лесосибирске.

## Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения города Енисейск на комплексное развитие этих территорий

## Изменение экологической ситуации

Учёт местных природно-климатических условий

Благоприятным фактором является соседство города Енисейска с такой крупной рекой, какой является Енисей, а так же лесное окружение проектируемого города.

Основным принципом формирования пространственной концепции города Енисейск  является приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач с учетом государственной программы Красноярского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов", утвержденной Постановлением  Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 512-п с изменениями на 17.07.2018.

На решение градостроительных задач влияют следующие природные факторы: климат, рельеф местности, растительный покров, гидрологические ресурсы, геологические условия, видовые качества местности.

Город Енисейск расположен на левом берегу реки Енисей.

Береговая зона находится в удовлетворительном состоянии, в границах установленной водоохранной зоны находится жилая зона.

Одним из благоприятных факторов состояния окружающей среды проектируемой территории является наличие зеленых насаждений естественного происхождения.

Основным фактором, характеризующим уровень загрязнения природной среды на той или иной территории, являются ассимилирующие способности объектов природной среды – атмосферы и гидросферы, определяющихся в абсолютном большинстве случаев особенностями климата.

Ассимилирующая способность атмосферы может быть охарактеризована потенциалом рассеивания атмосферы (ПРА), который для проектируемой территории равен - ПРА > 1. Метеорологический потенциал атмосферы свидетельствует о преобладании процессов накопления примесей над процессами их рассеивания. Самоочищающая способность атмосферы – умеренная.

Условия проектируемой территории определяются как достаточно суровые; инсоляционные ресурсы и ресурсы УФР благоприятны; зимняя дискомфортность характеризуется интенсивной ветрометелевой деятельностью, летняя – избыточной солнечной радиацией. Здесь желательны мероприятия по корригированию микроклимата.

Путями корригирования микроклимата будут являться зимой ветро - и снегозащита территории, зданий и сооружений, летом – регулирование солнечной радиации и теплового излучения сильно нагретых поверхностей. Средства же регулирования микроклимата предполагают использование в проекте градостроительных, архитектурно – строительных и инженерно – технических мероприятий.

Комплекс мер по охране от загрязнения воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почвы и ландшафта.
           На территории муниципального образования не планируется строительство вредных производств, связанных с выбросами в воздушный бассейн и сбросами в природные водные объекты.

Мероприятия по сохранению и улучшению воздушного бассейна.

При проектировании, строительстве и эксплуатации новых объектов требуется соблюдение законов РФ в частности в области охраны окружающей среды и нормативных документов. Требуется уделить особое внимание вопросам загрязнения атмосферного воздуха. Планируемые объекты должны разработать природоохранную документацию (Перечень мероприятий по охране окружающей среды, Оценка воздействия на окружающую среду, Проект обоснования санитарно-защитной зоны и иные документы), согласовать, утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля. На планируемых объектах необходимо применять экологически чистые производства, установить высокоэффективные средства очистки производственных выбросов, минимизировать неорганизованные выбросы, вести мониторинг окружающей среды и прочие мероприятия по сокращению загрязнения окружающей среды, в том числе и атмосферного воздуха.

В целях улучшения санитарного состояния территории и снижения природного пылеобразования проектируется:

-  усовершенствованное покрытие улиц, тротуаров и площадей, полив и очистка автомагистралей;

- предусматриваются размещение парков и скверов;

- проектируется устройство санитарно-защитных зон (СЗЗ) в соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Проектными планировочными решениями учитываются санитарно-защитные зоны существующих предприятий и объектов согласно полученным сведениям.

Размещение  новых жилых кварталов и производственных территорий выполнено с учетом ориентировочных  размеров СЗЗ проектируемых объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Благоустройство и озеленение территории санитарно-защитных зон. Проектом рекомендуется следующий список деревьев и кустарников: береза бородавчатая и пушистая, клен остролистный, татарский, ива остролистная, русская, ясень обыкновенный, рябина обыкновенная, черемуха Маака, шиповник обыкновенный, бересклет бородавчатый, смородина черная и красная, сосна обыкновенная, тополь канадский, бальзамический, клен ясенелистный, липа мелколистная, спирея иволистная, калинолистная и другие.

Проектом предусмотрена корректировка санитарно-защитных зон промышленных площадок, в которые входит жилая застройка, разработка проектов санитарно-защитных зон существующими и планируемыми предприятиями, не имеющих таковых.

Выполнить взамен существующей электрической  подстанции, подстанцию закрытого типа. Электрическую подстанцию предлагается разместить на площадке западнее существующей подстанции, которая показана на схеме охраны окружающей среды.

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду  от автотранспорта проектом рекомендуется  улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия дорог, ограничение скорости транспорта в населенном пункте, организация контроля технического состояния автотранспорта как личного, так и ведомственного, озеленение территорий вдоль дорог, которое должно осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для лучшего шумо- и газопоглощающего эффекта.

В жилой застройке, попадающей в зону шумового дискомфорта аэропорта, генеральным планом рекомендуется запрещение нового жилого строительства. В существующих жилы районах выполнение мероприятий по защите от шума (шумозащитное остекление).

В целях снижения уровня воздействия на окружающую среду от предприятий предумотрена реконструкция котельной по ул. Ленина, 160, с увеличением ее мощности до 10 Гкал/час. Это  позволит закрыть 5 маломощных котельных в центре города, в том числе и котельную, находящуюся в здании-памятнике архитектуры XVIII веке федерального значения – Богоявленском соборе, вынос МП «Енисейское АТП» на резервную площадку в восточной части города, на свободную от жилой застройки территорию; в жилых домах усадебного типа, рекомендуется  индивидуальные отопительные печи заменить на отопительные котлы на твердом топливе, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов, наиболее перспективными источниками тепла для новой индивидуальной 1-2 этажной застройки, не попадающей в зону действия тепловых сетей от централизованных источников тепла, являются поквартирные генераторы тепла с водяными системами отопления и совмещающими функции отопления и горячего водоснабжения.

Существующим и планируемым предприятиям и коммунальным объектам, имеющим организованный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, требуется:

- разработать том ПДВ;

- оформить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу;

-  согласовать и утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля;

- обеспечить производственный контроль за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу, а также контроль качества атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах.

В результате реализации предлагаемых мероприятий можно минимизировать негативное воздействие на окружающую среду от стационарных и передвижных источников загрязнения.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод, почвы и ландшафта:

Охрана водных ресурсов, защита населенных пунктов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных земель в Красноярском крае является важной и неотложной задачей. Только заблаговременное выполнение комплекса инженерных мероприятий позволит обеспечить стабильную защиту от притока поверхностных вод и влияния грунтовых вод на территориях Красноярского края.

В рамках государственной программы Красноярского края, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 года N 512-п (с изменениями на 17.07. 2018 года) планируется организовать проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, находящихся на территории края, что позволит в полном объеме выполнять работы, предусмотренные Положением об осуществлении государственного мониторинга водных объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2007 № 219,  также получить оценку и прогнозирование изменений состояния водных объектов, количественных и качественных показателей состояния водных ресурсов.

Проектом предусматривается:

- проведение системы мониторинга загрязнения почв;

- создание усовершенствованной системы коммунально-бытового обеспечения и осуществление водно-рекреационного благоустройства территории путем внедрения современных методов очистки;

- ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация нарушенных земель;

- развитие системы сбора и уничтожения биологических отходов;

- рекультивация существующей городской свалки в восточной части города;

- рекультивация нарушенных земель общей площадью 93 га;

- предотвращение размещения отходов производства и потребления на водосборных площадях подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения или резервирование которых осуществлено в качестве источников питьевого водоснабжения;

- закрепление на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек в населенных пунктах, рекреационных зонах.

- ликвидация в водоохранных зонах проницаемых выгребов, и других объектов, размещение которых запрещено в водоохранных зонах согласно действующему законодательству;

- постепенно заменять дворовые выгребы на участках индивидуальной застройки биотуалетами в домах, а также проложить по всей территории сеть ливневой канализации;

- новая индивидуальная застройка в проекте предусматривается сразу с биотуалетами в домах или центральной канализацией;

- кардинальным решением восстановления чистоты реки и других водоемов является прекращение в них сброса неорганизованных хозяйственно-бытовых и производственных неочищенных стоков, ливневых и талых вод, расчистка и благоустройство береговой зоны;

- ширина водоохранной зоны, с учетом сложившейся застройки устанавливается 200м, прибрежной полосы – 30м. Жилая застройка, попадающая в водоохранную зону, к расчетному сроку оборудуется централизованной канализацией. Предприятия, находящиеся в водоохранной зоне должны перейти на оборотную систему водоснабжения;

- строительство в прибрежной полосе, за исключением пляжей, набережных и других объектов общего пользования, не допустимо;

- застройка территорий, занятых лесами, исключается. Эти леса выполняют оздоровительные функции и предназначены для сохранения благоприятной экологической обстановки;

- проведение паспортизации и мероприятий по сохранению естественного ландшафта и биологического разнообразия природной территории»;

- проектом предусматриваются мини-парки и рекреационные зоны в жилой застройке;

- в целях охраны почвенного покрова и ландшафта рекомендуется не допускать нарушение почвенно-растительного покрова при строительных работах, вырубку древесно-кустарниковой растительности, уничтожение травяного покрова. Необходимо приведение в порядок полос отчуждения территорий, примыкающих к магистралям, складских и коммунальных территорий и создание единой системы зеленых насаждений;

- предусматривать мероприятия  по сокращению потерь при перекачке, приеме и отпуске нефтепродуктов;

- - закрытие существующего Севастьяновского кладбища в центральной части города, как не отвечающее современным требованиям по санитарно-гигиеническим показателям. Санитарно - защитная зона закрытого кладбища составит 50 м. Новое кладбище предусмотрено южнее города в сторону деревни Горская, общая площадь которого вместе с резервной территорией составляет 30 га, санитарно - защитная зона 100 м.

- устройство содержание в надлежащем порядке зон санитарной охраны водозаборов;

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных скважин в составе трех поясов;

- разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны для существующих источников водоснабжения;

- осуществление мероприятий по экологическому образованию и воспитанию;

В целях улучшения экологической обстановки в городе и обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания на территории проектом предлагается следующая приоритетность решения экологических проблем:

- осуществление комплекса мероприятий по улучшению водоснабжения территории

- реконструкция аварийных участков канализации;

- комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи, мусора, листвы, снега и льда, со сбором и вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, листвы, снега и льда, а также иных мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охрану окружающей среды;

- государственная поддержка организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по обращению с отходами, образующимися у населения (физических лиц), в том числе утилизации отходов эксплуатации автотранспортных средств, утилизации отходов электронного оборудования, утилизации, обезвреживанию (уничтожению) биологических отходов, обезвреживанию ртутьсодержащих отходов, отходов гальванических элементов, зарекомендовала себя как эффективная мера, позволяющая уменьшить объемы захоронения отходов и вовлекать в оборот вторичное сырье (отходы полиэтиленовой бутылки, полиэтиленовой пленки, алюминиевой банки, макулатура, картон, стеклотара, тряпье, пластмасса и др.);

- для лесопарка - создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка.

В целях повышения эффективности природоохранной деятельности на предприятиях и в целом в городе рекомендуется внедрение систем управления охраной окружающей среды.

Развитие рекреационного хозяйства.

Совершенствование форм и методов экологического образования, воспитания и информационно-просветительской деятельности.

## Границы городского округа и города Енисейск

Согласно Закону Красноярского края от 29.01.2009 г. № 8-2887 «О внесении изменений в Закон края «Об утверждении границ г. Енисейска Красноярского края», общая площадь территории муниципального образования составила 6536,21 га.

Согласно решению Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края от 08.12.2009 г. № 64-454 «Об утверждении Генерального плана города Енисейска», был принят Генеральный план, по материалам которого площадь городского округа составила 6641,0 га.

Согласно решению Енисейского районного Совета депутатов от 24.04.2018 г. № 21-277р «О согласовании границ муниципального образования» и решению Енисейского городского Совета депутатов от 25.11.2019 № 48-428 «О согласовании границы муниципального образования город Енисейск Красноярского края», в границы городского округа будут включены земли общей площадью 64,28 га, в том числе под объектом муниципальной собственности города «Водозаборные сооружения и водовод в г. Енисейск», расположенном в кадастровом квартале 24:12:0110303. Площадь муниципального образования составит 6600,49 га.

Законом Красноярского края № 12-2378 от 22.10.2004 г. муниципальное образование г. Енисейск наделен статусом городского округа в границах, установленных законом края от 24 июня 1997 года № 14-522 «Об утверждении границ г. Енисейска Красноярского края». Границы муниципального образования г. Енисейск внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), учетный номер 9371505.

Действующим генеральным планом муниципального образования г. Енисейск определена территория населенного пункта г. Енисейск, однако сведения о его границе в ЕГРН не внесены. Проектными решениями предлагается установить границу населенного пункта по селитебной территории в южной части, по установленной границе городского округа в северной части. Площадь населенного пункта г. Енисейск составит 3182 га.

На основании проведенного анализа состояния неиспользуемых земель и возможности их перевода в земли лесного фонда, в границы населенного пункта не включены территории непригодные к дальнейшему освоению, строительству, использованию под пашни, заболоченность территории препятствует и воспроизводству лесов. Данные территории заняты кустарником, деревьями малоценных пород, торфяниками и болотами.

В границы населенного пункта включены все земельные участки, имеющие на момент подготовки проекта генерального плана категорию «земли населенных пунктов», расположенные в границах муниципального образования г. Енисейск, таблица 5-1.

Таблица 5-1

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов

| 1 | 24:47:0000000:102 | Земли населенных пунктов | Для объектов жилой застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 24:47:0000000:103 | Земли населенных пунктов | строительство береговых навигационных знаков |
| 3 | 24:47:0000000:2955 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации теплотрассы |
| 4 | 24:47:0000000:2986 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации объектов наблюдательной сети |
| 5 | 24:47:0000000:3171 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 6 | 24:47:0000000:3182 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 7 | 24:47:0000000:3187 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 8 | 24:47:0000000:3188 | Земли населенных пунктов | Для строительства сетей электроснабжения |
| 9 | 24:47:0000000:3189 | Земли населенных пунктов | Для строительства ЛЭП-10 кВ, монтаж ТП 10/0,4 кВ со строительством распредсети 0,4 кВ по ул. Петра Албычева |
| 10 | 24:47:0000000:3201 | Земли населенных пунктов | для строительства подъездной автодороги и инженерных сетей |
| 11 | 24:47:0000000:3202 | Земли населенных пунктов | Для строительства котельной |
| 12 | 24:47:0000000:3207 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 13 | 24:47:0000000:3209 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидульного жилого дома |
| 14 | 24:47:0000000:3422 | Земли населенных пунктов | Для строительства электрической сети к ЦТП № 5 |
| 15 | 24:47:0000000:3596 | Земли населенных пунктов | Для строительства инженерных сетей и сооружений (в составе объекта "Система водоотведения и ливневая канализация города Енисейска") |
| 16 | 24:47:0000000:3602 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 17 | 24:47:0000000:3605 | Земли населенных пунктов | для прохода и проезда |
| 18 | 24:47:0000000:3607 | Земли населенных пунктов | для строительства водопровода |
| 19 | 24:47:0000000:3608 | Земли населенных пунктов | для размещения и эксплуатации автомобильной дороги |
| 20 | 24:47:0000000:3617 | Земли населенных пунктов | благоустройство площадки для ярморочной торговли |
| 21 | 24:47:0000000:3627 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации септика |
| 22 | 24:47:0000000:3660 | Земли населенных пунктов | общее пользование территории |
| 23 | 24:47:0000000:3663 | Земли населенных пунктов | специальная |
| 24 | 24:47:0000000:3664 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 25 | 24:47:0000000:3665 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 26 | 24:47:0000000:3666 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 27 | 24:47:0000000:3672 | Земли населенных пунктов | общее использование территорией |
| 28 | 24:47:0000000:3677 | Земли населенных пунктов | размещение объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры на объекте культурного наследия "Троицкая церковь 1772-1782 гг" |
| 29 | 24:47:0000000:3681 | Земли населенных пунктов | для размещения объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры |
| 30 | 24:47:0000000:3692 | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт |
| 31 | 24:47:0000000:3699 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 32 | 24:47:0000000:3701 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 33 | 24:47:0000000:5782 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 34 | 24:47:0000000:5825 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание. Сети теплоснабжения. |
| 35 | 24:47:0000000:5836 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание (теплотрасса) |
| 36 | 24:47:0000000:5840 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 37 | 24:47:0000000:93 | Земли населенных пунктов | для строительства физкультурно-спортивного центра со спортивным залом |
| 38 | 24:47:0010110:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации существующего затона |
| 39 | 24:47:0000000:2953 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации водозаборных скважин с вспомогательными сооружениями |
| 40 | 24:47:0000000:2953 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации водозаборных скважин с вспомогательными сооружениями |
| 41 | 24:47:0000000:2954 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации ТП и электролинии |
| 42 | 24:47:0000000:2954 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации ТП и электролинии |
| 43 | 24:47:0000000:2954 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации ТП и электролинии |
| 44 | 24:47:0000000:2954 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации ТП и электролинии |
| 45 | 24:47:0000000:2954 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации ТП и электролинии |
| 46 | 24:47:0000000:3173 | Земли населенных пунктов | Под строительство тепловых сетей |
| 47 | 24:47:0000000:3173 | Земли населенных пунктов | Под строительство тепловых сетей |
| 48 | 24:47:0000000:3173 | Земли населенных пунктов | Под строительство тепловых сетей |
| 49 | 24:47:0000000:3173 | Земли населенных пунктов | Под строительство тепловых сетей |
| 50 | 24:47:0000000:3173 | Земли населенных пунктов | Под строительство тепловых сетей |
| 51 | 24:47:0000000:3173 | Земли населенных пунктов | Под строительство тепловых сетей |
| 52 | 24:47:0000000:3173 | Земли населенных пунктов | Под строительство тепловых сетей |
| 53 | 24:47:0000000:3183 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации теплотрассы |
| 54 | 24:47:0000000:3183 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации теплотрассы |
| 55 | 24:47:0000000:3191 | Земли населенных пунктов | для строительства водопроводных сетей |
| 56 | 24:47:0000000:3191 | Земли населенных пунктов | для строительства водопроводных сетей |
| 57 | 24:47:0000000:3191 | Земли населенных пунктов | для строительства водопроводных сетей |
| 58 | 24:47:0000000:3195 | Земли населенных пунктов | Для строительства подъездных путей |
| 59 | 24:47:0000000:3195 | Земли населенных пунктов | Для строительства подъездных путей |
| 60 | 24:47:0000000:3198 | Земли населенных пунктов | Для строительства инженерных сетей |
| 61 | 24:47:0000000:3198 | Земли населенных пунктов | Для строительства инженерных сетей |
| 62 | 24:47:0000000:3203 | Земли населенных пунктов | Для строительства магистральных тепловых сетей |
| 63 | 24:47:0000000:3203 | Земли населенных пунктов | Для строительства магистральных тепловых сетей |
| 64 | 24:47:0000000:3203 | Земли населенных пунктов | Для строительства магистральных тепловых сетей |
| 65 | 24:47:0000000:3203 | Земли населенных пунктов | Для строительства магистральных тепловых сетей |
| 66 | 24:47:0000000:3203 | Земли населенных пунктов | Для строительства магистральных тепловых сетей |
| 67 | 24:47:0000000:3203 | Земли населенных пунктов | Для строительства магистральных тепловых сетей |
| 68 | 24:47:0000000:3203 | Земли населенных пунктов | Для строительства магистральных тепловых сетей |
| 69 | 24:47:0000000:3203 | Земли населенных пунктов | Для строительства магистральных тепловых сетей |
| 70 | 24:47:0000000:3203 | Земли населенных пунктов | Для строительства магистральных тепловых сетей |
| 71 | 24:47:0000000:3203 | Земли населенных пунктов | Для строительства магистральных тепловых сетей |
| 72 | 24:47:0000000:3203 | Земли населенных пунктов | Для строительства магистральных тепловых сетей |
| 73 | 24:47:0000000:3203 | Земли населенных пунктов | Для строительства магистральных тепловых сетей |
| 74 | 24:47:0000000:3204 | Земли населенных пунктов | Для строительства электрических сетей |
| 75 | 24:47:0000000:3204 | Земли населенных пунктов | Для строительства электрических сетей |
| 76 | 24:47:0000000:3205 | Земли населенных пунктов | Для строительства электрических сетей |
| 77 | 24:47:0000000:3205 | Земли населенных пунктов | Для строительства электрических сетей |
| 78 | 24:47:0000000:3208 | Земли населенных пунктов | Для строительства подъездных путей |
| 79 | 24:47:0000000:3208 | Земли населенных пунктов | Для строительства подъездных путей |
| 80 | 24:47:0000000:3211 | Земли населенных пунктов | Для строительства кабельной линии 10 кВт |
| 81 | 24:47:0000000:3211 | Земли населенных пунктов | Для строительства кабельной линии 10 кВт |
| 82 | 24:47:0000000:3211 | Земли населенных пунктов | Для строительства кабельной линии 10 кВт |
| 83 | 24:47:0000000:3211 | Земли населенных пунктов | Для строительства кабельной линии 10 кВт |
| 84 | 24:47:0000000:3211 | Земли населенных пунктов | Для строительства кабельной линии 10 кВт |
| 85 | 24:47:0000000:3423 | Земли населенных пунктов | Для строительства водопроводной сети |
| 86 | 24:47:0000000:3423 | Земли населенных пунктов | Для строительства водопроводной сети |
| 87 | 24:47:0000000:3423 | Земли населенных пунктов | Для строительства водопроводной сети |
| 88 | 24:47:0000000:3423 | Земли населенных пунктов | Для строительства водопроводной сети |
| 89 | 24:47:0000000:3423 | Земли населенных пунктов | Для строительства водопроводной сети |
| 90 | 24:47:0000000:3423 | Земли населенных пунктов | Для строительства водопроводной сети |
| 91 | 24:47:0000000:3616 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации теплотрассы |
| 92 | 24:47:0000000:3616 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации теплотрассы |
| 93 | 24:47:0000000:3637 | Земли населенных пунктов | эксплуатация и обслуживание автомобильной дороги |
| 94 | 24:47:0000000:3646 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации сооружения: автомобильная дорога "Обход для грузовых автомобилей г. Енисейска в Красноярском крае" |
| 95 | 24:47:0000000:3646 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации сооружения: автомобильная дорога "Обход для грузовых автомобилей г. Енисейска в Красноярском крае" |
| 96 | 24:47:0000000:3646 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации сооружения: автомобильная дорога "Обход для грузовых автомобилей г. Енисейска в Красноярском крае" |
| 97 | 24:47:0000000:3646 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации сооружения: автомобильная дорога "Обход для грузовых автомобилей г. Енисейска в Красноярском крае" |
| 98 | 24:47:0000000:3670 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации автомобильной дороги "Красноярск-Енисейск" |
| 99 | 24:47:0000000:3670 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации автомобильной дороги "Красноярск-Енисейск" |
| 100 | 24:47:0000000:3673 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации автомобильной дороги "Красноярск-Енисейск" |
| 101 | 24:47:0000000:3673 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации автомобильной дороги "Красноярск-Енисейск" |
| 102 | 24:47:0000000:3673 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации автомобильной дороги "Красноярск-Енисейск" |
| 103 | 24:47:0000000:3673 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации автомобильной дороги "Красноярск-Енисейск" |
| 104 | 24:47:0000000:3673 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации автомобильной дороги "Красноярск-Енисейск" |
| 105 | 24:47:0000000:3673 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации автомобильной дороги "Красноярск-Енисейск" |
| 106 | 24:47:0000000:3673 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации автомобильной дороги "Красноярск-Енисейск" |
| 107 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 108 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 109 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 110 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 111 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 112 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 113 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 114 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 115 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 116 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 117 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 118 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 119 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 120 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 121 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 122 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 123 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 124 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 125 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 126 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 127 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 128 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 129 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 130 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 131 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 132 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 133 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 134 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 135 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 136 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 137 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 138 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 139 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 140 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 141 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 142 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 143 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 144 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 145 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 146 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 147 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 148 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 149 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 150 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 151 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 152 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 153 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 154 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 155 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 156 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 157 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 158 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 159 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 160 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 161 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 162 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 163 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 164 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 165 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 166 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 167 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 168 | 24:47:0000000:3674 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 169 | 24:47:0000000:3680 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 170 | 24:47:0000000:3680 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 171 | 24:47:0000000:3680 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 172 | 24:47:0000000:3680 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 173 | 24:47:0000000:3682 | Земли населенных пунктов | для строительства сети теплоснабжения |
| 174 | 24:47:0000000:3682 | Земли населенных пунктов | для строительства сети теплоснабжения |
| 175 | 24:47:0000000:3682 | Земли населенных пунктов | для строительства сети теплоснабжения |
| 176 | 24:47:0000000:3682 | Земли населенных пунктов | для строительства сети теплоснабжения |
| 177 | 24:47:0000000:3682 | Земли населенных пунктов | для строительства сети теплоснабжения |
| 178 | 24:47:0000000:3693 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 179 | 24:47:0000000:3693 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 180 | 24:47:0000000:3693 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 181 | 24:47:0000000:3694 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 182 | 24:47:0000000:3694 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 183 | 24:47:0000000:3694 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 184 | 24:47:0000000:3694 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 185 | 24:47:0000000:3694 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 186 | 24:47:0000000:3694 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 187 | 24:47:0000000:3694 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 188 | 24:47:0000000:3695 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 189 | 24:47:0000000:3695 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 190 | 24:47:0000000:3696 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 191 | 24:47:0000000:3696 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 192 | 24:47:0000000:3696 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 193 | 24:47:0000000:3696 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 194 | 24:47:0000000:3697 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 195 | 24:47:0000000:3697 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 196 | 24:47:0000000:3697 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 197 | 24:47:0000000:3697 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 198 | 24:47:0000000:3697 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 199 | 24:47:0000000:3697 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 200 | 24:47:0000000:3697 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 201 | 24:47:0000000:3697 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 202 | 24:47:0000000:3698 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 203 | 24:47:0000000:3698 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 204 | 24:47:0000000:3698 | Земли населенных пунктов | автомобильная дорога общего пользования местного значения |
| 205 | 24:47:0000000:3700 | Земли населенных пунктов | Для строительства водопроводной сети со строительством насосной станции подкачки |
| 206 | 24:47:0000000:3700 | Земли населенных пунктов | Для строительства водопроводной сети со строительством насосной станции подкачки |
| 207 | 24:47:0000000:3700 | Земли населенных пунктов | Для строительства водопроводной сети со строительством насосной станции подкачки |
| 208 | 24:47:0000000:3700 | Земли населенных пунктов | Для строительства водопроводной сети со строительством насосной станции подкачки |
| 209 | 24:47:0000000:3700 | Земли населенных пунктов | Для строительства водопроводной сети со строительством насосной станции подкачки |
| 210 | 24:47:0000000:3704 | Земли населенных пунктов | для строительства и реконструкции линейных объектов тепловых сетей |
| 211 | 24:47:0000000:3704 | Земли населенных пунктов | для строительства и реконструкции линейных объектов тепловых сетей |
| 212 | 24:47:0000000:3704 | Земли населенных пунктов | для строительства и реконструкции линейных объектов тепловых сетей |
| 213 | 24:47:0000000:3704 | Земли населенных пунктов | для строительства и реконструкции линейных объектов тепловых сетей |
| 214 | 24:47:0000000:5830 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 215 | 24:47:0000000:5830 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 216 | 24:47:0000000:5830 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 217 | 24:47:0000000:5832 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 218 | 24:47:0000000:5832 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 219 | 24:47:0000000:5832 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 220 | 24:47:0000000:5832 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 221 | 24:47:0000000:5832 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 222 | 24:47:0000000:5832 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 223 | 24:47:0010101:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания радиолокационной системы посадки (РСП) и обзорного радиолокатора аэродромного (ОРЛ-А) |
| 224 | 24:47:0010101:16 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства нежилого здания аэровокзала |
| 225 | 24:47:0010101:17 | Категория не установлена |  |
| 226 | 24:47:0010101:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (кафе) |
| 227 | 24:47:0010101:187 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 228 | 24:47:0010101:19 |  |  |
| 229 | 24:47:0010101:193 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 230 | 24:47:0010101:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации приемного радиоцентра (ПРМЦ) |
| 231 | 24:47:0010101:225 | Земли населенных пунктов | предпринимательство |
| 232 | 24:47:0010101:226 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 233 | 24:47:0010101:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации стартового диспетчерского пункта (СДП-165) |
| 234 | 24:47:0010101:4 | Категория не установлена | для эксплуатации стартового диспетчерского пункта СДП-345 (Дизель-генератор АД-30) |
| 235 | 24:47:0010101:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации антенного поля (КДП) |
| 236 | 24:47:0010101:54 | Земли населенных пунктов | для размещения и эксплуатации нежилых зданий и сооружений ГП КК "КрасАвиа" Филиал № 6 |
| 237 | 24:47:0010101:56 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 238 | 24:47:0010101:58 | Земли населенных пунктов | для строитальства индивидуального жилого дома |
| 239 | 24:47:0010101:59 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 240 | 24:47:0010101:60 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 241 | 24:47:0010101:61 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации нежилого здания "Котельная" |
| 242 | 24:47:0010101:62 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации нежилого здания "Баня" |
| 243 | 24:47:0010101:63 | Земли населенных пунктов | Для строительства центрального теплового пункта № 3 |
| 244 | 24:47:0010101:64 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 245 | 24:47:0010101:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 246 | 24:47:0010101:70 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 247 | 24:47:0010101:73 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 248 | 24:47:0010101:74 | Земли населенных пунктов | для иных видов использования, характерных для населенных пунктов |
| 249 | 24:47:0010101:75 | Земли населенных пунктов | размещение объектов социального, культурно-бытового и коммунального обслуживания повседневного спроса, обеспечивающих основные функции (детских садов, внешкольных учреждений, общеобразовательных ш... |
| 250 | 24:47:0010101:76 | Земли населенных пунктов | размещение объектов социального, культурно-бытового и коммунального обслуживания повседневного спроса, обеспечивающих основные функции (детских садов, внешкольных учреждений, общеобраз школвательных |
| 251 | 24:47:0010102:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 252 | 24:47:0010102:252 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 253 | 24:47:0010102:253 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 254 | 24:47:0010102:256 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации индивидуального гаража |
| 255 | 24:47:0010102:257 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации индивидуального гаража |
| 256 | 24:47:0010102:26 | Категория не установлена |  |
| 257 | 24:47:0010102:260 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального гаража |
| 258 | 24:47:0010102:261 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального гаража |
| 259 | 24:47:0010102:38 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 260 | 24:47:0010102:39 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 261 | 24:47:0010102:40 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 262 | 24:47:0010102:41 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 263 | 24:47:0010102:42 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 264 | 24:47:0010102:43 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 265 | 24:47:0010102:44 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 266 | 24:47:0010102:45 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 267 | 24:47:0010102:46 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 268 | 24:47:0010103:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения, состоящего из 3-х комнат |
| 269 | 24:47:0010103:11 | Категория не установлена |  |
| 270 | 24:47:0010103:111 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 271 | 24:47:0010103:114 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 272 | 24:47:0010103:116 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации одноэтажного четырехквартирного жилого дома |
| 273 | 24:47:0010103:118 | Земли населенных пунктов | отдельно стоящие объекты социального, культурно-бытового, коммунального обслуживания повседневного спроса, обеспечивающие основные функции (детские сады, внешкольные учреждения, общеобразовательны... |
| 274 | 24:47:0010103:119 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 275 | 24:47:0010103:120 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 276 | 24:47:0010103:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазин) |
| 277 | 24:47:0010103:279 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения |
| 278 | 24:47:0010103:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры с хозяйственными постройками в двухквартирном жилом доме |
| 279 | 24:47:0010103:30 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 280 | 24:47:0010103:31 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 281 | 24:47:0010103:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры с хозяйственными постройками в двухквартирном доме |
| 282 | 24:47:0010103:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения, состоящего из 3-х комнат |
| 283 | 24:47:0010103:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартира № 1 со вспомогательными помещениями) |
| 284 | 24:47:0010104:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания МДОУ Детский сад "Солнышко" |
| 285 | 24:47:0010104:159 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартира) |
| 286 | 24:47:0010104:160 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартира) |
| 287 | 24:47:0010104:161 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартира) |
| 288 | 24:47:0010104:186 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (профилакторий-гостиница) |
| 289 | 24:47:0010104:254 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 290 | 24:47:0010104:260 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 291 | 24:47:0010104:262 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 292 | 24:47:0010104:263 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 293 | 24:47:0010104:408 | Земли населенных пунктов | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| 294 | 24:47:0010108:1 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 295 | 24:47:0010108:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 296 | 24:47:0010108:21 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 297 | 24:47:0010108:22 | Земли населенных пунктов | Для размещения жилого дома |
| 298 | 24:47:0010108:3 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 299 | 24:47:0010108:40 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 300 | 24:47:0010108:41 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 301 | 24:47:0010108:42 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 302 | 24:47:0010108:43 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 303 | 24:47:0010108:44 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 304 | 24:47:0010108:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 305 | 24:47:0010108:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 306 | 24:47:0010108:7 | Земли населенных пунктов | Для огородничества |
| 307 | 24:47:0010108:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартира №2) |
| 308 | 24:47:0010109:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 309 | 24:47:0010109:11 | Категория не установлена | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 310 | 24:47:0010109:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 311 | 24:47:0010109:170 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 312 | 24:47:0010109:195 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 313 | 24:47:0010109:2 | Земли сельскохозяйственного назначения | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 314 | 24:47:0010109:3 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства жилого дома |
| 315 | 24:47:0010109:4 | Земли населенных пунктов | для хозяйственной эксплуатации земельного участка и 1/2 части жилого объекта недвижимости |
| 316 | 24:47:0010109:49 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 317 | 24:47:0010109:5 | Земли сельскохозяйственного назначения | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 318 | 24:47:0010109:50 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 319 | 24:47:0010109:51 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 320 | 24:47:0010109:52 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 321 | 24:47:0010109:53 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 322 | 24:47:0010109:56 | Земли населенных пунктов | Для установки торгового павильона |
| 323 | 24:47:0010109:57 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 324 | 24:47:0010109:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 325 | 24:47:0010109:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 326 | 24:47:0010110:28 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 327 | 24:47:0010110:29 | Земли населенных пунктов | для строительства мехнавигационного склада |
| 328 | 24:47:0010110:30 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 329 | 24:47:0010110:31 | Земли населенных пунктов | для размещения нежилого здания (культурно-развлекательный комплекс) |
| 330 | 24:47:0010110:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 331 | 24:47:0010110:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 332 | 24:47:0010110:72 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (производственного) |
| 333 | 24:47:0010110:73 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 334 | 24:47:0010110:74 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации сооружений (скважина и водонапорная башня) |
| 335 | 24:47:0010110:75 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (проходная) |
| 336 | 24:47:0010110:76 | Земли населенных пунктов | для прохода и проезда |
| 337 | 24:47:0010110:77 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (склад) |
| 338 | 24:47:0010110:78 | Земли населенных пунктов | для строительства компрессорной |
| 339 | 24:47:0010110:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (котельная) |
| 340 | 24:47:0010110:80 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации канализационного колодца |
| 341 | 24:47:0010110:81 | Земли населенных пунктов | для строительства гаража для хранения и ремонта лодок и катеров |
| 342 | 24:47:0010110:82 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации септика |
| 343 | 24:47:0010110:86 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания - гаража |
| 344 | 24:47:0010110:87 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания - проходной |
| 345 | 24:47:0010112:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазин) |
| 346 | 24:47:0010112:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания ( трансформаторной подстанции) |
| 347 | 24:47:0010112:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации магазина |
| 348 | 24:47:0010112:22 | Земли населенных пунктов | для строительства гаража с мастерской для обслуживания и ремонта автомобилей |
| 349 | 24:47:0010112:23 | Земли населенных пунктов | для размещения нежилых зданий (производственных) |
| 350 | 24:47:0010112:26 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации нежилого здания |
| 351 | 24:47:0010112:42 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 352 | 24:47:0010112:45 | Земли населенных пунктов | Магазины |
| 353 | 24:47:0010112:46 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (контора РСУ) |
| 354 | 24:47:0010112:47 | Земли населенных пунктов | для прохода и проезда |
| 355 | 24:47:0010112:48 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (котельная) |
| 356 | 24:47:0010112:49 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 357 | 24:47:0010112:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого помещения 2 (пилоцех) |
| 358 | 24:47:0010112:50 | Земли населенных пунктов | для размещения нежилого здания (административное) |
| 359 | 24:47:0010112:51 | Земли населенных пунктов | для открытой площадки хранения леса для производства пиломатериалов |
| 360 | 24:47:0010112:52 | Земли населенных пунктов | для строительства магазина |
| 361 | 24:47:0010112:53 | Земли населенных пунктов | для строительства магазина |
| 362 | 24:47:0010112:54 | Земли населенных пунктов | для строительства ЦТП № 1 |
| 363 | 24:47:0010112:55 | Земли населенных пунктов | для прохода и проезда |
| 364 | 24:47:0010112:56 | Земли населенных пунктов | для прохода и проезда |
| 365 | 24:47:0010112:57 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания "Столярный цех" |
| 366 | 24:47:0010112:58 | Земли населенных пунктов | для площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей |
| 367 | 24:47:0010112:59 | Земли населенных пунктов | обслуживание автотранспорта |
| 368 | 24:47:0010112:60 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (торгово-административное) |
| 369 | 24:47:0010112:61 | Земли населенных пунктов | Для строительства электрических сетей |
| 370 | 24:47:0010112:62 | Земли населенных пунктов | для строительства магазина |
| 371 | 24:47:0010112:63 | Земли населенных пунктов | для площадки для складирования готовой продукции - пиломатериалов |
| 372 | 24:47:0010112:68 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (склад) |
| 373 | 24:47:0010112:70 | Земли населенных пунктов | площадка для складирования угля |
| 374 | 24:47:0010112:71 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (котельная) |
| 375 | 24:47:0010112:73 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 376 | 24:47:0010112:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (котельная) |
| 377 | 24:47:0010113:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 378 | 24:47:0010113:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 379 | 24:47:0010113:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 380 | 24:47:0010113:22 | Земли населенных пунктов | для размещения индивидуального жилого дома |
| 381 | 24:47:0010113:3 | Земли населенных пунктов | для посадки овощей |
| 382 | 24:47:0010113:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 383 | 24:47:0010113:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1\2 части жилого дома |
| 384 | 24:47:0010113:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 385 | 24:47:0010113:79 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 386 | 24:47:0010113:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 387 | 24:47:0010113:82 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 388 | 24:47:0010113:83 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 389 | 24:47:0010114:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации существующего гаража |
| 390 | 24:47:0010114:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 391 | 24:47:0010114:104 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 392 | 24:47:0010114:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 393 | 24:47:0010114:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 394 | 24:47:0010114:17 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 395 | 24:47:0010114:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 396 | 24:47:0010114:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры № 2 |
| 397 | 24:47:0010114:239 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 398 | 24:47:0010114:240 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 399 | 24:47:0010114:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 400 | 24:47:0010114:36 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 401 | 24:47:0010114:38 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 402 | 24:47:0010114:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 403 | 24:47:0010114:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 404 | 24:47:0010114:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 405 | 24:47:0010114:98 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 406 | 24:47:0010115:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 407 | 24:47:0010115:196 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 408 | 24:47:0010115:2 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 409 | 24:47:0010115:28 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 410 | 24:47:0010115:29 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 411 | 24:47:0010115:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 412 | 24:47:0010115:30 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 413 | 24:47:0010115:4 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 414 | 24:47:0010115:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1\2 доли жилого дома |
| 415 | 24:47:0010115:7 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 416 | 24:47:0010115:81 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 417 | 24:47:0010115:85 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 418 | 24:47:0010115:84 | Категория не установлена | для строительства индивидуального жилого дома |
| 419 | 24:47:0010116:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 420 | 24:47:0010116:15 | Категория не установлена | для эксплуатации части жилого дома |
| 421 | 24:47:0010116:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартира №1) |
| 422 | 24:47:0010116:19 | Категория не установлена |  |
| 423 | 24:47:0010116:2 | Земли населенных пунктов | для посадки овощей |
| 424 | 24:47:0010116:20 | Категория не установлена |  |
| 425 | 24:47:0010116:204 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 426 | 24:47:0010116:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазин) |
| 427 | 24:47:0010116:31 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 428 | 24:47:0010116:34 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 429 | 24:47:0010116:37 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазина) |
| 430 | 24:47:0010116:4 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 431 | 24:47:0010116:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 432 | 24:47:0010116:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 433 | 24:47:0010116:76 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 434 | 24:47:0010116:77 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 435 | 24:47:0010116:78 | Земли населенных пунктов | Для устройства крытого летнего кафе |
| 436 | 24:47:0010116:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого объекта недвижимости |
| 437 | 24:47:0010115:84 | Категория не установлена | для строительства индивидуального жилого дома |
| 438 | 24:47:0010116:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 439 | 24:47:0010116:15 | Категория не установлена | для эксплуатации части жилого дома |
| 440 | 24:47:0010116:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартира №1) |
| 441 | 24:47:0010116:2 | Земли населенных пунктов | для посадки овощей |
| 442 | 24:47:0010116:204 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 443 | 24:47:0010116:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазин) |
| 444 | 24:47:0010116:31 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 445 | 24:47:0010116:34 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 446 | 24:47:0010116:37 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазина) |
| 447 | 24:47:0010116:4 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 448 | 24:47:0010116:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 449 | 24:47:0010116:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 450 | 24:47:0010116:76 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 451 | 24:47:0010116:77 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 452 | 24:47:0010116:78 | Земли населенных пунктов | Для устройства крытого летнего кафе |
| 453 | 24:47:0010116:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого объекта недвижимости |
| 454 | 24:47:0010117:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (трансформаторной подстанции) |
| 455 | 24:47:0010117:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации одноэтажного нежилого здания холодного склада |
| 456 | 24:47:0010117:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилых объектов недвижимости (очистных сооружений и котельной) |
| 457 | 24:47:0010117:37 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания мебельного цеха |
| 458 | 24:47:0010117:38 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания мебельного цеха |
| 459 | 24:47:0010117:39 | Земли населенных пунктов | строительство береговых навигационных знаков |
| 460 | 24:47:0010117:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации шиномонтажной мастерской |
| 461 | 24:47:0010117:40 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 462 | 24:47:0010117:46 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазина склада оптовой и мелкооптовой торговли) |
| 463 | 24:47:0010117:47 | Земли населенных пунктов | для размещения производственных сооружений |
| 464 | 24:47:0010117:48 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации шиномонтажной мастерской |
| 465 | 24:47:0010117:49 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазина и цеха лесопиления) |
| 466 | 24:47:0010117:5 | Земли населенных пунктов | для строительства мастерской художественной ковки |
| 467 | 24:47:0010117:50 | Земли населенных пунктов | для строительства гаража и магазина - склада оптовой и мелко - оптовой торговли |
| 468 | 24:47:0010117:51 | Земли населенных пунктов | Для временной стоянки автотранспорта с грузом (твердое топливо) |
| 469 | 24:47:0010117:6 | Земли населенных пунктов | для размещения нежилого здания (производственного) |
| 470 | 24:47:0010117:60 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 471 | 24:47:0010117:61 | Земли населенных пунктов | Для строительства склада-магазина |
| 472 | 24:47:0010117:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого помещения № 1 (мебельный цех № 2) |
| 473 | 24:47:0010119:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилых объектов недвижимости |
| 474 | 24:47:0010119:19 | Земли населенных пунктов | размещение индивидуального гаража |
| 475 | 24:47:0010119:20 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 476 | 24:47:0010119:21 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 477 | 24:47:0010119:219 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 478 | 24:47:0010119:4 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 479 | 24:47:0010119:88 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 480 | 24:47:0010119:89 | Земли населенных пунктов | Склады |
| 481 | 24:47:0010119:90 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации нежилого здания (проходная) |
| 482 | 24:47:0010119:91 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 483 | 24:47:0010119:92 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 484 | 24:47:0010120:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 485 | 24:47:0010120:123 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 486 | 24:47:0010120:124 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации двухэтажного, многоквартирного жилого дома |
| 487 | 24:47:0010120:131 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 488 | 24:47:0010120:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 489 | 24:47:0010120:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 490 | 24:47:0010120:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 491 | 24:47:0010120:32 | Земли населенных пунктов | под строительство индивидуальных жилых домов с хозяйственными постройками |
| 492 | 24:47:0010120:33 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 493 | 24:47:0010120:34 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 494 | 24:47:0010120:4 | Земли населенных пунктов | земли под зданиями (строениями), сооружениями |
| 495 | 24:47:0010120:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 496 | 24:47:0010120:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания конторы |
| 497 | 24:47:0010120:9 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства жилого дома |
| 498 | 24:47:0010121:11 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства жилого дома |
| 499 | 24:47:0010121:12 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 500 | 24:47:0010121:14 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации жилого дома |
| 501 | 24:47:0010121:144 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 502 | 24:47:0010121:145 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 503 | 24:47:0010121:146 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 504 | 24:47:0010121:147 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного двухэтажного жилого дома |
| 505 | 24:47:0010121:148 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 506 | 24:47:0010121:151 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 507 | 24:47:0010121:16 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 508 | 24:47:0010121:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 509 | 24:47:0010121:2 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 510 | 24:47:0010121:20 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 511 | 24:47:0010121:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 512 | 24:47:0010121:322 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 513 | 24:47:0010121:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 514 | 24:47:0010121:43 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 515 | 24:47:0010121:44 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 516 | 24:47:0010121:46 | Земли населенных пунктов | Для размещения индивидуального жилого дома |
| 517 | 24:47:0010121:5 | Земли населенных пунктов | для эхксплуатации индивидуального жилого дома |
| 518 | 24:47:0010121:6 | Категория не установлена | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 519 | 24:47:0010121:7 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 520 | 24:47:0010121:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 521 | 24:47:0010121:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 522 | 24:47:0010122:1 | Категория не установлена | для эксплуатации гаража |
| 523 | 24:47:0010122:10 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства объекта недвижимости (трансформаторная подстанция В-42-630-М5) |
| 524 | 24:47:0010122:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания котельной (строение № 2) и завершения реконструкции нежилого здания котельной (строение № 1) |
| 525 | 24:47:0010122:118 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 526 | 24:47:0010122:37 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 527 | 24:47:0010122:38 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 528 | 24:47:0010122:39 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 529 | 24:47:0010122:40 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 530 | 24:47:0010122:43 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 531 | 24:47:0010122:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации гаража |
| 532 | 24:47:0010122:1 | Категория не установлена | для эксплуатации гаража |
| 533 | 24:47:0010122:10 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства объекта недвижимости (трансформаторная подстанция В-42-630-М5) |
| 534 | 24:47:0010122:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания котельной (строение № 2) и завершения реконструкции нежилого здания котельной (строение № 1) |
| 535 | 24:47:0010122:118 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 536 | 24:47:0010122:37 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 537 | 24:47:0010122:38 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 538 | 24:47:0010122:39 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 539 | 24:47:0010122:40 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 540 | 24:47:0010122:43 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 541 | 24:47:0010122:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации гаража |
| 542 | 24:47:0010123:1 | Земли населенных пунктов | деловое управление |
| 543 | 24:47:0010123:156 | Земли населенных пунктов | размещение индивидуального жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства |
| 544 | 24:47:0010123:158 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 545 | 24:47:0010123:159 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 546 | 24:47:0010123:16 | Категория не установлена |  |
| 547 | 24:47:0010123:160 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 548 | 24:47:0010123:161 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 549 | 24:47:0010123:162 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 550 | 24:47:0010123:163 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 551 | 24:47:0010123:2 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 552 | 24:47:0010123:24 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры |
| 553 | 24:47:0010123:25 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры жилого дома |
| 554 | 24:47:0010123:26 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 555 | 24:47:0010123:27 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 556 | 24:47:0010123:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 557 | 24:47:0010123:4 | Категория не установлена | для хозяйственной эксплуатации земельного участка и жилого объекта недвижимости |
| 558 | 24:47:0010123:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 559 | 24:47:0010123:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 560 | 24:47:0010123:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 561 | 24:47:0010123:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 562 | 24:47:0010124:1 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 563 | 24:47:0010124:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 564 | 24:47:0010124:144 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 565 | 24:47:0010124:152 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 566 | 24:47:0010124:153 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 567 | 24:47:0010124:154 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 568 | 24:47:0010124:155 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 569 | 24:47:0010124:157 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 570 | 24:47:0010124:158 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 571 | 24:47:0010124:159 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 572 | 24:47:0010124:16 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 573 | 24:47:0010124:160 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 574 | 24:47:0010124:17 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 575 | 24:47:0010124:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 576 | 24:47:0010124:19 | Категория не установлена |  |
| 577 | 24:47:0010124:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 578 | 24:47:0010124:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 579 | 24:47:0010124:37 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 580 | 24:47:0010124:38 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 581 | 24:47:0010124:39 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 582 | 24:47:0010124:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 583 | 24:47:0010124:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 584 | 24:47:0010124:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 585 | 24:47:0010124:8 | Земли населенных пунктов | эксплуатация здания и сооружения |
| 586 | 24:47:0010125:1 | Земли населенных пунктов | для строительства шинно- монтажной мастерской |
| 587 | 24:47:0010125:10 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 588 | 24:47:0010125:104 | Земли населенных пунктов | культурное развитие |
| 589 | 24:47:0010125:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилых зданий (банно-прачечный комбинат) |
| 590 | 24:47:0010125:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 591 | 24:47:0010125:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 592 | 24:47:0010125:20 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого помещения (квартира № 2) |
| 593 | 24:47:0010125:21 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 594 | 24:47:0010125:215 | Земли населенных пунктов | бытовое обслуживание |
| 595 | 24:47:0010125:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 596 | 24:47:0010125:30 | Категория не установлена |  |
| 597 | 24:47:0010125:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 598 | 24:47:0010125:45 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 599 | 24:47:0010125:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации объектов наблюдательной сети |
| 600 | 24:47:0010125:8 | Земли населенных пунктов | для осуществления торговой деятельности |
| 601 | 24:47:0010125:93 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 602 | 24:47:0010125:96 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания - административного |
| 603 | 24:47:0010125:99 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 604 | 24:47:0010126:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 605 | 24:47:0010126:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 606 | 24:47:0010126:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры с хозяйственными постройками в отдельно стоящем жилом доме |
| 607 | 24:47:0010126:37 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 608 | 24:47:0010126:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 609 | 24:47:0010126:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры в жилом доме |
| 610 | 24:47:0010126:6 | Категория не установлена |  |
| 611 | 24:47:0010126:9 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 612 | 24:47:0010127:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого здания |
| 613 | 24:47:0010127:10 | Земли населенных пунктов | Предпринимательство |
| 614 | 24:47:0010127:11 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 615 | 24:47:0010127:12 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 616 | 24:47:0010127:13 | Категория не установлена | для эксплуатации 1\2 доли жилого дома |
| 617 | 24:47:0010127:131 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 618 | 24:47:0010127:133 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 619 | 24:47:0010127:27 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 620 | 24:47:0010127:282 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 621 | 24:47:0010127:283 | Земли населенных пунктов | жилая застройка |
| 622 | 24:47:0010127:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 623 | 24:47:0010127:30 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 624 | 24:47:0010127:31 | Земли населенных пунктов | для размещения многоквартирного жилого дома |
| 625 | 24:47:0010127:33 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража и мастерской |
| 626 | 24:47:0010127:34 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 627 | 24:47:0010127:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 628 | 24:47:0010129:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 629 | 24:47:0010129:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения, состоящее из четырех комнат |
| 630 | 24:47:0010129:12 | Земли населенных пунктов | жилая застройка |
| 631 | 24:47:0010129:137 | Земли населенных пунктов | Для строительства склада |
| 632 | 24:47:0010129:139 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 633 | 24:47:0010129:2 | Категория не установлена | для эксплуатации квартиры |
| 634 | 24:47:0010129:20 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 635 | 24:47:0010129:21 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 636 | 24:47:0010129:28 | Земли населенных пунктов | Общественное управление |
| 637 | 24:47:0010129:29 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 638 | 24:47:0010129:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазин) |
| 639 | 24:47:0010129:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 640 | 24:47:0010129:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации здания (гостиница) |
| 641 | 24:47:0010129:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого объекта недвижимости (квартира) |
| 642 | 24:47:0010129:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилых зданий |
| 643 | 24:47:0010129:295 | Земли населенных пунктов | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| 644 | 24:47:0010129:295 | Земли населенных пунктов | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| 645 | 24:47:0010129:295 | Земли населенных пунктов | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| 646 | 24:47:0010128:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации магазина |
| 647 | 24:47:0010128:10 | Земли населенных пунктов | для строительства офиса |
| 648 | 24:47:0010128:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации магазина |
| 649 | 24:47:0010128:231 | Земли населенных пунктов | гостиничное обслуживание |
| 650 | 24:47:0010128:26 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 651 | 24:47:0010128:27 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 652 | 24:47:0010128:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 653 | 24:47:0010128:4 | Земли населенных пунктов | для установки временного нежилого помещения |
| 654 | 24:47:0010128:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого объекта недвижимости |
| 655 | 24:47:0010128:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации объектов недвижимости |
| 656 | 24:47:0010128:89 | Земли населенных пунктов | для установки торгового павильона |
| 657 | 24:47:0010128:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации гостиничного комплекса "Енисей" |
| 658 | 24:47:0010128:92 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 659 | 24:47:0010128:93 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 660 | 24:47:0010128:94 | Земли населенных пунктов | культурное развитие |
| 661 | 24:47:0010130:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации существующего гаража |
| 662 | 24:47:0010130:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации здания и сооружения |
| 663 | 24:47:0010130:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 664 | 24:47:0010130:176 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 665 | 24:47:0010130:179 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 666 | 24:47:0010130:187 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 667 | 24:47:0010130:191 | Земли населенных пунктов | общественное управление |
| 668 | 24:47:0010130:192 | Земли населенных пунктов | общественное управление |
| 669 | 24:47:0010130:193 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 670 | 24:47:0010130:194 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 671 | 24:47:0010130:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 672 | 24:47:0010130:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (терапевтический корпус) |
| 673 | 24:47:0010130:363 | Земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования |
| 674 | 24:47:0010130:365 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 675 | 24:47:0010130:366 | Земли населенных пунктов | жилая застройка |
| 676 | 24:47:0010130:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации административного здания |
| 677 | 24:47:0010130:49 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры №2 |
| 678 | 24:47:0010130:51 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 679 | 24:47:0010130:52 | Земли населенных пунктов | для установки религиозного объекта "Поклонный крест" |
| 680 | 24:47:0010130:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 681 | 24:47:0010130:8 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 682 | 24:47:0010130:80 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации индивидуального гаража |
| 683 | 24:47:0010130:85 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 684 | 24:47:0010130:87 | Земли населенных пунктов | Для строительства жилого дома |
| 685 | 24:47:0010130:9 | Земли населенных пунктов | эксплуатация здания и сооружения |
| 686 | 24:47:0010131:1 | Категория не установлена | для целей связи, радиовещания, телевидения, информатики |
| 687 | 24:47:0010131:10 | Категория не установлена | для эксплуатации нежилого здания (кафе Волна) |
| 688 | 24:47:0010131:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 689 | 24:47:0010131:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 690 | 24:47:0010131:132 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 691 | 24:47:0010131:134 | Земли населенных пунктов | размещение объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры на объекте культурного наследия "Усадьба Евсеева, 1730г." |
| 692 | 24:47:0010131:135 | Земли населенных пунктов | размещение объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры на объекте культурного наследия "Усадьба Евсеева, 1730г." |
| 693 | 24:47:0010131:136 | Земли населенных пунктов | размещение объекта культурного наследия "Усадьба Востротина, ХIХв." |
| 694 | 24:47:0010131:137 | Земли населенных пунктов | для размещения объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры |
| 695 | 24:47:0010131:138 | Земли населенных пунктов | для размещения объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры |
| 696 | 24:47:0010131:139 | Земли населенных пунктов | для размещения объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры |
| 697 | 24:47:0010131:144 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 698 | 24:47:0010131:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации объектов недвижимости |
| 699 | 24:47:0010131:2 | Категория не установлена | для целей связи, радиовещания, телевидения, информатики |
| 700 | 24:47:0010131:24 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (трансформаторной подстанции) |
| 701 | 24:47:0010131:25 | Земли населенных пунктов | для торговой деятельности (летние кафе) |
| 702 | 24:47:0010131:3 | Категория не установлена | для целей связи, радиовещания, телевидения, информатики |
| 703 | 24:47:0010131:312 | Земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования |
| 704 | 24:47:0010131:4 | Категория не установлена | для целей связи, радиовещания, телевидения, информатики |
| 705 | 24:47:0010131:41 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 706 | 24:47:0010131:42 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 707 | 24:47:0010131:43 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 708 | 24:47:0010131:44 | Земли населенных пунктов | религиозное использование |
| 709 | 24:47:0010131:5 | Земли населенных пунктов | религиозное использование |
| 710 | 24:47:0010131:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 711 | 24:47:0010131:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (административное) |
| 712 | 24:47:0010131:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации районного узла связи |
| 713 | 24:47:0010132:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 714 | 24:47:0010132:137 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 715 | 24:47:0010132:139 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 716 | 24:47:0010132:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 717 | 24:47:0010132:15 | Категория не установлена | для эксплуатации нежилого здания (магазин) |
| 718 | 24:47:0010132:152 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 719 | 24:47:0010132:153 | Земли населенных пунктов | для размещения нежилого здания (магазина) |
| 720 | 24:47:0010132:154 | Земли населенных пунктов | для размещения строений для хранения инвентаря |
| 721 | 24:47:0010132:155 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания - чебуречной |
| 722 | 24:47:0010132:156 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания - туалет |
| 723 | 24:47:0010132:157 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания - гаража |
| 724 | 24:47:0010132:158 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания - административно - делового назначения |
| 725 | 24:47:0010132:159 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации септика |
| 726 | 24:47:0010132:160 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 727 | 24:47:0010132:2 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 728 | 24:47:0010132:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 729 | 24:47:0010132:33 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 730 | 24:47:0010132:34 | Земли населенных пунктов | для размещения нежилого здания (магазина) |
| 731 | 24:47:0010132:341 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 732 | 24:47:0010132:346 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 733 | 24:47:0010132:35 | Земли населенных пунктов | для размещения нежилого здания (магазина) |
| 734 | 24:47:0010132:36 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 735 | 24:47:0010132:37 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 736 | 24:47:0010132:38 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 737 | 24:47:0010132:39 | Земли населенных пунктов | для размещения городского сквера |
| 738 | 24:47:0010132:4 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 739 | 24:47:0010132:40 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (офисного) |
| 740 | 24:47:0010132:41 | Земли населенных пунктов | Склады |
| 741 | 24:47:0010132:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 742 | 24:47:0010132:6 | Земли населенных пунктов | площадка для проведения общегородских массовых мероприятий |
| 743 | 24:47:0010132:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазин) |
| 744 | 24:47:0010134:1 | Категория не установлена | для эксплуатации гаражных сооружений |
| 745 | 24:47:0010134:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (кафе Сказка) |
| 746 | 24:47:0010134:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (адиминистративного, бытового обслуживания, торговли) |
| 747 | 24:47:0010134:126 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (административное) |
| 748 | 24:47:0010134:127 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации нежилого здания (корпус № 2 музыкальной школы) |
| 749 | 24:47:0010134:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазин) |
| 750 | 24:47:0010134:133 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (административного) |
| 751 | 24:47:0010134:134 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (детская консультация) |
| 752 | 24:47:0010134:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания-офис |
| 753 | 24:47:0010134:15 | Земли населенных пунктов | эксплуатация здания и сооружения |
| 754 | 24:47:0010134:16 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 755 | 24:47:0010134:17 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 756 | 24:47:0010134:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 757 | 24:47:0010134:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилых зданий |
| 758 | 24:47:0010134:20 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого объекта недвижимости |
| 759 | 24:47:0010134:27 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания спортзала детско-юношеской школы |
| 760 | 24:47:0010134:28 | Земли населенных пунктов | для торговой деятельности (летние кафе) |
| 761 | 24:47:0010134:287 | Земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования |
| 762 | 24:47:0010134:288 | Земли населенных пунктов | для размещения объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры |
| 763 | 24:47:0010134:29 | Земли населенных пунктов | для торговой деятельности (летнее кафе) |
| 764 | 24:47:0010134:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания - гараж противопожарной службы |
| 765 | 24:47:0010134:30 | Земли населенных пунктов | для торговой деятельности (летние кафе) |
| 766 | 24:47:0010134:315 | Земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования |
| 767 | 24:47:0010134:4 | Земли населенных пунктов | для осуществления торговой деятельности |
| 768 | 24:47:0010134:5 | Земли населенных пунктов | для организации учебного процесса в общеобразовательных, дошкольных и внешкольных учреждениях |
| 769 | 24:47:0010134:65 | Земли населенных пунктов | для размещения нежилого здания ( административное) |
| 770 | 24:47:0010134:66 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 771 | 24:47:0010134:67 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 772 | 24:47:0010134:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (кулинария) |
| 773 | 24:47:0010134:8 | Категория не установлена | для эксплуатации административного здания |
| 774 | 24:47:0010135:10 | Категория не установлена | для эксплуатации нежилого здания |
| 775 | 24:47:0010135:105 | Земли населенных пунктов | для размещения объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры |
| 776 | 24:47:0010135:106 | Земли населенных пунктов | религиозное использование |
| 777 | 24:47:0010135:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (незавершенное строительство проходной) |
| 778 | 24:47:0010135:15 | Земли населенных пунктов | эксплуатация здания и сооружения |
| 779 | 24:47:0010135:16 | Земли населенных пунктов | эксплуатация здания и сооружения |
| 780 | 24:47:0010135:17 | Земли населенных пунктов | эксплуатация здания и сооружения |
| 781 | 24:47:0010135:18 | Земли населенных пунктов | эксплуатация здания и сооружения |
| 782 | 24:47:0010135:19 | Земли населенных пунктов | эксплуатация здания и сооружения |
| 783 | 24:47:0010135:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 784 | 24:47:0010135:21 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 785 | 24:47:0010135:22 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания "Музей" |
| 786 | 24:47:0010135:23 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 787 | 24:47:0010135:25 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (хореографическая школа) |
| 788 | 24:47:0010135:26 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазин "Торговый центр") |
| 789 | 24:47:0010135:27 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилых помещений |
| 790 | 24:47:0010135:275 | Земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования |
| 791 | 24:47:0010135:28 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого помещения |
| 792 | 24:47:0010135:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилых объектов недвижимости |
| 793 | 24:47:0010135:34 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания роддома |
| 794 | 24:47:0010135:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (торгового) |
| 795 | 24:47:0010135:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (административное) и септика |
| 796 | 24:47:0010135:66 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации нежилого здания электростанции |
| 797 | 24:47:0010135:68 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации нежилого здания красного уголка |
| 798 | 24:47:0010135:69 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации нежилого здания конторы |
| 799 | 24:47:0010135:7 | Земли населенных пунктов | для установки пожарного водоема |
| 800 | 24:47:0010135:77 | Земли населенных пунктов | эксплуатация здания и сооружения |
| 801 | 24:47:0010135:8 | Категория не установлена | для эксплуатации нежилого здания (компрессорная) |
| 802 | 24:47:0010135:94 | Земли населенных пунктов | для строительства кафе |
| 803 | 24:47:0010135:95 | Земли населенных пунктов | Благоустройство территории объекта "Дом Дементьева. I половина XIX в." и организация строительства |
| 804 | 24:47:0010133:10 | Категория не установлена | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 805 | 24:47:0010133:118 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж на два бокса) |
| 806 | 24:47:0010133:119 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 807 | 24:47:0010133:121 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 808 | 24:47:0010133:123 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 809 | 24:47:0010133:127 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 810 | 24:47:0010133:130 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 811 | 24:47:0010133:131 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 812 | 24:47:0010133:132 | Земли населенных пунктов | предпринимательство |
| 813 | 24:47:0010133:133 | Земли населенных пунктов | здравоохранение |
| 814 | 24:47:0010133:134 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 815 | 24:47:0010133:17 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 816 | 24:47:0010133:19 | Земли населенных пунктов | для размещения нежилого здания (стомотологии и магазина) |
| 817 | 24:47:0010133:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания магазина |
| 818 | 24:47:0010133:20 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартира № 2) |
| 819 | 24:47:0010133:21 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартира №1) |
| 820 | 24:47:0010133:313 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 821 | 24:47:0010133:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания -школы |
| 822 | 24:47:0010133:42 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры жилого дома |
| 823 | 24:47:0010133:43 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 824 | 24:47:0010133:45 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации аптеки |
| 825 | 24:47:0010133:46 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 826 | 24:47:0010133:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазин) |
| 827 | 24:47:0010133:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 828 | 24:47:0010133:8 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 829 | 24:47:0010201:189 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 830 | 24:47:0010201:2 | Категория не установлена | для эксплуатации нежилого здания магазин Турист |
| 831 | 24:47:0010201:59 | Земли населенных пунктов | для строительства котельной |
| 832 | 24:47:0010201:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого помещения (гараж) |
| 833 | 24:47:0010202:1 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 834 | 24:47:0010202:10 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 835 | 24:47:0010202:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 836 | 24:47:0010202:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 837 | 24:47:0010202:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации (НУП) необслуживаемого усилительного пункта кабельной магистрали КМ-10а |
| 838 | 24:47:0010202:131 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гаража) |
| 839 | 24:47:0010202:132 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 840 | 24:47:0010202:133 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 841 | 24:47:0010202:134 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 842 | 24:47:0010202:135 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 843 | 24:47:0010202:136 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации гаража |
| 844 | 24:47:0010202:137 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 845 | 24:47:0010202:140 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 846 | 24:47:0010202:141 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 847 | 24:47:0010202:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 848 | 24:47:0010202:158 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 849 | 24:47:0010202:16 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 850 | 24:47:0010202:162 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 851 | 24:47:0010202:17 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 852 | 24:47:0010202:18 | Категория не установлена | для огородничества |
| 853 | 24:47:0010202:19 | Категория не установлена | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 854 | 24:47:0010202:2 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства жилого дома |
| 855 | 24:47:0010202:20 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации хозяйственных построек и огородничества |
| 856 | 24:47:0010202:21 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 857 | 24:47:0010202:22 | Категория не установлена | для огородничества |
| 858 | 24:47:0010202:24 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 859 | 24:47:0010202:3 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 860 | 24:47:0010202:302 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 861 | 24:47:0010202:303 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 862 | 24:47:0010202:304 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 863 | 24:47:0010202:308 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 864 | 24:47:0010202:311 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации индивидуального гаража |
| 865 | 24:47:0010202:312 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 866 | 24:47:0010202:315 | Земли населенных пунктов | Объекты гаражного назначения |
| 867 | 24:47:0010202:316 | Земли населенных пунктов | Объекты гаражного назначения |
| 868 | 24:47:0010202:318 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 869 | 24:47:0010202:321 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 870 | 24:47:0010202:350 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 871 | 24:47:0010202:355 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 872 | 24:47:0010202:362 | Земли населенных пунктов | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| 873 | 24:47:0010202:4 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 874 | 24:47:0010202:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 875 | 24:47:0010202:598 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 876 | 24:47:0010202:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 877 | 24:47:0010202:661 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 878 | 24:47:0010202:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 879 | 24:47:0010202:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 880 | 24:47:0010202:9 | Земли сельскохозяйственного назначения | для огородничества |
| 881 | 24:47:0010202:90 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 882 | 24:47:0010202:91 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 883 | 24:47:0010204:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 884 | 24:47:0010204:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 885 | 24:47:0010204:36 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 886 | 24:47:0010204:37 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 887 | 24:47:0010206:178 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 888 | 24:47:0010206:186 | Земли населенных пунктов | жилая застройка |
| 889 | 24:47:0010206:51 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 890 | 24:47:0010207:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 891 | 24:47:0010207:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 892 | 24:47:0010207:157 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 893 | 24:47:0010207:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 894 | 24:47:0010207:31 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 895 | 24:47:0010207:35 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 896 | 24:47:0010207:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома с надворными постройками |
| 897 | 24:47:0010208:1 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 898 | 24:47:0010208:16 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 899 | 24:47:0010208:17 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 900 | 24:47:0010208:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 901 | 24:47:0010208:19 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 902 | 24:47:0010208:2 | Земли населенных пунктов | для посадки картофеля |
| 903 | 24:47:0010208:3 | Земли населенных пунктов | для огородничества |
| 904 | 24:47:0010208:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 905 | 24:47:0010208:77 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 906 | 24:47:0010208:78 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 907 | 24:47:0010208:79 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 908 | 24:47:0010208:80 | Земли населенных пунктов | жилая застройка |
| 909 | 24:47:0010209:1 | Земли населенных пунктов | для организации учебного процесса в общеобразовательных, дошкольных и внешкольных учреждениях |
| 910 | 24:47:0010209:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 911 | 24:47:0010209:186 | Земли населенных пунктов | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| 912 | 24:47:0010209:187 | Земли населенных пунктов | предпринимательство |
| 913 | 24:47:0010209:55 | Земли населенных пунктов | Предпринимательство |
| 914 | 24:47:0010209:9 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 915 | 24:47:0010211:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 916 | 24:47:0010211:107 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 917 | 24:47:0010211:108 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации двухквартирного жилого дома |
| 918 | 24:47:0010211:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 919 | 24:47:0010211:110 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 920 | 24:47:0010211:256 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 921 | 24:47:0010211:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 922 | 24:47:0010210:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 923 | 24:47:0010210:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 924 | 24:47:0010210:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого объекта недвижимости |
| 925 | 24:47:0010210:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 926 | 24:47:0010210:14 | Земли населенных пунктов | в целях эксплуатации квартиры в одноэтажном брусовом доме |
| 927 | 24:47:0010210:143 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 928 | 24:47:0010210:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого объекта недвижимости |
| 929 | 24:47:0010210:151 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 930 | 24:47:0010210:153 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 931 | 24:47:0010210:16 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 932 | 24:47:0010210:17 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 933 | 24:47:0010210:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 934 | 24:47:0010210:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 935 | 24:47:0010210:306 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 936 | 24:47:0010210:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 937 | 24:47:0010210:48 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 938 | 24:47:0010210:49 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 939 | 24:47:0010210:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 940 | 24:47:0010210:50 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 941 | 24:47:0010210:6 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 942 | 24:47:0010210:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 943 | 24:47:0010212:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 944 | 24:47:0010212:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 945 | 24:47:0010212:21 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 946 | 24:47:0010212:4 | Земли населенных пунктов | для огородничества |
| 947 | 24:47:0010212:59 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 948 | 24:47:0010212:61 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 949 | 24:47:0010212:61 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 950 | 24:47:0010213:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации магазина |
| 951 | 24:47:0010213:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого помещения (индивидуального гаража) |
| 952 | 24:47:0010213:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 953 | 24:47:0010213:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 954 | 24:47:0010213:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 955 | 24:47:0010213:20 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 956 | 24:47:0010213:205 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 957 | 24:47:0010213:21 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 958 | 24:47:0010213:3 | Земли населенных пунктов | для посадки овощей |
| 959 | 24:47:0010213:4 | Земли населенных пунктов | для торговой деятельности ( эксплуатации магазина - павильона) |
| 960 | 24:47:0010213:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 961 | 24:47:0010213:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого объекта недвижимости |
| 962 | 24:47:0010213:73 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 963 | 24:47:0010214:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 964 | 24:47:0010214:11 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 965 | 24:47:0010214:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартира№1) с хозяйственными постройками |
| 966 | 24:47:0010214:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартиры) с хозяйственными постройками |
| 967 | 24:47:0010214:15 | Земли населенных пунктов | для огородничества |
| 968 | 24:47:0010214:16 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 969 | 24:47:0010214:17 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства жилого дома |
| 970 | 24:47:0010214:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 971 | 24:47:0010214:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 972 | 24:47:0010214:35 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 973 | 24:47:0010214:36 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 974 | 24:47:0010214:37 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 975 | 24:47:0010214:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 976 | 24:47:0010214:5 | Категория не установлена | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 977 | 24:47:0010214:6 | Земли населенных пунктов | для сельскохозиспользования (огород) без права застройки |
| 978 | 24:47:0010214:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 979 | 24:47:0010214:89 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 980 | 24:47:0010214:9 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 981 | 24:47:0010214:93 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 982 | 24:47:0010216:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 983 | 24:47:0010216:11 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства индивидуального жилого дома |
| 984 | 24:47:0010216:12 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации жилого дома |
| 985 | 24:47:0010216:2 | Категория не установлена | для строительства жилого дома |
| 986 | 24:47:0010216:4 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 987 | 24:47:0010216:49 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 988 | 24:47:0010216:5 | Категория не установлена | для огородничества |
| 989 | 24:47:0010216:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 990 | 24:47:0010216:8 | Категория не установлена | для огородничества |
| 991 | 24:47:0010216:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 992 | 24:47:0010217:1 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 993 | 24:47:0010217:12 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 994 | 24:47:0010217:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 995 | 24:47:0010217:29 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 996 | 24:47:0010217:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 997 | 24:47:0010217:30 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 998 | 24:47:0010217:31 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 999 | 24:47:0010217:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1000 | 24:47:0010217:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1001 | 24:47:0010217:7 | Категория не установлена | Для огородничества |
| 1002 | 24:47:0010217:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры и вспомогательных помещений в отдельно стоящем жилом доме |
| 1003 | 24:47:0010217:88 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 1004 | 24:47:0010217:9 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома (400 кв.м.) |
| 1005 | 24:47:0010217:92 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 1006 | 24:47:0010217:93 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1007 | 24:47:0010217:94 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 1008 | 24:47:0010217:95 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1009 | 24:47:0010217:96 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1010 | 24:47:0010218:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1011 | 24:47:0010218:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартира №1) |
| 1012 | 24:47:0010218:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1013 | 24:47:0010218:27 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1014 | 24:47:0010218:28 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1015 | 24:47:0010218:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1016 | 24:47:0010218:5 | Категория не установлена | для строительства индивидуального жилого дома |
| 1017 | 24:47:0010218:6 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1018 | 24:47:0010218:64 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1019 | 24:47:0010218:65 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1020 | 24:47:0010218:8 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства жилого дома |
| 1021 | 24:47:0010219:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1022 | 24:47:0010219:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации магазина "Спортивные товары" |
| 1023 | 24:47:0010219:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации магазина бытовой техники |
| 1024 | 24:47:0010219:16 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1025 | 24:47:0010219:87 | Земли населенных пунктов | для установки металического гаража |
| 1026 | 24:47:0010219:88 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 1027 | 24:47:0010219:89 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 1028 | 24:47:0010219:90 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 1029 | 24:47:0010219:91 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 1030 | 24:47:0010220:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания ( котельная) |
| 1031 | 24:47:0010220:190 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации нежилого здания (котельная) |
| 1032 | 24:47:0010220:191 | Земли населенных пунктов | для строительства ЦТП № 2 |
| 1033 | 24:47:0010220:197 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 1034 | 24:47:0010220:198 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 1035 | 24:47:0010220:199 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 1036 | 24:47:0010220:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации гаража |
| 1037 | 24:47:0010220:201 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 1038 | 24:47:0010220:202 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 1039 | 24:47:0010220:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилых и нежилых объектов недвижимости |
| 1040 | 24:47:0010220:35 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 1041 | 24:47:0010220:36 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 1042 | 24:47:0010220:69 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1043 | 24:47:0010220:70 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1044 | 24:47:0010220:71 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1045 | 24:47:0010220:72 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1046 | 24:47:0010220:73 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1047 | 24:47:0010220:74 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 1048 | 24:47:0010220:75 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1049 | 24:47:0010220:77 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1050 | 24:47:0010220:78 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1051 | 24:47:0010220:79 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1052 | 24:47:0010222:1 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1053 | 24:47:0010222:117 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 1054 | 24:47:0010222:119 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 1055 | 24:47:0010222:21 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1056 | 24:47:0010222:22 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1057 | 24:47:0010222:23 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1058 | 24:47:0010222:24 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1059 | 24:47:0010222:25 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1060 | 24:47:0010222:257 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1061 | 24:47:0010222:282 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1062 | 24:47:0010222:283 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1063 | 24:47:0010222:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1064 | 24:47:0010223:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазин) |
| 1065 | 24:47:0010223:137 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка |
| 1066 | 24:47:0010223:138 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка |
| 1067 | 24:47:0010223:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазин) |
| 1068 | 24:47:0010223:152 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 1069 | 24:47:0010223:153 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 1070 | 24:47:0010223:156 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 1071 | 24:47:0010223:157 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 1072 | 24:47:0010223:85 | Земли населенных пунктов | для размещения многоквартирного жилого дома |
| 1073 | 24:47:0010223:86 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1074 | 24:47:0010223:88 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1075 | 24:47:0010223:89 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1076 | 24:47:0000000:5779 | Категория не установлена | для строительства индивидуального жилого дома |
| 1077 | 24:47:0010224:108 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1078 | 24:47:0010224:109 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации городского кладбища "Севастьяновское" |
| 1079 | 24:47:0010224:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации заправочной станции и склада ГСМ |
| 1080 | 24:47:0010224:110 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1081 | 24:47:0010224:12 | Земли населенных пунктов | для предпринимательской деятельности |
| 1082 | 24:47:0010224:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазина) |
| 1083 | 24:47:0010224:14 | Земли населенных пунктов | для строительства гаража |
| 1084 | 24:47:0010224:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1085 | 24:47:0010224:16 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации одноэтажного нежилого здания (склада) |
| 1086 | 24:47:0010224:164 | Земли населенных пунктов | площадка для обучения вождению автомобилем |
| 1087 | 24:47:0010224:165 | Земли населенных пунктов | обслуживание автотранспорта |
| 1088 | 24:47:0010224:19 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1089 | 24:47:0010224:2 | Земли населенных пунктов | для производственной деятельности |
| 1090 | 24:47:0010224:20 | Земли населенных пунктов | Для огородничества |
| 1091 | 24:47:0010224:245 | Земли населенных пунктов | для строительства Православной часовни |
| 1092 | 24:47:0010224:246 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1093 | 24:47:0010224:249 | Земли населенных пунктов | Для размещения базовой станции подвижной радиотелефонной связи |
| 1094 | 24:47:0010224:250 | Земли населенных пунктов | для строительства магазина |
| 1095 | 24:47:0010224:258 | Земли населенных пунктов | Для строительства станции технического обслуживания |
| 1096 | 24:47:0010224:259 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1097 | 24:47:0010224:260 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1098 | 24:47:0010224:262 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 1099 | 24:47:0010224:264 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1100 | 24:47:0010224:265 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации одноэтажного нежилого здания (склада) |
| 1101 | 24:47:0010224:266 | Земли населенных пунктов | для производственной деятельности |
| 1102 | 24:47:0010224:267 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазина) |
| 1103 | 24:47:0010224:269 | Земли населенных пунктов | предпринимательство |
| 1104 | 24:47:0010224:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания ( магазина) |
| 1105 | 24:47:0010224:398 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1106 | 24:47:0010224:399 | Земли населенных пунктов | для строительства станции технического обслуживания |
| 1107 | 24:47:0010224:4 | Земли населенных пунктов | для складирования материалов |
| 1108 | 24:47:0010224:445 | Земли населенных пунктов | ритуальная деятельность |
| 1109 | 24:47:0010224:446 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1110 | 24:47:0010224:448 | Земли населенных пунктов | объекты придорожного сервиса |
| 1111 | 24:47:0010224:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации заправочной станции и склада ГСМ |
| 1112 | 24:47:0010224:6 | Земли населенных пунктов | для строительства магазина |
| 1113 | 24:47:0010224:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1114 | 24:47:0010224:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации ранее выстроенного гаража |
| 1115 | 24:47:0010224:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1116 | 24:47:0010224:263 | Земли населенных пунктов | для размещения электросетевого хозяйства напряжением 0,4 кВ |
| 1117 | 24:47:0010224:263 | Земли населенных пунктов | для размещения электросетевого хозяйства напряжением 0,4 кВ |
| 1118 | 24:47:0010224:263 | Земли населенных пунктов | для размещения электросетевого хозяйства напряжением 0,4 кВ |
| 1119 | 24:47:0010229:1 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1120 | 24:47:0010229:11 | Земли населенных пунктов | для размещения кладбища (Татарское) |
| 1121 | 24:47:0010229:141 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1122 | 24:47:0010229:142 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1123 | 24:47:0010229:143 | Земли населенных пунктов | для прохода и проезда |
| 1124 | 24:47:0010229:144 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилых зданий (производственных) |
| 1125 | 24:47:0010229:145 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилых зданий (гаражи, котельная, административное) |
| 1126 | 24:47:0010229:147 | Земли населенных пунктов | для устройства площадки временного хранения автотранспорта нежилого здания (склад) |
| 1127 | 24:47:0010229:148 | Земли населенных пунктов | для производственной деятельности |
| 1128 | 24:47:0010229:149 | Земли населенных пунктов | для производственной деятельности |
| 1129 | 24:47:0010229:150 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 1130 | 24:47:0010229:151 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 1131 | 24:47:0010229:152 | Земли населенных пунктов | для проезда |
| 1132 | 24:47:0010229:153 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 1133 | 24:47:0010229:154 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 1134 | 24:47:0010229:155 | Земли населенных пунктов | для строительства гаража |
| 1135 | 24:47:0010229:169 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства нежилого здания (гараж) |
| 1136 | 24:47:0010229:170 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства нежилого здания (цех) |
| 1137 | 24:47:0010229:171 | Земли населенных пунктов | для прохода и проезда |
| 1138 | 24:47:0010229:172 | Земли населенных пунктов | для открытой стоянки краткосрочного хранения автомобилей |
| 1139 | 24:47:0010229:173 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации пожарного водоема |
| 1140 | 24:47:0010229:174 | Земли населенных пунктов | для расширения кладбища (Татарского) |
| 1141 | 24:47:0010229:175 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации двухквартирного одноэтажного жилого дома |
| 1142 | 24:47:0010229:178 | Земли населенных пунктов | склады |
| 1143 | 24:47:0010229:183 | Земли населенных пунктов | Религиозное использование |
| 1144 | 24:47:0010229:184 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1145 | 24:47:0010229:185 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого объекта недвижимости - гаража |
| 1146 | 24:47:0010229:186 | Земли населенных пунктов | Склады |
| 1147 | 24:47:0010229:187 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого объекта недвижимости - проходной |
| 1148 | 24:47:0010229:188 | Земли населенных пунктов | Склады |
| 1149 | 24:47:0010229:189 | Земли населенных пунктов | площадка для складирования песчано-гравийной смеси |
| 1150 | 24:47:0010229:25 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (станция технического обслуживания) и строительства магазина (автозапчасти) |
| 1151 | 24:47:0010229:3 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства объектов недвижимости |
| 1152 | 24:47:0010229:34 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилых объектов недвижимости |
| 1153 | 24:47:0010229:35 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (трансформаторной подстанции) |
| 1154 | 24:47:0010229:36 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 1155 | 24:47:0010229:5 | Земли населенных пунктов | для осуществления торговой деятельности |
| 1156 | 24:47:0010229:6 | Земли населенных пунктов | для предпринимательской деятельности |
| 1157 | 24:47:0010229:74 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1158 | 24:47:0010229:76 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации двухквартирного жилого дома |
| 1159 | 24:47:0010229:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (производственного) |
| 1160 | 24:47:0010230:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1161 | 24:47:0010230:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1162 | 24:47:0010230:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1163 | 24:47:0010230:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1164 | 24:47:0010230:129 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1165 | 24:47:0010230:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазин) |
| 1166 | 24:47:0010230:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1167 | 24:47:0010230:17 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1168 | 24:47:0010230:18 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1169 | 24:47:0010230:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1170 | 24:47:0010230:20 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1171 | 24:47:0010230:27 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (трансформаторной подстанции) |
| 1172 | 24:47:0010230:29 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 1173 | 24:47:0010230:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома - земли под зданиями (строениями), сооружениями |
| 1174 | 24:47:0010230:30 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 1175 | 24:47:0010230:31 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 1176 | 24:47:0010230:32 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1177 | 24:47:0010230:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома - земли под зданиями (строениями), сооружениями |
| 1178 | 24:47:0010230:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома - земли под зданиями (строениями), сооружениями |
| 1179 | 24:47:0010230:55 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1180 | 24:47:0010230:56 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1181 | 24:47:0010230:57 | Земли населенных пунктов | для размещения жилого дома |
| 1182 | 24:47:0010230:59 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1183 | 24:47:0010230:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома - земли под зданиями (строениями), сооружениями |
| 1184 | 24:47:0010230:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1185 | 24:47:0010230:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1186 | 24:47:0010230:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1187 | 24:47:0010231:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1188 | 24:47:0010231:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1189 | 24:47:0010231:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1\2 доли жилого дома |
| 1190 | 24:47:0010231:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома-земли поб зданиями (строениями), сооружениями |
| 1191 | 24:47:0010231:234 | Земли населенных пунктов | Жилая застройка |
| 1192 | 24:47:0010231:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1193 | 24:47:0010231:34 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1194 | 24:47:0010231:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1195 | 24:47:0010231:5 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 1196 | 24:47:0010231:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1197 | 24:47:0010231:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1198 | 24:47:0010231:87 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 1199 | 24:47:0010231:88 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1200 | 24:47:0010231:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации части жилого дома |
| 1201 | 24:47:0010233:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры |
| 1202 | 24:47:0010233:10 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 1203 | 24:47:0010233:11 | Категория не установлена | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 1204 | 24:47:0010233:12 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1205 | 24:47:0010233:13 | Категория не установлена | для завершения строительства жилого дома |
| 1206 | 24:47:0010233:14 | Категория не установлена | для хозяйственного использования (огород) |
| 1207 | 24:47:0010233:16 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1208 | 24:47:0010233:17 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1209 | 24:47:0010233:19 | Категория не установлена | для эксплуатации квартиры |
| 1210 | 24:47:0010233:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1211 | 24:47:0010233:203 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1212 | 24:47:0010233:204 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1213 | 24:47:0010233:206 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1214 | 24:47:0010233:211 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1215 | 24:47:0010233:212 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1216 | 24:47:0010233:213 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1217 | 24:47:0010233:214 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1218 | 24:47:0010233:215 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1219 | 24:47:0010233:28 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1220 | 24:47:0010233:29 | Категория не установлена | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 1221 | 24:47:0010233:30 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 1222 | 24:47:0010233:31 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1223 | 24:47:0010233:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1224 | 24:47:0010233:401 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1225 | 24:47:0010233:5 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 1226 | 24:47:0010233:55 | Земли населенных пунктов | Под строительство индивидуального жилого дома |
| 1227 | 24:47:0010233:6 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1228 | 24:47:0010233:60 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1229 | 24:47:0010233:61 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации жилого дома |
| 1230 | 24:47:0010233:63 | Земли населенных пунктов | для размещения жилого дома |
| 1231 | 24:47:0010233:65 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1232 | 24:47:0010233:66 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1233 | 24:47:0010233:67 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 1234 | 24:47:0010233:7 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1235 | 24:47:0010233:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1236 | 24:47:0010233:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1237 | 24:47:0010234:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации холодильника на 500 тонн |
| 1238 | 24:47:0010234:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1239 | 24:47:0010234:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого объекта недвижимости |
| 1240 | 24:47:0010234:12 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1241 | 24:47:0010234:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1242 | 24:47:0010234:131 | Категория не установлена | для эксплуатации квартиры с хозяйственными постройками в отдельно стоящем доме |
| 1243 | 24:47:0010234:132 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства жилого дома |
| 1244 | 24:47:0010234:133 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 1245 | 24:47:0010234:134 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 1246 | 24:47:0010234:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1247 | 24:47:0010234:15 | Земли населенных пунктов | для строительства гаража |
| 1248 | 24:47:0010234:156 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1249 | 24:47:0010234:157 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гаража) |
| 1250 | 24:47:0010234:16 | Земли населенных пунктов | для строительства гаража |
| 1251 | 24:47:0010234:163 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1252 | 24:47:0010234:164 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1253 | 24:47:0010234:165 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1254 | 24:47:0010234:166 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1255 | 24:47:0010234:167 | Земли населенных пунктов | для оборудования спортивного городка |
| 1256 | 24:47:0010234:169 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1257 | 24:47:0010234:17 | Категория не установлена | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 1258 | 24:47:0010234:170 | Земли населенных пунктов | для оборудования открытой автомобильной стоянки |
| 1259 | 24:47:0010234:174 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1260 | 24:47:0010234:178 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1261 | 24:47:0010234:179 | Земли населенных пунктов | для устройства контрольно-следовой полосы |
| 1262 | 24:47:0010234:180 | Земли населенных пунктов | для устройства контрольно-следовой полосы |
| 1263 | 24:47:0010234:185 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1264 | 24:47:0010234:188 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1265 | 24:47:0010234:189 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1266 | 24:47:0010234:19 | Земли населенных пунктов | для строительства гаража |
| 1267 | 24:47:0010234:194 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 1268 | 24:47:0010234:196 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1269 | 24:47:0010234:2 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 1270 | 24:47:0010234:20 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1271 | 24:47:0010234:21 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации гаража |
| 1272 | 24:47:0010234:22 | Земли населенных пунктов | для строительства гаража |
| 1273 | 24:47:0010234:23 | Земли населенных пунктов | для строительства нежилого здания гараж |
| 1274 | 24:47:0010234:24 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 1275 | 24:47:0010234:25 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1276 | 24:47:0010234:26 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1277 | 24:47:0010234:27 | Земли населенных пунктов | для строительства гаража |
| 1278 | 24:47:0010234:29 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства нежилого здания (гараж) |
| 1279 | 24:47:0010234:294 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 1280 | 24:47:0010234:295 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1281 | 24:47:0010234:296 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 1282 | 24:47:0010234:299 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1283 | 24:47:0010234:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации гаража |
| 1284 | 24:47:0010234:30 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1285 | 24:47:0010234:300 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1286 | 24:47:0010234:301 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1287 | 24:47:0010234:304 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1288 | 24:47:0010234:307 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 1289 | 24:47:0010234:31 | Земли населенных пунктов | для строительства нежилых зданий |
| 1290 | 24:47:0010234:314 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 1291 | 24:47:0010234:315 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания гаража |
| 1292 | 24:47:0010234:317 | Земли населенных пунктов | для строительства гаража |
| 1293 | 24:47:0010234:318 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального гаража |
| 1294 | 24:47:0010234:32 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 1295 | 24:47:0010234:322 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 1296 | 24:47:0010234:323 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 1297 | 24:47:0010234:324 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 1298 | 24:47:0010234:325 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 1299 | 24:47:0010234:34 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1300 | 24:47:0010234:350 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 1301 | 24:47:0010234:351 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального гаража |
| 1302 | 24:47:0010234:352 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка |
| 1303 | 24:47:0010234:355 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 1304 | 24:47:0010234:357 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка |
| 1305 | 24:47:0010234:358 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка |
| 1306 | 24:47:0010234:36 | Категория не установлена | для эксплуатации нежилого объекта недвижимости (гараж) |
| 1307 | 24:47:0010234:361 | Земли населенных пунктов | размещение индивидуального гаража |
| 1308 | 24:47:0010234:362 | Земли населенных пунктов | размещение индивидуального гаража |
| 1309 | 24:47:0010234:364 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 1310 | 24:47:0010234:37 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1311 | 24:47:0010234:370 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1312 | 24:47:0010234:377 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 1313 | 24:47:0010234:378 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 1314 | 24:47:0010234:39 | Категория не установлена | для эксплуатации гаража |
| 1315 | 24:47:0010234:4 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства гаража |
| 1316 | 24:47:0010234:40 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации гаража |
| 1317 | 24:47:0010234:41 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 1318 | 24:47:0010234:42 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства нежилого здания (гараж) |
| 1319 | 24:47:0010234:45 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 1320 | 24:47:0010234:489 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 1321 | 24:47:0010234:490 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 1322 | 24:47:0010234:5 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства гаража |
| 1323 | 24:47:0010234:51 | Земли населенных пунктов | Для эксплуотации 1\2 части жилого дома |
| 1324 | 24:47:0010234:6 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства гаража |
| 1325 | 24:47:0010234:695 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 1326 | 24:47:0010234:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации гаража |
| 1327 | 24:47:0010234:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1328 | 24:47:0010234:9 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1329 | 24:47:0010235:1 | Категория не установлена | для эксплуатации нежилого здания (магазин) |
| 1330 | 24:47:0010235:100 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации двухквартирного жилого дома |
| 1331 | 24:47:0010235:102 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1332 | 24:47:0010235:103 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1333 | 24:47:0010235:104 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 1334 | 24:47:0010235:105 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1335 | 24:47:0010235:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазин и склад) |
| 1336 | 24:47:0010235:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1337 | 24:47:0010235:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 1338 | 24:47:0010235:42 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазина) |
| 1339 | 24:47:0010235:43 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1340 | 24:47:0010235:99 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1341 | 24:47:0010236:126 | Земли населенных пунктов | земельный участок для размещения сетей электроснабжения |
| 1342 | 24:47:0010236:127 | Земли населенных пунктов | земельный участок для размещения сетей теплоснабжения совместно с водоснабжением |
| 1343 | 24:47:0010236:128 | Земли населенных пунктов | земельный участок для размещения подъездной дороги |
| 1344 | 24:47:0010236:129 | Земли населенных пунктов | дополнительно, для строительства детского сада |
| 1345 | 24:47:0010236:13 | Категория не установлена |  |
| 1346 | 24:47:0010236:130 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1347 | 24:47:0010236:131 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1348 | 24:47:0010236:132 | Земли населенных пунктов | Для строительства детского сада |
| 1349 | 24:47:0010236:14 | Категория не установлена |  |
| 1350 | 24:47:0010236:143 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1351 | 24:47:0010236:144 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания - бытовка |
| 1352 | 24:47:0010236:145 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания - гаража |
| 1353 | 24:47:0010236:31 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1354 | 24:47:0010236:32 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1355 | 24:47:0010236:33 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1356 | 24:47:0010236:34 | Земли населенных пунктов | для производственной деятельности |
| 1357 | 24:47:0010236:35 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1358 | 24:47:0010236:36 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1359 | 24:47:0010236:37 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1360 | 24:47:0010236:38 | Земли населенных пунктов | для установки торгового павильона |
| 1361 | 24:47:0010236:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1362 | 24:47:0010236:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1363 | 24:47:0010236:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (трансформаторной подстанции) |
| 1364 | 24:47:0010236:9 | Категория не установлена | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1365 | 24:47:0010237:1 | Земли населенных пунктов | для производственной деятельности |
| 1366 | 24:47:0010237:1 | Земли населенных пунктов | для производственной деятельности |
| 1367 | 24:47:0010238:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазин) |
| 1368 | 24:47:0010238:10 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства гаража |
| 1369 | 24:47:0010238:11 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства гаража |
| 1370 | 24:47:0010238:12 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства гаража |
| 1371 | 24:47:0010238:126 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (трансформаторная подстанция) |
| 1372 | 24:47:0010238:127 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1373 | 24:47:0010238:128 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1374 | 24:47:0010238:129 | Земли населенных пунктов | для строительства нежилого здания (гараж) |
| 1375 | 24:47:0010238:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1376 | 24:47:0010238:130 | Земли населенных пунктов | для строительства нежилого здания (гараж) |
| 1377 | 24:47:0010238:131 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 1378 | 24:47:0010238:132 | Земли населенных пунктов | для строительства нежилого здания (гараж) |
| 1379 | 24:47:0010238:133 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1380 | 24:47:0010238:135 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания гаража бокс № 28 |
| 1381 | 24:47:0010238:136 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1382 | 24:47:0010238:137 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 1383 | 24:47:0010238:138 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 1384 | 24:47:0010238:139 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1385 | 24:47:0010238:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 1386 | 24:47:0010238:140 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1387 | 24:47:0010238:141 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1388 | 24:47:0010238:142 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1389 | 24:47:0010238:143 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (индивидуальный гараж) |
| 1390 | 24:47:0010238:144 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1391 | 24:47:0010238:145 | Земли населенных пунктов | Объекты гаражного назначения |
| 1392 | 24:47:0010238:146 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1393 | 24:47:0010238:147 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1394 | 24:47:0010238:148 | Категория не установлена |  |
| 1395 | 24:47:0010238:149 | Категория не установлена |  |
| 1396 | 24:47:0010238:15 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства гаража |
| 1397 | 24:47:0010238:16 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства гаража |
| 1398 | 24:47:0010238:17 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации гаража |
| 1399 | 24:47:0010238:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1400 | 24:47:0010238:19 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации гаража |
| 1401 | 24:47:0010238:20 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства гаража |
| 1402 | 24:47:0010238:21 | Земли населенных пунктов | для заверешения строительства и сдачи в эксплуатацию индивидуального жилого дома |
| 1403 | 24:47:0010238:210 | Категория не установлена |  |
| 1404 | 24:47:0010238:22 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1405 | 24:47:0010238:23 | Категория не установлена | для эксплуатации 1\2 доли жилого дома |
| 1406 | 24:47:0010238:249 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1407 | 24:47:0010238:25 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 1408 | 24:47:0010238:250 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры |
| 1409 | 24:47:0010238:251 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1410 | 24:47:0010238:252 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1411 | 24:47:0010238:253 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого индивидуального дома |
| 1412 | 24:47:0010238:254 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1413 | 24:47:0010238:26 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 1414 | 24:47:0010238:261 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 1415 | 24:47:0010238:262 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1416 | 24:47:0010238:263 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1417 | 24:47:0010238:267 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации гаража |
| 1418 | 24:47:0010238:269 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1419 | 24:47:0010238:27 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1420 | 24:47:0010238:270 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1421 | 24:47:0010238:271 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 1422 | 24:47:0010238:273 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1423 | 24:47:0010238:275 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 1424 | 24:47:0010238:278 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 1425 | 24:47:0010238:279 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 1426 | 24:47:0010238:28 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1427 | 24:47:0010238:281 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 1428 | 24:47:0010238:282 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 1429 | 24:47:0010238:29 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1430 | 24:47:0010238:30 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 1431 | 24:47:0010238:31 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гаража) |
| 1432 | 24:47:0010238:32 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1433 | 24:47:0010238:33 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 1434 | 24:47:0010238:34 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства нежилого здания (гараж) |
| 1435 | 24:47:0010238:35 | Категория не установлена | для строительства гаража |
| 1436 | 24:47:0010238:36 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1437 | 24:47:0010238:37 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1438 | 24:47:0010238:39 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства гаража |
| 1439 | 24:47:0010238:40 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства жилого дома |
| 1440 | 24:47:0010238:41 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1441 | 24:47:0010238:43 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1442 | 24:47:0010238:450 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 1443 | 24:47:0010238:451 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального гаража |
| 1444 | 24:47:0010238:452 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1445 | 24:47:0010238:453 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1446 | 24:47:0010238:456 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 1447 | 24:47:0010238:458 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (котельная) |
| 1448 | 24:47:0010238:459 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилых объектов недвижимости |
| 1449 | 24:47:0010238:46 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1450 | 24:47:0010238:460 | Земли населенных пунктов | Под строительство тепловых сетей с центральными тепловыми пунктами |
| 1451 | 24:47:0010238:47 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации гаража |
| 1452 | 24:47:0010238:472 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1453 | 24:47:0010238:480 | Земли населенных пунктов | размещение индивидуального гаража |
| 1454 | 24:47:0010238:481 | Земли населенных пунктов | для строительства гаражного корпуса боксового типа с блоком технического обслуживания автомобилей |
| 1455 | 24:47:0010238:487 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1456 | 24:47:0010238:49 | Земли населенных пунктов | для строительства нежилого здания (гараж) |
| 1457 | 24:47:0010238:491 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации объектов недвижимости |
| 1458 | 24:47:0010238:492 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации объектов недвижимости |
| 1459 | 24:47:0010238:493 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации объектов недвижимости |
| 1460 | 24:47:0010238:494 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации объектов недвижимости |
| 1461 | 24:47:0010238:495 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации объектов недвижимости |
| 1462 | 24:47:0010238:496 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации объектов недвижимости |
| 1463 | 24:47:0010238:50 | Земли населенных пунктов | для строительства нежилого здания |
| 1464 | 24:47:0010238:51 | Земли населенных пунктов | для строительства нежилого здания |
| 1465 | 24:47:0010238:52 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 1466 | 24:47:0010238:529 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1467 | 24:47:0010238:53 | Категория не установлена |  |
| 1468 | 24:47:0010238:530 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1469 | 24:47:0010238:535 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1470 | 24:47:0010238:536 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1471 | 24:47:0010238:537 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1472 | 24:47:0010238:54 | Категория не установлена |  |
| 1473 | 24:47:0010238:542 | Земли населенных пунктов | для строительства ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Доры Кваш в г. Енисейске |
| 1474 | 24:47:0010238:545 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 1475 | 24:47:0010238:546 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства нежилого здания (склад из ЖБИ) |
| 1476 | 24:47:0010238:547 | Земли населенных пунктов | для прохода и проезда |
| 1477 | 24:47:0010238:548 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (проходная с гаражными боксами) |
| 1478 | 24:47:0010238:549 | Земли населенных пунктов | для размещения модульной котельной |
| 1479 | 24:47:0010238:550 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства нежилого здания (гараж) |
| 1480 | 24:47:0010238:552 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка |
| 1481 | 24:47:0010238:554 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка |
| 1482 | 24:47:0010238:555 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка |
| 1483 | 24:47:0010238:556 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка |
| 1484 | 24:47:0010238:557 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 1485 | 24:47:0010238:558 | Земли населенных пунктов | строительство индивидуального гаража |
| 1486 | 24:47:0010238:559 | Земли населенных пунктов | строительство индивидуального гаража |
| 1487 | 24:47:0010238:56 | Категория не установлена |  |
| 1488 | 24:47:0010238:561 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 1489 | 24:47:0010238:566 | Земли населенных пунктов | размещение индивидуального гаража |
| 1490 | 24:47:0010238:567 | Земли населенных пунктов | размещение индивидуального гаража |
| 1491 | 24:47:0010238:576 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 1492 | 24:47:0010238:577 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 1493 | 24:47:0010238:58 | Земли населенных пунктов | размещение индивидуального гаража |
| 1494 | 24:47:0010238:59 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 1495 | 24:47:0010238:60 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1496 | 24:47:0010238:61 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1497 | 24:47:0010238:62 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка |
| 1498 | 24:47:0010238:63 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1499 | 24:47:0010238:64 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1500 | 24:47:0010238:65 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1501 | 24:47:0010238:66 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 1502 | 24:47:0010238:67 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка |
| 1503 | 24:47:0010238:68 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1504 | 24:47:0010238:689 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 1505 | 24:47:0010238:69 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1506 | 24:47:0010238:691 | Земли населенных пунктов | для строительства гаражного корпуса боксового типа с блоком технического обслуживания автомобилей |
| 1507 | 24:47:0010238:7 | Земли населенных пунктов | для экспуатации существующего гаража |
| 1508 | 24:47:0010238:70 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1509 | 24:47:0010238:71 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 1510 | 24:47:0010238:72 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 1511 | 24:47:0010238:73 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1512 | 24:47:0010238:74 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1513 | 24:47:0010238:75 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1514 | 24:47:0010238:76 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1515 | 24:47:0010238:77 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1516 | 24:47:0010238:78 | Земли населенных пунктов | размещение индивидуального гаража |
| 1517 | 24:47:0010238:79 | Земли населенных пунктов | размещение индивидуального гаража |
| 1518 | 24:47:0010238:80 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1519 | 24:47:0010238:81 | Земли населенных пунктов | для строительства нежилого здания (гараж) |
| 1520 | 24:47:0010238:82 | Земли населенных пунктов | для строительства нежилого здания (гараж) |
| 1521 | 24:47:0010238:838 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 1522 | 24:47:0010238:84 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1523 | 24:47:0010238:85 | Земли населенных пунктов | размещение индивидуального гаража |
| 1524 | 24:47:0010238:86 | Земли населенных пунктов | Для огородничества |
| 1525 | 24:47:0010238:868 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1526 | 24:47:0010238:869 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1527 | 24:47:0010238:870 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1528 | 24:47:0010238:871 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1529 | 24:47:0010238:9 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства гаража |
| 1530 | 24:47:0010238:967 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 1531 | 24:47:0010238:575 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1532 | 24:47:0010238:575 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 1533 | 24:47:0010239:1 | Земли населенных пунктов | для осуществления торговой деятельности |
| 1534 | 24:47:0010239:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1535 | 24:47:0010239:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1536 | 24:47:0010239:202 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1537 | 24:47:0010239:221 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1538 | 24:47:0010239:239 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1539 | 24:47:0010239:252 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1540 | 24:47:0010239:253 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1541 | 24:47:0010239:256 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1542 | 24:47:0010239:257 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1543 | 24:47:0010239:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1544 | 24:47:0010239:30 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 1545 | 24:47:0010239:31 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1546 | 24:47:0010239:32 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 1547 | 24:47:0010239:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1548 | 24:47:0010239:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1549 | 24:47:0010239:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1550 | 24:47:0010239:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1551 | 24:47:0010239:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1552 | 24:47:0010239:82 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1553 | 24:47:0010239:83 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1554 | 24:47:0010239:84 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1555 | 24:47:0010239:85 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1556 | 24:47:0010239:86 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1557 | 24:47:0010239:87 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1558 | 24:47:0010239:88 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1559 | 24:47:0010239:89 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1560 | 24:47:0010240:1 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1561 | 24:47:0010240:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1562 | 24:47:0010240:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1563 | 24:47:0010240:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1564 | 24:47:0010240:25 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1565 | 24:47:0010240:27 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1566 | 24:47:0010240:29 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1567 | 24:47:0010240:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1568 | 24:47:0010240:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1569 | 24:47:0010240:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1570 | 24:47:0010240:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1571 | 24:47:0010240:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1572 | 24:47:0010240:75 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1573 | 24:47:0010240:76 | Земли населенных пунктов | Приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 1574 | 24:47:0010240:77 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 1575 | 24:47:0010240:79 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1576 | 24:47:0010240:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1577 | 24:47:0010241:1 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1578 | 24:47:0010241:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1579 | 24:47:0010241:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1580 | 24:47:0010241:13 | Категория не установлена | для эксплуатации 1\2 доли жилого дома |
| 1581 | 24:47:0010241:138 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1582 | 24:47:0010241:143 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1583 | 24:47:0010241:144 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 1584 | 24:47:0010241:145 | Земли населенных пунктов | предпринимательство |
| 1585 | 24:47:0010241:146 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1586 | 24:47:0010241:147 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1587 | 24:47:0010241:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1588 | 24:47:0010241:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1589 | 24:47:0010241:23 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 1590 | 24:47:0010241:24 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 1591 | 24:47:0010241:25 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1592 | 24:47:0010241:26 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1593 | 24:47:0010241:30 | Земли населенных пунктов | Для жилищного строительства |
| 1594 | 24:47:0010241:4 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1595 | 24:47:0010241:43 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1596 | 24:47:0010241:47 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1597 | 24:47:0010241:48 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1598 | 24:47:0010241:49 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1599 | 24:47:0010241:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1600 | 24:47:0010241:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1601 | 24:47:0010241:8 | Категория не установлена | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 1602 | 24:47:0010241:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1603 | 24:47:0010242:1 | Земли населенных пунктов | для строительства магазина |
| 1604 | 24:47:0010242:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1605 | 24:47:0010242:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 1606 | 24:47:0010242:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1607 | 24:47:0010242:16 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1608 | 24:47:0010242:177 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 1609 | 24:47:0010242:181 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 1610 | 24:47:0010242:183 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1611 | 24:47:0010242:186 | Земли населенных пунктов | дополнительно для строительства индивидуального жилого дома |
| 1612 | 24:47:0010242:187 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1613 | 24:47:0010242:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1614 | 24:47:0010242:20 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (трансформаторной подстанции) |
| 1615 | 24:47:0010242:21 | Земли населенных пунктов | для размещения объекта "Школа в г. Енисейске" |
| 1616 | 24:47:0010242:22 | Земли населенных пунктов | для строительства трансформаторной подстанции |
| 1617 | 24:47:0010242:298 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1618 | 24:47:0010242:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1619 | 24:47:0010242:351 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1620 | 24:47:0010242:369 | Земли населенных пунктов | жилая застройка |
| 1621 | 24:47:0010242:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1622 | 24:47:0010242:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1623 | 24:47:0010242:51 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации офисного здания |
| 1624 | 24:47:0010242:52 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 1625 | 24:47:0010242:53 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1626 | 24:47:0010242:58 | Земли населенных пунктов | для размещения индивидуального жилого дома |
| 1627 | 24:47:0010242:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1628 | 24:47:0010242:60 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1629 | 24:47:0010242:7 | Категория не установлена | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 1630 | 24:47:0010242:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1631 | 24:47:0010243:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1632 | 24:47:0010243:152 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1633 | 24:47:0010243:162 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1634 | 24:47:0010243:165 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 1635 | 24:47:0010243:167 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1636 | 24:47:0010243:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1637 | 24:47:0010243:19 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1638 | 24:47:0010243:21 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства жилого дома |
| 1639 | 24:47:0010243:22 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1640 | 24:47:0010243:23 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1641 | 24:47:0010243:27 | Земли населенных пунктов | для строительства КНС |
| 1642 | 24:47:0010243:341 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1643 | 24:47:0010243:49 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1644 | 24:47:0010243:50 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1645 | 24:47:0010243:52 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1646 | 24:47:0010243:53 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1647 | 24:47:0010243:54 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 1648 | 24:47:0010244:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания - магазина |
| 1649 | 24:47:0010244:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 1650 | 24:47:0010244:127 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого 60-ти квартирного дома |
| 1651 | 24:47:0010244:128 | Земли населенных пунктов | Для прохода и проезда |
| 1652 | 24:47:0010244:129 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 1653 | 24:47:0010244:132 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации объектов здравоохранения (нежилое одноэтажное здание, подземных этажей - 1) |
| 1654 | 24:47:0010244:133 | Земли населенных пунктов | для размещения открытой автостоянки у поликлиники |
| 1655 | 24:47:0010244:19 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (трансформаторная подстанция) |
| 1656 | 24:47:0010244:2 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 1657 | 24:47:0010244:20 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилых помещений и личного подсобного хозяйства |
| 1658 | 24:47:0010244:203 | Земли населенных пунктов | для строительства многоквартирных двухэтажных жилых домов |
| 1659 | 24:47:0010244:204 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 1660 | 24:47:0010244:205 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 1661 | 24:47:0010244:206 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 1662 | 24:47:0010244:21 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 1663 | 24:47:0010244:22 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартиры) |
| 1664 | 24:47:0010244:3 | Земли населенных пунктов | для производственной деятельности |
| 1665 | 24:47:0010244:4 | Земли населенных пунктов | для производственной деятельности |
| 1666 | 24:47:0010244:420 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 1667 | 24:47:0010244:421 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 1668 | 24:47:0010244:422 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1669 | 24:47:0010244:7 | Земли населенных пунктов | для зксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 1670 | 24:47:0010244:71 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазин) |
| 1671 | 24:47:0010244:72 | Земли населенных пунктов | для строительства трансформаторной подстанции |
| 1672 | 24:47:0010244:73 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства акушерского корпуса с женской консультацией и поликлиникой в г. Енисейске |
| 1673 | 24:47:0010244:76 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилых зданий (общественно-культурного назначения) |
| 1674 | 24:47:0010244:77 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилых зданий (общественно-культурного назначения) |
| 1675 | 24:47:0010244:78 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации гаража |
| 1676 | 24:47:0010244:79 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилых зданий (спальный корпус и прачечная) |
| 1677 | 24:47:0010244:8 | Земли населенных пунктов | для реконструкции котельной |
| 1678 | 24:47:0010244:80 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1679 | 24:47:0010244:337 | Земли населенных пунктов | здравоохранение |
| 1680 | 24:47:0010244:337 | Земли населенных пунктов | здравоохранение |
| 1681 | 24:47:0010245:1 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 1682 | 24:47:0010245:12 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства и сдачи жилого дома в эксплуатацию |
| 1683 | 24:47:0010245:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1684 | 24:47:0010245:20 | Категория не установлена |  |
| 1685 | 24:47:0010245:201 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1686 | 24:47:0010245:210 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1687 | 24:47:0010245:23 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1688 | 24:47:0010245:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидцального жилого дома |
| 1689 | 24:47:0010245:5 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию индивидуального жилого дома |
| 1690 | 24:47:0010245:62 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1691 | 24:47:0010245:63 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1692 | 24:47:0010245:67 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1693 | 24:47:0010245:69 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 1694 | 24:47:0010245:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1695 | 24:47:0010245:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры и вспомогательных помещений |
| 1696 | 24:47:0010246:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1697 | 24:47:0010246:17 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1698 | 24:47:0010246:39 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1699 | 24:47:0010246:40 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1700 | 24:47:0010246:41 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1701 | 24:47:0010246:42 | Земли населенных пунктов | жилая застройка |
| 1702 | 24:47:0010246:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры №2 |
| 1703 | 24:47:0010246:52 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1704 | 24:47:0010246:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры №1 |
| 1705 | 24:47:0010247:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1706 | 24:47:0010247:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1707 | 24:47:0010247:100 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1708 | 24:47:0010247:11 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1709 | 24:47:0010247:13 | Земли населенных пунктов | в целях эксплуатации квартиры в двухэтажном брусовом жилом доме |
| 1710 | 24:47:0010247:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1711 | 24:47:0010247:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1712 | 24:47:0010247:19 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1713 | 24:47:0010247:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (детский сад №16 "Тополек") |
| 1714 | 24:47:0010247:20 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1715 | 24:47:0010247:21 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 1716 | 24:47:0010247:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1717 | 24:47:0010247:36 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1718 | 24:47:0010247:38 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации двухквартирного жилого дома |
| 1719 | 24:47:0010247:39 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации жилого дома |
| 1720 | 24:47:0010247:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1721 | 24:47:0010247:5 | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного использования без права застройки |
| 1722 | 24:47:0010247:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 1723 | 24:47:0010247:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1724 | 24:47:0010247:95 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1725 | 24:47:0010247:96 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 1726 | 24:47:0010247:99 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1727 | 24:47:0010248:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1728 | 24:47:0010248:10 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 1729 | 24:47:0010248:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1730 | 24:47:0010248:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1731 | 24:47:0010248:201 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1732 | 24:47:0010248:23 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 1733 | 24:47:0010248:24 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1734 | 24:47:0010248:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1735 | 24:47:0010248:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1736 | 24:47:0010248:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации части жилого дома |
| 1737 | 24:47:0010248:86 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1738 | 24:47:0010248:87 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1739 | 24:47:0010248:89 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1740 | 24:47:0010249:1 | Земли населенных пунктов | для уставной деятельности |
| 1741 | 24:47:0010249:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1742 | 24:47:0010249:11 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1743 | 24:47:0010249:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1744 | 24:47:0010249:27 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 1745 | 24:47:0010249:28 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1746 | 24:47:0010249:3 | Категория не установлена | для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию индивидуального жилого дома |
| 1747 | 24:47:0010249:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1748 | 24:47:0010249:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1749 | 24:47:0010249:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 1750 | 24:47:0010249:80 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации жилого дома |
| 1751 | 24:47:0010249:81 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 1752 | 24:47:0010249:82 | Земли населенных пунктов | для строительства магазина |
| 1753 | 24:47:0010249:83 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 1754 | 24:47:0010249:84 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1755 | 24:47:0010250:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1756 | 24:47:0010250:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1757 | 24:47:0010250:12 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 1758 | 24:47:0010250:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1759 | 24:47:0010250:139 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1760 | 24:47:0010250:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1761 | 24:47:0010250:141 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 1762 | 24:47:0010250:143 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1763 | 24:47:0010250:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 1764 | 24:47:0010250:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1765 | 24:47:0010250:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1766 | 24:47:0010250:30 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1767 | 24:47:0010250:31 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 1768 | 24:47:0010250:314 | Земли населенных пунктов | предпринимательство |
| 1769 | 24:47:0010250:32 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1770 | 24:47:0010250:33 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1771 | 24:47:0010250:34 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1772 | 24:47:0010250:35 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1773 | 24:47:0010250:36 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1774 | 24:47:0010250:37 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 1775 | 24:47:0010250:4 | Земли населенных пунктов | предпринимательство |
| 1776 | 24:47:0010250:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1777 | 24:47:0010250:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1778 | 24:47:0010250:7 | Категория не установлена | для огородничества |
| 1779 | 24:47:0010250:8 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации жилого дома |
| 1780 | 24:47:0010250:9 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1781 | 24:47:0010250:136 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1782 | 24:47:0010251:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1783 | 24:47:0010251:10 | Земли населенных пунктов | для хозяйственной эксплуатации земельного участка и 1/2 части жилого объекта недвижимости |
| 1784 | 24:47:0010251:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1785 | 24:47:0010251:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1786 | 24:47:0010251:134 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1787 | 24:47:0010251:135 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1788 | 24:47:0010251:136 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1789 | 24:47:0010251:137 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1790 | 24:47:0010251:138 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 1791 | 24:47:0010251:140 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1792 | 24:47:0010251:143 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1793 | 24:47:0010251:144 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1794 | 24:47:0010251:15 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 1795 | 24:47:0010251:17 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1796 | 24:47:0010251:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1797 | 24:47:0010251:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1798 | 24:47:0010251:22 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1799 | 24:47:0010251:23 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1800 | 24:47:0010251:24 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого помещения и квартир |
| 1801 | 24:47:0010251:255 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка |
| 1802 | 24:47:0010251:26 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1803 | 24:47:0010251:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1804 | 24:47:0010251:4 | Земли населенных пунктов | для огородничества |
| 1805 | 24:47:0010251:47 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1806 | 24:47:0010251:48 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1807 | 24:47:0010251:49 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1808 | 24:47:0010251:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1809 | 24:47:0010251:52 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1810 | 24:47:0010251:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1811 | 24:47:0010251:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1812 | 24:47:0010251:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1813 | 24:47:0010251:9 | Земли населенных пунктов | для хозяйственной эксплуатации земельного участка и 1/2 части жилого объекта недвижимости |
| 1814 | 24:47:0010252:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1815 | 24:47:0010252:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 1816 | 24:47:0010252:11 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1817 | 24:47:0010252:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1818 | 24:47:0010252:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1819 | 24:47:0010252:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1820 | 24:47:0010252:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1821 | 24:47:0010252:4 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1822 | 24:47:0010252:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 1823 | 24:47:0010252:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1824 | 24:47:0010252:7 | Земли населенных пунктов | для ведения личного хозяйства |
| 1825 | 24:47:0010252:75 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1826 | 24:47:0010252:77 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1827 | 24:47:0010252:78 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1828 | 24:47:0010252:81 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1829 | 24:47:0010252:83 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 1830 | 24:47:0010252:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1831 | 24:47:0010253:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1832 | 24:47:0010253:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1833 | 24:47:0010253:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 1834 | 24:47:0010253:21 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1835 | 24:47:0010253:22 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1836 | 24:47:0010253:23 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1837 | 24:47:0010253:24 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1838 | 24:47:0010253:25 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1839 | 24:47:0010253:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 1840 | 24:47:0010253:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 1841 | 24:47:0010253:6 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1842 | 24:47:0010253:69 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1843 | 24:47:0010253:74 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1844 | 24:47:0010253:75 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1845 | 24:47:0010253:76 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1846 | 24:47:0010253:9 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства жилого дома |
| 1847 | 24:47:0010255:166 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1848 | 24:47:0010255:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1849 | 24:47:0010255:35 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1850 | 24:47:0010255:36 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1851 | 24:47:0010255:40 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1852 | 24:47:0010255:5 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1853 | 24:47:0010254:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1854 | 24:47:0010254:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 1855 | 24:47:0010254:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1856 | 24:47:0010254:155 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1857 | 24:47:0010254:2 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1858 | 24:47:0010254:21 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1859 | 24:47:0010254:22 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1860 | 24:47:0010254:3 | Земли населенных пунктов | здравоохранение |
| 1861 | 24:47:0010254:35 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1862 | 24:47:0010254:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1863 | 24:47:0010254:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1864 | 24:47:0010254:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1865 | 24:47:0010254:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1866 | 24:47:0010256:181 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1867 | 24:47:0010256:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1868 | 24:47:0010256:24 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1869 | 24:47:0010256:26 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1870 | 24:47:0010256:61 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 1871 | 24:47:0010257:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1872 | 24:47:0010257:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1873 | 24:47:0010257:11 | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного использования |
| 1874 | 24:47:0010257:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1875 | 24:47:0010257:13 | Земли населенных пунктов | для огородничества |
| 1876 | 24:47:0010257:18 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства жилого дома |
| 1877 | 24:47:0010257:19 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1878 | 24:47:0010257:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1879 | 24:47:0010257:20 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1880 | 24:47:0010257:21 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1881 | 24:47:0010257:24 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1882 | 24:47:0010257:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1883 | 24:47:0010257:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1884 | 24:47:0010257:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 1885 | 24:47:0010257:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1886 | 24:47:0010257:70 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 1887 | 24:47:0010257:71 | Земли населенных пунктов | предпринимательство |
| 1888 | 24:47:0010257:8 | Земли населенных пунктов | для сельхозиспользования (огород) |
| 1889 | 24:47:0010258:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1890 | 24:47:0010258:100 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 1891 | 24:47:0010258:101 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 1892 | 24:47:0010258:102 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 1893 | 24:47:0010258:103 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартиры) №1 |
| 1894 | 24:47:0010258:104 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка |
| 1895 | 24:47:0010258:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации объектов недвижимости |
| 1896 | 24:47:0010258:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации объектов недвижимости |
| 1897 | 24:47:0010258:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания и производственной деятельности |
| 1898 | 24:47:0010258:157 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1899 | 24:47:0010258:158 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры |
| 1900 | 24:47:0010258:159 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации строения (гараж) |
| 1901 | 24:47:0010258:165 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1902 | 24:47:0010258:166 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1903 | 24:47:0010258:167 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1904 | 24:47:0010258:17 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1905 | 24:47:0010258:173 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1906 | 24:47:0010258:174 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1907 | 24:47:0010258:175 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1908 | 24:47:0010258:178 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1909 | 24:47:0010258:18 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1910 | 24:47:0010258:180 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1911 | 24:47:0010258:181 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1912 | 24:47:0010258:2 | Земли населенных пунктов | для производственной деятельности |
| 1913 | 24:47:0010258:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации гаража |
| 1914 | 24:47:0010258:346 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания ( котельная) |
| 1915 | 24:47:0010258:347 | Земли населенных пунктов | под строительство тепловых сетей с центральными тепловыми пунктами |
| 1916 | 24:47:0010258:348 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания ( котельная) |
| 1917 | 24:47:0010258:352 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1918 | 24:47:0010258:354 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1919 | 24:47:0010258:364 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1920 | 24:47:0010258:365 | Земли населенных пунктов | для строительства нежилого здания (банно-оздоровительного назначения) |
| 1921 | 24:47:0010258:367 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 1922 | 24:47:0010258:370 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 1923 | 24:47:0010258:371 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1924 | 24:47:0010258:372 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1925 | 24:47:0010258:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации АЗС-7 |
| 1926 | 24:47:0010258:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации гаража |
| 1927 | 24:47:0010258:556 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 1928 | 24:47:0010258:6 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 1929 | 24:47:0010258:626 | Земли населенных пунктов | объекты придорожного сервиса |
| 1930 | 24:47:0010258:627 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1931 | 24:47:0010258:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого помещения (гараж) |
| 1932 | 24:47:0010258:8 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1933 | 24:47:0010258:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 1934 | 24:47:0010258:98 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 1935 | 24:47:0010258:99 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры №1 |
| 1936 | 24:47:0010260:1 | Земли населенных пунктов | для размещения нежилого здания (кинотеатр Родина) |
| 1937 | 24:47:0010260:23 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1938 | 24:47:0010260:3 | Земли населенных пунктов | эксплуатация здания и сооружения |
| 1939 | 24:47:0010260:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1940 | 24:47:0010260:72 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 1941 | 24:47:0010260:73 | Земли населенных пунктов | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| 1942 | 24:47:0010260:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1943 | 24:47:0010261:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (КНС) |
| 1944 | 24:47:0010261:16 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазин) |
| 1945 | 24:47:0010261:17 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилых помещений, занятых объектами торговли и бытового обслуживания |
| 1946 | 24:47:0010261:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазина) |
| 1947 | 24:47:0010261:19 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1948 | 24:47:0010261:3 | Земли населенных пунктов | для строительства магазина |
| 1949 | 24:47:0010261:38 | Земли населенных пунктов | Для размещения индивидуального жилого дома |
| 1950 | 24:47:0010261:39 | Земли населенных пунктов | для размещения индивидуального жилого дома |
| 1951 | 24:47:0010261:40 | Земли населенных пунктов | для строительства магазина |
| 1952 | 24:47:0010261:63 | Земли населенных пунктов | Земельные участки занятые особо охраняемыми территориальными объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами. |
| 1953 | 24:47:0010261:65 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1954 | 24:47:0010261:66 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1955 | 24:47:0010261:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазин) |
| 1956 | 24:47:0010262:1 | Категория не установлена | для эксплуатации нежилого здания (банка) |
| 1957 | 24:47:0010262:2 | Категория не установлена | для хозяйственной эксплуатации земельного участка и жилого объекта недвижимости |
| 1958 | 24:47:0010262:23 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1959 | 24:47:0010262:24 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации мастерской по ремонту автомобилей и гаража |
| 1960 | 24:47:0010262:4 | Земли населенных пунктов | историко-культурная деятельность |
| 1961 | 24:47:0010262:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1962 | 24:47:0010262:76 | Земли населенных пунктов | Для расширения автомобильной парковки |
| 1963 | 24:47:0010262:79 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1964 | 24:47:0010262:8 | Категория не установлена |  |
| 1965 | 24:47:0010262:80 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 1966 | 24:47:0010262:82 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1967 | 24:47:0010262:83 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1968 | 24:47:0010262:84 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 1969 | 24:47:0010264:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1970 | 24:47:0010264:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1971 | 24:47:0010264:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартир 1, 2 с вспомогательными помещениями в двухквартирном жилом доме |
| 1972 | 24:47:0010264:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1973 | 24:47:0010264:145 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1974 | 24:47:0010264:146 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка |
| 1975 | 24:47:0010264:148 | Земли населенных пунктов | раземещение объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры на объекте культурного наследия "Татарская мечеть, 1892г." |
| 1976 | 24:47:0010264:149 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1977 | 24:47:0010264:15 | Категория не установлена |  |
| 1978 | 24:47:0010264:150 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1979 | 24:47:0010264:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1980 | 24:47:0010264:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1981 | 24:47:0010264:30 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1982 | 24:47:0010264:31 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1983 | 24:47:0010264:32 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1984 | 24:47:0010264:33 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 1985 | 24:47:0010264:36 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1986 | 24:47:0010264:4 | Земли населенных пунктов | социальное обслуживание |
| 1987 | 24:47:0010264:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1988 | 24:47:0010264:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 1989 | 24:47:0010264:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1990 | 24:47:0010265:1 | Земли населенных пунктов | для эскплуатации индивидуального жилого дома |
| 1991 | 24:47:0010265:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1992 | 24:47:0010265:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 1993 | 24:47:0010265:20 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1994 | 24:47:0010265:21 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации жилого дома |
| 1995 | 24:47:0010265:22 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации жилого дома |
| 1996 | 24:47:0010265:24 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 1997 | 24:47:0010265:3 | Земли населенных пунктов | для осуществления торговой деятельности |
| 1998 | 24:47:0010265:4 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 1999 | 24:47:0010265:5 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2000 | 24:47:0010265:68 | Земли населенных пунктов | Для строительства двухквартирного жилого дома с размещением магазина на первом этаже |
| 2001 | 24:47:0010265:69 | Земли населенных пунктов | размещение индивидуального гаража |
| 2002 | 24:47:0010265:7 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства жилого дома |
| 2003 | 24:47:0010266:1 | Земли населенных пунктов | для эскплуатации 1/2 части жилого дома |
| 2004 | 24:47:0010266:101 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2005 | 24:47:0010266:102 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (котельная) |
| 2006 | 24:47:0010266:103 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания ТП 11-09-409 |
| 2007 | 24:47:0010266:105 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 2008 | 24:47:0010266:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2009 | 24:47:0010266:14 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2010 | 24:47:0010266:17 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2011 | 24:47:0010266:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2012 | 24:47:0010266:251 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2013 | 24:47:0010266:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2014 | 24:47:0010266:34 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2015 | 24:47:0010266:35 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2016 | 24:47:0010266:36 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2017 | 24:47:0010266:39 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2018 | 24:47:0010266:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2019 | 24:47:0010266:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2020 | 24:47:0010266:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания - школа |
| 2021 | 24:47:0010266:7 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2022 | 24:47:0010266:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 2023 | 24:47:0010266:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2024 | 24:47:0010267:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2025 | 24:47:0010267:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2026 | 24:47:0010267:2 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2027 | 24:47:0010267:22 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального одноквартирного жилого дома |
| 2028 | 24:47:0010267:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2029 | 24:47:0010267:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2030 | 24:47:0010267:42 | Земли населенных пунктов | Для строительства жилого дома |
| 2031 | 24:47:0010267:47 | Земли населенных пунктов | Приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 2032 | 24:47:0010267:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2033 | 24:47:0010267:7 | Земли населенных пунктов | земельные участки проспектов, площадей, шоссе, алей, бульваров,застав, переулков, проездов, тупиков |
| 2034 | 24:47:0010267:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2035 | 24:47:0010269:10 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 2036 | 24:47:0010269:11 | Земли населенных пунктов | для хозяйственного использования его (огород) без права застройки |
| 2037 | 24:47:0010269:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 2038 | 24:47:0010269:14 | Категория не установлена | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 2039 | 24:47:0010269:146 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2040 | 24:47:0010269:148 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2041 | 24:47:0010269:150 | Земли населенных пунктов | для строительства нежилого помещения (гараж) |
| 2042 | 24:47:0010269:151 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 2043 | 24:47:0010269:16 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 2044 | 24:47:0010269:19 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2045 | 24:47:0010269:2 | Земли населенных пунктов | для уставной деятельности |
| 2046 | 24:47:0010269:22 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2047 | 24:47:0010269:224 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 2048 | 24:47:0010269:226 | Земли населенных пунктов | для организации автодрома |
| 2049 | 24:47:0010269:227 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 2050 | 24:47:0010269:23 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации хозяйственных построек и огородничества |
| 2051 | 24:47:0010269:230 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации производственных помещений и площадей |
| 2052 | 24:47:0010269:231 | Земли населенных пунктов | для строительства гаража |
| 2053 | 24:47:0010269:236 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилых помещений (гараж и мойка автомобилей) |
| 2054 | 24:47:0010269:237 | Земли населенных пунктов | для расширения проезжей части автодороги |
| 2055 | 24:47:0010269:238 | Земли населенных пунктов | для прохода и проезда |
| 2056 | 24:47:0010269:26 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 2057 | 24:47:0010269:3 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2058 | 24:47:0010269:312 | Земли населенных пунктов | для строительства станции технического обслуживания |
| 2059 | 24:47:0010269:316 | Земли населенных пунктов | под строительство тепловых сетей с центральными тепловыми пунктами |
| 2060 | 24:47:0010269:317 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (котельная) |
| 2061 | 24:47:0010269:320 | Земли населенных пунктов | для прохода и проезда |
| 2062 | 24:47:0010269:321 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2063 | 24:47:0010269:322 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2064 | 24:47:0010269:323 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилых зданий |
| 2065 | 24:47:0010269:337 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 2066 | 24:47:0010269:341 | Земли населенных пунктов | для прохода и проезда |
| 2067 | 24:47:0010269:342 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2068 | 24:47:0010269:343 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка |
| 2069 | 24:47:0010269:345 | Земли населенных пунктов | предпринимательство |
| 2070 | 24:47:0010269:346 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 2071 | 24:47:0010269:347 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 2072 | 24:47:0010269:349 | Земли населенных пунктов | размещение индивидуального гаража |
| 2073 | 24:47:0010269:350 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 2074 | 24:47:0010269:4 | Земли населенных пунктов | для организации учебного процесса |
| 2075 | 24:47:0010269:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2076 | 24:47:0010269:546 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 2077 | 24:47:0010269:580 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2078 | 24:47:0010269:581 | Земли населенных пунктов | склады |
| 2079 | 24:47:0010269:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2080 | 24:47:0010269:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2081 | 24:47:0010269:8 | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного назначения |
| 2082 | 24:47:0010269:9 | Земли населенных пунктов | для строительства нежилого здания (магазина) |
| 2083 | 24:47:0010270:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома - земли под зданиями (строениями), сооружениями |
| 2084 | 24:47:0010270:10 | Земли населенных пунктов | площадка для проведения общегородских массовых мероприятий |
| 2085 | 24:47:0010270:101 | Земли населенных пунктов | для выполнения отмостки и работ по благоустройству объекта культурного наследия "Усадьба купца Кытманова, кон. XIX в." |
| 2086 | 24:47:0010270:102 | Земли населенных пунктов | для размещения объетов благоустройства и инженерной инфраструктуры |
| 2087 | 24:47:0010270:104 | Земли населенных пунктов | для размещения объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры |
| 2088 | 24:47:0010270:105 | Земли населенных пунктов | для размещения объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры |
| 2089 | 24:47:0010270:106 | Земли населенных пунктов | для размещения объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры |
| 2090 | 24:47:0010270:107 | Земли населенных пунктов | для размещения объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры |
| 2091 | 24:47:0010270:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации здания и сооружения |
| 2092 | 24:47:0010270:12 | Земли населенных пунктов | эксплуатация здания и сооружения |
| 2093 | 24:47:0010270:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 2094 | 24:47:0010270:17 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазин) |
| 2095 | 24:47:0010270:19 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 2096 | 24:47:0010270:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома - земли под зданиями (стоениями), сооружениями |
| 2097 | 24:47:0010270:22 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (административное) |
| 2098 | 24:47:0010270:286 | Земли населенных пунктов | магазины |
| 2099 | 24:47:0010270:290 | Земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования |
| 2100 | 24:47:0010270:291 | Земли населенных пунктов | общественное питание |
| 2101 | 24:47:0010270:37 | Земли населенных пунктов | для реконструкции объекта "Дом Дементьевых" |
| 2102 | 24:47:0010270:38 | Земли населенных пунктов | площадка для проведения общегородских массовых мероприятий |
| 2103 | 24:47:0010270:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 2104 | 24:47:0010270:5 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2105 | 24:47:0010270:6 | Земли населенных пунктов | для производственной деятельности |
| 2106 | 24:47:0010270:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого объекта недвижимости |
| 2107 | 24:47:0010270:8 | Земли населенных пунктов | предпринимательство |
| 2108 | 24:47:0010270:81 | Земли населенных пунктов | эксплуатация зданий и сооружений |
| 2109 | 24:47:0010270:82 | Земли населенных пунктов | эксплуатация зданий и сооружений |
| 2110 | 24:47:0010270:83 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (котельная) |
| 2111 | 24:47:0010270:93 | Земли населенных пунктов | для размещения городского сквера с мемориальным комплексом в честь победы Великой Отечественной войны |
| 2112 | 24:47:0010270:94 | Земли населенных пунктов | предпринимательство |
| 2113 | 24:47:0010270:95 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 2114 | 24:47:0010270:96 | Земли населенных пунктов | размещение зеленых насаждений и проклада инженерных коммуникаций |
| 2115 | 24:47:0010270:97 | Земли населенных пунктов | для устройства инженерных сетей электроснабжения объекта культурного наследия "Дом Кытманова, 2-я четв. XIX в." |
| 2116 | 24:47:0010270:98 | Земли населенных пунктов | для устройства дополнительного въезда на территорию объекта культурного наследия "Дом Кытманова , 2-я четв. XIX в." |
| 2117 | 24:47:0010270:99 | Земли населенных пунктов | для устройства усиления гидроизоляции фундамента здания объекта культурного наследия "Дом Кытманова, 2-я четв. XIX в." |
| 2118 | 24:47:0010270:100 | Земли населенных пунктов | для выполнения отмостки объекта культурного наследия "Усадьба купца Кытманова, кон. XIX в." |
| 2119 | 24:47:0010270:100 | Земли населенных пунктов | для выполнения отмостки объекта культурного наследия "Усадьба купца Кытманова, кон. XIX в." |
| 2120 | 24:47:0010270:100 | Земли населенных пунктов | для выполнения отмостки объекта культурного наследия "Усадьба купца Кытманова, кон. XIX в." |
| 2121 | 24:47:0010270:103 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 2122 | 24:47:0010270:103 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 2123 | 24:47:0010270:103 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 2124 | 24:47:0010270:103 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 2125 | 24:47:0010271:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2126 | 24:47:0010271:123 | Земли населенных пунктов | для строительства нежилого здания (магазина) |
| 2127 | 24:47:0010271:124 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (туалет) |
| 2128 | 24:47:0010271:125 | Земли населенных пунктов | для строительства нежилого здания (магазина) |
| 2129 | 24:47:0010271:126 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации нежилого здания (автовокзал) |
| 2130 | 24:47:0010271:127 | Земли населенных пунктов | Для установки торгового павильона |
| 2131 | 24:47:0010271:128 | Земли населенных пунктов | Для установки торгового павильона |
| 2132 | 24:47:0010271:129 | Земли населенных пунктов | Для прохода и проезда |
| 2133 | 24:47:0010271:13 | Земли населенных пунктов | для сельхозиспользования (огород) |
| 2134 | 24:47:0010271:133 | Земли населенных пунктов | для устройства городского сквера |
| 2135 | 24:47:0010271:135 | Земли населенных пунктов | для прохода и проезда |
| 2136 | 24:47:0010271:136 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации здания общежития |
| 2137 | 24:47:0010271:137 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации гаража |
| 2138 | 24:47:0010271:138 | Земли населенных пунктов | для установки киоска |
| 2139 | 24:47:0010271:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого объекта недвижимости |
| 2140 | 24:47:0010271:157 | Земли населенных пунктов | Для установки ларька |
| 2141 | 24:47:0010271:167 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (административного) |
| 2142 | 24:47:0010271:168 | Земли населенных пунктов | открытая площадка временного хранения автомобилей, в т.ч. для прохода и проезда |
| 2143 | 24:47:0010271:169 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (торгового) |
| 2144 | 24:47:0010271:17 | Земли населенных пунктов | для хозяйственной эксплуатации земельного участка |
| 2145 | 24:47:0010271:170 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (офисного) |
| 2146 | 24:47:0010271:171 | Земли населенных пунктов | для озеленения прилегающей территории магазина |
| 2147 | 24:47:0010271:172 | Земли населенных пунктов | для размещения торгового павильона |
| 2148 | 24:47:0010271:173 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 2149 | 24:47:0010271:174 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого помещения (административного) |
| 2150 | 24:47:0010271:175 | Земли населенных пунктов | жилая застройка |
| 2151 | 24:47:0010271:176 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 2152 | 24:47:0010271:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого объекта недвижимости (торговый ларек) |
| 2153 | 24:47:0010271:189 | Земли населенных пунктов | деловое управление |
| 2154 | 24:47:0010271:190 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (автовокзал) |
| 2155 | 24:47:0010271:191 | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт, посадочная площадка |
| 2156 | 24:47:0010271:192 | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт |
| 2157 | 24:47:0010271:193 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2158 | 24:47:0010271:20 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2159 | 24:47:0010271:22 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2160 | 24:47:0010271:24 | Земли населенных пунктов | для размещения нежилого здания (административного) |
| 2161 | 24:47:0010271:26 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 2162 | 24:47:0010271:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого объекта недвижимости |
| 2163 | 24:47:0010271:39 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2164 | 24:47:0010271:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2165 | 24:47:0010271:42 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 2166 | 24:47:0010271:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазин) |
| 2167 | 24:47:0010271:57 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж на 5 мест для легковых автомобилей) |
| 2168 | 24:47:0010271:58 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого помещения №3 (котельная) |
| 2169 | 24:47:0010271:59 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого помещения №1 (гараж на 2 места для легковых автомобилей) |
| 2170 | 24:47:0010271:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1\2 доли жилого дома |
| 2171 | 24:47:0010271:61 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилых зданий электросвязи |
| 2172 | 24:47:0010271:62 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания административно-торгового |
| 2173 | 24:47:0010271:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2174 | 24:47:0010271:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации магазина |
| 2175 | 24:47:0010271:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 2176 | 24:47:0010271:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилых помещений, занятых объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 2177 | 24:47:0010271:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилых помещений, занятых объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 2178 | 24:47:0010272:1 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2179 | 24:47:0010272:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилых зданий (магазина и СТО) |
| 2180 | 24:47:0010272:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2181 | 24:47:0010272:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 2182 | 24:47:0010272:150 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2183 | 24:47:0010272:151 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2184 | 24:47:0010272:16 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома (400 кв. м.) |
| 2185 | 24:47:0010272:161 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2186 | 24:47:0010272:162 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации здания с нежилыми помещениями на 1-ом этаже |
| 2187 | 24:47:0010272:2 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2188 | 24:47:0010272:23 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2189 | 24:47:0010272:24 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 2190 | 24:47:0010272:25 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартира № 2) |
| 2191 | 24:47:0010272:26 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2192 | 24:47:0010272:27 | Категория не установлена |  |
| 2193 | 24:47:0010272:28 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 2194 | 24:47:0010272:29 | Категория не установлена |  |
| 2195 | 24:47:0010272:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазина) |
| 2196 | 24:47:0010272:4 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 2197 | 24:47:0010272:423 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации объектов недвижимости Енисейского филиала № 11 ГУ КРО ФСС РФ |
| 2198 | 24:47:0010272:5 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2199 | 24:47:0010272:51 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2200 | 24:47:0010272:52 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2201 | 24:47:0010272:53 | Земли населенных пунктов | для строительства гостиничного комплекса |
| 2202 | 24:47:0010272:54 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2203 | 24:47:0010272:55 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2204 | 24:47:0010272:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2205 | 24:47:0010272:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2206 | 24:47:0010272:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2207 | 24:47:0010272:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации объектов недвижимости Енисейского филиала №11 ГУ КРО ФСС РФ |
| 2208 | 24:47:0010272:448 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 2209 | 24:47:0010272:448 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 2210 | 24:47:0010273:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2211 | 24:47:0010273:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2212 | 24:47:0010273:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2213 | 24:47:0010273:13 | Земли населенных пунктов | эксплуатация здания и сооружения |
| 2214 | 24:47:0010273:130 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2215 | 24:47:0010273:131 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2216 | 24:47:0010273:138 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2217 | 24:47:0010273:139 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2218 | 24:47:0010273:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2219 | 24:47:0010273:140 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 2220 | 24:47:0010273:141 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 2221 | 24:47:0010273:142 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 2222 | 24:47:0010273:143 | Земли населенных пунктов | размещение объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры на объекте культурного наследия "Троицкая церковь 1772-1782 гг" |
| 2223 | 24:47:0010273:144 | Земли населенных пунктов | размещение объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры на объекте культурного наследия "Троицкая церковь 1772-1782 гг" |
| 2224 | 24:47:0010273:145 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 2225 | 24:47:0010273:146 | Земли населенных пунктов | для размещения объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры |
| 2226 | 24:47:0010273:147 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2227 | 24:47:0010273:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого объекта недвижимости |
| 2228 | 24:47:0010273:16 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2229 | 24:47:0010273:17 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 2230 | 24:47:0010273:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2231 | 24:47:0010273:19 | Земли населенных пунктов | Для огородничества |
| 2232 | 24:47:0010273:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2233 | 24:47:0010273:20 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 2234 | 24:47:0010273:24 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 2235 | 24:47:0010273:25 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения |
| 2236 | 24:47:0010273:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2237 | 24:47:0010273:4 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 2238 | 24:47:0010273:48 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры |
| 2239 | 24:47:0010273:49 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2240 | 24:47:0010273:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2241 | 24:47:0010273:50 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2242 | 24:47:0010273:6 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2243 | 24:47:0010273:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2244 | 24:47:0010273:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2245 | 24:47:0010274:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2246 | 24:47:0010274:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2247 | 24:47:0010274:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2248 | 24:47:0010274:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2249 | 24:47:0010274:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2250 | 24:47:0010274:3 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 2251 | 24:47:0010274:30 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2252 | 24:47:0010274:31 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2253 | 24:47:0010274:33 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2254 | 24:47:0010274:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2255 | 24:47:0010274:85 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2256 | 24:47:0010274:86 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2257 | 24:47:0010274:89 | Земли населенных пунктов | для строительства магазина |
| 2258 | 24:47:0010274:90 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 2259 | 24:47:0010274:91 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2260 | 24:47:0010274:93 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2261 | 24:47:0010275:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2262 | 24:47:0010275:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2263 | 24:47:0010275:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартира №2) |
| 2264 | 24:47:0010275:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры № 1 |
| 2265 | 24:47:0010275:124 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 2266 | 24:47:0010275:125 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2267 | 24:47:0010275:126 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2268 | 24:47:0010275:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2269 | 24:47:0010275:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2270 | 24:47:0010275:30 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2271 | 24:47:0010275:31 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2272 | 24:47:0010275:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2273 | 24:47:0010275:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2274 | 24:47:0010275:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2275 | 24:47:0010276:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2276 | 24:47:0010276:11 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 2277 | 24:47:0010276:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2278 | 24:47:0010276:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2279 | 24:47:0010276:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2280 | 24:47:0010276:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жи лого дома |
| 2281 | 24:47:0010276:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2282 | 24:47:0010276:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2283 | 24:47:0010276:58 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2284 | 24:47:0010276:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2285 | 24:47:0010277:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2286 | 24:47:0010277:10 | Земли населенных пунктов | для огородничества |
| 2287 | 24:47:0010277:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2288 | 24:47:0010277:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части домовладения |
| 2289 | 24:47:0010277:16 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации водозаборных скважин |
| 2290 | 24:47:0010277:17 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2291 | 24:47:0010277:18 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства и ввода жилого дома в эксплуатацию |
| 2292 | 24:47:0010277:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2293 | 24:47:0010277:238 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2294 | 24:47:0010277:260 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2295 | 24:47:0010277:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2296 | 24:47:0010277:33 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации жилого дома |
| 2297 | 24:47:0010277:34 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2298 | 24:47:0010277:35 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2299 | 24:47:0010277:36 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2300 | 24:47:0010277:37 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2301 | 24:47:0010277:4 | Земли населенных пунктов | для организации учебного процесса |
| 2302 | 24:47:0010277:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания - муниципальному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад №5 Родничок" |
| 2303 | 24:47:0010277:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 2/7 доли жилого дома |
| 2304 | 24:47:0010277:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 2305 | 24:47:0010277:89 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2306 | 24:47:0010277:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2307 | 24:47:0010277:90 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2308 | 24:47:0010278:1 | Земли населенных пунктов | для уставной деятельности |
| 2309 | 24:47:0010278:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2310 | 24:47:0010278:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации магазина |
| 2311 | 24:47:0010278:3 | Земли населенных пунктов | магазины |
| 2312 | 24:47:0010278:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2313 | 24:47:0010278:40 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2314 | 24:47:0010278:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2315 | 24:47:0010278:6 | Земли населенных пунктов | для специального назначения |
| 2316 | 24:47:0010278:7 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2317 | 24:47:0010279:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации торгового павильона |
| 2318 | 24:47:0010279:10 | Земли населенных пунктов | для завершения реконструкции торговых павильонов |
| 2319 | 24:47:0010279:11 | Земли населенных пунктов | эксплуатации здания и сооружения |
| 2320 | 24:47:0010279:113 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 2321 | 24:47:0010279:114 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 2322 | 24:47:0010279:116 | Земли населенных пунктов | эксплуатация здания и сооружения |
| 2323 | 24:47:0010279:117 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации административного здания |
| 2324 | 24:47:0010279:12 | Земли населенных пунктов | эксплуатация здания и сооружения |
| 2325 | 24:47:0010279:13 | Земли населенных пунктов | эксплуатация здания и сооружения |
| 2326 | 24:47:0010279:130 | Земли населенных пунктов | эксплуатация здания и сооружения |
| 2327 | 24:47:0010279:131 | Земли населенных пунктов | эксплуатация здания и сооружения |
| 2328 | 24:47:0010279:141 | Земли населенных пунктов | для размещения объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры объекта культурного наследия "Флигель Кобычева. 1837г." г.Енисейск, ул.Горького, 6" |
| 2329 | 24:47:0010279:142 | Земли населенных пунктов | для размещения объектов благоустройства и инжененрной инфраструктуры |
| 2330 | 24:47:0010279:143 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 2331 | 24:47:0010279:144 | Земли населенных пунктов | для размещения объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры |
| 2332 | 24:47:0010279:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазин) |
| 2333 | 24:47:0010279:16 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 2334 | 24:47:0010279:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазин) |
| 2335 | 24:47:0010279:25 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 2336 | 24:47:0010279:293 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 2337 | 24:47:0010279:294 | Земли населенных пунктов | магазины |
| 2338 | 24:47:0010279:3 | Земли населенных пунктов | для строительства аптеки, банка, магазина и квартиры |
| 2339 | 24:47:0010279:4 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства двухэтажной всавки между зданиями |
| 2340 | 24:47:0010279:46 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2341 | 24:47:0010279:47 | Земли населенных пунктов | Для установки торгового павильона |
| 2342 | 24:47:0010279:48 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилых зданий |
| 2343 | 24:47:0010279:49 | Земли населенных пунктов | для прохода и проезда |
| 2344 | 24:47:0010279:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации магазина |
| 2345 | 24:47:0010279:50 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (амбар "Грязнова") |
| 2346 | 24:47:0010279:51 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 2347 | 24:47:0010279:52 | Земли населенных пунктов | для установки торгового павильона "Цветы" |
| 2348 | 24:47:0010279:7 | Земли населенных пунктов | для строительства пристройки к нежилому зданию (магазин, расширение торговой площади) |
| 2349 | 24:47:0010279:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации магазина |
| 2350 | 24:47:0010279:98 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 2351 | 24:47:0010279:99 | Земли населенных пунктов | эксплуатация здания и сооружения |
| 2352 | 24:47:0010280:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 2353 | 24:47:0010280:16 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2354 | 24:47:0010280:17 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения |
| 2355 | 24:47:0010280:18 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража (бокс № 4) |
| 2356 | 24:47:0010280:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 2357 | 24:47:0010280:231 | Земли населенных пунктов | для размещения объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры |
| 2358 | 24:47:0010280:232 | Земли населенных пунктов | для размещения объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры |
| 2359 | 24:47:0010280:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 2360 | 24:47:0010280:39 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2361 | 24:47:0010280:40 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2362 | 24:47:0010280:5 | Земли населенных пунктов | эксплуатация здания и сооружения |
| 2363 | 24:47:0010280:6 | Земли населенных пунктов | эксплуатация здания и сооружения |
| 2364 | 24:47:0010280:7 | Земли населенных пунктов | эксплуатация здания и сооружения |
| 2365 | 24:47:0010280:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 2366 | 24:47:0010280:89 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 2367 | 24:47:0010280:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 2368 | 24:47:0010280:94 | Земли населенных пунктов | историческая |
| 2369 | 24:47:0010280:97 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 2370 | 24:47:0010281:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2371 | 24:47:0010281:15 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2372 | 24:47:0010281:17 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2373 | 24:47:0010281:18 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 2374 | 24:47:0010281:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2375 | 24:47:0010281:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого административного здания |
| 2376 | 24:47:0010281:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 2377 | 24:47:0010281:51 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2378 | 24:47:0010281:53 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 2379 | 24:47:0010281:54 | Земли населенных пунктов | размещение многоквартирного двухэтажного жилого дома |
| 2380 | 24:47:0010282:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2381 | 24:47:0010282:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2382 | 24:47:0010282:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 2383 | 24:47:0010282:196 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2384 | 24:47:0010282:21 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации магазина |
| 2385 | 24:47:0010282:22 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 2386 | 24:47:0010282:23 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры №1 |
| 2387 | 24:47:0010282:24 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2388 | 24:47:0010282:25 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2389 | 24:47:0010282:26 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2390 | 24:47:0010282:28 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2391 | 24:47:0010282:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2392 | 24:47:0010282:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2393 | 24:47:0010282:5 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2394 | 24:47:0010282:52 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2395 | 24:47:0010282:54 | Земли населенных пунктов | Для строительства инженерных сетей и сооружений (в составе объекта "Система водоотведения и ливневая канализация исторической части города Енисейска") |
| 2396 | 24:47:0010282:7 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2397 | 24:47:0010282:8 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2398 | 24:47:0010283:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2399 | 24:47:0010283:10 | Земли населенных пунктов | Для огородничества |
| 2400 | 24:47:0010283:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2401 | 24:47:0010283:16 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2402 | 24:47:0010283:17 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2403 | 24:47:0010283:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартира №1) |
| 2404 | 24:47:0010283:19 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2405 | 24:47:0010283:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2406 | 24:47:0010283:20 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2407 | 24:47:0010283:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2408 | 24:47:0010283:32 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2409 | 24:47:0010283:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2410 | 24:47:0010283:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2411 | 24:47:0010283:78 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2412 | 24:47:0010283:81 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2413 | 24:47:0010283:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1\3 доли домовладения |
| 2414 | 24:47:0010284:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2415 | 24:47:0010284:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2416 | 24:47:0010284:106 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2417 | 24:47:0010284:109 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2418 | 24:47:0010284:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2419 | 24:47:0010284:110 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 2420 | 24:47:0010284:112 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2421 | 24:47:0010284:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2422 | 24:47:0010284:2 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2423 | 24:47:0010284:255 | Земли населенных пунктов | Жилая застройка |
| 2424 | 24:47:0010284:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2425 | 24:47:0010284:30 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2426 | 24:47:0010284:31 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2427 | 24:47:0010284:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2428 | 24:47:0010284:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2429 | 24:47:0010284:7 | Земли населенных пунктов | для огородничества |
| 2430 | 24:47:0010284:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2431 | 24:47:0010285:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры |
| 2432 | 24:47:0010285:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2433 | 24:47:0010285:129 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2434 | 24:47:0010285:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2435 | 24:47:0010285:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2436 | 24:47:0010285:17 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры с хозяйственными постройками в двухквартирном жилом доме (400 кв.м.) |
| 2437 | 24:47:0010285:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры с хозяйственными постройками в двухквартирном жилом доме |
| 2438 | 24:47:0010285:2 | Земли населенных пунктов | земли под зданиями (строениями), сооружениями |
| 2439 | 24:47:0010285:23 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2440 | 24:47:0010285:24 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартира № 2) |
| 2441 | 24:47:0010285:276 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2442 | 24:47:0010285:291 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2443 | 24:47:0010285:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2444 | 24:47:0010285:36 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2445 | 24:47:0010285:37 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2446 | 24:47:0010285:38 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2447 | 24:47:0010285:39 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2448 | 24:47:0010285:4 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2449 | 24:47:0010285:40 | Земли населенных пунктов | для размещения индивидуального жилого дома |
| 2450 | 24:47:0010285:41 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2451 | 24:47:0010285:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2452 | 24:47:0010285:7 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 2453 | 24:47:0010285:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2454 | 24:47:0010288:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2455 | 24:47:0010288:10 | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного использования |
| 2456 | 24:47:0010288:103 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2457 | 24:47:0010288:104 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры 2 |
| 2458 | 24:47:0010288:105 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого помещения (гараж) |
| 2459 | 24:47:0010288:106 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации сельскохозяйственных строений |
| 2460 | 24:47:0010288:107 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры № 2 |
| 2461 | 24:47:0010288:108 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 2462 | 24:47:0010288:109 | Земли населенных пунктов | дя завершения строительства 1/2 части жилого дома |
| 2463 | 24:47:0010288:11 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2464 | 24:47:0010288:110 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства 1/2 части жилого дома |
| 2465 | 24:47:0010288:111 | Категория не установлена |  |
| 2466 | 24:47:0010288:112 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2467 | 24:47:0010288:12 | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного использования |
| 2468 | 24:47:0010288:13 | Земли населенных пунктов | для строительства гаража |
| 2469 | 24:47:0010288:14 | Категория не установлена | для эксплуатации нежилого здания |
| 2470 | 24:47:0010288:16 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого объекта недвижимости |
| 2471 | 24:47:0010288:170 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартир №3 и №4 |
| 2472 | 24:47:0010288:174 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2473 | 24:47:0010288:175 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2474 | 24:47:0010288:176 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2475 | 24:47:0010288:177 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2476 | 24:47:0010288:178 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2477 | 24:47:0010288:179 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2478 | 24:47:0010288:18 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2479 | 24:47:0010288:180 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2480 | 24:47:0010288:181 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2481 | 24:47:0010288:182 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2482 | 24:47:0010288:183 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2483 | 24:47:0010288:184 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2484 | 24:47:0010288:185 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого индивидуального дома |
| 2485 | 24:47:0010288:187 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2486 | 24:47:0010288:189 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2487 | 24:47:0010288:19 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства 1/2 части жилого дома |
| 2488 | 24:47:0010288:191 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2489 | 24:47:0010288:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры |
| 2490 | 24:47:0010288:20 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого объекта недвижимости |
| 2491 | 24:47:0010288:21 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 2492 | 24:47:0010288:22 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2493 | 24:47:0010288:24 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2494 | 24:47:0010288:25 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартиры № 1) и хозяйственных построек |
| 2495 | 24:47:0010288:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2496 | 24:47:0010288:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2497 | 24:47:0010288:445 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2498 | 24:47:0010288:453 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 2499 | 24:47:0010288:491 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2500 | 24:47:0010288:493 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 2501 | 24:47:0010288:494 | Земли населенных пунктов | магазины |
| 2502 | 24:47:0010288:496 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2503 | 24:47:0010288:497 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2504 | 24:47:0010288:498 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 2505 | 24:47:0010288:5 | Земли населенных пунктов | для уставной деятельности |
| 2506 | 24:47:0010288:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2507 | 24:47:0010288:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2508 | 24:47:0010288:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 2509 | 24:47:0010288:934 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2510 | 24:47:0010288:935 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 2511 | 24:47:0010288:936 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2512 | 24:47:0010288:937 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2513 | 24:47:0010288:938 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 2514 | 24:47:0010291:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2515 | 24:47:0010291:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2516 | 24:47:0010291:177 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2517 | 24:47:0010291:178 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2518 | 24:47:0010291:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2519 | 24:47:0010291:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2520 | 24:47:0010291:45 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 2521 | 24:47:0010291:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2522 | 24:47:0010291:8 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 2523 | 24:47:0010291:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2524 | 24:47:0010286:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации магазина |
| 2525 | 24:47:0010286:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2526 | 24:47:0010286:2 | Земли населенных пунктов | для осуществления торговой деятельности |
| 2527 | 24:47:0010286:223 | Земли населенных пунктов | Под строительство тепловых сетей с центральными тепловыми пунктами |
| 2528 | 24:47:0010286:224 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (котельная) |
| 2529 | 24:47:0010286:236 | Земли населенных пунктов | Для строительства электрических сетей |
| 2530 | 24:47:0010286:237 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2531 | 24:47:0010286:238 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2532 | 24:47:0010286:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2533 | 24:47:0010286:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 2534 | 24:47:0010286:436 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2535 | 24:47:0010286:49 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 2536 | 24:47:0010286:50 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры в 2-х квартирном жилом доме |
| 2537 | 24:47:0010286:51 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2538 | 24:47:0010286:52 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2539 | 24:47:0010286:53 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2540 | 24:47:0010286:54 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2541 | 24:47:0010286:55 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации многоквартирного дома |
| 2542 | 24:47:0010286:56 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2543 | 24:47:0010286:57 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2544 | 24:47:0010286:58 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2545 | 24:47:0010286:59 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2546 | 24:47:0010286:60 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2547 | 24:47:0010286:61 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2548 | 24:47:0010286:62 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2549 | 24:47:0010286:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2550 | 24:47:0010290:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации двухквартирного жилого дома |
| 2551 | 24:47:0010290:2 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 2552 | 24:47:0010290:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2553 | 24:47:0010290:32 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2554 | 24:47:0010290:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2555 | 24:47:0010290:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2556 | 24:47:0010290:8 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2557 | 24:47:0010290:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2558 | 24:47:0010291:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2559 | 24:47:0010291:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2560 | 24:47:0010291:177 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2561 | 24:47:0010291:178 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2562 | 24:47:0010291:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2563 | 24:47:0010291:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2564 | 24:47:0010291:45 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 2565 | 24:47:0010291:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2566 | 24:47:0010291:8 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 2567 | 24:47:0010291:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2568 | 24:47:0010293:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации магазина |
| 2569 | 24:47:0010293:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2570 | 24:47:0010293:17 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 2571 | 24:47:0010293:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2572 | 24:47:0010293:19 | Категория не установлена |  |
| 2573 | 24:47:0010293:190 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2574 | 24:47:0010293:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2575 | 24:47:0010293:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2576 | 24:47:0010293:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2577 | 24:47:0010293:41 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2578 | 24:47:0010293:42 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2579 | 24:47:0010293:43 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2580 | 24:47:0010293:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2581 | 24:47:0010293:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2582 | 24:47:0010293:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2583 | 24:47:0010293:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2584 | 24:47:0010295:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2585 | 24:47:0010295:100 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 2586 | 24:47:0010295:101 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 2587 | 24:47:0010295:103 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2588 | 24:47:0010295:104 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2589 | 24:47:0010295:105 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2590 | 24:47:0010295:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2591 | 24:47:0010295:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2592 | 24:47:0010295:216 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2593 | 24:47:0010295:217 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2594 | 24:47:0010295:218 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2595 | 24:47:0010295:219 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2596 | 24:47:0010295:220 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2597 | 24:47:0010295:256 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2598 | 24:47:0010295:271 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2599 | 24:47:0010295:273 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2600 | 24:47:0010295:3 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2601 | 24:47:0010295:34 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры жилого дома |
| 2602 | 24:47:0010295:39 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 2603 | 24:47:0010295:40 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2604 | 24:47:0010295:41 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2605 | 24:47:0010295:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 2606 | 24:47:0010295:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 2607 | 24:47:0010295:90 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2608 | 24:47:0010295:91 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2609 | 24:47:0010295:92 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 2610 | 24:47:0010295:93 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2611 | 24:47:0010295:94 | Категория не установлена | под строительство индивидуального жилого дома |
| 2612 | 24:47:0010295:97 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 2613 | 24:47:0010295:98 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 2614 | 24:47:0010295:99 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 2615 | 24:47:0010301:1 | Земли населенных пунктов | религиозное использование |
| 2616 | 24:47:0010301:175 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2617 | 24:47:0010301:178 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2618 | 24:47:0010301:2 | Земли населенных пунктов | для организации учебного процесса в общеобразовательных, дошкольных и внешкольных учреждениях |
| 2619 | 24:47:0010301:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2620 | 24:47:0010301:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации здания и сооружения |
| 2621 | 24:47:0010301:51 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2622 | 24:47:0010301:7 | Земли населенных пунктов | эксплуатация здания и сооружения |
| 2623 | 24:47:0010301:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 2624 | 24:47:0010296:1 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства жилого дома - земли под строительством зданий (строений), сооружений |
| 2625 | 24:47:0010296:11 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2626 | 24:47:0010296:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2627 | 24:47:0010296:14 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2628 | 24:47:0010296:227 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 2629 | 24:47:0010296:253 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2630 | 24:47:0010296:254 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2631 | 24:47:0010296:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2632 | 24:47:0010296:32 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2633 | 24:47:0010296:33 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2634 | 24:47:0010296:34 | Земли населенных пунктов | жилая застройка |
| 2635 | 24:47:0010296:35 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2636 | 24:47:0010296:36 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2637 | 24:47:0010296:37 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2638 | 24:47:0010296:38 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2639 | 24:47:0010296:39 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2640 | 24:47:0010296:40 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2641 | 24:47:0010296:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 2642 | 24:47:0010296:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 2-х квартирного жилого дома |
| 2643 | 24:47:0010296:67 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 2644 | 24:47:0010296:68 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2645 | 24:47:0010296:69 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2646 | 24:47:0010296:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 2-х квартирного жилого жома |
| 2647 | 24:47:0010296:70 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2648 | 24:47:0010296:71 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидаульного жилого дома |
| 2649 | 24:47:0010296:72 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2650 | 24:47:0010296:73 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 2651 | 24:47:0010296:74 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 2652 | 24:47:0010296:75 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 2653 | 24:47:0010296:76 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 2654 | 24:47:0010296:77 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 2655 | 24:47:0010296:78 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2656 | 24:47:0010296:79 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 2657 | 24:47:0010296:84 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2658 | 24:47:0010296:87 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 2659 | 24:47:0010296:91 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 2660 | 24:47:0010296:92 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2661 | 24:47:0010302:11 | Земли населенных пунктов | для размещения торговых павильонов |
| 2662 | 24:47:0010302:12 | Земли населенных пунктов | для установки комплексной трансформаторной подстанции |
| 2663 | 24:47:0010302:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилых зданий и производственной деятельности |
| 2664 | 24:47:0010302:14 | Земли населенных пунктов | благоустройство, в т.ч.: хозяйственная площадка |
| 2665 | 24:47:0010302:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (проходная №2) |
| 2666 | 24:47:0010302:16 | Земли населенных пунктов | благоустройство, в т.ч.: открытая площадка временного хранения автомобилей, озеленение |
| 2667 | 24:47:0010302:168 | Земли населенных пунктов | Предпринимательство |
| 2668 | 24:47:0010302:169 | Земли населенных пунктов | Предпринимательство |
| 2669 | 24:47:0010302:17 | Земли населенных пунктов | для установки торговых павильонов |
| 2670 | 24:47:0010302:170 | Земли населенных пунктов | Предпринимательство |
| 2671 | 24:47:0010302:171 | Земли населенных пунктов | Предпринимательство |
| 2672 | 24:47:0010302:18 | Земли населенных пунктов | благоустройство, в т.ч.: летнее крытое кафе, открытая площадка временного хранения автомобилей |
| 2673 | 24:47:0010302:19 | Земли населенных пунктов | магазины |
| 2674 | 24:47:0010302:20 | Земли населенных пунктов | для установки торгового павильона |
| 2675 | 24:47:0010302:21 | Земли населенных пунктов | для установки торгового павильона |
| 2676 | 24:47:0010302:22 | Земли населенных пунктов | для установки торгового павильона |
| 2677 | 24:47:0010302:23 | Земли населенных пунктов | для установки торгового павильона |
| 2678 | 24:47:0010302:24 | Земли населенных пунктов | для установки торгового павильона |
| 2679 | 24:47:0010302:25 | Земли населенных пунктов | для установки торгового павильона |
| 2680 | 24:47:0010302:26 | Земли населенных пунктов | для установки торгового павильона |
| 2681 | 24:47:0010302:27 | Земли населенных пунктов | для установки торгового павильона |
| 2682 | 24:47:0010302:28 | Земли населенных пунктов | для установки торгового павильона |
| 2683 | 24:47:0010302:29 | Земли населенных пунктов | благоустройство, в т.ч.: открытая площадка временного хранения автомобилей, для прохода проезда |
| 2684 | 24:47:0010302:3 | Земли населенных пунктов | для производственной деятельности |
| 2685 | 24:47:0010302:32 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 2686 | 24:47:0010302:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 2687 | 24:47:0010302:7 | Земли населенных пунктов | магазины |
| 2688 | 24:47:0010302:8 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации нежилого здания |
| 2689 | 24:47:0010302:9 | Земли населенных пунктов | Для строительства центрального теплового пункта № 5 |
| 2690 | 24:47:0010303:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации существующего гаража |
| 2691 | 24:47:0010303:10 | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного использования без права застройки |
| 2692 | 24:47:0010303:11 | Земли населенных пунктов | для строительства нежилого здания (гараж) |
| 2693 | 24:47:0010303:14 | Земли населенных пунктов | эксплуатация здания и сооружения |
| 2694 | 24:47:0010303:16 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартира) |
| 2695 | 24:47:0010303:187 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2696 | 24:47:0010303:197 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 2697 | 24:47:0010303:198 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2698 | 24:47:0010303:199 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 2699 | 24:47:0010303:200 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 2700 | 24:47:0010303:201 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 2701 | 24:47:0010303:203 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2702 | 24:47:0010303:204 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 2703 | 24:47:0010303:28 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2704 | 24:47:0010303:29 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 2705 | 24:47:0010303:369 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2706 | 24:47:0010303:380 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 2707 | 24:47:0010303:39 | Категория не установлена |  |
| 2708 | 24:47:0010303:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2709 | 24:47:0010303:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2710 | 24:47:0010303:6 | Земли населенных пунктов | для размещения нежилого здания |
| 2711 | 24:47:0010303:60 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2712 | 24:47:0010303:61 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2713 | 24:47:0010303:64 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2714 | 24:47:0010303:65 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2715 | 24:47:0010303:67 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2716 | 24:47:0010303:7 | Земли населенных пунктов | для организации учебного процесса в общеобразовательных, дошкольных и внешкольных учреждениях |
| 2717 | 24:47:0010303:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2718 | 24:47:0010303:9 | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного использования без права застройки |
| 2719 | 24:47:0010305:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 2720 | 24:47:0010305:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации части жилого дома |
| 2721 | 24:47:0010305:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 2722 | 24:47:0010305:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2723 | 24:47:0010305:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартиры) |
| 2724 | 24:47:0010305:2 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 2725 | 24:47:0010305:4 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства жилого дома |
| 2726 | 24:47:0010305:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 2727 | 24:47:0010305:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 2728 | 24:47:0010305:65 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 2729 | 24:47:0010305:67 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 2730 | 24:47:0010305:68 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 2731 | 24:47:0010305:69 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хоязяйства |
| 2732 | 24:47:0010305:7 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 2733 | 24:47:0010306:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2734 | 24:47:0010306:136 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации индивидуального гаража |
| 2735 | 24:47:0010306:141 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 2736 | 24:47:0010306:144 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного продсобного хозяйства |
| 2737 | 24:47:0010306:145 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 2738 | 24:47:0010306:146 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 2739 | 24:47:0010306:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (индивидуальный гараж) |
| 2740 | 24:47:0010306:16 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2741 | 24:47:0010306:2 | Земли населенных пунктов | для посадки овощей |
| 2742 | 24:47:0010306:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации торгового павильона |
| 2743 | 24:47:0010306:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2744 | 24:47:0010306:46 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2745 | 24:47:0010306:47 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2746 | 24:47:0010306:48 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2747 | 24:47:0010306:49 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2748 | 24:47:0010306:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазин) |
| 2749 | 24:47:0010306:50 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2750 | 24:47:0010306:51 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого здания |
| 2751 | 24:47:0010306:53 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2752 | 24:47:0010306:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 2753 | 24:47:0010306:147 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2754 | 24:47:0010306:147 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2755 | 24:47:0010306:147 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2756 | 24:47:0010307:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазин) |
| 2757 | 24:47:0010307:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации городского отделения почтовой связи №1 |
| 2758 | 24:47:0010307:238 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2759 | 24:47:0010307:239 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2760 | 24:47:0010307:240 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2761 | 24:47:0010307:241 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 2762 | 24:47:0010307:242 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2763 | 24:47:0010307:244 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2764 | 24:47:0010307:246 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2765 | 24:47:0010307:247 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2766 | 24:47:0010307:249 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2767 | 24:47:0010307:423 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2768 | 24:47:0010307:453 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2769 | 24:47:0010307:460 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2770 | 24:47:0010307:461 | Земли населенных пунктов | Здравоохранение |
| 2771 | 24:47:0010307:462 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2772 | 24:47:0010307:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2773 | 24:47:0010307:55 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2774 | 24:47:0010307:56 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2775 | 24:47:0010307:8 | Категория не установлена | для эксплуатации квартиры № 1 |
| 2776 | 24:47:0010308:1 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2777 | 24:47:0010308:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2778 | 24:47:0010308:28 | Земли населенных пунктов | для размещения индивидуального жилого дома |
| 2779 | 24:47:0010308:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 2780 | 24:47:0010308:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации /2 части жилого дома |
| 2781 | 24:47:0010308:55 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 2782 | 24:47:0010308:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 2783 | 24:47:0010310:1 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2784 | 24:47:0010310:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2785 | 24:47:0010310:11 | Земли населенных пунктов | Для огородничества |
| 2786 | 24:47:0010310:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2787 | 24:47:0010310:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации части жилого дома |
| 2788 | 24:47:0010310:168 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2789 | 24:47:0010310:169 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2790 | 24:47:0010310:171 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2791 | 24:47:0010310:176 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2792 | 24:47:0010310:178 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2793 | 24:47:0010310:182 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2794 | 24:47:0010310:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2795 | 24:47:0010310:24 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2796 | 24:47:0010310:25 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2797 | 24:47:0010310:26 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2798 | 24:47:0010310:27 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2799 | 24:47:0010310:44 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 2800 | 24:47:0010310:45 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 2801 | 24:47:0010310:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации объектов ннаблюдательной сети |
| 2802 | 24:47:0010310:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2803 | 24:47:0010310:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2804 | 24:47:0010311:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2805 | 24:47:0010311:100 | Земли населенных пунктов | специальная |
| 2806 | 24:47:0010311:103 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2807 | 24:47:0010311:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2808 | 24:47:0010311:2 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства жилого дома |
| 2809 | 24:47:0010311:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2810 | 24:47:0010311:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2811 | 24:47:0010311:6 | Земли населенных пунктов | для огородничества |
| 2812 | 24:47:0010311:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2813 | 24:47:0010311:96 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2814 | 24:47:0010315:1 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2815 | 24:47:0010315:101 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 2816 | 24:47:0010315:102 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 2817 | 24:47:0010315:109 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2818 | 24:47:0010315:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (РСУ) |
| 2819 | 24:47:0010315:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 2820 | 24:47:0010315:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2821 | 24:47:0010315:244 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2822 | 24:47:0010315:245 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2823 | 24:47:0010315:258 | Земли населенных пунктов | магазины |
| 2824 | 24:47:0010315:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации гаража |
| 2825 | 24:47:0010315:36 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2826 | 24:47:0010315:39 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2827 | 24:47:0010315:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2828 | 24:47:0010315:40 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2829 | 24:47:0010315:6 | Категория не установлена | для эксплуатации гаража |
| 2830 | 24:47:0010315:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2831 | 24:47:0010315:92 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 2832 | 24:47:0010315:95 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2833 | 24:47:0010315:96 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2834 | 24:47:0010315:99 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (проходная) |
| 2835 | 24:47:0010316:1 | Земли сельскохозяйственного назначения | для посадки картофеля |
| 2836 | 24:47:0010316:3 | Земли населенных пунктов | для сельскохозиспользования (огород) без права застройки |
| 2837 | 24:47:0010316:42 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 2838 | 24:47:0010316:8 | Земли населенных пунктов | для строительства нежилого здания (гаража) и автостоянки |
| 2839 | 24:47:0010317:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2840 | 24:47:0010317:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2841 | 24:47:0010317:12 | Земли населенных пунктов | для ведения огородничества |
| 2842 | 24:47:0010317:14 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2843 | 24:47:0010317:15 | Земли населенных пунктов | для жилищного строительства |
| 2844 | 24:47:0010317:16 | Земли населенных пунктов | для огородничества |
| 2845 | 24:47:0010317:17 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 2846 | 24:47:0010317:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 2847 | 24:47:0010317:19 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2848 | 24:47:0010317:20 | Земли населенных пунктов | для сельскохозиспользования (огород) без права застройки |
| 2849 | 24:47:0010317:21 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2850 | 24:47:0010317:23 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2851 | 24:47:0010317:24 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2852 | 24:47:0010317:280 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2853 | 24:47:0010317:281 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2854 | 24:47:0010317:282 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2855 | 24:47:0010317:283 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2856 | 24:47:0010317:295 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2857 | 24:47:0010317:296 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2858 | 24:47:0010317:297 | Земли населенных пунктов | предпринимательство |
| 2859 | 24:47:0010317:298 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2860 | 24:47:0010317:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2861 | 24:47:0010317:30 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2862 | 24:47:0010317:31 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2863 | 24:47:0010317:32 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартира №2) |
| 2864 | 24:47:0010317:33 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 2865 | 24:47:0010317:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 2866 | 24:47:0010317:494 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2867 | 24:47:0010317:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2868 | 24:47:0010317:517 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2869 | 24:47:0010317:518 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2870 | 24:47:0010317:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2871 | 24:47:0010317:78 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 2872 | 24:47:0010317:79 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 2873 | 24:47:0010317:8 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2874 | 24:47:0010317:80 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2875 | 24:47:0010317:81 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры |
| 2876 | 24:47:0010317:83 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2877 | 24:47:0010317:85 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2878 | 24:47:0010317:86 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2879 | 24:47:0010317:87 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2880 | 24:47:0010317:89 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 2881 | 24:47:0010323:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (торговый киоск) |
| 2882 | 24:47:0010323:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (котельная) |
| 2883 | 24:47:0010323:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 2884 | 24:47:0010323:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого объекта недвижимости (гараж) |
| 2885 | 24:47:0010323:146 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации водозаборной скважины |
| 2886 | 24:47:0010323:147 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (котельная) |
| 2887 | 24:47:0010323:150 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гаража) |
| 2888 | 24:47:0010323:151 | Земли населенных пунктов | для строительства нежилого здания (гараж) |
| 2889 | 24:47:0010323:152 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого помещения (гараж) |
| 2890 | 24:47:0010323:153 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 2891 | 24:47:0010323:19 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 2892 | 24:47:0010323:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений Административно-хозяйственного комплекса ТУСМ-1 |
| 2893 | 24:47:0010323:205 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 2894 | 24:47:0010323:206 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2895 | 24:47:0010323:207 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2896 | 24:47:0010323:208 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2897 | 24:47:0010323:209 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2898 | 24:47:0010323:210 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2899 | 24:47:0010323:211 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2900 | 24:47:0010323:213 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2901 | 24:47:0010323:214 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2902 | 24:47:0010323:217 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2903 | 24:47:0010323:3 | Категория не установлена | для целей связи, радиовещания, телевидения, информатики |
| 2904 | 24:47:0010323:379 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2905 | 24:47:0010323:380 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 2906 | 24:47:0010323:390 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 2907 | 24:47:0010323:392 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 2908 | 24:47:0010323:393 | Земли населенных пунктов | для строительства магазина |
| 2909 | 24:47:0010323:395 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального гаража |
| 2910 | 24:47:0010323:398 | Земли населенных пунктов | Для строительства центрального теплового пункта № 3 |
| 2911 | 24:47:0010323:4 | Земли населенных пунктов | для целей связи, радиовещания, телевидения, информатики- земли под зданиями (строениями), сооружениями |
| 2912 | 24:47:0010323:421 | Земли населенных пунктов | Для строительства электрической сети к ЦТП № 3 |
| 2913 | 24:47:0010323:422 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка |
| 2914 | 24:47:0010323:429 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2915 | 24:47:0010323:430 | Земли населенных пунктов | для установки металлического гаража |
| 2916 | 24:47:0010323:431 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 2917 | 24:47:0010323:6 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 2918 | 24:47:0010323:7 | Земли населенных пунктов | для установки временного нежилого объекта (металлический гараж) |
| 2919 | 24:47:0010323:705 | Земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования |
| 2920 | 24:47:0010323:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 2921 | 24:47:0010325:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2922 | 24:47:0010325:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации кв. 1 жилого дома |
| 2923 | 24:47:0010325:12 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2924 | 24:47:0010325:13 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2925 | 24:47:0010325:2 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2926 | 24:47:0010325:201 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2927 | 24:47:0010325:4 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 2928 | 24:47:0010325:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры № 2 |
| 2929 | 24:47:0010325:57 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2930 | 24:47:0010325:58 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2931 | 24:47:0010325:63 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 2932 | 24:47:0010325:64 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2933 | 24:47:0010326:2 | Категория не установлена | для эксплуатации 1/2 части жилого объекта недвижимости (квартира) |
| 2934 | 24:47:0010326:21 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2935 | 24:47:0010326:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры с хозяйственными постройками в 2-х квартирном доме |
| 2936 | 24:47:0010326:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры с хозяйственными постройками в 2-х квартирном доме |
| 2937 | 24:47:0010326:6 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2938 | 24:47:0010326:68 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2939 | 24:47:0010326:69 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2940 | 24:47:0010326:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры № 2 |
| 2941 | 24:47:0010326:70 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации двухквартирного жилого дома |
| 2942 | 24:47:0010331:1 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства и сдачи жилого дома в эксплуатацию |
| 2943 | 24:47:0010331:10 | Категория не установлена | для установки временного нежилого объекта (металлический гараж) |
| 2944 | 24:47:0010331:136 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2945 | 24:47:0010331:137 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2946 | 24:47:0010331:140 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2947 | 24:47:0010331:141 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2948 | 24:47:0010331:143 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 2949 | 24:47:0010331:145 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2950 | 24:47:0010331:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 2951 | 24:47:0010331:2 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2952 | 24:47:0010331:284 | Земли населенных пунктов | магазины |
| 2953 | 24:47:0010331:3 | Земли населенных пунктов | для строительства гаража |
| 2954 | 24:47:0010331:309 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2955 | 24:47:0010331:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 2956 | 24:47:0010331:41 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2957 | 24:47:0010331:42 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2958 | 24:47:0010331:45 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2959 | 24:47:0010331:46 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2960 | 24:47:0010331:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 2961 | 24:47:0010331:6 | Категория не установлена | для хозяйственной эксплуатации земельного участка и жилого объекта недвижимости |
| 2962 | 24:47:0010331:8 | Категория не установлена | для эксплуатации 1/2 части жилого объекта недвижимости (квартира) |
| 2963 | 24:47:0010331:310 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2964 | 24:47:0010331:310 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2965 | 24:47:0010329:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания ( моторный цех) |
| 2966 | 24:47:0010329:16 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 2967 | 24:47:0010329:17 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (котельная) |
| 2968 | 24:47:0010329:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации водозаборной скважины |
| 2969 | 24:47:0010329:186 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 2970 | 24:47:0010329:19 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 2971 | 24:47:0010329:22 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации административного здания |
| 2972 | 24:47:0010329:23 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части нежилого здания (гараж) |
| 2973 | 24:47:0010329:24 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого помещения №2 |
| 2974 | 24:47:0010329:3 | Земли населенных пунктов | для комплексной переработки древесины |
| 2975 | 24:47:0010329:35 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации водозаборной скважины |
| 2976 | 24:47:0010329:37 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 2977 | 24:47:0010329:38 | Земли населенных пунктов | Для строительства центрального теплового пункта № 1 |
| 2978 | 24:47:0010329:45 | Земли населенных пунктов | Для строительства электрической сети к ЦТП № 1 |
| 2979 | 24:47:0010329:53 | Земли населенных пунктов | для производственной деятельности |
| 2980 | 24:47:0010329:54 | Земли населенных пунктов | для производственной деятельности |
| 2981 | 24:47:0010329:6 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства нежилого здания арболитового цеха |
| 2982 | 24:47:0010329:52 | Земли населенных пунктов | предпринимательство |
| 2983 | 24:47:0010329:52 | Земли населенных пунктов | предпринимательство |
| 2984 | 24:47:0010332:25 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры № 1 |
| 2985 | 24:47:0010332:26 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2986 | 24:47:0010332:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2987 | 24:47:0010332:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2988 | 24:47:0010332:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры № 2 |
| 2989 | 24:47:0010332:88 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 2990 | 24:47:0010332:25 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры № 1 |
| 2991 | 24:47:0010332:26 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 2992 | 24:47:0010332:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 2993 | 24:47:0010332:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 2994 | 24:47:0010332:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры № 2 |
| 2995 | 24:47:0010332:88 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 2996 | 24:47:0010332:9 | Категория не установлена |  |
| 2997 | 24:47:0010336:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома со встроенным магазином |
| 2998 | 24:47:0010336:271 | Земли населенных пунктов | размещение индивидуального гаража |
| 2999 | 24:47:0010336:273 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 3000 | 24:47:0010336:274 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 3001 | 24:47:0010336:275 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 3002 | 24:47:0010336:3 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3003 | 24:47:0010336:39 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3004 | 24:47:0010336:40 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3005 | 24:47:0010336:41 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3006 | 24:47:0010336:45 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3007 | 24:47:0010336:46 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3008 | 24:47:0010336:47 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3009 | 24:47:0010336:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого помещения (хозяйственные постройки) |
| 3010 | 24:47:0010339:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3011 | 24:47:0010339:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 3012 | 24:47:0010339:125 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3013 | 24:47:0010339:127 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3014 | 24:47:0010339:128 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3015 | 24:47:0010339:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1\2 доли жилого дома |
| 3016 | 24:47:0010339:16 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3017 | 24:47:0010339:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3018 | 24:47:0010339:239 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3019 | 24:47:0010339:267 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3020 | 24:47:0010339:29 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3021 | 24:47:0010339:3 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3022 | 24:47:0010339:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3023 | 24:47:0010339:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3024 | 24:47:0010339:6 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3025 | 24:47:0010339:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого объекта недвижимости |
| 3026 | 24:47:0010339:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3027 | 24:47:0010340:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3028 | 24:47:0010340:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3029 | 24:47:0010340:109 | Земли населенных пунктов | для строительства гаражей |
| 3030 | 24:47:0010340:110 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого индивидуального дома |
| 3031 | 24:47:0010340:111 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3032 | 24:47:0010340:112 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3033 | 24:47:0010340:113 | Земли населенных пунктов | под строительство индивидуального жилого дома |
| 3034 | 24:47:0010340:114 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3035 | 24:47:0010340:115 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3036 | 24:47:0010340:116 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 3037 | 24:47:0010340:13 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3038 | 24:47:0010340:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3039 | 24:47:0010340:15 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 3040 | 24:47:0010340:16 | Категория не установлена | для сельскохозяйственного использования и эксплуатации хозпостроек |
| 3041 | 24:47:0010340:17 | Категория не установлена | для завершения строительства жилого дома |
| 3042 | 24:47:0010340:2 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3043 | 24:47:0010340:20 | Земли населенных пунктов | для огородничества |
| 3044 | 24:47:0010340:22 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 3045 | 24:47:0010340:27 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3046 | 24:47:0010340:28 | Категория не установлена | для огородничества |
| 3047 | 24:47:0010340:3 | Земли населенных пунктов | для посадки овощей |
| 3048 | 24:47:0010340:30 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 3049 | 24:47:0010340:31 | Земли населенных пунктов | для огородничества |
| 3050 | 24:47:0010340:32 | Земли населенных пунктов | для огородничества |
| 3051 | 24:47:0010340:33 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3052 | 24:47:0010340:34 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 3053 | 24:47:0010340:345 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3054 | 24:47:0010340:346 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3055 | 24:47:0010340:347 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3056 | 24:47:0010340:348 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3057 | 24:47:0010340:349 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3058 | 24:47:0010340:35 | Категория не установлена | для огородничества |
| 3059 | 24:47:0010340:350 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3060 | 24:47:0010340:351 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3061 | 24:47:0010340:352 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3062 | 24:47:0010340:353 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3063 | 24:47:0010340:354 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3064 | 24:47:0010340:355 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3065 | 24:47:0010340:356 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3066 | 24:47:0010340:357 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3067 | 24:47:0010340:358 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3068 | 24:47:0010340:359 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3069 | 24:47:0010340:36 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3070 | 24:47:0010340:360 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3071 | 24:47:0010340:361 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3072 | 24:47:0010340:362 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3073 | 24:47:0010340:363 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3074 | 24:47:0010340:364 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3075 | 24:47:0010340:365 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3076 | 24:47:0010340:366 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3077 | 24:47:0010340:367 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3078 | 24:47:0010340:368 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3079 | 24:47:0010340:369 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3080 | 24:47:0010340:370 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3081 | 24:47:0010340:371 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3082 | 24:47:0010340:372 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3083 | 24:47:0010340:373 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3084 | 24:47:0010340:374 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3085 | 24:47:0010340:375 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3086 | 24:47:0010340:376 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3087 | 24:47:0010340:377 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3088 | 24:47:0010340:378 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3089 | 24:47:0010340:379 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3090 | 24:47:0010340:38 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации кваритиры № 2 в жилом доме |
| 3091 | 24:47:0010340:380 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3092 | 24:47:0010340:381 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3093 | 24:47:0010340:382 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3094 | 24:47:0010340:383 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3095 | 24:47:0010340:384 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3096 | 24:47:0010340:386 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3097 | 24:47:0010340:387 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3098 | 24:47:0010340:389 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3099 | 24:47:0010340:390 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3100 | 24:47:0010340:391 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3101 | 24:47:0010340:392 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3102 | 24:47:0010340:393 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3103 | 24:47:0010340:395 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3104 | 24:47:0010340:396 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3105 | 24:47:0010340:397 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3106 | 24:47:0010340:398 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3107 | 24:47:0010340:399 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3108 | 24:47:0010340:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации домовладения |
| 3109 | 24:47:0010340:40 | Земли населенных пунктов | ведение личного подсобного хозяйства |
| 3110 | 24:47:0010340:400 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3111 | 24:47:0010340:401 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3112 | 24:47:0010340:402 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3113 | 24:47:0010340:403 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3114 | 24:47:0010340:404 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3115 | 24:47:0010340:405 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3116 | 24:47:0010340:406 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3117 | 24:47:0010340:407 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3118 | 24:47:0010340:408 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3119 | 24:47:0010340:409 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3120 | 24:47:0010340:41 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 3121 | 24:47:0010340:410 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3122 | 24:47:0010340:411 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3123 | 24:47:0010340:412 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3124 | 24:47:0010340:413 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3125 | 24:47:0010340:414 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3126 | 24:47:0010340:417 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3127 | 24:47:0010340:418 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3128 | 24:47:0010340:419 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3129 | 24:47:0010340:42 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3130 | 24:47:0010340:420 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3131 | 24:47:0010340:421 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3132 | 24:47:0010340:422 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3133 | 24:47:0010340:425 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3134 | 24:47:0010340:427 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 3135 | 24:47:0010340:428 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 3136 | 24:47:0010340:43 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3137 | 24:47:0010340:430 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 3138 | 24:47:0010340:432 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 3139 | 24:47:0010340:433 | Земли населенных пунктов | индвидуальное жилищное строительство |
| 3140 | 24:47:0010340:434 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 3141 | 24:47:0010340:435 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 3142 | 24:47:0010340:436 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 3143 | 24:47:0010340:437 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 3144 | 24:47:0010340:439 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 3145 | 24:47:0010340:440 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 3146 | 24:47:0010340:441 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 3147 | 24:47:0010340:442 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 3148 | 24:47:0010340:444 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3149 | 24:47:0010340:445 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 3150 | 24:47:0010340:447 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 3151 | 24:47:0010340:448 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3152 | 24:47:0010340:5 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3153 | 24:47:0010340:55 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3154 | 24:47:0010340:559 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 3155 | 24:47:0010340:560 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 3156 | 24:47:0010340:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3157 | 24:47:0010340:63 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3158 | 24:47:0010340:643 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 3159 | 24:47:0010340:644 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3160 | 24:47:0010340:645 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 3161 | 24:47:0010340:646 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 3162 | 24:47:0010340:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3163 | 24:47:0010340:746 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3164 | 24:47:0010340:792 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3165 | 24:47:0010340:793 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 3166 | 24:47:0010340:794 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3167 | 24:47:0010340:795 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3168 | 24:47:0010340:796 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3169 | 24:47:0010340:798 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3170 | 24:47:0010340:799 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3171 | 24:47:0010340:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3172 | 24:47:0010340:9 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3173 | 24:47:0010341:1 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3174 | 24:47:0010341:10 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3175 | 24:47:0010341:12 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства нежилого здания |
| 3176 | 24:47:0010341:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 3177 | 24:47:0010341:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации торгового павильона |
| 3178 | 24:47:0010341:23 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации водозаборной скважины |
| 3179 | 24:47:0010341:24 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 3180 | 24:47:0010341:26 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3181 | 24:47:0010341:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома с хозяйственными постройками |
| 3182 | 24:47:0010341:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3183 | 24:47:0010341:485 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3184 | 24:47:0010341:486 | Земли населенных пунктов | Для установки торгового павильона |
| 3185 | 24:47:0010341:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3186 | 24:47:0010341:506 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 3187 | 24:47:0010341:507 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 3188 | 24:47:0010341:508 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 3189 | 24:47:0010341:511 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3190 | 24:47:0010341:512 | Земли населенных пунктов | размещение индивидуального гаража |
| 3191 | 24:47:0010341:517 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 3192 | 24:47:0010341:518 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 3193 | 24:47:0010341:519 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 3194 | 24:47:0010341:520 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 3195 | 24:47:0010341:521 | Земли населенных пунктов | Среднеэтажная жилая застройка |
| 3196 | 24:47:0010341:522 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 3197 | 24:47:0010341:523 | Земли населенных пунктов | Среднеэтажная жилая застройка |
| 3198 | 24:47:0010341:524 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 3199 | 24:47:0010341:525 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 3200 | 24:47:0010341:528 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3201 | 24:47:0010341:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации магазина |
| 3202 | 24:47:0010341:639 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 3203 | 24:47:0010341:78 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3204 | 24:47:0010341:79 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого дома |
| 3205 | 24:47:0010341:8 | Категория не установлена | для эксплуатации 1\2 доли жилого дома |
| 3206 | 24:47:0010341:80 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 3207 | 24:47:0010341:81 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3208 | 24:47:0010341:83 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации магазина |
| 3209 | 24:47:0010341:84 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3210 | 24:47:0010341:841 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3211 | 24:47:0010341:842 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3212 | 24:47:0010341:843 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 3213 | 24:47:0010341:85 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3214 | 24:47:0010341:86 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3215 | 24:47:0010341:88 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3216 | 24:47:0010341:89 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3217 | 24:47:0010341:90 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3218 | 24:47:0010341:91 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 3219 | 24:47:0010341:92 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 3220 | 24:47:0010343:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3221 | 24:47:0010343:10 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3222 | 24:47:0010343:12 | Земли населенных пунктов | для строительства нежилого здания (гараж) |
| 3223 | 24:47:0010343:13 | Земли населенных пунктов | для строительства нежилого здания (индивидуальный гараж) |
| 3224 | 24:47:0010343:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры со вспомогательными помещениями в двухквартирном жилом доме |
| 3225 | 24:47:0010343:174 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 3226 | 24:47:0010343:175 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального гаража |
| 3227 | 24:47:0010343:176 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3228 | 24:47:0010343:197 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 3229 | 24:47:0010343:198 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 3230 | 24:47:0010343:199 | Земли населенных пунктов | дополнительно, для эксплуатации детского сада №1 |
| 3231 | 24:47:0010343:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 3232 | 24:47:0010343:20 | Категория не установлена |  |
| 3233 | 24:47:0010343:201 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 3234 | 24:47:0010343:202 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 3235 | 24:47:0010343:203 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 3236 | 24:47:0010343:204 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 3237 | 24:47:0010343:205 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 3238 | 24:47:0010343:206 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 3239 | 24:47:0010343:207 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 3240 | 24:47:0010343:3 | Земли населенных пунктов | одноквартирные индивидуальные отдельно стоящие жилые дома с приусадебными земельными участками |
| 3241 | 24:47:0010343:4 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 3242 | 24:47:0010343:407 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3243 | 24:47:0010343:5 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 3244 | 24:47:0010343:58 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации детского сада |
| 3245 | 24:47:0010343:59 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3246 | 24:47:0010343:6 | Земли населенных пунктов | для строительства гаражей в негорючем исполнении |
| 3247 | 24:47:0010343:60 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3248 | 24:47:0010343:61 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3249 | 24:47:0010343:7 | Земли населенных пунктов | для строительства гаражей в негорючем исполнении |
| 3250 | 24:47:0010343:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого объекта недвижимости (квартира) |
| 3251 | 24:47:0010341:20 | Земли населенных пунктов | Для строительства дома |
| 3252 | 24:47:0010344:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого объекта недвижимости |
| 3253 | 24:47:0010344:10 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 3254 | 24:47:0010344:100 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 3255 | 24:47:0010344:1009 | Земли населенных пунктов | Для строительства электрической сети к ЦТП № 2 |
| 3256 | 24:47:0010344:101 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации водозаборных скважин |
| 3257 | 24:47:0010344:1011 | Земли населенных пунктов | для установки металлического гаража |
| 3258 | 24:47:0010344:1012 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3259 | 24:47:0010344:1013 | Категория не установлена | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3260 | 24:47:0010344:1015 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации септика |
| 3261 | 24:47:0010344:1016 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации септика |
| 3262 | 24:47:0010344:1017 | Земли населенных пунктов | для установки металлического гаража |
| 3263 | 24:47:0010344:1019 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 3264 | 24:47:0010344:102 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (трасформаторной подстанции) |
| 3265 | 24:47:0010344:1024 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3266 | 24:47:0010344:1026 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка |
| 3267 | 24:47:0010344:1027 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка |
| 3268 | 24:47:0010344:1028 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка |
| 3269 | 24:47:0010344:103 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (трансформаторной подстанции) |
| 3270 | 24:47:0010344:1031 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство |
| 3271 | 24:47:0010344:1032 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство |
| 3272 | 24:47:0010344:105 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации части нежилого здания |
| 3273 | 24:47:0010344:106 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3274 | 24:47:0010344:107 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3275 | 24:47:0010344:108 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого помещения (гараж) |
| 3276 | 24:47:0010344:109 | Земли населенных пунктов | для установки хоккейной коробки |
| 3277 | 24:47:0010344:11 | Земли населенных пунктов | для строительтства гостинницы |
| 3278 | 24:47:0010344:1110 | Земли населенных пунктов | размещение индивидуального гаража |
| 3279 | 24:47:0010344:1111 | Земли населенных пунктов | размещение индивидуального гаража |
| 3280 | 24:47:0010344:1112 | Земли населенных пунктов | размещение индивидуального гаража |
| 3281 | 24:47:0010344:1113 | Земли населенных пунктов | размещение индивидуального гаража |
| 3282 | 24:47:0010344:1115 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 3283 | 24:47:0010344:1116 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 3284 | 24:47:0010344:1119 | Земли населенных пунктов | для строительства многоквартирного жилого дома |
| 3285 | 24:47:0010344:112 | Категория не установлена |  |
| 3286 | 24:47:0010344:1120 | Земли населенных пунктов | предпринимательство |
| 3287 | 24:47:0010344:1121 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 3288 | 24:47:0010344:1122 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 3289 | 24:47:0010344:1125 | Земли населенных пунктов | для строительства 60-ти квартирного жилого дома |
| 3290 | 24:47:0010344:1126 | Земли населенных пунктов | для строительства канализационной насосной станции |
| 3291 | 24:47:0010344:1127 | Земли населенных пунктов | для строительства магазина товаров повседневного спроса с комбинатом бытового обслуживания |
| 3292 | 24:47:0010344:1128 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 3293 | 24:47:0010344:12 | Категория не установлена | для эксплуатации гаража |
| 3294 | 24:47:0010344:1239 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 3295 | 24:47:0010344:1240 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 3296 | 24:47:0010344:1241 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 3297 | 24:47:0010344:1242 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 3298 | 24:47:0010344:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3299 | 24:47:0010344:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации зданий и сооружений |
| 3300 | 24:47:0010344:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 3301 | 24:47:0010344:16 | Категория не установлена | для строительства индивидуального жилого дома, объектов недвижимости и хозяйственных построек |
| 3302 | 24:47:0010344:169 | Земли населенных пунктов | для установки металлического гаража |
| 3303 | 24:47:0010344:17 | Категория не установлена | для строительства нежилого здания (гараж) |
| 3304 | 24:47:0010344:170 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3305 | 24:47:0010344:175 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 3306 | 24:47:0010344:1760 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 3307 | 24:47:0010344:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации гаража |
| 3308 | 24:47:0010344:180 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 3309 | 24:47:0010344:189 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого 60-квартирного дома |
| 3310 | 24:47:0010344:190 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3311 | 24:47:0010344:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации магазина |
| 3312 | 24:47:0010344:20 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства жилого дома |
| 3313 | 24:47:0010344:22 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства жилого дома |
| 3314 | 24:47:0010344:24 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3315 | 24:47:0010344:25 | Категория не установлена | для эксплуатации ранее выстроенного гаража |
| 3316 | 24:47:0010344:26 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 3317 | 24:47:0010344:27 | Категория не установлена | для огородничества |
| 3318 | 24:47:0010344:29 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 3319 | 24:47:0010344:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (торговый ларек) |
| 3320 | 24:47:0010344:31 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3321 | 24:47:0010344:35 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства жилого дома |
| 3322 | 24:47:0010344:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации торгового киоска |
| 3323 | 24:47:0010344:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации торгового павильона |
| 3324 | 24:47:0010344:53 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3325 | 24:47:0010344:54 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3326 | 24:47:0010344:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (котельная) |
| 3327 | 24:47:0010344:842 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 3328 | 24:47:0010344:848 | Земли населенных пунктов | для строительства двух 16-квартирных жилых домов |
| 3329 | 24:47:0010344:849 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 3330 | 24:47:0010344:851 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации индивидуального гаража |
| 3331 | 24:47:0010344:856 | Земли населенных пунктов | Для строительства 60-квартирного жилого дома |
| 3332 | 24:47:0010344:859 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 3333 | 24:47:0010344:860 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3334 | 24:47:0010344:863 | Земли населенных пунктов | для установки металлического гаража |
| 3335 | 24:47:0010344:864 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 3336 | 24:47:0010344:865 | Земли населенных пунктов | для установки металлического гаража |
| 3337 | 24:47:0010344:867 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 3338 | 24:47:0010344:922 | Земли населенных пунктов | для установки металлического гаража |
| 3339 | 24:47:0010344:924 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 3340 | 24:47:0010344:925 | Земли населенных пунктов | размещение индивидуального гаража |
| 3341 | 24:47:0010344:926 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 3342 | 24:47:0010344:928 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 3343 | 24:47:0010344:929 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального гаража |
| 3344 | 24:47:0010344:930 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального гаража |
| 3345 | 24:47:0010344:931 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального гаража |
| 3346 | 24:47:0010344:932 | Земли населенных пунктов | для строительства гаража |
| 3347 | 24:47:0010344:933 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального гаража |
| 3348 | 24:47:0010344:934 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального гаража |
| 3349 | 24:47:0010344:935 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального гаража |
| 3350 | 24:47:0010344:936 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального гаража |
| 3351 | 24:47:0010344:937 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 3352 | 24:47:0010344:938 | Земли населенных пунктов | Для строительства центрального теплового пункта № 2 |
| 3353 | 24:47:0010344:939 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка |
| 3354 | 24:47:0010344:940 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка |
| 3355 | 24:47:0010344:941 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка |
| 3356 | 24:47:0010344:942 | Земли населенных пунктов | Для строительства центрального теплового пункта № 2 |
| 3357 | 24:47:0010344:943 | Земли населенных пунктов | Для строительства дизельной электрической станции |
| 3358 | 24:47:0010349:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3359 | 24:47:0010349:10 | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного использования |
| 3360 | 24:47:0010349:11 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства жилого дома |
| 3361 | 24:47:0010349:19 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3362 | 24:47:0010349:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1\2 доли жилого дома |
| 3363 | 24:47:0010349:216 | Земли населенных пунктов | водный транспорт (склады) |
| 3364 | 24:47:0010349:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3365 | 24:47:0010349:35 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого двухквартирного жилого дома |
| 3366 | 24:47:0010349:36 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3367 | 24:47:0010349:4 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 3368 | 24:47:0010349:5 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 3369 | 24:47:0010349:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации затона отстоя судов |
| 3370 | 24:47:0010349:61 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3371 | 24:47:0010349:62 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3372 | 24:47:0010349:63 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3373 | 24:47:0010349:64 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3374 | 24:47:0010349:65 | Земли населенных пунктов | для устройства погрузочно-разгрузочной площадки паромной переправы "Епишино - левый берег" |
| 3375 | 24:47:0010349:68 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3376 | 24:47:0010349:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3377 | 24:47:0010349:70 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3378 | 24:47:0010349:71 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3379 | 24:47:0010349:72 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 3380 | 24:47:0010349:75 | Земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное строительство |
| 3381 | 24:47:0010349:8 | Категория не установлена | для завершения строительства жилого дома |
| 3382 | 24:47:0010349:9 | Категория не установлена | для завершения строительства жилого дома |
| 3383 | 24:47:0010403:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3384 | 24:47:0010403:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3385 | 24:47:0010403:112 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3386 | 24:47:0010403:113 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3387 | 24:47:0010403:116 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3388 | 24:47:0010403:117 | Земли населенных пунктов | Приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 3389 | 24:47:0010403:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3390 | 24:47:0010403:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3391 | 24:47:0010403:17 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3392 | 24:47:0010403:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3393 | 24:47:0010403:272 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3394 | 24:47:0010403:273 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3395 | 24:47:0010403:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения |
| 3396 | 24:47:0010403:32 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3397 | 24:47:0010403:4 | Земли населенных пунктов | для жилищного строительства |
| 3398 | 24:47:0010403:5 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 3399 | 24:47:0010403:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3400 | 24:47:0010403:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3401 | 24:47:0010403:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3402 | 24:47:0010403:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3403 | 24:47:0010401:1 | Земли населенных пунктов | для уставной деятельности |
| 3404 | 24:47:0010401:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (административного) |
| 3405 | 24:47:0010401:24 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3406 | 24:47:0010401:25 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации нежилого здания |
| 3407 | 24:47:0010401:26 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 3408 | 24:47:0010401:27 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3409 | 24:47:0010401:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (котельной) |
| 3410 | 24:47:0010401:73 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3411 | 24:47:0010401:76 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3412 | 24:47:0010401:81 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации нежилого здания (административное) |
| 3413 | 24:47:0010404:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3414 | 24:47:0010404:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3415 | 24:47:0010404:100 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3416 | 24:47:0010404:101 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3417 | 24:47:0010404:102 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3418 | 24:47:0010404:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 3419 | 24:47:0010404:12 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 3420 | 24:47:0010404:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3421 | 24:47:0010404:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 3422 | 24:47:0010404:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 3423 | 24:47:0010404:17 | Земли населенных пунктов | жилая застройка |
| 3424 | 24:47:0010404:18 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 3425 | 24:47:0010404:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3426 | 24:47:0010404:20 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3427 | 24:47:0010404:25 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3428 | 24:47:0010404:28 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 3429 | 24:47:0010404:288 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3430 | 24:47:0010404:290 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3431 | 24:47:0010404:291 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3432 | 24:47:0010404:294 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого помещения 2 |
| 3433 | 24:47:0010404:295 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (склад) |
| 3434 | 24:47:0010404:296 | Земли населенных пунктов | для прохода и проезда |
| 3435 | 24:47:0010404:297 | Земли населенных пунктов | для прохода и проезда |
| 3436 | 24:47:0010404:298 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (котельная) |
| 3437 | 24:47:0010404:299 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 3438 | 24:47:0010404:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3439 | 24:47:0010404:30 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3440 | 24:47:0010404:300 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 3441 | 24:47:0010404:301 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3442 | 24:47:0010404:304 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3443 | 24:47:0010404:305 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3444 | 24:47:0010404:32 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3445 | 24:47:0010404:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3446 | 24:47:0010404:467 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3447 | 24:47:0010404:48 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 3448 | 24:47:0010404:49 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 3449 | 24:47:0010404:5 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 3450 | 24:47:0010404:50 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартира №2) |
| 3451 | 24:47:0010404:51 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартира № 1) |
| 3452 | 24:47:0010404:52 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3453 | 24:47:0010404:53 | Земли населенных пунктов | Склады |
| 3454 | 24:47:0010404:533 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3455 | 24:47:0010404:54 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 3456 | 24:47:0010404:55 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3457 | 24:47:0010404:56 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3458 | 24:47:0010404:6 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 3459 | 24:47:0010404:7 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3460 | 24:47:0010404:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3461 | 24:47:0010404:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3462 | 24:47:0010404:95 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3463 | 24:47:0010404:96 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3464 | 24:47:0010404:97 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 3465 | 24:47:0010404:98 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3466 | 24:47:0010404:99 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3467 | 24:47:0010404:292 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3468 | 24:47:0010404:292 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3469 | 24:47:0010404:293 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3470 | 24:47:0010404:293 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3471 | 24:47:0010412:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3472 | 24:47:0010412:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3473 | 24:47:0010412:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилых помещений (квартира № 1 и № 2) |
| 3474 | 24:47:0010412:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3475 | 24:47:0010412:30 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3476 | 24:47:0010412:31 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3477 | 24:47:0010412:32 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3478 | 24:47:0010412:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3479 | 24:47:0010412:6 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3480 | 24:47:0010412:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3481 | 24:47:0010412:85 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3482 | 24:47:0010412:86 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3483 | 24:47:0010412:87 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3484 | 24:47:0010412:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3485 | 24:47:0010419:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации магазина |
| 3486 | 24:47:0010419:10 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 3487 | 24:47:0010419:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3488 | 24:47:0010419:142 | Земли населенных пунктов | Для установки стационарного павильона |
| 3489 | 24:47:0010419:146 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3490 | 24:47:0010419:147 | Земли населенных пунктов | для установки торгового павильона |
| 3491 | 24:47:0010419:153 | Земли населенных пунктов | для установки торгового павильона |
| 3492 | 24:47:0010419:157 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 3493 | 24:47:0010419:159 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3494 | 24:47:0010419:160 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3495 | 24:47:0010419:17 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартира № 2) |
| 3496 | 24:47:0010419:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения ( квартира №1) |
| 3497 | 24:47:0010419:19 | Категория не установлена |  |
| 3498 | 24:47:0010419:2 | Земли населенных пунктов | для осуществления торговой деятельности |
| 3499 | 24:47:0010419:3 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 3500 | 24:47:0010419:304 | Земли населенных пунктов | склады |
| 3501 | 24:47:0010419:325 | Земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования |
| 3502 | 24:47:0010419:34 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3503 | 24:47:0010419:35 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3504 | 24:47:0010419:36 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3505 | 24:47:0010419:37 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 3506 | 24:47:0010419:4 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3507 | 24:47:0010419:5 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3508 | 24:47:0010419:6 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 3509 | 24:47:0010419:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3510 | 24:47:0010402:1 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3511 | 24:47:0010402:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3512 | 24:47:0010402:14 | Категория не установлена |  |
| 3513 | 24:47:0010402:140 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3514 | 24:47:0010402:142 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3515 | 24:47:0010402:2 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3516 | 24:47:0010402:3 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3517 | 24:47:0010402:32 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3518 | 24:47:0010402:33 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3519 | 24:47:0010402:34 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3520 | 24:47:0010402:35 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3521 | 24:47:0010402:36 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3522 | 24:47:0010402:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3523 | 24:47:0010402:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3524 | 24:47:0010402:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазина) |
| 3525 | 24:47:0010402:8 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 3526 | 24:47:0010412:33 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3527 | 24:47:0010414:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации городского отделения почтовой связи №3 |
| 3528 | 24:47:0010414:17 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3529 | 24:47:0010414:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 3530 | 24:47:0010414:4 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 3531 | 24:47:0010414:46 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3532 | 24:47:0010414:47 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3533 | 24:47:0010414:48 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3534 | 24:47:0010414:5 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 3535 | 24:47:0010414:50 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3536 | 24:47:0010414:51 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3537 | 24:47:0010414:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3538 | 24:47:0010414:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения |
| 3539 | 24:47:0010415:10 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3540 | 24:47:0010415:11 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3541 | 24:47:0010415:12 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3542 | 24:47:0010415:13 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3543 | 24:47:0010415:14 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3544 | 24:47:0010415:15 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3545 | 24:47:0010415:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого объекта недвижимости (квартира) |
| 3546 | 24:47:0010415:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры с хозяйственными постройками в 2-х квартирном жилом доме |
| 3547 | 24:47:0010415:46 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3548 | 24:47:0010415:47 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3549 | 24:47:0010415:48 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3550 | 24:47:0010415:49 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3551 | 24:47:0010415:50 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3552 | 24:47:0010415:51 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3553 | 24:47:0010415:52 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3554 | 24:47:0010415:53 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3555 | 24:47:0010410:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3556 | 24:47:0010410:10 | Категория не установлена | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 3557 | 24:47:0010410:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3558 | 24:47:0010410:140 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого индивидуального дома |
| 3559 | 24:47:0010410:141 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3560 | 24:47:0010410:142 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3561 | 24:47:0010410:143 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3562 | 24:47:0010410:146 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3563 | 24:47:0010410:148 | Земли населенных пунктов | Приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 3564 | 24:47:0010410:149 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 3565 | 24:47:0010410:19 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3566 | 24:47:0010410:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3567 | 24:47:0010410:20 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3568 | 24:47:0010410:3 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3569 | 24:47:0010410:4 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3570 | 24:47:0010410:40 | Категория не установлена |  |
| 3571 | 24:47:0010410:41 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3572 | 24:47:0010410:42 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3573 | 24:47:0010410:44 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3574 | 24:47:0010410:45 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3575 | 24:47:0010410:47 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3576 | 24:47:0010410:48 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3577 | 24:47:0010410:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3578 | 24:47:0010410:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3579 | 24:47:0010410:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3580 | 24:47:0010410:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3581 | 24:47:0010411:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3582 | 24:47:0010411:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3583 | 24:47:0010411:12 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома с надворными постройками |
| 3584 | 24:47:0010411:13 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 3585 | 24:47:0010411:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/3 доли жилого дома |
| 3586 | 24:47:0010411:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартира №2) |
| 3587 | 24:47:0010411:2 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3588 | 24:47:0010411:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3589 | 24:47:0010411:37 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3590 | 24:47:0010411:38 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3591 | 24:47:0010411:39 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3592 | 24:47:0010411:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3593 | 24:47:0010411:40 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3594 | 24:47:0010411:41 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3595 | 24:47:0010411:6 | Категория не установлена | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 3596 | 24:47:0010411:86 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3597 | 24:47:0010411:87 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3598 | 24:47:0010411:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3599 | 24:47:0010411:91 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 3600 | 24:47:0010411:92 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3601 | 24:47:0010417:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3602 | 24:47:0010417:16 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3603 | 24:47:0010417:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3604 | 24:47:0010417:19 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3605 | 24:47:0010417:2 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3606 | 24:47:0010417:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3607 | 24:47:0010417:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3608 | 24:47:0010417:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3609 | 24:47:0010417:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3610 | 24:47:0010409:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3611 | 24:47:0010409:10 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 3612 | 24:47:0010409:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3613 | 24:47:0010409:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3614 | 24:47:0010409:131 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3615 | 24:47:0010409:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 3616 | 24:47:0010409:143 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3617 | 24:47:0010409:148 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 3618 | 24:47:0010409:149 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 3619 | 24:47:0010409:152 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 3620 | 24:47:0010409:16 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3621 | 24:47:0010409:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3622 | 24:47:0010409:20 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3623 | 24:47:0010409:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3624 | 24:47:0010409:38 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3625 | 24:47:0010409:39 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3626 | 24:47:0010409:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3627 | 24:47:0010409:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3628 | 24:47:0010409:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3629 | 24:47:0010409:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого домв |
| 3630 | 24:47:0010409:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3631 | 24:47:0010409:9 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 3632 | 24:47:0010408:1 | Земли населенных пунктов | ддя эксплуатации квартиры |
| 3633 | 24:47:0010408:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3634 | 24:47:0010408:148 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3635 | 24:47:0010408:151 | Земли населенных пунктов | предпринимательство |
| 3636 | 24:47:0010408:152 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3637 | 24:47:0010408:154 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания котельной |
| 3638 | 24:47:0010408:17 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3639 | 24:47:0010408:172 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3640 | 24:47:0010408:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3641 | 24:47:0010408:3 | Земли населенных пунктов | для уставной деятельности |
| 3642 | 24:47:0010408:319 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3643 | 24:47:0010408:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3644 | 24:47:0010408:42 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 3645 | 24:47:0010408:43 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3646 | 24:47:0010408:44 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3647 | 24:47:0010408:45 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3648 | 24:47:0010408:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3649 | 24:47:0010408:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 3650 | 24:47:0010408:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3651 | 24:47:0010416:1 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 3652 | 24:47:0010416:3 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого объекта недвижимости (квартира) |
| 3653 | 24:47:0010416:42 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 3654 | 24:47:0010416:43 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3655 | 24:47:0010416:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 3656 | 24:47:0010420:1 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3657 | 24:47:0010420:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации части жилого дома (400 кв.м) |
| 3658 | 24:47:0010420:13 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3659 | 24:47:0010420:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3660 | 24:47:0010420:22 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3661 | 24:47:0010420:222 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3662 | 24:47:0010420:244 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3663 | 24:47:0010420:245 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3664 | 24:47:0010420:25 | Земли населенных пунктов | для размещения объекта индивидуального жилого строительства |
| 3665 | 24:47:0010420:26 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3666 | 24:47:0010420:27 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3667 | 24:47:0010420:3 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3668 | 24:47:0010420:4 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3669 | 24:47:0010420:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3670 | 24:47:0010420:6 | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного использования без права застройки |
| 3671 | 24:47:0010420:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3672 | 24:47:0010420:86 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 3673 | 24:47:0010420:87 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации двухэтажного многоквартирного дома |
| 3674 | 24:47:0010420:88 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3675 | 24:47:0010420:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (магазин) |
| 3676 | 24:47:0010421:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3677 | 24:47:0010421:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3678 | 24:47:0010421:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3679 | 24:47:0010421:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3680 | 24:47:0010421:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3681 | 24:47:0010421:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3682 | 24:47:0010421:30 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3683 | 24:47:0010421:32 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3684 | 24:47:0010421:33 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3685 | 24:47:0010421:35 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3686 | 24:47:0010421:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания-муниципальному дошкольному общеобразовательному учреждению "Детский сад №10 "Малышок" |
| 3687 | 24:47:0010421:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3688 | 24:47:0010421:86 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3689 | 24:47:0010421:87 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3690 | 24:47:0010421:90 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 3691 | 24:47:0010421:91 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 3692 | 24:47:0010422:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры №1 и квартиры №2 |
| 3693 | 24:47:0010422:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3694 | 24:47:0010422:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3695 | 24:47:0010422:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого объека недвижимости (квартира) |
| 3696 | 24:47:0010422:16 | Категория не установлена |  |
| 3697 | 24:47:0010422:198 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3698 | 24:47:0010422:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3699 | 24:47:0010422:219 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3700 | 24:47:0010422:220 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3701 | 24:47:0010422:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3702 | 24:47:0010422:33 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3703 | 24:47:0010422:35 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3704 | 24:47:0010422:5 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3705 | 24:47:0010422:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3706 | 24:47:0010422:76 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3707 | 24:47:0010422:77 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3708 | 24:47:0010422:78 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3709 | 24:47:0010422:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3710 | 24:47:0010422:84 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3711 | 24:47:0010422:85 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 3712 | 24:47:0010422:86 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 3713 | 24:47:0010423:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации магазина |
| 3714 | 24:47:0010423:17 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3715 | 24:47:0010423:18 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3716 | 24:47:0010423:2 | Земли населенных пунктов | для хозяйственной эксплуатации земельного участка и жилого объекта недвижимости |
| 3717 | 24:47:0010423:217 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3718 | 24:47:0010423:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3719 | 24:47:0010423:67 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйсива |
| 3720 | 24:47:0010423:68 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3721 | 24:47:0010423:69 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3722 | 24:47:0010423:72 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3723 | 24:47:0010423:73 | Земли населенных пунктов | для ведения личного хозяйства |
| 3724 | 24:47:0010423:74 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3725 | 24:47:0010423:75 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3726 | 24:47:0010424:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого объекта недвижимости (квартиры) |
| 3727 | 24:47:0010424:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 3728 | 24:47:0010424:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 3729 | 24:47:0010424:19 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3730 | 24:47:0010424:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3731 | 24:47:0010424:229 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3732 | 24:47:0010424:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3733 | 24:47:0010424:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого объека недвижимости (квартира) |
| 3734 | 24:47:0010424:69 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3735 | 24:47:0010424:7 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3736 | 24:47:0010424:70 | Земли населенных пунктов | для ведения личнного подсобного хозяйства |
| 3737 | 24:47:0010424:71 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3738 | 24:47:0010424:72 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3739 | 24:47:0010424:73 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3740 | 24:47:0010424:74 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3741 | 24:47:0010424:75 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3742 | 24:47:0010424:76 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3743 | 24:47:0010424:77 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3744 | 24:47:0010424:79 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3745 | 24:47:0010424:80 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3746 | 24:47:0010424:81 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3747 | 24:47:0010424:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартира) |
| 3748 | 24:47:0010425:1 | Земли населенных пунктов | для расширения торговой площади магазина |
| 3749 | 24:47:0010425:14 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры № 1 |
| 3750 | 24:47:0010425:16 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3751 | 24:47:0010425:17 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3752 | 24:47:0010425:18 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3753 | 24:47:0010425:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3754 | 24:47:0010426:1 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 3755 | 24:47:0010426:176 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3756 | 24:47:0010426:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3757 | 24:47:0010426:21 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3758 | 24:47:0010426:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3759 | 24:47:0010426:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3760 | 24:47:0010426:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3761 | 24:47:0010426:64 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3762 | 24:47:0010426:65 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3763 | 24:47:0010426:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3764 | 24:47:0010428:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания ( котельная) |
| 3765 | 24:47:0010428:10 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры № 1 |
| 3766 | 24:47:0010428:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3767 | 24:47:0010428:249 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации нежилого здания (котельная) |
| 3768 | 24:47:0010428:250 | Земли населенных пунктов | Для строительства ЦТП № 4 |
| 3769 | 24:47:0010428:251 | Земли населенных пунктов | Площадка для складирования угля |
| 3770 | 24:47:0010428:258 | Земли населенных пунктов | Для строительства электрической сети к ЦТП № 4 |
| 3771 | 24:47:0010428:259 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 3772 | 24:47:0010428:260 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 3773 | 24:47:0010428:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3774 | 24:47:0010428:46 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3775 | 24:47:0010428:47 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3776 | 24:47:0010428:48 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3777 | 24:47:0010428:49 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3778 | 24:47:0010428:50 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3779 | 24:47:0010428:51 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3780 | 24:47:0010428:52 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3781 | 24:47:0010428:53 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3782 | 24:47:0010428:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3783 | 24:47:0010428:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры №1 |
| 3784 | 24:47:0010429:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации магазина-земли под зданиями (строениями), сооружениями |
| 3785 | 24:47:0010429:14 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого помещения (квартира № 2) |
| 3786 | 24:47:0010429:15 | Земли населенных пунктов | для экплуатации жилого помещения ( квартиры №1) |
| 3787 | 24:47:0010429:16 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилых зданий |
| 3788 | 24:47:0010429:177 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3789 | 24:47:0010429:178 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3790 | 24:47:0010429:179 | Земли населенных пунктов | Для установки торгового павильона |
| 3791 | 24:47:0010429:183 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома |
| 3792 | 24:47:0010429:185 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 3793 | 24:47:0010429:186 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 3794 | 24:47:0010429:187 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 3795 | 24:47:0010429:188 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 3796 | 24:47:0010429:189 | Земли населенных пунктов | открытая площадка временного хранения автомобилей, в т.ч. для прохода и проезда |
| 3797 | 24:47:0010429:190 | Земли населенных пунктов | для размещения оборудования базовой станции сотовой подвижной радиосвязи и антенно-фидерных устройств |
| 3798 | 24:47:0010429:191 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 3799 | 24:47:0010429:192 | Земли населенных пунктов | для установки компрессорной |
| 3800 | 24:47:0010429:193 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 3801 | 24:47:0010429:194 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 3802 | 24:47:0010429:195 | Земли населенных пунктов | открытая площадка временного хранения автомобилей, в т.ч. для прохода и проезда |
| 3803 | 24:47:0010429:196 | Земли населенных пунктов | площадка для складирования угля |
| 3804 | 24:47:0010429:197 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (котельная) |
| 3805 | 24:47:0010429:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (котельная) |
| 3806 | 24:47:0010429:200 | Земли населенных пунктов | для размещения объектов связи |
| 3807 | 24:47:0010429:201 | Земли населенных пунктов | для размещения объектов связи |
| 3808 | 24:47:0010429:202 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 3809 | 24:47:0010429:203 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 3810 | 24:47:0010429:204 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 3811 | 24:47:0010429:3 | Земли населенных пунктов | для организации учебного процесса в общеобразовательных, дошкольных и внешкольных учреждениях |
| 3812 | 24:47:0010429:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации водозаборных скважин с вспомогательными сооружениями |
| 3813 | 24:47:0010429:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3814 | 24:47:0010429:50 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3815 | 24:47:0010429:51 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3816 | 24:47:0010429:52 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3817 | 24:47:0010429:53 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3818 | 24:47:0010429:6 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3819 | 24:47:0010429:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3820 | 24:47:0010432:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома-земли под зданиями (строениями), сооружениями |
| 3821 | 24:47:0010432:140 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3822 | 24:47:0010432:141 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3823 | 24:47:0010432:142 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3824 | 24:47:0010432:145 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 3825 | 24:47:0010432:2 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3826 | 24:47:0010432:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3827 | 24:47:0010432:300 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 3828 | 24:47:0010432:306 | Земли населенных пунктов | жилая застройка |
| 3829 | 24:47:0010432:312 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 3830 | 24:47:0010432:318 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3831 | 24:47:0010432:319 | Земли населенных пунктов | склады |
| 3832 | 24:47:0010432:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 3833 | 24:47:0010432:548 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3834 | 24:47:0010434:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3835 | 24:47:0010434:100 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3836 | 24:47:0010434:101 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1\2 доли жилого дома |
| 3837 | 24:47:0010434:121 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 3838 | 24:47:0010434:126 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома |
| 3839 | 24:47:0010434:127 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3840 | 24:47:0010434:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3841 | 24:47:0010434:235 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3842 | 24:47:0010434:239 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3843 | 24:47:0010434:240 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3844 | 24:47:0010434:246 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3845 | 24:47:0010434:96 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3846 | 24:47:0010434:99 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3847 | 24:47:0010435:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3848 | 24:47:0010435:10 | Земли населенных пунктов | для строительства нежилого объекта недвижимости (АЗС) |
| 3849 | 24:47:0010435:13 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 3850 | 24:47:0010435:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3851 | 24:47:0010435:16 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 доли жилого дома (квартира № 2) |
| 3852 | 24:47:0010435:17 | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| 3853 | 24:47:0010435:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3854 | 24:47:0010435:3 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3855 | 24:47:0010435:30 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3856 | 24:47:0010435:31 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3857 | 24:47:0010435:33 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3858 | 24:47:0010435:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3859 | 24:47:0010435:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого объекта недвижимости |
| 3860 | 24:47:0010435:7 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 3861 | 24:47:0010435:8 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3862 | 24:47:0010435:91 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3863 | 24:47:0010435:94 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3864 | 24:47:0010436:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3865 | 24:47:0010436:13 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3866 | 24:47:0010436:130 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3867 | 24:47:0010436:132 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3868 | 24:47:0010436:134 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3869 | 24:47:0010436:139 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3870 | 24:47:0010436:15 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого объекта недвижимости |
| 3871 | 24:47:0010436:17 | Категория не установлена | для эксплуатации 1/2 части жилого дома |
| 3872 | 24:47:0010436:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации части жилого дома |
| 3873 | 24:47:0010436:2 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3874 | 24:47:0010436:20 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 3875 | 24:47:0010436:229 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3876 | 24:47:0010436:231 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3877 | 24:47:0010436:234 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3878 | 24:47:0010436:236 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3879 | 24:47:0010436:237 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3880 | 24:47:0010436:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3881 | 24:47:0010436:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3882 | 24:47:0010436:411 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3883 | 24:47:0010436:412 | Земли населенных пунктов | объекты гаражного назначения |
| 3884 | 24:47:0010436:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 3885 | 24:47:0010436:6 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации водозаборной скважины |
| 3886 | 24:47:0010436:7 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3887 | 24:47:0010436:8 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3888 | 24:47:0010436:87 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3889 | 24:47:0010436:88 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3890 | 24:47:0010436:89 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3891 | 24:47:0010436:9 | Категория не установлена | для сельскохозиспользования (огород) без права застройки |
| 3892 | 24:47:0010436:90 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3893 | 24:47:0010436:91 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3894 | 24:47:0010444:1 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию индивидуального жилого дома |
| 3895 | 24:47:0010444:10 | Категория не установлена | для хозяйственной эксплуатации земельного участка и 1/2 части жилого объекта недвижимости |
| 3896 | 24:47:0010444:11 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства жилого дома |
| 3897 | 24:47:0010444:12 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения |
| 3898 | 24:47:0010444:15 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого помещения (квартиры № 2) |
| 3899 | 24:47:0010444:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3900 | 24:47:0010444:233 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3901 | 24:47:0010444:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3902 | 24:47:0010444:35 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3903 | 24:47:0010444:36 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3904 | 24:47:0010444:37 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3905 | 24:47:0010444:39 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3906 | 24:47:0010444:4 | Категория не установлена | для хозяйственной эксплуатации земельного участка и жилого объекта недвижимости |
| 3907 | 24:47:0010444:40 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3908 | 24:47:0010444:42 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3909 | 24:47:0010444:7 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3910 | 24:47:0010444:87 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3911 | 24:47:0010444:9 | Категория не установлена | для строительства индивидуального гаража |
| 3912 | 24:47:0010445:1 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3913 | 24:47:0010445:10 | Земли сельскохозяйственного назначения | для огородничества |
| 3914 | 24:47:0010445:116 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 3915 | 24:47:0010445:117 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (хозяйственная постройка) |
| 3916 | 24:47:0010445:118 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры |
| 3917 | 24:47:0010445:119 | Земли населенных пунктов | для установки металлического гаража |
| 3918 | 24:47:0010445:12 | Земли населенных пунктов | для реконструкции котельной |
| 3919 | 24:47:0010445:120 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 3920 | 24:47:0010445:124 | Земли населенных пунктов | для установки металлического гаража |
| 3921 | 24:47:0010445:125 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 3922 | 24:47:0010445:127 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3923 | 24:47:0010445:128 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3924 | 24:47:0010445:129 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации двухквартирного жилого дома |
| 3925 | 24:47:0010445:130 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3926 | 24:47:0010445:132 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 3927 | 24:47:0010445:133 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3928 | 24:47:0010445:134 | Земли населенных пунктов | для личного подсобного хозяйства |
| 3929 | 24:47:0010445:135 | Земли населенных пунктов | для личного подсобного хозяйства |
| 3930 | 24:47:0010445:136 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3931 | 24:47:0010445:137 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 3932 | 24:47:0010445:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации части жилого дома |
| 3933 | 24:47:0010445:261 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 3934 | 24:47:0010445:262 | Земли населенных пунктов | для строительства многоквартирного двухэтажного жилого дома |
| 3935 | 24:47:0010445:268 | Земли населенных пунктов | для установки металлического гаража |
| 3936 | 24:47:0010445:3 | Категория не установлена | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 3937 | 24:47:0010445:4 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 12-ти квартирного жилого дома |
| 3938 | 24:47:0010445:5 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства гаража |
| 3939 | 24:47:0010445:568 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3940 | 24:47:0010445:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 12-ти квартирного жилого дома |
| 3941 | 24:47:0010445:71 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания ( трансформатоной подстанции) |
| 3942 | 24:47:0010445:72 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого помещения (квартира № 2) |
| 3943 | 24:47:0010445:73 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (гараж) |
| 3944 | 24:47:0010445:74 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартира №1) |
| 3945 | 24:47:0010445:75 | Земли населенных пунктов | для строительства 10-ти квартирного жилого дома |
| 3946 | 24:47:0010445:9 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 3947 | 24:47:0010458:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3948 | 24:47:0010458:103 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3949 | 24:47:0010458:105 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3950 | 24:47:0010458:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации части жилого объекта недвижимости |
| 3951 | 24:47:0010458:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации водозаборной скважины |
| 3952 | 24:47:0010458:19 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3953 | 24:47:0010458:2 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3954 | 24:47:0010458:20 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого помещения (квартира № 1) |
| 3955 | 24:47:0010458:21 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3956 | 24:47:0010458:22 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры |
| 3957 | 24:47:0010458:236 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3958 | 24:47:0010458:252 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3959 | 24:47:0010458:3 | Категория не установлена | для эксплуатации жилого дома |
| 3960 | 24:47:0010458:39 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3961 | 24:47:0010458:40 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3962 | 24:47:0010458:42 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3963 | 24:47:0010458:43 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3964 | 24:47:0010458:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3965 | 24:47:0010458:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации 1/2 части жилого объекта недвижимости |
| 3966 | 24:47:0010458:8 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства жилого дома |
| 3967 | 24:47:0010458:9 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3968 | 24:47:0010467:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры |
| 3969 | 24:47:0010467:11 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации антенной опоры с телекоммуникационным контейнером цифровой сотовой связи |
| 3970 | 24:47:0010467:157 | Земли населенных пунктов | для размещения рекламных щитов |
| 3971 | 24:47:0010467:158 | Земли населенных пунктов | Для размещения рекламных щитов |
| 3972 | 24:47:0010467:159 | Земли населенных пунктов | для размещения рекламных щитов |
| 3973 | 24:47:0010467:160 | Земли населенных пунктов | для размещения рекламных щитов |
| 3974 | 24:47:0010467:162 | Земли населенных пунктов | Для размещения телекоммуникационного контейнера сотовой связи ОАО "МегаФон" |
| 3975 | 24:47:0010467:163 | Земли населенных пунктов | для размещения рекламного щита |
| 3976 | 24:47:0010467:164 | Земли населенных пунктов | Для размещения рекламных щитов |
| 3977 | 24:47:0010467:166 | Земли населенных пунктов | Для размещения рекламных щитов |
| 3978 | 24:47:0010467:167 | Земли населенных пунктов | Для размещения рекламных щитов |
| 3979 | 24:47:0010467:168 | Земли населенных пунктов | Для размещения рекламных щитов |
| 3980 | 24:47:0010467:169 | Земли населенных пунктов | для размещения рекламных щитов |
| 3981 | 24:47:0010467:170 | Земли населенных пунктов | для строительства магазина |
| 3982 | 24:47:0010467:175 | Земли населенных пунктов | дополнительный земельный участок для благоустройства и инженерных коммуникаций |
| 3983 | 24:47:0010467:176 | Земли населенных пунктов | для размещения рекламной конструкции |
| 3984 | 24:47:0010467:177 | Земли населенных пунктов | для размещения рекламной конструкции |
| 3985 | 24:47:0010467:178 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3986 | 24:47:0010467:179 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 3987 | 24:47:0010467:180 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3988 | 24:47:0010467:2 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства нежилого здания - оптово-розничный склад |
| 3989 | 24:47:0010467:3 | Категория не установлена | для завершения строительства нежилого здания (склад) |
| 3990 | 24:47:0010467:39 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3991 | 24:47:0010467:4 | Категория не установлена | для завершения строительства 2-квартирного жилого дома |
| 3992 | 24:47:0010467:42 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры |
| 3993 | 24:47:0010467:43 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации квартиры |
| 3994 | 24:47:0010467:44 | Земли населенных пунктов | для размещения пункта приема метеллолома |
| 3995 | 24:47:0010467:45 | Земли населенных пунктов | для размещения рекламного щита |
| 3996 | 24:47:0010467:5 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства нежилого здания (пекарня) |
| 3997 | 24:47:0010467:6 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства жилого дома |
| 3998 | 24:47:0010467:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 3999 | 24:47:0010467:8 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства объекта недвижимости |
| 4000 | 24:47:0010467:80 | Земли населенных пунктов | Для размещения многоквартирного жилого дома |
| 4001 | 24:47:0010467:83 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 4002 | 24:47:0010467:84 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 4003 | 24:47:0010467:85 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 4004 | 24:47:0010467:87 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 4005 | 24:47:0010467:88 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 4006 | 24:47:0010467:89 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 4007 | 24:47:0010467:9 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (для производственной деятельности) |
| 4008 | 24:47:0010101:1 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания радиолокационной системы посадки (РСП) и обзорного радиолокатора аэродромного (ОРЛ-А) |
| 4009 | 24:47:0010101:16 | Земли населенных пунктов | для завершения строительства нежилого здания аэровокзала |
| 4010 | 24:47:0010101:17 | Категория не установлена |  |
| 4011 | 24:47:0010101:18 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания (кафе) |
| 4012 | 24:47:0010101:187 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 4013 | 24:47:0010101:193 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 4014 | 24:47:0010101:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации приемного радиоцентра (ПРМЦ) |
| 4015 | 24:47:0010101:225 | Земли населенных пунктов | предпринимательство |
| 4016 | 24:47:0010101:226 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 4017 | 24:47:0010101:3 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации стартового диспетчерского пункта (СДП-165) |
| 4018 | 24:47:0010101:4 | Категория не установлена | для эксплуатации стартового диспетчерского пункта СДП-345 (Дизель-генератор АД-30) |
| 4019 | 24:47:0010101:5 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации антенного поля (КДП) |
| 4020 | 24:47:0010101:54 | Земли населенных пунктов | для размещения и эксплуатации нежилых зданий и сооружений ГП КК "КрасАвиа" Филиал № 6 |
| 4021 | 24:47:0010101:56 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 4022 | 24:47:0010101:58 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 4023 | 24:47:0010101:59 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 4024 | 24:47:0010101:60 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома |
| 4025 | 24:47:0010101:61 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации нежилого здания "Котельная" |
| 4026 | 24:47:0010101:62 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации нежилого здания "Баня" |
| 4027 | 24:47:0010101:63 | Земли населенных пунктов | Для строительства центрального теплового пункта № 3 |
| 4028 | 24:47:0010101:64 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 4029 | 24:47:0010101:7 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации жилого дома |
| 4030 | 24:47:0010101:70 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 4031 | 24:47:0010101:73 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 4032 | 24:47:0010101:74 | Земли населенных пунктов | для иных видов использования, характерных для населенных пунктов |
| 4033 | 24:47:0010101:75 | Земли населенных пунктов | размещение объектов социального, культурно-бытового и коммунального обслуживания повседневного спроса, обеспечивающих основные функции (детских садов, внешкольных учреждений, общеобразовательных школ) |
| 4034 | 24:47:0010101:76 | Земли населенных пунктов | размещение объектов социального, культурно-бытового и коммунального обслуживания повседневного спроса, обеспечивающих основные функции (детских садов, внешкольных учреждений, общеобразовательных школ) |
| 4035 | 24:47:0010102:2 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации нежилого здания |
| 4036 | 24:47:0010102:252 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 4037 | 24:47:0010102:253 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 4038 | 24:47:0010102:256 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации индивидуального гаража |
| 4039 | 24:47:0010102:257 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации индивидуального гаража |
| 4040 | 24:47:0010102:26 | Категория не установлена |  |
| 4041 | 24:47:0010102:260 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального гаража |
| 4042 | 24:47:0010102:261 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального гаража |
| 4043 | 24:47:0010102:38 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 4044 | 24:47:0010102:39 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального гаража |
| 4045 | 24:47:0010102:40 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 4046 | 24:47:0010102:41 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 4047 | 24:47:0010102:42 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 4048 | 24:47:0010102:43 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 4049 | 24:47:0010102:44 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 4050 | 24:47:0010102:45 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 4051 | 24:47:0010102:46 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального гаража |
| 4052 | 24:47:0011301:284 | Земли населенных пунктов | для строительства котельной |

В Таблице 5-2 представлен перечень земельных участков категории «земли населенных пунктов», не включенных в проектную границу населенного пункта

Таблица 5-2

Перечень исключаемых земельных участков

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Разрешенное использование | Площадь исключаемая, кв.м. | Планируемая категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24:12:0000000:98 (ЕЗ) | автодорога «Красноярск-Енисейск» с 319 по 327 км. | 700622 | Земли промышленности |
| 2 | 24:47:0010470:48 | для размещения отходов производства 4-5 классов опасности воздействия на окружающую среду | 10224 | Земли промышленности |
| 3 | 24:47:0010470:129 | для размещения отходов производства 4-5 классов опасности воздействия на окружающую среду | 35333 | Земли промышленности |
| 4 | 24:47:0010470:118 | для размещения отходов производства 4-5 классов опасности воздействия на окружающую среду | 11300 | Земли промышленности |
| 5 | 24:47:0000000:6 (ЕЗ) | размещение воздушной линии электропередач | 684 | Земли промышленности |
| 6 | 24:47:0000000:12 (ЕЗ) | размещение иных объектов промышленности | 778 | Земли промышленности |
| 7 | 24:47:0000000:5 (ЕЗ) | размещение воздушной линии электропередач | 296 | Земли промышленности |
| 8 | 24:47:0000000:4 (ЕЗ) | размещение воздушной линии электропередач | 336 | Земли промышленности |
| 9 | 24:47:0000000:3678 | размещение воздушной линии электропередач | 136 | Земли промышленности |
| 10 | 24:47:0000000:8 (ЕЗ) | размещение воздушной линии электропередач | 508 | Земли промышленности |
| 11 | 24:47:0000000:7 (ЕЗ) | размещение воздушной линии электропередач | 532 | Земли промышленности |
| 12 | 24:47:0010201:1 | для эксплуатации ближнего приводного радиомаяка (БПРМ-345) | 9210 | Земли промышленности |
| 13 | 24:47:0011301:18 | для эксплуатации дальнего приводного радиомаяка (БПРМ-345) | 12222 | Земли промышленности |
| 14 | 24:47:0011301:285 | для расширения кладбища | 5000 | Земли промышленности |
| 15 | 24:47:0011301:287 | для эксплуатации муниципального кладбища | 7830 | Земли промышленности |
| 16 | 24:47:0011301:19 | для эксплуатации муниципального кладбища | 28110 | Земли промышленности |
| 17 | 24:47:0110303:43 | для строительства объекта «Водозаборное сооружение и водопровод в г. Енисейск (1 очередь)» | 6449 | Земли промышленности |
| 18 | 24:47:001130:282 | для строительства объекта «Водозаборное сооружение и водопровод в г. Енисейск (1 очередь)» | 4386 | Земли промышленности |
| 19 | 24:47:0000000:3190 | для устройства и содержания зимника | 35626 | Земли промышленности |
| 20 | 24:47:0000000:99 | для строительства объекта «Водозаборное сооружение и водопровод в г. Енисейск (1 очередь)» | 27229 | Земли промышленности |
| 21 | 24:47:0000000:100 | Для строительства и эксплуатации зимней автомобильной дороги «обход города Енисейска, участок 1» | 71388 | Земли промышленности |
| 22 | 24:47:0000000:5827 | Для строительства площадки складирования сырья в южной части г. Енисейска | 35000 | Земли промышленности |
| 23 | 24:12:0000000:182 | Для обслуживания и эксплуатации автомобильной дороги | 9377 | Земли населённых пунктов |

Кроме этого, существуют земельные участки, которые невозможно полностью включить или исключить из границ населенного пункта. Такие участки чаще всего расположены под линейными объектами, имеющими большую протяженность по территории городского округа. Перечень таких участков представлен в Таблице 5-3

Таблица 5-3

Перечень участков, предлагаемых к разделу

| № п/п | Кадастровый номер | Разрешенное использование | Площадь, кв.м. | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24:47:0000000:3628 временный | для строительства ВЛ 35 кВ Енисейск-Связная № 1 | 102941 | Земли населенных пунктов |
| 2 | 24:47:0000000:3629 временный | для строительства ВЛ 35 кВ Енисейск-Связная № 2 | 115639 | Земли населенных пунктов |
| 3 | 24:47:0000000:95 | для строительства водозаборных сооружений и водовода в г. Енисейск (1 очередь) | 47036 | Земли населенных пунктов |
| 4 | 24:47:0000000:3637 | для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги | 37287 | Земли населенных пунктов |
| 5 | 24:47:0010349:6 | для эксплуатации затона отстоя судов | 28138 | Земли населенных пунктов |

По материалам государственного лесного реестра на 01.01.2018 лесной фонд в границах городского округа город Енисейск отсутствует (письмо Министерства лесного хозяйства Красноярского края от 04.09.2018 г. № млх/5-12734).

При проведенном анализе по материалам лесоустройства было выявлено, что в границы МО г. Енисейск включены (имеются) земли лесного фонда. Расположены по адресу: Енисейское лесничество, Озерновское участковое лесничество, Верхнепашинское МХП в кварталах № 23 (выделы 3-10, 12, часть выдела 2), 26 (части выделов 13, 20, 21). Площадь пересечения в границах МО г. Енисейск с землями лесного фонда 482536 кв.м.

В процессе графического совмещения материалов лесоустройства с проектируемой границей НП (населенного пункта) г. Енисейск, не выявлено пересечений с землями лесного фонда.

Земли лесного фонда расположены в функциональной зоне лесов.

Земельный участок с кадастровым номером 24:12:0110303:2 (земли сельскохозяйственного назначения) полностью относится к землям лесного фонда и расположен по адресу: Енисейское лесничество, Озерновское участковое лесничество, Верхнепашинское МХП в квартале № 23 (части выделов 4, 5) площадь 0,36 га. Рекомендуется провести мероприятия по снятию земельного участка с кадастрового учета.

Участок с кадастровым номером 24:12:0110303:41 (земли сельскохозяйственного назначения) полностью относится к землям лесного фонда, расположен по адресу: Енисейское лесничество, Озерновское участковое лесничество, «Верхне-Пашенский» МХП в квартале №23 (часть выдела 7); с кадастровым номером 24:12:0110303:43 (земли населенных пунктов) частично относится к землям лесного фонда, расположен по адресу: Енисейское лесничество, Озерновское участковое лесничество, «Верхне-Пашенский» МХП в квартале № 23 (части выделов 8, 10,12).

Участки с кадастровыми номерами 24:12:0110303:1, 24:12:0110303:5 (земли промышленности и иного специального назначения) частично относятся к землям лесного фонда и расположены по адресу: Енисейское лесничество, Озерновское участковое лесничество, «Верхне-Пашенский» МХП в кварталах № 19 (часть выдела 9), 23 (часть выдела 2, 3, 4, 6), 24 (части выделов 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12), 24 (часть выдела 4), Енисейское участковое лесничество в квартале № 1059 (части выделов 2, 4, 5, 6, 8, 10, 14).

Рекомендуется внести предложение в Министерство лесного хозяйства Красноярского края о подготовке акта об исключении участков с кадастровыми номерами 24:12:0110303:41, 24:12:0110303:43, 24:12:0110303:1, 24:12:0110303:5 из государственного лесного реестра.

В границах муниципального образования город Енисейск расположены зоны природного ландшафта.

## Основные технико-экономические показатели Генерального плана

Таблица 6-1

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Первая очередь 2028 год | Расчетный срок 2038 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
|  | Площадь городского округа в установленных границах | га | 6641,0 | 6600,49 | 6600,49 |
|  | Площадь населённого пункта | га | - | 3182,0 | 3182,0 |
|  | по функциональному назначению |  |  |  |  |
|  | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 379,9 | - | 456,0 |
|  | зона застройки малоэтажными домами (до 4 этажей, включая мансардный) | -"- | 99,1 | - | 143,3 |
|  | зона застройки среднеэтажными домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | -"- | 11,1 | - | 59,43 |
|  | общественно-деловая зона | -"- | 6,9 | - | 23,2 |
|  | многофункциональная общественно - деловая зона | -"- | 25,85 | - | 26,36 |
|  | зона специализированной общественной застройки | -"- | 41,7 | - | 67,2 |
|  | зона исторической застройки | -"- | 0,06 | - | - |
|  | производственная зона | -"- | 88,05 | - | 116,25 |
|  | коммунально-складская зона | -"- | 17,87 | - | 15,2 |
|  | зона инженерной инфраструктуры | -"- | 10,75 | - | 35,29 |
|  | зона транспортной инфраструктуры | -"- | 393,56 | - | 496,19 |
|  | зона сельскохозяйственного использования | -"- | 0,80 | - | 30,84 |
|  | зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | -"- | 97,2 | - | 132,15 |
|  | зона кладбищ | -"- | 24,84 | - | 46,24 |
|  | зона складирования и захоронения отходов | -"- | 11,27 | - | 26,27 |
|  | зона озелененных территорий специального назначения | -"- | 1,1 | - | 18,32 |
|  | зона рекреационного назначения | -"- | 107,1 | - | 347,49 |
|  | зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | -"- | 2971,7 | - | 335,28 |
|  | Зона лесов |  | - | 46,25 | 46,25 |
|  | зона режимных территорий | -"- | 202,44 | - | 202,44 |
|  | зона акваторий | -"- | 682,3 | - | 682,3 |
|  | иные зоны | -"- | 1467,4 | - | 3294,49 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
|  | Численность населения | тыс. чел. | 17,8 | 17,5 | 17,3 |
| 2.1 | Возрастная структура населения: | % |  |  |  |
| 2.2 | дети до 15 лет | -"- | 22,2 | 21,7 | 19,5 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 54,2 | 52,2 | 52,4 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 23,6 | 26,1 | 28,1 |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3 | Жилищный фонд - всего | тыс. м. кв. общей площади квартир | 524,3 | 542,5 | 588,2 |
| 3.1 | В том числе существующий сохраняемый жилищный фонд: | -"- | - | 504,3 | 484,3 |
|  | В том числе новое жилищное строительство: | -"- | - | 35,2 | 103,9 |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м.кв./чел | 29,4 | 31,0 | 34,0 |
| 3.2 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 1136 | - | 2037 |
| 4.1 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 1674 | - | 3454 |
| 4.2 | Дома культуры, клубы, всего | объект | 2 | - | 3 |
| 4.3 | Общедоступная библиотека | объект | 4 | - | 5 |
| 4.4 | Краеведческий музей | объект | 1 | - | 1 |
| 4.5 | Тематический музей | объект | 1 | - | 1 |
| 4.6 | Спортивные залы общего пользования, кв. м площади пола | кв.м. | 2906 | - | 5256 |
| 4.7 | Помещения для физкультурных занятий и тренировок, кв. м площади пола | кв.м. | 1886 | - | 4236 |
| 4.8 | Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды | кв.м. зеркала воды | 0 | - | 430 |
| 4.9 | Плоскостные сооружения, кв.м. | кв.м. | 26314 | - | 33735 |
| 4.10 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог всего | км | - | - | 162,66 |
|  | В том числе: | -"- |  | - |  |
|  | Магистральные улицы общегородского значения | -"- | - | - | 15,56 |
|  | Магистральные улицы районного значения | -"- | - | - | 26,99 |
|  | Улицы в зонах жилой застройки | -"- | - | - | 120,11 |
|  | Плотность дорожной сети | км/км2 | - | - | 2,46 |
|  | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | тыс. куб. м/сут | 5,06 | 7,49 | 7,41 |
| 6.1.1 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 6.2 | Водоотведение - всего | тыс. куб. м/сут | 3,85 | 6,30 | 6,23 |
| 6.2.1 | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3 | Потребность в электроэнергии - всего | тыс.кВт*ч/год | 7376 | 7241 | 7159 |
| 6.3.1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4 | Теплоснабжение - всего | МВт | 30,44 | 31,57 | 34,24 |
| 6.4.1 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |  |
| 6.5 | Полигоны ТКО | га | 5,68 | - | 15,0 |
| 6.5.1 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7 | Общая площадь кладбищ | га | 24,84 | - | 46,24 |
| 7.1 |  |  |  |  |  |

Приложение 1

# Footnotes

Сведения об организациях дополнительного образования в сфере культуры и спорта приведены в таблицах 1.2-6-1, 1.2.6-3

Демографический прогноз до 2035 года. Федеральная служба государственной статистики // Режим доступа:  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/. – Загл.  с экрана.

# Text boxes

Приложение № 16 к Решению

Енисейского городского Совета депутатов

от  25.02.2022 №17-165